## Slide 1
    Технічні засоби і методи вимірювання вакууму
Одиниця тиску в Міжнародній системі одиниць (СІ) — ньютон на квадратний метр (Н/м2). У вакуумній техніці застосовується також позасистемна одиниця мм рт.ст.: 1 мм рт. cт. = 133,322 Н/м2.
Для вимірювання вакууму застосовують вакуумметри.
За принципом дії вакуумметри розділяються на:
рідинні,
механічні (деформаційні, мембранні і ін.),
компресійні (наприклад, вакуумметр Мак-Леода),
теплові (термопарний і теплоелектричний),
іонізаційні,
магнітні,
електророзрядні,
в'язкісні,
радіометричні.

## Slide 2
Рідинний U-подібний вакуумметр
    Вакуумметри
а - з відкритим коліном, б - з закритим коліном
рв — pk = gρh,
де g — прискорення вільного падіння;
рв — вимірюваний тиск;
рк — відомий (опорний) тиск; звичайно pk « рв.
ρ — густина;
h — стовп рідини.
до 10-1 Н/м2 (10-3 мм рт. ст.)

## Slide 3
    Вакуумметри
Мембранний вакуумметр
1 — мембрана; 2 — корпус; 3 — передня прозора поверхня вакуумметра; 4 — приєднувальний фланець; 5 — система важелів; 6 — стрілка.
102 Н/м2 (1 мм рт. ст.).

## Slide 4
    Вакуумметри
Компресійний вакуумметр
10-3 Н/м2 (10-5 мм рт. ст.)
V - об'єм балона;
d –діаметр капіляра;
р -тиск, що вимірюється в трубці.
V1=
де h — висота частини капіляра, що не заповнена рідиною.
p = p1 V1/V

## Slide 5
    Вакуумметри
Лампа Байярда - Альперта
10-8 Н/м2 (10-10 мм рт. ст.).
1 — анод; 2 — катод; 3 — колектор;
А — анод
Вакуумметр Лафферті
10-11 Н/м2 (10-13 мм рт. ст.)
1 — катод; 2 — анод;
3 — колектор; 4 — екран; 5 — магніт;
Н — напруженість магнітного поля

## Slide 6
    Вакуумметри
Магнітний електроразрядний вакуумметр
10-12 Н/м2 (10-14 мм рт. cm.)
Р — тиск, N і S — північний і південний полюси магніту;
А — анод; К — катод; Н — напруженість магнітного поля;
Г — гальванометр