Рисунок 1 – Кінематична схема привода

Таблиця 2 – Кінематичні та силові параметри привода

| Вал | Потужність Р, кВт | Кутова швидкість (, рад/с | Частота обертання n, об/хв | Обертаючий момент Т, Н(м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 3,80 | 149,7 | 1430 | 25 |
| II | 3,61 | 100,4 | 959 | 36 |
| III | 3,51 | 22,3 | 213 | 157 |
| IV | 3,30 | 6,29 | 60 | 525 |

Висновок: визначені основні силові та кінематичні параметри привода.

РОЗРАХУНОК ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ

Задача розрахунку: вибрати матеріали для зубчастих коліс; визначити 
 основні геометричні та кінематичні параметри передач; вичислити
 зусилля в зачепленні; перевірити передачі по напруженнях згину.

Вихідні дані:

- тип передач	косозуба, прямозуба;

- момент обертаючий на колесах	Т2НШ = 157 Н·м, Т2НТ = 525 Н·м;

- частота обертання коліс	n2Ш = 213 об/хв, n2Т = 60 об/хв;

- передаточне число передач	uШ = 4,5, uТ = 3,55;

- строк служби	tp = 3 роки;

- число робочих змін	Кзм = 2;

- короткочасні перевантаження	П = 160 %.

Рисунок 2 – Схема зубчастих передач

5.1 Вибір матеріалу зубчастих коліс

Для виготовлення зубчастих коліс обох ступенів вибираємо сталь 45

- шестерня: термообробка поліпшення, (В = 800 МПа, (Т = 440 МПа,  207…238 НВ; 214 ;

- колесо: термообробка нормалізація, (В = 570 МПа, (Т = 290 МПа,  187…217 НВ; 194 .

5.2 Строк служби передачі

год.,

де Др – число робочих днів у році, прийнято Др = 250;

tзм – тривалість робочої зміни, прийнято tзм = 8 год.

Число циклів навантаження зубів колеса

,

де c – число зачеплень зуба за один оберт колеса, с = 1.

;

.

5.3 Розрахунок допустимих напружень

5.3.1 Допустимі контактні напруження при розрахунку на втому

,

де (H lim – базова границя контактної витривалості при NНО=107, (H lim1 = 498 МПа, (H lim2 = 458 МПа;

ZR – коефіцієнт, що враховує шорсткість поверхні зуба, при чистовому струганні ZR = 0,9;

SH – коефіцієнт запасу міцності, для нормалізованих та поліпшених зубів SH = 1,0;

KHL – коефіцієнт довговічності, оскільки NШ > NНО і NТ > NНО, то КНL= 1.

МПа;    МПа.

МПа;  МПа.

5.3.2 Допустимі контактні напруження для перевірки міцності зубів при перевантаженнях для нормалізованих та поліпшених коліс

МПа;  МПа.

5.3.3 Допустимі напруження згину

,

де (F lim – базова границя витривалості по напруженням згину при NFО=4(106,

(F lim1 = 474 МПа, (F lim2 = 454 МПа;

KFC – коефіцієнт реверсивності, при односторонній роботі зубів KFC = 1;

SF – коефіцієнт запасу міцності, для поковок і штамповок SF = 1,7;

KFL – коефіцієнт довговічності, оскільки NШ > NFО і NТ > NFО, то КFL= 1.

МПа;    МПа.

5.4 Розрахунковий обертаючий момент

,

де Ке – коефіцієнт еквівалентності навантаження

.

Н(м;  Н(м.

5.5 Міжосьова відстань передачі із умови контактної міцності

,

де Ka – коефіцієнт міжосьової відстані, для косозубих сталевих коліс Ка = 43,0,

для прямозубих Ка = 49,5;

КН( – коефіцієнт концентрації навантаження по довжині зуба, попередньо приймаємо КН(Ш = 1,3, КН(Т = 1,1;

(ba – коефіцієнт ширини колеса, приймаємо (baШ = 0,315, (baТ = 0,4.

мм;

мм.

Приймаємо аWШ = 125 мм, аWТ = 180 мм.

5.6 Модуль зачеплення

.

мм;    мм.

Приймаємо mnШ = 2 мм, mТ = 3 мм.

Значення попереднього торцевого модуля для швидкохідної ступіні

мм,

де (( – попередній кут нахилу зубів, прийнято (( = 20(.

5.7 Визначення числа зубів

5.7.1 Сумарне число зубів шестерні та колеса

;    .

Приймаємо ZСШ = 117, ZСТ = 120.

5.7.2 Торцевий модуль

мм.

5.7.3 Кут нахилу зубів

.

5.7.4 Число зубів шестерні

;   .

Приймаємо Z1Ш = 21, Z1Т = 26.

5.7.5 Число зубів колеса

;     .

5.7.6 Фактичне передаточне число зубчастих передач

; .

Погрішність передаточного числа зубчастих передач

;

.

5.8 Геометричні розміри зубчастих коліс

5.8.1 Ділильні діаметри

мм;      мм;

мм;     мм.

5.8.2 Діаметри виступів та западин

мм;

мм;

мм;

мм;

мм;

мм;

мм;

мм.

5.8.3 Ширина колеса і шестерні

мм;    мм.

Приймаємо b2Ш = 40 мм, b2Т = 72 мм.

мм;    мм.

Приймаємо b1Ш = 44 мм, b1Т = 76 мм.

5.8.4 Коефіцієнт ширини шестерні

;     .

5.9 Колова швидкість передачі

м/с;

м/с.

Для підвищення кінематичних показників приймаємо 8 ступінь точності.

5.10 Зусилля в зачепленні

5.10.1 Колові

Н;   Н.

5.10.2 Радіальні

Н;

Н,

де ( – кут зачеплення, ( = 20( для стандартних зачеплень.

5.10.3 Осьові

Н.

5.11 Перевірка передачі по контактним напруженням

5.11.1 Умова контактної міцності

,

де (Н – контактні напруження, що діють у зачепленні, МПа;

КН – коефіцієнт, КНШ = 270, КНТ = 320;

КН(Ш = 1,13, КН(Т = 1,06;

КНV – коефіцієнт динамічності навантаження, КНVШ = 1,05, КНVТ = 1,05;

КН( – коефіцієнт розподілу навантаження поміж зубами, КН(Ш = 1,06, КН(Т = 1.

МПа;

МПа.

5.11.2 Завантаження передачі по контактним напруженням

;

.

5.11.3 Перевірка зачеплення при перевантаженнях

МПа;

МПа.

5.12 Перевірка зубів зачеплення на згин

5.12.1 Умова міцності зубів колеса на згин

,

де (F2 – напруження згину, що діють у поперечному перерізі зуба колеса;

КF( – коефіцієнт концентрації навантаження по довжині зуба КF(Ш = 1,27, КF(Т = 1,14;

КFV – коефіцієнт динамічності навантаження, КFVШ = 1,08, КFVТ = 1,09;

КF( – коефіцієнт розподілу навантаження поміж зубами, КF(Ш = 1,23; КF(Т = 1;

YF2 – коефіцієнт форми зуба колеса, YF2Ш = 3,75, YF2Т = 3,75;

МПа;

МПа.

5.12.2 Умова міцності зубів шестерні на згин

,

де YF1 – коефіцієнт форми зуба шестерні, YF1Ш = 4,10, YF1Т = 3,94;

МПа;

МПа.

Таблиця 3 – Результати розрахунку зубчастих передач

| Параметр | Швидкохідна ступінь | Тихохідна ступінь |
| --- | --- | --- |
|  | шестерня | колесо | шестерня | колесо |
| Діаметр ділильного кола, мм | d1Ш = | 44,87 | d2Ш = | 205,13 | d1Т = | 78 | d2Т = | 282 |
| Діаметр кола виступів, мм | da1Ш = | 48,87 | da2Ш = | 209,13 | da1Т = | 84 | da2Т = | 288 |
| Діаметр кола западин, мм | df1Ш = | 39,87 | df2Ш = | 200,13 | df1Т = | 70,5 | df2Т = | 274,5 |
| Ширина зубчастого вінця, мм | b1Ш = | 44 | b2Ш = | 40 | b1Т = | 76 | b2Т = | 72 |
| Число зубів | Z1Ш = | 21 | Z2Ш = | 96 | Z1Т = | 26 | Z2Т = | 94 |
| Модуль нормальний, мм | mnШ = | 2 | mnТ = | 3 |
| Модуль торцевий, мм | mtШ = | 2,137 | mtТ = | 3 |
| Кут нахилу зуба | βШ = | 20(36(35(( | βТ = | 0 |
| Міжосьова відстань, мм | aWШ = | 125 | aWТ = | 180 |
| Колові сили, Н | Ft1Ш = Ft2Ш = | 1532 | Ft1Т = Ft2Т = | 3723 |
| Радіальні сили, Н | Fr1Ш = Fr2Ш = | 596 | Fr1Т = Fr2Т = | 1355 |
| Осьові сили, Н | Fа1Ш = Fа2Ш = | 576 | Fа1Т = Fа2Т = | 0 |

Висновок: обрані матеріали для виготовлення зубчатих циліндричних передач, отримані геометричні розміри передач, які відповідають вимогам міцності.