лекція 10

Визначення густини рідин

План

10.1 Характеристика поняття густина розчинів.

10.2 Особливості визначення густини рідини: за допомогою пікнометра.

10.3 Особливості визначення густини рідини: за допомогою ареометра.

10.1 Характеристика поняття густина розчинів

Густина є однією з важливих констант чистих органічних рідин, яка залежить від температури. Найчастіше визначають відносну густину рідин за водою, густина якої при температурі 4 0С наближається до 1 г/см3 (ρ = 0,999997 г/см3).

10.2 Особливості визначення густини рідини: за допомогою пікнометра

Для визначення густини рідин використовують чистий, сухий пікнометр об’ємом 1-2 мл (рис. 10.1). Спочатку визначають «водну константу» – маса води в об’ємі пікнометра при температурі 20 0С, яка приведена до маси води при 4 0С (температура при якій вода має максимальну густину).

або

Рисунок 10.1 − Пікнометр

Роботу проводять у такій послідовності:

а) пікнометр послідовно миють ацетоном, спиртом, ефіром; потім висушують у сушильній шафі або продуванням повітря за допомогою гумової груші, на якій закріплена капілярна трубочка;

б) сухий пікнометр зважують на аналітичних терезах (мл);

в) для вилучення розчиненого у воді повітря 30-50 мл дистильованої води кип’ятять у стакані протягом 10-15 хв.;

г) після охолодження до кімнатної температури дистильовану воду за допомогою піпетки і гумової груші наливають у пікнометр на 0,3-0,5 см вище позначки, нанесеної на шийку;

д) пікнометр з дистильованою водою закріплюють у стакані з водою для термостатування за температури 20 0С. Пікнометр занурюють у воду так, щоб рівень води в стакані був вищим за рівень води в пікнометрі. Термостатування у воді проводять протягом 20 хв. Для підтримання необхідної температури 
в стакані для термостатування в нього додають підігріту воду або кусочки льоду;

е) рівень води в пікнометрі доводять до позначки, не виймаючи його із стакана для термостатування. Надлишок води з пікнометра забирають за допомогою капіляра або шматочків фільтрувального паперу. Потім верхню частину шийки пікнометра і шліф старанно протирають сухими смужечками фільтрувального паперу;

ж) пікнометр закривають пробкою, виймають із стакана для термостатування, старанно витирають його поверхню фільтрувальним папером і залишають біля аналітичних терезів на 20-30 хв., потім пікнометр з водою зважують (m2);

з) визначають масу води в пікнометрі при температури 20  0С:

m2 – m1;

к) визначають масу води в пікнометрі при температурі 4 0С («В») – «водне число» за пропорцією:

маса води в пікнометрі (t = 20 0С) / B =

= густина води в пікнометрі (t = 20 0С) / густина води (t = 40С)

Густина води за температури 20 0С = 0,99823 г/см3, за 4 0С = 
0,999997 г/см3.

В = (m1 – m2) ∙ 0,999997 г/см3 / 0,99823

Водна константа B є постійною для даного пікнометра.

Після визначення водної константи пікнометр висушують, заливають рідину, що досліджують, і відповідно до методики визначають масу цієї речовини в пікнометрі (m4 – m3).

Відносна густина органічної речовини, що досліджують, г/см3:

ρ420  = m4 – m3 / B,

де: m3 – маса порожнього пікнометра; m4 – маса пікнометра з органічною сполукою

10.3 Особливості визначення густини рідини: за допомогою ареометра

Ареометри (рис. 10.2) застосовують для швидкого визначення відносної густини рідини. У нижній частині ареометра знаходиться кулька, заповнена баластом (дробом) (рідше ртуттю). Шкали ареометрів градуюються в одиницях густини, при визначенні концентрації розчинів, у відсотках (за об’ємом або масою).

або

Рисунок 10.2 − Ареометр

1 − баласт (дроб);

2 − маса, яка зв’язує баласт;

3 − шкала густини ареометра;

4 – шкала термометра ареометра

Для визначення відносної густини рідину наливають у широкий циліндр і обережно занурюють у неї ареометр (рис. 10.3). Ареометр не повинен торкатися стінок циліндра. Чим більше відносна густина рідини, тим менше в неї занурений ареометр. Значення відносної густини показують розподіли 
на шкалі, проти якого встановлено рівень рідини.

або

Рисунок 10.3 − Визначення густини речовини за допомогою ареометра:

1 − шкала густини ареометра;

2 − маса, яка зв’язує баласт;

3 − баласт (дроб);

4 − циліндр з рідиною, що досліджують