## Slide 1: Лекція 10 Біотехнологія виробництва бактерійних добрив і пестицидів
План
1. Біотехнологія виробництва бактерійних добрив.
2. Виробництво біоінсектицидів і препаратів проти гризунів
3. Виробництво мікробних засобів захисту рослин

## Slide 2
Біопрепарати за походженням
Бактерійні
Грибні
Вірусні

## Slide 3
Біопрепарати за призначенням
Бактерійні добрива
Фунгіциди
Інсектициди
Стимулятори росту рослин
Родентициди
Гербіциди
Препарати для захисту рослин
Препарати для захисту рослин

## Slide 4: Вимоги до біопестицидів
Існує ряд універсальних вимог, що висуваються до біопестицидів:
• селективність і висока ефективність дії (висока вірулентність для комах);
• безпечність для людини і корисних представників фауни і флори;
• тривалість зберігання і зручність використання (порошок, рідини тощо);
• гарне змочування і прилипання (мати адгезивні властивості);
• низька собівартість виробництва і висока якість.

## Slide 5: Історія відкриття азотфіксувальних бактерій
Лахман (1858 р.), Воронін (1866 р.) – описали бульбочкові бактерії.
Бейєринк (1888 р.) – отримав чисту культуру азотфіксатора р. Rhizobium
Виноградський (1893) – виділив у чисту культуру анаеробну спорогенну бактерію і назвав її на честь Л. Пастера Clostridium pasteuriani
Бейєринк (1901 р.) – виділив у чисту культуру аеробного неасоційованого азотфіксатора Azotobacter chroococcum

## Slide 6: Біодобрива

## Slide 7
Для обробки насіння і ґрунту при посіві використовують інокулят, який містить життєздатні клітини бактерій.
Виготовляють такі види інокуляту:
1) пляшкову або агарову культуру на скошеному щільному середовищі;
2) культуру на основі торфу;
3) рідку культуру;
4) ліофілізовану культуру;
5) заморожені концентрати

## Slide 8
Препаратами обробляють насіння або вносять у ґрунті при посіві.
У 1 г торф’яного інокуляту має бути близько 108 життєздатних клітин.
Перед обробкою торф’яний препарат розводять водою і обробляють насіння з розрахунку 5 г інокуляту на 1 кг насіння.
Найчастіше виготовляють препарати на основі торфу, оскільки торф забезпечує добрий захист бактерій при пакуванні та збереженні їхніх властивостей на насінні.
Крім торфу, як носії використовують пил бурого вугілля, бентоніт.
Як адгезини до препаратів додають цукри

## Slide 9: Біодобрива на основі симбіотичних азотфіксувальниї бактерій р. Rhizobium
На основі симбіотичних азатфіксувальних бактерій роду Rhizobium виготовляють сухий препарат ризобін і торф’яний ризоторфін, а також нітрагін.
Нітрагін – препарат, що містить бактерії, які здатні перебувати в симбіозі з бобовими рослинами.
Виготовляють нітрагін двох видів: сухий і ґрунтовий.
Сухий нітрагін – порошок бульбочкових бактерій з наповнювачем (бентоніт і торф). Вологість препарату – 5-7%, титр – 9 млрд. клитин/г.
Ґрунтовий нітрагін – це культура бактерій у стерильному ґрунті. В 1 г. препарату міститься не менше 300 млн. клітин бактерій

## Slide 10: Технологічна схема отримання нітрагіну
Вирощування посівного матеріалу на агаризованих середовищах.
Вирощування в колбах.
Підготовка інокулятів у стерильних середовищах.
Вирощування посівного матеріалу в інокуляторі впродовж 18-20 годин за температури +300С.
Підготовка ферментера і середовища.
Вирощування у ферментері при гарній аерації впродовж 48-72 годин (+300С, рН 6,5-7,2).
Обробка захисними засобами (20 % меляси і 1 % тіосечовини).
Змішування з наповнювачем (торф, бетоніт).
Висушування, фасування і пакування.

## Slide 11: Біодобрива на основі вільноживучих азотфіксувальних бактерій р. Azotobacter

## Slide 12: Біотехнологічна схема отримання азотобактерину
На основі вільноживучих азотфіксувальних бактерій Azotobacter chroococcum виготовляють бактерійний препарат азотобактерин.
Для його виробництва A. chroococcum культивують на середовищі з сахарозою або мелясою при активному аеруванні.
Використовують також моно-, ди-, трисахариди, органічні кислоти і спирти, а також вносять P, S,Ca, Mg, Mo, Fe, солі амонію.
Оскільки клітини азотобактеру є маложиттєздатними, засів ферментера здійснюють великим об’ємом інокуляту (10 %).
Препарат виготовляють у двох формах: сухий і ґрунтовий (торф’яний) азотобактерин. Сухий азотобактерин використовують для обробки овочевих культур

## Slide 13: Технологічна схема отримання азотобактерину
Пакети з торфом стерилізують радіаційним способом.
Культуру азотобактера вирощують методом глибинного культивування і додають в пакет із стерильним торфом із таким розрахунком, щоб 1 г препарату містив 40-50 млн. життєздатних клітин.
Мішки поміщають до термостату й вирощують у них культуру азотобактера при 25-27оС протягом 4-6 діб до вмісту не менше 180-200 млн. клітин азотобактера в 1 г препарату.
Потім мішки герметично запаюють і зберігають в холодильнику при 7-120С.
Отримані препарати зберігають свою активність протягом 3-4 місяців.
Перспективними є препарати на основі бактерій Azosperillum lipoferum, що живуть на коренях тропічних трав, які виділяють для бактерій аспартат, лактат, піруват, сукцинат.

## Slide 14: Технологічна схема отримання фосфобактерину
Фосфобактерин – це препарат у вигляді порошку, який містить в 1 г не менше 8-10 млрд. життєздатних спор культури Bacillus megaterium.
Технологічна схема отримання фосфобактерину подібна, як для виготовлення препаратів нітрагіну.
1) Культуру культивують до стадії спороутворення глибинним способом у стерильних умовах на середовищі з мелясою, кукурудзяним екстрактом, амоній сульфатом, крейдою впродовж 30-48 годин за температури 28-30 С і рН 6,5-7,5.
2) Для виділення клітин використовують центрифугування.
3) Отриману біомасу висушують у розпилювальній сушарці за температури 65-75 С до вологості 2-3 %,
4) змішують з каоліном, фасують по 50-500 кг у водонепроникні герметичні мішки.
Термін зберігання при кімнатній температурі становить 1 рік.
Культура повинна бути стійкою до фагів. У 1 г препарату має бути 8 млрд. життєздатних клітин.

## Slide 15: Чисті культури Bacillus megaterium і Agrobacterium radiobacter
Bacillus megaterium
Agrobacterium radiobacter

## Slide 16
Flavobacterium sp.
Флавобактерин

## Slide 17: Ризоагрін
Ризоагрін – біопрепарат, що стимулює ріст на основі штаму Agrobacterium radiobacter, рекомендується для передпосівної обробки насіння зернових. Володіє потужною стимулюючою дією на рослини за рахунок посилення мінерального живлення.
В першу чергу відбувається посилення фосфорного харчування за рахунок мобілізації органофосфатів ґрунту.
Також мікроорганізми, що входять до складу біопрепарату володіють високою конкурентоспроможністю до фітопатогенних грибів, що підвищує стійкість рослин до хвороб

## Slide 18: Біоінсектициди
Біоінсектициди або ентомопатогенні препарати містять спори або вегетативні клітини мікроорганізмів і продукти їх життєдіяльності, які патогенні для комах та кліщів.
Промислове виробництво біоінсектицидів почалось порівняно недавно.
Відомо понад 90 видів бактерій, що інфікують комах, проте більшість промислових штамів належить до роду Bacillus, основна маса препаратів (понад 90%) виготовлена на базі Bacillus thuringiensis (Bt). Випускають препарати проти 160 видів комах.
Такі препарати не виявляють негативного впливу на людину і тварин.
Мікроорганізми-патогени виділяють з організму загиблих під час епідемії комах.
Найбільш вживаними для виготовлення препаратів є бактерії роду Bacillus (B. thuringiensis, B. popilliae, B. lentimorbus, B. sphaericus).
Вони патогенні для лускокрилих комах.

## Slide 19
Вперше ці бактерії були виділені Л. Пастером з гусені тутового шовкопряда, які він назвав Bacillus bombicus – «бактерії з незвичайними ядрами» – які спричиняли параліч у гусені.
Пізніше зя’сувалося, що то були не ядра, а кристали ендотоксину, які назвали параспоральними тілами.
У 1911 році Е. Берлінер детально описав цю бактерію і назвав її Bacillus thuringiensis.
Відомо понад 20 серотипів B. thuringiensis, що відрізняються біохімічними і серологічними властивостями й ентомоцидністю.
Ця бактерія утворює спори, проростання яких у тілі комахи призводить до його розривання. Бактерії патогенні для 130 видів комах.
Токсичними є продукти цих бактерій: термостабільний екзотоксин, термолабільний ендотоксин, протоксин і специфічні ферменти, які в лужному середовищі шлунку гусені гідролізуються протеїназами комах і спричинюють параліч шлунку або тіла комах.

## Slide 21: Технологія отримання біопестицидів на основі ентомопатогенних бактерій
Умови культивування - періодична гомогенна аеробна глибинна культура, яка культивується в суворо стерильних умовах, що контролюються.
Основу поживного середовища складають дріжджополісахаридна суміш і піногасник (кашалотовий жир).
Тривалість ферментації 28-300С у режимі перемішування і аерації впродовж 35-40 годин до накопичення в культуральній рідині 5-10% спор і кристалів від загальної кількості (при титрі культури не менше 1 млрд. спор в 1 мл).
Далі спори і кристали відділяють в процесі сепарування і зневоднення.
Товарна форма препарата – сухий порошок, а також стабілізована паста.
На базі пасти в процесі висушування в розпилювальній сушарці отримують сухий продукт (вологість 10 %, титр 100-150 млрд. спор/г).
Препарат стабілізується каоліном.
Готовий продукт вістить 30 млрд. спор/г

## Slide 22: Біоінсектициди
Ентеробактерин, лепідоцид, (аналог – дипел) – містять спори, ендотоксин і наповнювач
Дендробацилін – спори і ендотоксин (ефективний проти сибірського шовкопряда).
Бітоксибацилін – містить спори ендо- та екзотоксин (проти колорадськог жука, совки, білана)
Бактокуліцид – містить ендотоксин (ефективний тільки проти личинок комарів)

## Slide 23: Ентомопатогенні грибні препарати
Збудник зеленої мускариди (рід Metarrhizium) – це найбільш відомий ентомопатогенний гриб, описаний більше 100 років тому як зелений мускаридний гриб.
На його основі були отримані перші препарати біопестицидів у промислових масштабах. Цей гриб уражує комах з багатьох груп, включаючи слинового пасовищного клопа і шкідника цукрової тростини.
Для інфікування сарани в США використовують австралійський мікроскопічний гриб Enthomophthora praxibuli. Сарана гине протягом 7-10 днів після застосування препарату. Спори гриба після зимівлі в ґрунті здатні вражати наступні покоління комах.

## Slide 24
Комаха, що обросла грибом
Metarhizium anisopliae – збудник зеленої міскариди
Хлібний жук
Сарана, уражена грибом Beauveria – збудник білої мускариди

## Slide 25: Комахи, уражені ентомопатогенними грибами
Verticilium lecanii
Entomophthora

## Slide 26
Для виготовлення препаратів використовують гриб Beauveria bassiana, який уражує понад 70 видів комах, зокрема яблуневу плодожерку, колорадського жука, совку озиму тощо.
Захворювання, що викликають боверії, називають кам’яниця (так виглядає личинка, уражена грибом).
Препарати боверин і біотрол готують на основі конідій даного гриба.
Отримання боверина можливе як екстенсивним поверхневим, так і більш економічним глибинним способом ферментації.
Проте глибинне культивування є досить складним технологічним завданням

## Slide 27: Глибинне культивування
Культивування гриба реалізується в суворо стерильних умовах при 25-280С впродовж 3-4 діб.
Поживне середовище містить дріжджі, крохмаль, NaCl, CaCl2.
Велике значення має концентрація азоту, адже його дефіцит уповільнює швидкість росту, проте надлишок – стимулює утворення гонідій (гіфальні тільця), а не конідій (спор).
Оптимальна концентрація амінного азоту становить 10-15 мг%. Титр конідієспор в культурі – 0,3-1,3 млрд./мл.
Культуральну рідину сепарують з утворенням пасти з вологістю 70-80% і титром спор 8 млрд./г.
Пасту висушують розпилюванням у сушарці до вологості 10 % і титру 8х109 клітин/г.
До готового препарату додають речовину-прилипач і стабілізують каоліном.

## Slide 28: Поверхневе культивування
Поверхневе культивування гриба потребує значних виробничих площ і більш трудомістке.
Спосіб реалізується в різних варіантах:
1) на рідкому середовищі без дотримання стерильності, аерації та перемішування; утворення спор спостерігається через 7-10 діб, а на 18-25 добу спороносну плівку, що утворилася, знімають.
2) на твердому середовищі в умовах асептики, з використанням сусло-агара, картоплі, зерна пшениці або кукурудзи. Утворення конідієспор завершується на 12-15 добу.
Отриманий матеріал висушують, подрібнюють і змішують з тальком або торфом.
Готова форма препарата – сухий дрібнодисперсний порошок конідієспор, змішаний з каоліном (титр – 1,5 млрд. конідій/г).
Препарат є ефективним проти листогризучих садових шкідників, шкідників лісу, яблуневої плодожерки, личинок колорадського жука.
Застосовують боверин шляхом обприскування рослин з розрахунку 1-2 кг/га.

## Slide 29: Вірусні препарати
Дуже перспективними для захисту рослин є ентомопатогенні препарати створені на базі вірусів (віріни).
Віруси високовірулентні й вузькопецифічні, добре зберігаються в природ.
Проте, вони є практично повністю безпечними для людини і усієї біоти. Інфікуються комахи вірусами при живленні.
Тільця-включення, що потрапили в кишковик, руйнуються в лужному середовищі.
Віріони, що звільнилися, проникають через стінку кишковика до клітин і реплікуються в ядрах.
Перший вірусний інсектицид, створений компанією «Сандоз» у 70-ті роки, був призначений для боротьби з бавовняними хробаками.
У відповідності з рекомендаціями Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я 1973 р. особлива увага при вивченні вірусів була звернена на одну групу – бакуловірусів.
У цій групі відсутні віруси, патогенні для хребетних

## Slide 30: Технологічна схема отримання вірусних препаратів
Процес виготовлення вірусних препаратів включає етапи:
1. Виготовлення їжі (суміш агару, сахарози, казеїну, проростків пшениці, солей) і вирощування гусені.
2. Відбір здорової гусені.
3. Зараження гусені та виділення вірусів (7-14 днів).

## Slide 31: Препарати проти гризунів
На основі бактерії Salmonella enteritidis готують препарати проти гризунів бактороденцид, який випускається у двох формах – зерновий (на основі зерна пшениці, ячменю або вівса) і амінокістковий (на залишках кісток).
Зерновий бактороденцид застосовують проти польових видів мишоподібних гризунів,
амінокістковий – проти щурів і мишей, що мешкають у житлових будинках.
Препарат безпечний як для людини, так і для домашніх й диких тварин.

## Slide 33
Препарати для захисту рослин
Біогербіциди
Препарати проти збудників хвороб
Грибні фітопатогени
Pseudomonas fluorescens (антракноз, ризоктоніоз кукурудзи і сорго; вілт бавовника)
Enterobacter aerogenes (фітофтороз яблуні)
Enterobacter aerogenes (бактерії р.Ervinia – гнилі картоплі)
Грибні фітотоксини
Напівпродукти, що отримують на основі біоконверсії

## Slide 34: Захист багатьох овочевих культур від захворювань, що викликаються певними видами мікроскопічних грибів, забезпечується застосуванням препаратів на базі культур Trichoderma polysporum, T. viride
Trichoderma

## Slide 35: Стимурятори росту рослин
На основі мікробного синтезу налагоджено промислове виробництво стимуляторів росту рослин – гіберелінів. Цей процес здійснюють з використанням аскоміцетного гриба Fusarium moniliforme.
Виділяють гіберелін з фільтрату культуральної рідини.
Процес відбувається у дві фази.
На першій фазі проходить нагромадження біомаси,
на другій – утворення продукту.
Субстратом для вирощування продуцента є середовище, що містить сахарозу і соєву муку.
Головною умовою є співвідношення азоту і вуглецю.
Висока продуктивність культури відмічена при нестачі азоту і при високому рівні джерела вуглецю