## Slide 1: Лекція 1
ПАЛИВО

## Slide 2: 1.1 Енергетичне паливо, поняття і визначення
Паливом називаються речовини, які в процесах хімічних або ядерних перетворень здатні виділяти значну кількість теплоти, видобуток і широке використання яких економічно доцільно.
Розрізняють паливо: органічне, ядерне, штучне.
Органічне паливо - це вуглецеві або вуглеводневі з'єднання, здатні вступати в реакцію окислення з киснем повітря з виділенням великої кількості теплоти.
До органічного палива відносяться:
- копалини вугілля;
- торф;
- горючі сланці;
- мазут;
- природний газ.

## Slide 3
Останніми роками знаходить промислове вживання використання теплоти, що виділилася в результаті розпаду ядер деяких важких елементів, які умовно називаються ядерним паливом. Теплова енергія, що виділяється при ядерному розпаді, значно більше, чим при окисленні органічних палив. Якщо теплота згорання органічних палив вагається від 4000 до 40000 кДж/кг ядерного палива ≈8·1010кДж/кг.
У промисловій теплоенергетиці разом з природним паливом, що отримується з надр землі, широко використовуються штучні палива:
- доменні гази;
- генераторні гази;
- відходи деревообробної промисловості та інші види сировини.

## Slide 4: 1.2 Класифікація палив
Залежно від агрегатного стану розрізняють: тверде, рідке, газоподібне, а за способом здобуття: природне, штучне.
Загальна класифікація енергетичного палива представлена в таблиці 1.1
Таблиця 1.1 - Класифікація енергетичного палива
Паливо |  | Агрегатний стан |  | 
 |  | Тверде | Рідке | Газове
Органічне | Природне | копалини вугілля горючі сланці торф (деревина) | (нафта) | природний газ
 | Штучне | (кокс, брикети деревинне вугілля) | мазут (бензин солярове масло, дизельне паливо) | доменний, генераторний, коксівний (підземна газифікація)
Ядерне | Природне | уран-235 U235 | (розчини солей) | —
 | Штучне | уран-233 U233 плутоній-239 Pu239 | (розчини солей) | —

## Slide 5: 1.3 Походження палив
Хімічна енергія палива є результатом дії енергії Сонця на рослинний світ Землі. Природне паливо утворилося з материнської маси, що є залишками відмерлих організмів тваринного і рослинного світу.
Розрізняють 3 стадії в утворенні палива:
1. Біохімічна - включає відмирання рослинного світу і тваринних організмів і утворення осаду з подальшим його похованням в застійних водяних басейнах. При утворенні з осаду рідкого або газоподібного палива процес носив анаеробний (безкисневий) характер. Окислювальні процеси протікали лише за рахунок кисню, що знаходився в самих органічних речовинах. Середовище було відновним. Під дією анаеробних бактерій відбувалося інтенсивне бродіння осаду і його розкладання.
2. Діагенетична - характеризується опусканням осаду разом із земною корою і похованням його під погано проникними відкладеннями. В результаті цього газ, що утворився, не міг покидати осад. На процес розкладання починають впливати підвищений тиск і температура.
3. Метаморфічна - відповідає періоду, коли осад потрапляв в умови ще вищих температур і тисків в результаті опускання його на ще більшу глибину. У третій стадії відбувається термічне розкладання рідких вуглеводнів з утворенням газу і вуглецевого залишку.

## Slide 6: 1.4 Хімічна будова та елементарний склад палив
Органічне паливо складається з горючих речовин, негорючих домішок і вологи. Горючими елементами палива є вуглець, водень і сірка летка. До негорючих мінеральних домішок відносяться кисень, азот, сірка сульфатна, яка входить до складу оксидів, наприклад FeSO4 і зола.
Газоподібне паливо є сумішшю горючих і негорючих газів і невеликої кількості водяної пари. До горючих газів відносяться: окисел вуглецю CO, водень Н2, вуглеводневі гази метанового ряду СН4…CnHm і ацетиленового ряду. До негорючих відносяться кисень О2, азот N2, вуглекислий газ СО2 і водяна пара Н2О.
Основним елементом горючої частини всіх палив є вуглець, який обумовлює величину виділення теплоти з палива. Проте, чим більше вуглецю в твердому паливі, тим важче воно займається.
Паливо в тому вигляді, в якому воно поступає до споживача, називається робочим, а елементарний склад робочої маси палива записується наступними символами:
де індекс P означає робочу масу палива, а символи С, Н, S, O, N, означають по порядку процентний вміст вуглецю, водню, сірки леткої, кисню, азоту, золи та вологи, що міститься в паливі.

## Slide 7
Якщо паливо висушити, тобто видалити з нього вологу, то отримаємо суху масу палива, а елементарний склад сухої маси палива:
Якщо з сухої маси палива видалити зольність, отримаємо горючу масу палива. Її елементарний склад:
По горючій масі палива порівнюють властивості палива, зокрема виділення теплоти з палива.
Органічна маса палива:
Всі теплотехнічні розрахунки виконуються на робочу масу палива, а довідкова література дає відомості елементарного складу на горючу масу палива. Тому необхідно уміти перераховувати з однієї маси палива на іншу.

## Slide 8: 1.5 Теплотехнічна оцінка окремих складових палива
Вуглець є основним елементом горючої частини палива. При повному згоранні 1 кг вуглецю виділяється 33,7 МДж/кг теплоти. Його вміст в паливах складає: торф, деревина – 50-58% буре і кам'яне вугілля, мазут, антрацит - 80-90%
Вуглець в паливі має велике технологічне значення. З нього отримують металургійний кокс.
Вміст вуглецю в паливі зростає з хімічним віком палива. Тому торф, буре вугілля, кам'яне вугілля і антрацит можна розглядати як послідовні стадії вуглефікації вихідної органічної маси, що існувала на Землі в далекі геологічні епохи.

## Slide 9
Водень є другою за значенням горючою частиною палива. При повному згоранні 1 кг водню виділяється ≈70-80 МДж/кг теплоти. У реальному паливі водень входить в різних хімічних сполуках, що декілька знижує його енергетичну цінність. Із збільшенням хімічного віку палива вміст водню в паливі знижується. При термохімічній переробці палива водень входить до складу летких газів, що утворюються.
Сірка. До складу палива сірка входить в трьох видах: органіічна Sop, колчеданна Sk (FeS2), сульфатна Sc (CaSO4)
При спалюванні 1 кг сірки виділяється 9,05 кДж/кг теплоти. Вміст сірки в паливі викликає сірчанокислотну корозію низькотемпературних поверхонь нагріву котла (нижній повітропідігрівач). Це пов'язано з тим, що при горінні сірки разом з утворенням сірчистого газу SO2 утворюється газ SO3. Оскільки димові гази мають в своєму складі водяні пари, то в разі їх конденсації утворюється волога H2O, яка, з'єднуючись з SO3, утворює сірчану кислоту H2SO4:
SO3 + H2O = H2SO4.

## Slide 10
Кисень і азот є органічним баластом. Наявність їх в паливі зменшує процентний вміст в ньому горючих елементів палива, що погіршує енергетичні властивості (теплотворну здатність) палива. Особливо багато кисню в деревині. При збільшенні міри вуглефікації палива кількість кисню в ньому зменшується.
Азот при горінні палива в реакції окислення не бере (не горить) участь, а переходить в продукти згорання у вільному вигляді. У різних видах твердого і рідкого палива його вміст складає 0,5-2,5%.

## Slide 11
Зола. При повному згоранні палива утворюється твердий негорючий залишок, який називається золою. Зола, яка пройшла стадію плавлення і що перетворилася в сплавлену масу, називається шлаком.
Зольність палива відносять до його сухої маси і позначають Ас Зольність сухої маси палива змінюється у великих межах і залежить від вигляду палива. Для мазуту вона складає долі відсотка (беззольне паливо), а для горючих сланців 40-70%.
До складу золи входять наступні з'єднання:
- глина Al2O3·2SiO2·2H2O;
- вільний кремнезем SiO2; залізний колчедан FeS2;
- оксиди заліза: FеO, Fe2O3;
- вапно CаO, CaCO3;
- магнезій MgO, MgCO3;
- луг і хлориди.

## Slide 12
Складові золи є результатом домішок, які потрапляють в паливо трьома шляхами:
1) первинні домішки - це перехід домішок в паливо з речовин - вугілляутворювачів;
2) вторинні домішки - це попадання домішок зовні в процесі перетворення вихідної (материнської) маси палива.
Первинні і вторинні домішки складають внутрішні домішки палива.
3) зовнішні домішки - це попадання домішок в паливо при його видобутку і транспортуванні.
Тому наявність домішок в одному і тому ж паливі може істотно вагатися, від чого залежатиме і зольність палива. Внаслідок чого здійснюється контроль палива в лабораторних умовах. Для цього заздалегідь висушена проба палива спалюється в тиглі, а потім прожарюється до постійної ваги при температурі 800 оС для твердого палива і 500 оС для рідкого палива. Вага залишку, що виходить, береться за вміст золи в паливі.

## Slide 13
Важливими властивостями золи є абразивність і плавкість.
Абразивність - здатність золи стерти поверхні нагріву.
Зола, яка летить по газоходах разом з димовими газами, називається леткою.
Плавкість - здатність леткої золи налипати на поверхні нагріву котла.
Зола характеризується трьома температурами (для більшості палив):
t1=900-1500 oC- початок деформації золи;
t2=1100-1500 oC- температура розм'якшення;
t3=1150-1600 oC і більш - температура рідкоплавкого стану.
По температурі плавлення золи відбувається класифікація палив на такі палива:
- з легкоплавкою золою (t3<1350 oC)
- з середньоплавкою золою (t3=1350-1450 oC)
- з тугоплавкою золою (t3>1450oC).
Більшість енергетичного вугілля мають легкоплавку золу.

## Slide 14
Волога є другою складовою баласту палива. Загальна вологість палива складається з поверхневої вологи, утримуваної зовнішньою поверхнею палива, капілярної вологи, що заповнює капіляри палива, колоїдної та кристалізаційної.
Наявність колоїдної (або гігроскопічної) вологи залежить від колоїдної природи палива. Кристалізаційна волога хімічно пов'язана з мінеральними домішками палива.
Волога палива знижує в топковій камері температуру горіння, збільшує втрату тепла з відхідними газами і знижує ККД котла.
Найбільшу вологість має торф (Wp=40-60%), найменшу - мазут (1-4%).
Зовнішня волога може бути видалена з палива при його тривалій сушці в природних умовах при температурі 20±1oC і відносній вологості 65±5%. В лабораторних умовах палива сушаться в сушильній шафі.

## Slide 15: 1.6 Вихід летких речовин і властивості твердого горючого залишку
При нагріванні твердого палива відбувається розпад термічно нестійких молекул горючої маси з виділенням газоподібних продуктів розкладання, які називаються леткими речовинами горючої маси і позначаються Vг.
Леткі речовини складаються з горючих і негорючих газів. До горючих відносяться вуглеводні, окисел вуглецю CO, водень H2, до негорючих - вуглекислий газ CO2 і водяні пари Н2О.
Вихід летких речовин має важливе значення для організації процесів горіння. Чим більше вихід летких, тим більше потрібний об'єм топкового простору і збільшується подача повітря в зону горіння.
Речовина, що залишилася, після виходу летких називається коксом.
Властивості коксу: спекаючийся, порошкоподібний.
Згідно стандартам вихід летких речовин в лабораторних умовах визначається шляхом прогрівання без доступу повітря навіски аналітичної проби палива при температурі 850±25 оС протягом 7 хвилин. При цьому повне виділення летких не досягається, а втрату ваги навіски рахують як вихід летких речовин.
Палива, що мають малий вихід летких, називаються малореакційними, для займання яких потрібне створення високої температури.

## Slide 16: 1.7 Теплота згорання палив (теплотворна здатність палива)
При спалюванні палива виділяється теплота Q, кДж залежна від виду спалюваного палива і його кількості. Теплоту, яка виділилася, відносять до 1 кг твердого або рідкого палива і 1 м3 газоподібного палива, отримуючи тим самим питому теплоту згорання кДж/кг (м3).
Питому теплоту згорання прийнято називати просто теплотою згорання або теплотворною здатністю палива.
Теплота, що виділилася, є хімічною енергією, ув'язненим в одиниці палива.
При горінні палива утворюються водяні пари, на утворення яких витрачається частина теплоти палива, тому розрізняють вищу і нижчу теплотворну здатність палива Qв і Qн, кДж/кг; кДж/м3; ккал/кг; ккал/м3. 1 ккал = 4,19 кДж.
Таким чином, вищою теплотворною здатністю палива називається кількість теплоти, що виділилася при повному згоранні одиниці палива за умови, що водяні пари сконденсовані. Це означає, що теплота пароутворення врахована.

## Slide 17
Нижчою теплотворною здатністю палива називається кількість теплоти, що виділилася при повному згоранні одиниці палива за умови, що водяні пари не сконденсовані. Це означає, що теплота пароутворення не врахована.
Зв'язок між Qв і Qн
де QH2O - теплота, витрачена на пароутворення.
Кількість пари, що утворилася, при спалюванні палива

## Slide 18
де Wp — вологість палива, 9Hp — кількість водяної пари, що утворюється при спалюванні водню.
Вища теплотворна здатність палива визначається дослідним шляхом. Як вимірюючий пристрій застосовується калориметрична бомба для визначення теплотворної здатності твердого і рідкого палива; або калорифер для газу.
Всі теплотехнічні розрахунки здійснюються з вживанням Qн

## Slide 19: 1.8 Умовне паливо, приведені характеристики палив
Для порівняння кількісних характеристик спалюваного палива в різних топках, для обліку видобутку і вжитку палива ввели поняття умовного палива.
Під умовним паливом розуміється паливо з нижчою теплотворною здатністю робочої маси QH=7000ккал/кг=29,3МДж/кг.

## Slide 20: 1.9 Класифікація твердих палив
Рисунок 1.1 - Класифікація твердих палив

## Slide 21
Буре вугілля. До них відноситься вугілля з Qв беззольного палива менше 23,9 МДж/кг. Сказане записується так:
Маркірується вугілля буквою Б :
Б1 — Wp>40%$;
Б2 — Wp=30-40%:
Б3 — Wp<30%,
де Wp – вологість вугілля.
Буре вугілля характеризується високим виходом летких: Vг>40% коксовим залишком, що не спікся, високою вологістю, пониженим вмістом вуглецю і підвищеним киснем. На повітрі втрачають вологу, розсипаються на дрібницю, схильні до самозаймання.
Теплотворна здатність мала і складає 10-16МДж/кг, тому далеке їх перевезення невигідне.
Кам'яне вугілля. До них відноситься вугілля з Qв беззольного вугілля
На відміну від антрациту і напівантрациту вони мають підвищений вихід летких.
Кам'яне вугілля ділиться на марки і класи.

## Slide 22
Таблиця 1.2 - Марки кам'яного вугілля

## Slide 23
За розміром шматків вугілля зібране в наступні класи:
Таблиця 1.3– Класи кам'яного вугілля
До умовного позначення марки вугілля приписується позначення його класу, наприклад ГЖГ, ДД: газовий жирний горіх, довгополум'яний дрібний.

## Slide 24
До умовного позначення марки вугілля приписується позначення його класу, наприклад ГЖГ, ДД: газовий жирний горіх, довгополум'яний дрібний.
Напівантрацит і антрацит. До них відноситься вугілля, що має вихід летких менше 9%. При цьому в антрацитах він складає 2-9%, в напівантрацитах – до 10%. Вони відносяться до малореакційного вугілля, у зв'язку з чим погано запалюються. Теплотворна здатність ≈27МДж/кг.
У Донецькому вугільному басейні - вугілля всіх марок, в Кузнецькому - газовий, худий, в Казахстані - з великою зольністю.
Торф є місцевою паливною сировиною. Розрізняють торф фрезерний і шматковий. Вміст вологи в товарному торфі не повинен перевищувати 45-50%, Vг досягає 70%, теплотворна здатність 8-10МДж/кг.
Горючі сланці. Характерною їх особливістю є велика зольність: Ар=50-60%. Вологість невелика: 15-20%, вихід летких великий: 80-90% Через велику кількість баластів, що знаходяться в горючих сланцях, їх теплотворна здатність мала і складає 5-10МДж/кг. Основний видобуток - в Естонії.

## Slide 25: 1.10 Класифікація рідких палив
Як рідке паливо застосовується мазут марок М – 40, М – 100, М – 200. Вони відрізняються між собою в'язкістю.
Мазут має реологічні властивості, тобто здатністю налипати на вертикальні стінки судин, в яких він знаходиться. При температурі 70ºС стінки повністю очищаються від мазуту.
Мазут - малозольне паливо: Ар=0,15-0,3% При розрахунках зольність не враховується.
Теплотворна здатність декілька вище, ніж у природного газу 39-41МДж/кг.
Сірки бувають:
малосірчисті - 0,5% сірки;
сірчисті - 2%;
високосірчисті - 3,5%.
Основні родовища - на Кавказі, в Західному Сибіру.