## Slide 1: Лекція 2
ГОРІННЯ ПАЛИВ

## Slide 2: 2.1 Поняття про горіння палив
Горіння палива є окислювальним процесом, що протікає між горючими речовинами палива і окислювачем, яким найчастіше використовується кисень повітря. При розгляді процесів горіння приймаємо, що у склад повітря входять (об'ємних відсотків) 21 % O2 і 79 % N2 кисню і азоту відповідно.
Горіння палив протікає з великими швидкостями з виділенням величезної кількості теплоти, чим і відрізняється від окислювального процесу при гнитті органічних речовин.
Становлення науки про горіння пов'язане з розвитком хімії, фізики і фізичної хімії. У 1661 році Роберт Бойль пояснював горіння як передачу вогненної матерії випалюваному металу. На початку XVIII ст. М.В.Ломоносов показав, що в горінні бере участь повітря. У 1773 р. Лоран Лавуазье показав, що повітря складається з азоту, який не бере участь в горінні, і кисню, який з'єднується з речовиною в процесах горіння. З тих пір горіння отримало теоретичну основу, на базі якої розвивається в даний час.
Подальший розвиток науки про горіння пов'язаний з роботами Менделєєва, який створив методи розрахунку процесів горіння. У розвитку сучасної теорії горіння видне місце належить радянським ученим: Н.Н.Семенову, А.С. Предводітельову, Г.Ф. Кнорре, Л.Н. Хитріну.
Під керівництвом академіка Семенова Н.Н. розробляється теорія ланцюгових реакцій, теорія горіння і детонації газів. Кнорре Г.Ф плідно працював в області вивчення топкових процесів. Предводітельовим А.С. успішно велися роботи в області горіння вуглецю.
Не дивлячись на досвід в області горіння, питання горіння ще вимагають значного вивчення.

## Slide 3: 2.2 Основні стехіометричні рівняння повного і неповного горіння
Для забезпечення горіння палива необхідно витримати особливі умови, якими є:
- підтримка в зоні горіння високої температури;
- забезпечення безперервної подачі в зону горіння палива і повітря;
- забезпечення хорошого їх перемішування;
- організація безперервного відведення продуктів згорання із зони горіння.
У загальному випадку процес окислення горючих складових палива представляє складне явище, точний опис якого простими рівняннями не представляється можливим. Проте, основні величини, що цікавлять нас, такі як: необхідна кількість повітря, що бере участь в горінні; кількість продуктів згорання, що утворилися; кількість теплоти, що виділилася, можуть бути представлені стехіометричними рівняннями хімічних реакцій.
Стехіометричні рівняння є залежностями, що визначають окислення горючих складових палива киснем повітря.

## Slide 4
При неповному згоранні:
В результаті горіння палива утворюються об'єми вуглекислого газу VCO2; сірчистого газу VSO2; водяної пари VH2O; а оскільки окислення здійснюється повітрям, то утворюється ще об'єм азоту VN2. Таким чином об'єм димових газів визначається
Задачею є звести VCO до нуля.
Теоретичні об'єми позначаються індексом «0», тобто

## Slide 5: 2.3 Визначення витрати повітря і виходу продуктів згорання
Визначення теоретичної витрати повітря відбувається на основі стехіометричних рівнянь горіння, написаних для одного кіломоля даної речовини.
1 кіломоль - це кількість речовини в кг, рівна його молекулярній масі.
Для спалювання 1 кг C витрачається:

## Slide 6
Таким чином, для спалювання 1 кг C потрібно було б 32/12 кг O2, а оскільки паливо містить Сp% C Sp% S Hp% H2, то для спалювання 1кг палива буде потрібна наступна кількість кисню:
Оскільки в топку подається повітря, до складу якого входить 21%, O2 то
Якщо до складу палива входить кисень, то на окислення палива буде потрібно менше кисню, а, отже, і повітря. Тому для таких палив
Об'ємна витрата повітря визначається щільністю O2, яка у свою чергу визначається температурою і тиском по рівнянню стану ρ=P/RT. У зв'язку з цим виходить безліч рішень. Умовилися об'єм повітря визначати за нормальних умов 0oC, 760 мм.рт.ст. У зв'язку з цим за нормальних умов ρO2=1,428 кг/м3. Враховуючи ρO2=1,428 кг/м3, отримаємо наступну залежність за визначенням теоретичної витрати повітря
Тверде і рідке паливо:

## Slide 7: 2.4 Розрахунок теоретичних об'ємів продуктів згорання
Розрахунок теоретичних об'ємів продуктів згорання визначається так само на підставі реакцій горіння. Так, ми бачимо, що