## Slide 1: 3 КІНЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ ГОРІННЯ
Розглянуті раніше стехіометричні рівняння горіння є спрощеним виглядом процесів горіння. Насправді, горіння це складний фізико-хімічний процес, для здійснення якого необхідне здійснення двох етапів:
1) фізичний етап - це створення молекулярного контакту між пальним і окислювачем;
2) хімічний етап - це здійснення хімічної взаємодії молекул з утворенням продуктів реакції (або продуктів горіння).
Хімічна взаємодія між молекулами пального і окислювача може настати в тому випадку, якщо молекули знаходяться в особливому збудженому енергетичному або кінетичному стані і володіють деяким запасом енергії, достатньої для руйнування існуючих внутрішньомолекулярних зв'язків атомів. Отже, реакція можлива, якщо внутрішньомолекулярні зв'язки атомів розірвані. На розрив зв'язку потрібна додаткова енергія. Додаткова кількість енергії, яку необхідно витратити для підвищення енергетичного рівня молекул, при якому можлива хімічна реакція, називається енергією активації Еа, Дж/моль.
Після розриву старих зв'язків відбувається утворення нових з виділенням енергії. Якщо енергія, що виділилася, більше витраченої, тоді тепловий ефект позитивний і реакція екзотермічна, якщо енергія, що виділилася, менше витраченої, то реакція протікає з поглинанням теплоти і називається ендотермічною.

## Slide 2
У процесах горіння протікаючі реакції супроводяться спадом внутрішньої хімічної енергії реагуючих тіл. У реакціях горіння палив тепловий ефект реакції називають теплотою згорання палива або його теплотворною здатністю. Величина теплового ефекту хімічної реакції залежить від параметрів стану: температури, тиску і об'єму.

## Slide 3: 3.1 Закон діючих мас
Хімічні реакції взаємодії речовин підкоряються закону діючих мас, тобто при постійній температурі швидкість реакції в гомогенній системі пропорційна помноженню концентрацій реагуючих речовин

## Slide 4
Реакції, які зустрічаються в процесах, протікають при температурах до точки перегину наступного графіка:
Тому швидкості реакцій різко зростають із збільшенням температури.
Зразкові величини енергій активації наступні:

## Slide 5: 3.2 Хімічна рівновага реакцій горіння, принцип Ле-Шателье Брауна
Хімічні реакції йдуть в протилежні сторони: одночасно з утворенням продуктів реакції відбувається їх розпад з утворенням вихідних речовин.
Якщо компоненти реагуючих речовин довгий час знаходяться в контакті, то настає динамічна рівновага і швидкості прямої і зворотної реакції рівні: W1=W2,
де
Залежно від температури і тиску реакція може бути зрушена у бік продуктів реакції або у бік вихідних речовин. Спостереження за хімічними реакціями привели до виводу, що отримав назву принципу Ле-Шателье-Брауна:
При зміні зовнішніх умов рівновага в різного роду процесах, у тому числі і рівновага в хімічних реакціях зміщується так, щоб протидіяти зовнішнім умовам.

## Slide 6
Це означає, що при реакціях горіння з підвищенням температури реакція зміщується у бік вихідних речовин і тепловиділення зменшується. При пониженні температури реакція зміщується у бік продуктів реакції з виділенням максимальної кількості теплоти.
Тиск на положенні реакції позначається тоді, коли реакція протікає із зміною об'єму газів, тобто при зменшенні тиску рівновага зміщується у бік збільшення об'єму, при збільшенні тиску - у бік зменшення об'єму.
Із зростанням тиску повнота реакції водню і кисню збільшується, а із зменшенням тиску - збільшується розпад молекул H2O .

## Slide 7: 3.3 Закон Гесса
У 1840 році російський академік Гесс сформулював закон збереження енергії стосовно хімічних реакцій: величина теплового ефекту хімічної реакції не залежить від проміжних її станів і визначається лише початковими і кінцевими станами вихідних і кінцевих речовин.
Цей закон має практичне значення, оскільки дає можливість обчислити тепловий ефект реакцій, практичне здійснення яких утруднено.
Так, наприклад, здійснити окремо реакцію отримання CO при горінні вуглецю важко, оскільки при цьому виходить і CO2, а спалити CO в практичних умовах труднощів не представляє.
При горінні вуглецю

## Slide 8
Таким чином, ми бачимо, що теплота згорання вуглецю до СО при V=const=123218 кДж/кмоль.

## Slide 9: 3.4 Закон Кирхгофа
Величина теплового ефекту хімічної реакції залежить від температури, при якій протікає хімічна реакція або здійснюється процес горіння. Залежність теплового ефекту реакції від температури встановлюється законом Кирхгофа, згідно якого, тепловий ефект реакції визначається різницею теплоемкостей вихідних і кінцевих продуктів реакції або горіння.