## Slide 1: Лекція 4
КІНЕТИКА ЛАНЦЮГОВИХ РЕАКЦІЙ

## Slide 2
Розглянуті питання кінетики реакцій горіння складають основи класичної кінетики, що базується на законі діючих мас і законі Арреніуса. Механізм реакцій представляється чисто молекулярним і описується стехіометричними співвідношеннями.
Проте, при горінні деяких газів вони не цілком точно описують процес горіння і експериментально показано, що швидкість їх горіння не підкоряється законам класичної кінетики.
Пояснити хід таких реакцій стало можливим на підставі теорії ланцюгових реакцій. Теорія ланцюгових реакцій розглядає дійсний процес перебігу реакцій, а стехіометричні рівняння вважаються лише підсумковою рівністю матеріального балансу.
По ланцюговій теорії механізм реакції представляється як ланцюг послідовних ланок, а кожна ланка складається з сукупності елементарних реакцій між атомами, радикалами і молекулами. Ланцюг починається з активного центру, який в кінці кожної ланки регенерується; початком кожної ланки служить активний центр.

## Slide 3
Розглянуті питання кінетики реакцій горіння складають основи класичної кінетики, що базується на законі діючих мас і законі Арреніуса. Механізм реакцій представляється чисто молекулярним і описується стехіометричними співвідношеннями.
Проте, при горінні деяких газів вони не цілком точно описують процес горіння і експериментально показано, що швидкість їх горіння не підкоряється законам класичної кінетики.
Пояснити хід таких реакцій стало можливим на підставі теорії ланцюгових реакцій. Теорія ланцюгових реакцій розглядає дійсний процес перебігу реакцій, а стехіометричні рівняння вважаються лише підсумковою рівністю матеріального балансу.
По ланцюговій теорії механізм реакції представляється як ланцюг послідовних ланок, а кожна ланка складається з сукупності елементарних реакцій між атомами, радикалами і молекулами. Ланцюг починається з активного центру, який в кінці кожної ланки регенерується; початком кожної ланки служить активний центр.

## Slide 4
Активними центрами можуть бути атомарні Н, О, група ОН. Якщо в кінці кожної ланки регенерується (утворюється) лише один активний центр, реакція називається нерозгалуженим ланцюгом.
Якщо кожна ланка породжує декілька активних центрів, реакція є розгалуженим ланцюгом.
Первинне виникнення активних центрів може бути в результаті теплового руху реагуючих молекул і їх взаємних зіткнень. Інтенсивність перебігу ланцюгової реакції визначається також концентрацією реагуючих речовин, зовнішніми режимними умовами і наявністю каталізаторів. Прикладом нерозгалуженої ланцюгової реакції є реакція утворення хлористого водню. Більшість горючих газів окислюються за схемами розгалуженої ланцюгової реакції.

## Slide 5: 4.1 Горіння водню
Горіння Н2 є розгалуженою ланцюговою реакцією. Хід її представляється таким чином. Початок ланцюга реакції представляє дисоціацію водню з утворенням двох активних центрів, тобто здійснюється первинна активація водню:
де М - активна молекула, Н - активний центр.
Активний центр - атом водню лягає в основу ланцюга реакції, що складається з окремих ланок. Кожна ланка починається одним активним центром атомарного водню і закінчується двома молекулами води і трьома активними центрами водню. Ланка розгалуженого ланцюга реакції представляється таким чином:

## Slide 7
Таким чином, кожен активний центр генерує один активний центр і створює два нових. В цьому випадку зростатиме кількість активних центрів, а процес буде самоприскореним, лавинним, істотно нестаціонарним, перехідним до бурхливого розширення. Такі явища характерні для вибухових процесів.
Проте, разом із зростанням активних центрів може спостерігатися їх загибель; і процес може бути стаціонарним:
Таким чином, ланка реакції горіння водню складається з трьох елементарних реакцій:
Оскільки перша реакція найповільніша, то вона визначає швидкість перебігу ланцюгового процесу. Підсумкове рівняння:
З моменту виникнення реакції концентрація атомарного водню безперервно збільшується і після закінчення деякого часу може досягти величини, при якій швидкість реакції стає помітною. Цей період накопичення називається періодом індукції, а графічне зображення швидкості реакції представляється таким чином:

## Slide 8
Рисунок 6.1 - Графічне зображення швидкості реакції
Спад швидкості реакції визначається зменшенням концентрації реагуючих речовин.

## Slide 9: 4.2 Горіння окислу вуглецю

## Slide 10: 4.3 Горіння метану

## Slide 11
Введення в метаноповітряну суміш атомарного водню або гідроксилів обумовлює різке збільшення швидкості горіння. Так, при введенні атомарного водню швидкість поширення полум'я збільшилася з 35 до 250см/с. При спалюванні метану в зоні горіння містяться активні частки. Це атомарні гази (гідроксил, метил та ін.). У холодній вихідній газоповітряній суміші ці частки відсутні. Проте роль їх дуже велика в початковій стадії процесу для забезпечення початку ланцюгової реакції і займання. Тому при створенні пристроїв газопальників прагнуть здійснити спалювання газу так, щоб підмішувати високотемпературні продукти горіння холодної газоповітряної суміші.