## Slide 1: ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОПТИКИ
ПОНЯТТЯ ОПТИЧНОГО КОМП’ЮТЕРА

## Slide 2: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Зовнішній вигляд процесора Enlight 256
Оскільки лише одна фірма у світі створила комерційний оптичний процесор, який можна купити, а не лише подивитися на нього та сказати: «Як швидко він працює!», про неї ми зараз і поговоримо. Як уже було сказано, Процесор називається EnLight 256 (рис. П3) і створила його фірма Lenslet. EnLigth (Ізраїль) EnLight 256 – це перший оптичний DSP (Digital Signal Processor), що втричі перевищує кращі електронні DSP.
Взагалі якщо вже бути гранично точним, то EnLight 256 - це гібридний оптичний процесор - він не весь повністю оптичний, а містить перетворювачі. Але на сьогоднішній день повністю створити оптичний комп'ютер не дуже складно, а дуже дорого. До того ж невідомо, як він працюватиме. А тут ми змінюємо тільки ядро ​​(адже все решта залишається таким самим – електричним) і отримуємо величезний приріст продуктивності.Ядро цього процесора – оптичне, а вхідна та вихідна інформація подається в електронному вигляді. Ядро складається з 256 VCSEL-лазерів, просторового модулятора світла, набору лінз та приймачів. Продуктивність процесора становить 8 трильйонів операцій за секунду: за один такт (8 нс) процесор множить 256-байтний квант на матрицю 256 x 256.

## Slide 3: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Технологія Lenslet використовує оптичне ядро, а вхідна та вихідна інформації подаються в електронному вигляді. Оптична матриця VMM (Vector-Matrix Multiplication) – ядро ​​процесора – конвертує електричну інформацію у світло, потім здійснює необхідні перетворення цієї інформації (обчислювальні операції), спрямовуючи світло через програмовану внутрішню оптику.Світло, що з'являється на виході, фіксується безліччю датчиків і перетворюється на електричний сигнал.
VMM складається з трьох основних елементів:
• N некогерентних лазерів, які представляють вектор, що складається з елементів N, кожен елемент – це 8 біт;
• просторового модулятора Multiple Quantum Well (MQW), що складається з N x N піксельних модуляторів, розміщених на одному чіпі;
• ряду N детекторів світла, які інтегровані в масив аналого-світлового перетворення (Analog to Digital Converters, ADC). Детектори встановлені так, щоб отримувати промені від матриці модулятора. Виведення стовпчика детектора – це вектор-результат. Кожен елемент вхідного вектора проектується на стовпець матриці. Кожен ряд матриці проектується на один детектор у векторі результату (вивода).

## Slide 4: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Принцип роботи ядра VMM процесора Enlight 256

## Slide 5: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Програмування оптичного цифрового сигнального процесора (Optical Digital Signal Processing Engine, ODSPE) полягає у зміні значень, збережених у просторовому модуляторі (Spatial Light Modulator, SLM). Завантаження програми (або дані всередині програми) аналогічне заміні матриці в просторовому модуляторі. Просторовий модулятор може поставлятися як окремий продукт, Цей модулятор називається Ablaze (інформація на сайті компанії Lenslet).
Основні сфери застосування EnLight 256– це військова промисловість та обробка відео в реальному часі; обидві сфери потребують високої продуктивності.

## Slide 6: Прилади та пристрої інтегральної оптики
У 1990 році компанія Bell (BellLabs) створила макет першого оптичного комп'ютера. В основі процесора лежали двомірні матриці бістабільних напівпровідникових елементів з безліччю квантових ям.Ці елементи мали електрооптичні властивості (в англомовній літературі зустрічається абревіатура SEED – Self-Electro-Optic-Effect Devices). Висвітлення елементів проводилося напівпровідниковим лазером через голографічну решітку. Потужність випромінювання лазера становила 10 мВт, довжина хвилі – 850 нм. Світло проходило через один діод, в ланцюзі виникав струм, що, у свою чергу, призводило до падіння напруги на структурі решітки і підвищення пропускання світла через другу структуру. Сукупність елементів утворювала логічні осередки АБО-І, АБО-НЕ і т.д. Перший оптичний комп'ютер займав лише один квадратний метр. Складався він із чотирьох каскадів. На виході кожного каскаду визначався просторовий розподіл випромінювання за станом каскаду, що входить до складу рідкокристалічної маски. Управління маскою проводилося на звичайному комп'ютері. У другому поколінні оптичних комп'ютерів використовувалася векторно-матрична логіка. Друге покоління було представлено комп'ютером DOC-II (Digital Optical Computer).Потік даних в комп'ютері DOC-II випромінювали 64 модульні лазерні діоди, довжина хвилі кожного становила 837 нм. Світло від кожного діода відображалося на один рядок просторового матричного модулятора, загальний розмір якого становить 64 128 елементів. Окремий елемент матриці – це не що інше, як бреггівський оптичний осередок (на основі GaP). Світло, що виходить із модулятора, потрапляє на цілу низку фотодіодів (128 штук). На фото DOC-II: у ньому 8192 допоміжні сполуки. У секунду комп'ютер може зробити 8192 перемикання, при цьому на одне перемикання витрачається 7,15 фдж, якщо порахувати у фотонах, це близько 3000 фотонів.

## Slide 7: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Оптичний комп’ютер DOC–II

## Slide 8: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Оптичний комп’ютер DOC-1
У новому комп'ютері планується використовувати вхідну матрицю з вертикально розташованими лазерними діодами. Діоди з'єднуватимуться хвилеводами та звичайною оптикою, оснащеною матрицями перемикання, на основі дифракційних оптичних елементів. Вихідна система складатиметься з матриці фотодіодів, яка буде поєднана із вхідною матрицею. У модулі використовують технології CMOS, Bi-CMOS, GaAs, оптичні міжз'єднання організовані з використанням вільного поширення світлових пучків. У результаті виходить квазічотиривимірна структура. Вже створено дослідну систему. Вона показує швидкість 1015 операцій на секунду, причому споживає енергії всього 1 фДж на перемикання (порівняно із DOC-II – 7 фДж).

## Slide 9: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Iнтеграція елементів на одному чіп

## Slide 10: Прилади та пристрої інтегральної оптики

## Slide 11: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Гетероструктурний лазер з розподіленим зворотним зв’язком

## Slide 12: Прилади та пристрої інтегральної оптики
InGaAs інтегрально-оптичний детектор

## Slide 13: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Схема електрооптичного модулятора зі зв’язаними смужковими хвилеводами
Мікроколовий резонатор

## Slide 14: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Монолітна інтегрально-оптична схема
Схема комбінованого оптичного процесора

## Slide 15: Прилади та пристрої інтегральної оптики

## Slide 16: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Квантові обчислення є результатом поєднання законів квантової механіки з ідеєю обробки інформації за допомогою кубітів. Щоб зрозуміти, як квантові комп’ютери досягають небачених раніше швидкостей обчислень, необхідно проаналізувати два ключові явища: суперпозицію та заплутаність. Саме вони створюють умови для побудови обчислювальних систем, що можуть паралельно розглядати велику кількість станів і узгоджувати результати через миттєве корелювання між кубітами [1].
Заплутаність, або entanglement, виникає тоді, коли декілька кубітів об’єднані у спільний квантовий стан, і зміна стану одного з них миттєво впливає на стан іншого, незалежно від того, на якій відстані вони перебувають. Класичні фізичні уявлення не пояснюють таке “миттєве” узгодження, проте квантова механіка приймає це як природне явище. Заплутані кубіти слугують основою для реалізації квантових логічних вентилів (наприклад, CNOT), а також дозволяють будувати революційні квантові алгоритми, такі як алгоритм Шора та алгоритм Гровера, що значно перевершують можливості класичних комп’ютерів для розв’язання певних типів задач [1].
Одним із піонерів цієї галузі був Річард Фейнман (1918–1988), який у своїх працях 1980-х років звернув увагу на те, що для точного моделювання складних квантових систем потрібно задіювати інші квантові системи. Ідея Фейнмана полягала в тому, що класичний комп’ютер не здатен швидко й ефективно імітувати квантові явища, тоді як машина, побудована на квантових законах, робить це природним чином [3]. Завдяки цій концепції сьогодні активно розвиваються квантові процесори, в основу яких закладено явища суперпозиції та заплутаності.
Таким чином, суперпозиція забезпечує паралельне існування різних бітових станів, а заплутаність уможливлює єдину узгоджену поведінку кількох кубітів. Разом вони дозволяють квантовим комп’ютерам виконувати певні класи задач експоненційно швидше, ніж це можливо на класичних комп’ютерах. Хоча на шляху до створення масштабованого квантового процесора існує багато викликів (зокрема, декогеренція та складні схеми корекції помилок), наукові досягнення та практика великих IT-компаній свідчать про те, що квантові обчислення стають невідворотною частиною майбутнього.

## Slide 17: Прилади та пристрої інтегральної оптики

## Slide 18: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Квантові комп’ютери засновані на принципах квантової механіки, а їхня обчислювальна потужність випливає з унікальних можливостей кубітів — квантових аналогів класичних бітів. Якщо у звичайному комп’ютері найменшою одиницею інформації є біт, який може набувати значення 0 або 1, то у квантовому комп’ютері роль біта виконує кубіт. Він здатен перебувати у станах |0⟩ та |1⟩, а також у суперпозиції |ψ⟩ = α|0⟩ + β|1⟩, де α і β — це комплексні коефіцієнти, що визначають ймовірність “колапсу” кубіта до одного з класичних станів під час вимірювання [1]. Завдяки цій властивості кубіти можуть паралельно опрацьовувати різні варіанти розв’язку, що є принципово недосяжним у класичній обчислювальній схемі.
Кубіт, на відміну від біта, може одночасно перебувати в станах 1 та 0

## Slide 19: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Щоб управляти кубітами й виконувати необхідні операції, у квантовій техніці застосовують квантові логічні елементи (гейти). Вони аналогічні за призначенням до класичних логічних вентилів (NOT, AND, OR), проте використовують квантові явища суперпозиції та заплутаності. У квантових алгоритмах найчастіше застосовують кілька базових вентилів: Hadamard (H), Pauli-X, Pauli-Z та CNOT (Controlled-NOT) [4]. Кожен із них виконує конкретні перетворення над квантовими станами. Наприклад, Hadamard перетворює класичний стан |0⟩ на рівноймовірну суперпозицію (|0⟩ + |1⟩) / √2, тим самим створюючи умови для паралельного обчислення. Pauli-X діє подібно до класичного NOT: він змінює |0⟩ на |1⟩, а |1⟩ на |0⟩, тоді як Pauli-Z впливає на фазу кубіта, змінюючи знак стану |1⟩ і залишаючи |0⟩ без змін. Ці два гейти потрібні для точного налаштування амплітуд і фаз, які визначають результат квантового обчислення.
Особливе місце посідає вентиль CNOT, або Controlled-NOT. Він потребує двох кубітів, що традиційно називаються керуючим (control) і цільовим (target). Якщо керуючий кубіт перебуває в стані |1⟩, вентиль інвертує стан цільового кубіта, а якщо в стані |0⟩ — не виконує жодних змін. Завдяки цьому CNOT дозволяє реалізувати ефекти квантової заплутаності (entanglement), які є джерелом революційного потенціалу квантових обчислень. Таке узгодження станів кубітів дає змогу створювати ситуації, коли результат вимірювання одного кубіта впливає на результат іншого, незалежно від відстані між ними.
Щоб кубіт зберігав свій квантовий стан якнайдовше, дослідники використовують складні фізичні системи — іонні пастки, надпровідні схеми, квантові точки тощо. Утримання кубітів у середовищі з контрольованою температурою та мінімальними перешкодами від оточення — одне з найскладніших завдань при створенні масштабованого квантового процесора. Високі вимоги до ізоляції зумовлені тим, що зовнішній шум може викликати декогеренцію кубітів, руйнуючи надзвичайно чутливий квантовий стан.

## Slide 20: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Завдяки синергії суперпозиції кубітів і керованих трансформацій квантових гейтів вдається будувати квантові алгоритми, здатні виконувати низку специфічних завдань набагато швидше за класичні машини. Прикладами є алгоритм Шора для розкладу великих чисел на прості множники та алгоритм Гровера для пришвидшеного пошуку в несортованих базах даних. Хоча квантові обчислення ще перебувають у стадії активного розвитку, успіхи в побудові багатокубітних пристроїв свідчать про наближення нової ери в обчислювальній техніці, коли квантові логічні елементи стануть базою для суперкомп’ютерів наступного покоління.
Квантові алгоритми: революційні підходи до обчислень
Квантові комп’ютери здобули світову популярність завдяки розробці кількох революційних алгоритмів, що здатні розв’язувати задачі, непосильні для класичних машин у прийнятний час. Хоча ці обчислювальні схеми не прискорюють будь-які види задач, у низці конкретних випадків вони забезпечують космічний виграш у продуктивності [3]. Найвідомішими прикладами є алгоритм Шора та алгоритм Гровера

## Slide 21: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Алгоритм Шора
Однією з найгучніших подій у сфері квантових обчислень стала публікація Пітера Шора (Peter Shor) у 1994 році щодо методу швидкої факторизації великих чисел за допомогою квантового комп’ютера [2]. Якщо класичні алгоритми потребують експоненційної кількості операцій для розкладу цілого числа на прості множники, то алгоритм Шора робить це за час, який зростає поліноміально залежно від кількості бітів у числіКвантові алгоритми: революційні підходи до обчислень
Через це квантова факторизація може поставити під загрозу сучасні криптографічні протоколи, зокрема RSA та інші методи шифрування, що базуються на складності розкладання великих чисел на множники. Багато науковців та спеціалістів з безпеки вже сьогодні працюють над постквантовою криптографією, яка має залишатися надійною навіть за наявності працездатного квантового комп’ютера достатньої потужності.

## Slide 22: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Алгоритм Гровера
Іншим ключовим винаходом став алгоритм Гровера (Lov Grover, 1996) [5], призначений для пошуку елемента в невідсортованій базі даних зі швидкістю, що перевищує класичний пошук. Якщо для послідовного перегляду величезної кількості даних (наприклад, мільярд записів у базі телефонних номерів) зазвичай потрібно послідовно перевірити кожен запис, то квантовий метод Гровера дає змогу скоротити час пошуку з кількох сотень мільйонів перевірок до лише десятків тисяч. Уявіть, що вам необхідно знайти один єдиний номер серед мільйона: класичний алгоритм може споживати добу на ретельний послідовний перегляд, тоді як квантовий алгоритм реалізує “паралельний” пошук через суперпозицію кубітів і суттєво зменшує кількість необхідних операцій.
Цей самий принцип можна використати й під час аналізу текстових колекцій: скажімо, якщо треба виявити єдине ключове слово або речення у сотнях гігабайтів даних. Класичний метод вилучив би величезну кількість файлів для детального перегляду, тоді як алгоритм Гровера “перемножує” квантові стани, швидко відсіюючи непотрібні результати та залишаючи лише ті, що збігаються з пошуковим критерієм. Завдяки цьому, навіть якщо виграш не такий приголомшливий, як у випадку з алгоритмом Шора, він усе одно забезпечує величезний поступ у квантовій інформатиці.
Типові приклади застосування квантового пошуку варіюються від виявлення підозрілих транзакцій у фінансових потоках (де бази можуть містити мільйони записів) до ефективного розпізнавання патернів у біометричних даних чи пошуку колізій у криптографічних геш-функціях. Останнє має визначальне значення для інформаційної безпеки, оскільки дає змогу тестувати надійність шифрувальних алгоритмів та систем автентифікації на рівні, недосяжному для класичних суперкомп’ютерів.
Лов Кумар Гровер

## Slide 23: Прилади та пристрої ї інтегральної оптики

## Slide 24: Прилади та пристрої інтегральної оптики

## Slide 25: Прилади та пристрої інтегральної оптики

## Slide 26: Прилади та пристрої інтегральної оптики

## Slide 27: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Обмеження та перспективи квантових обчислень
Квантові комп’ютери демонструють вражаючі успіхи в окремих задачах, проте не є універсально швидшими за класичні обчислювальні системи в усіх можливих сценаріях [1]. Зараз існує лише обмежений, хоча й дуже важливий перелік завдань (наприклад, факторизація великих чисел або пришвидшений пошук у невідсортованих базах даних [2][5]), де квантові методи дають експоненційний чи, принаймні, поліноміальний виграш. Однак інші задачі можуть залишитися більш придатними для класичних алгоритмів, особливо коли враховувати обмеження поточної апаратної бази квантових процесорів [3][4].
Однією з найбільших проблем залишається декогеренція. Кубіти дуже чутливі до шуму з оточення — коливань температури, електромагнітних полів, радіації тощо [1]. Ці “перешкоди” можуть швидко порушити делікатний квантовий стан, зруйнувавши суперпозицію або заплутаність ще до завершення обчислень. Через це інженери змушені працювати за умов наднизьких температур (близько до абсолютного нуля), у вакуумі або зі складними системами екранування, що різко підвищує вартість і складність обладнання.
Ще один виклик — масштабування. Сучасні квантові процесори налічують десятки чи сотні кубітів, однак для справжніх промислових застосувань знадобляться машини з тисячами й навіть мільйонами кубітів. Поки що немає єдиної оптимальної технології для побудови таких систем: надпровідникові контури, йонні пастки, фотонні чипи та інші платформи конкурують між собою, але кожна з них має свої переваги й недоліки [3].
Важливу роль у цьому процесі відіграє квантова корекція помилок. Оскільки кубіти “ламаються” через шум та нестабільність, потрібні додаткові (так звані “логічні”) кубіти, які б зберігали інформацію й компенсували помилки під час обчислень [1][4]. Це суттєво збільшує загальну кількість фізичних кубітів, необхідних для реалізації складних алгоритмів.
Незважаючи на ці труднощі, перспективи квантових обчислень надзвичайно амбітні. Стрімкі інвестиції з боку великих IT-корпорацій та університетських дослідницьких центрів прискорюють розробку “квантового заліза” (hardware) [3]. Науковці щодня пропонують нові підходи до стабілізації кубітів, винаходять ефективніші протоколи корекції помилок і навіть створюють гібриднісхеми, що поєднують квантові та класичні обчислення в єдиному середовищі [4]. Окрім того, зростає кількість теоретичних досліджень, які можуть відкрити двері до ще невідомих алгоритмів — так само, як свого часу алгоритм Шора перевернув уявлення про криптографію [2].

## Slide 28: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Головна принада квантових алгоритмів полягає в тому, що кубіти завдяки суперпозиції та заплутаності здатні “паралельно” опрацьовувати численні можливі стани, перевершуючи класичні машини у певних сценаріях [1]. Саме тому постійно зростає інтерес до розробки спеціалізованого програмного забезпечення, орієнтованого на обробку великих даних, моделювання молекул і матеріалів, а також розв’язання оптимізаційних завдань із різних галузей — від фінансів до логістики [3]. Коли ж багатокубітні системи стануть стабільнішими, менш витратними у використанні й доступними для масового сектора, ми зможемо повною мірою розкрити весь потенціал квантових обчислень і, ймовірно, спостерігатимемо нову технологічну революцію.
Перспективи розвитку квантових обчислень
Інтерес до квантових комп’ютерів зростає надзвичайно швидкими темпами. Великі корпорації, науково-дослідні установи та уряди різних країн інвестують колосальні суми в розробку відповідного “квантового заліза” (hardware) та алгоритмів, сподіваючись на прорив у продуктивності вже найближчим часом. За оцінками International Roadmap for Devices and Systems, досягнення квантової переваги (quantum advantage) — коли квантові машини матимуть змогу ефективніше розв’язувати практичні завдання, ніж класичні суперкомп’ютери — очікується протягом найближчих десятиліть [5]. Це означає, що ми можемо побачити перші масштабовані квантові системи, які перевершуватимуть найпотужніші класичні суперкомп’ютери у розв’язанні конкретних задач.

## Slide 29: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Квантовий комп'ютер IBM Quantum System One
Квантовий компʼютер Google

## Slide 30: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Криптографія та безпека
Однією з ключових сфер застосування квантових обчислень є криптографія. Завдяки алгоритму Шора [2], який може розкладати великі числа на прості множники набагато швидше за класичні алгоритми, існуючі методи шифрування (RSA, ECC тощо) стають вразливими. Саме тому провідні наукові центри та спеціалісти з інформаційної безпеки розробляють протоколи постквантової криптографії, здатні протистояти атакам квантових комп’ютерів [1]. У майбутньому передбачається активне впровадження квантових ключових розподілів (QKD), які гарантують стійкість каналу зв’язку за рахунок законів квантової механіки.
Розвиток квантових обчислень може суттєво вплинути на криптографію у майбутньому
Штучний інтелект та машинне навчання
Ще одна галузь, де квантові обчислення можуть зіграти вирішальну роль, — це штучний інтелект (AI) і машинне навчання (ML). Завдяки здатності кубітів перебувати у суперпозиції та заплутаності, певні алгоритми (наприклад, пошуку оптимальних параметрів нейронних мереж) можуть значно прискоритися. Хоча дослідження перебувають на початковій стадії, перші експерименти, проведені на квантових пристроях із невеликою кількістю кубітів, підтверджують, що потенційне пришвидшення в задачах класифікації, кластеризації та оптимізації може бути суттєвим [3].
Матеріалознавство та розробка ліків
Квантові машини здатні моделювати складні молекулярні системи набагато точніше, ніж класичні комп’ютери. Це відкриває нові горизонти для матеріалознавства та розробки ліків, де визначальну роль відіграють хімічні реакції, перебіг яких важко змоделювати класичними методами [1]. Уявіть, що ви хочете створити абсолютно новий матеріал із заданими магнітними чи теплопровідними властивостями — класичні обчислення можуть зайняти місяці або навіть роки, тоді як квантові системи можуть спрогнозувати поведінку таких матеріалів значно швидше. Аналогічно й у фармацевтиці: пришвидшене моделювання біологічних молекул на квантовому комп’ютері скоротить час і витрати на розробку нових препаратів. Пришвидшене моделювання біологічних молекул на квантовому комп’ютері скоротить час і витрати на розробку нових препаратів

## Slide 31: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Інтеграція з класичними суперкомп’ютерами
Реалістично очікувати, що у найближчі роки ми побачимо не цілком автономні квантові машини, а гібридні обчислювальні системи. У них найвибагливіші квантові задачі (наприклад, симуляція молекул чи криптографічні обчислення) виконуватимуться квантовим процесором, а всі інші — класичним суперкомп’ютером. Такий підхід дає змогу максимально ефективно використовувати переваги обох технологій. Для організації складних обчислень можуть розроблятися спеціалізовані програмні середовища, які автоматично розподіляють завдання між квантовим і класичним процесорами [4].
Можна з упевненістю сказати, що майбутнє квантових обчислень пов’язане з подальшим зменшенням рівня шумів, удосконаленням технологій ізоляції кубітів та впровадженням ефективних методів квантової корекції помилок. Ці зрушення, у поєднанні зі зростаючими інвестиціями та міжнародними коопераціями, дають змогу сподіватися на прискорений прорив у найближчі роки. Сфер, де потенційно може бути досягнута квантова перевага, стає дедалі більше — від обробки великих даних у реальному часі до проєктування складних хімічних реакцій. Головне завдання сучасних дослідників і компаній — перейти від лабораторних прототипів до стабільних багатокубітних пристроїв, що працюватимуть із мінімальною кількістю помилок і будуть зручними для застосування у промислових масштабах.

## Slide 32: Прилади та пристрої інтегральної оптики
Джерела:
1. Нільсен М. А., Чуанг І. Л. Quantum Computation and Quantum Information. Кембридж: Cambridge University Press, 2010.
2. Шор П. В. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring // Proceedings 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. IEEE, 1994.
3. Фейнман Р. П. Simulating Physics with Computers // International Journal of Theoretical Physics. 1982. Т. 21, № 6/7. С. 467–488.
4. IBM Quantum. Основи квантових обчислень [Електронний ресурс]. Офіційний ресурс IBM. – Режим доступу: [https://www.ibm.com/quantum].
5. Гровер Л. К. A fast quantum mechanical algorithm for database search // Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC). 1996.