## Slide 1: Практична №1

## Slide 2: Задача1
Визначити температурний коефіцієнт лінійного розширення і подовження ніхромового дроту, якщо відомо, що при підвищенні температури від 20 до 1000 С електричний опір дроту змінюється від 50 до 56,6 Ом. Довжина дроту в холодному стані =50м. Температурний коефіцієнт питомого опору ніхрому прийняти рівним 15·10^(-5) K^(-1)

## Slide 3: Задача 2
Визначити час, протягом якого електрон пройде відстань l = 1км по мідному дроту, якщо питомий опір міді 0,017 мкОм·м, а різниця потенціалів на кінцях провідника U=220 В. За який час електрон пролетить цю ж відстань, рухаючись без зіткнень при тій же різниці потенціалів? Який час передачі сигналу?

## Slide 4: Задачі для самостійної роботи
У мідному провіднику під дією електричного поля проходить електричний струм густиною 1А/мм^2. Визначити швидкість дрейфу електронів
Питомий опір чистої міді при 20 і 100 С дорівнює відповідно 0,0168 і 0,0226 мкОм·м. Користуючись лінійною апроксимацією залежності (Т) визначити температурний коефіцієнт питомого опору при 0 С
Опір провідника з константану при 20 С дорівнює 500Ом. Визначити опір цього провідникапри 450 С якщо при при 20 С температурний коефіцієнт питомого опору константану =-15·10^(-6) K^(-1), а температурний коефіцієнт лінійного розширення 10^(-5)K^(-1)
Визначити відношення глибин проникнення електромагнітного поля в алюмінієвому та сталевому дротах на частоті 50Гц та 1МГц. Для маловуглецевої сталі μ=1000; =0,1мкОм·м
Гн/м