## Slide 1: Термодинамічні процеси

## Slide 2: Термодинаміка
Технічна термодинаміка розглядає закономірності взаємного перетворення теплоти в роботу.
Термодинаміка базується на двох основних законах термодинаміки:
I закон термодинаміки -закон перетворення і збереження енергії;
II закон термодинаміки встановлює умови протікання і спрямованість макроскопічних процесів в системах, що складаються з великої кількості часток.

## Slide 3: Термодинамічна система
Термодинамічна система - це сукупність макроскопічних тіл, що обмінюються енергією один з одним і довкіллям
Ізольована система - термодинамічна система, що не взаємодіє з довкіллям.
Адіабатна (теплоізольована) система - система має адіабатну оболонку, яка виключає теплообмін з довкіллям.
Однорідна система - система, що має у всіх своїх частинах однаковий склад і фізичні властивості.
Гомогенна система - однорідна система по складу і фізичній будові, усередині якої немає поверхонь розділу.
Гетерогенна система - система, що складається з декількох гомогенних частин (фаз) з різними фізичними властивостями, відокремлених одна від одної видимими поверхнями розділу.

## Slide 4: Параметри стану
Величини, які характеризують фізичний стан тіла, називаються термодинамічними параметрами стану
Питомий об'єм - величина, яка визначається відношенням об'єму речовини до його маси, м 3 /кг
Тиск - з точки зору молекулярно-кінетичної теорії є середній результат ударів молекул газу, що знаходяться в безперервному хаотичному русі, об стінку судини, в якій поміщений газ, Па (Н/м2 )
Температура - характеризує міру нагретости тіл, тобто є мірою середньої кінетичної енергії поступальної ходи його молекул. Чим більше середня швидкість руху, тим вище температура тіла.

## Slide 5: Рівняння стану і термодинамічний процес
Рівноважним станом називається стан тіла, при якому в усіх точках його об'єму P , v , T і всі інші фізичні властивості однакові.
Сукупність змін стану термодинамічної системи при переході з одного стану в інше називається термодинамічним процесом. Термодинамічні процеси бувають рівноважні і нерівноважні. Якщо процес проходить через рівноважні стани, то він називається рівноважним. У реальних випадках всі процеси є нерівноважними.
Якщо при будь-якому термодинамічному процесі зміна параметра стану не залежить від вигляду процесу, а визначається початковим і кінцевим станом, то параметри стану називаються функцією стану. Такими параметрами є внутрішня енергія, ентальпія, ентропія і т.д
Інтенсивні параметри - це параметри, не залежні від маси системи (тиск, температура).
Екстенсивні (аддитивні) параметри - параметри, значення яких пропорційні масі системи (об'єм, енергія, ентропія і т.д.).

## Slide 6: Теплота і робота
Передача енергії від одного тіла до іншого відбувається двома способами.
1-й спосіб реалізується при безпосередньому контакті тіл, що мають різну температуру, шляхом обміну кінетичною енергією між молекулами дотичних тіл або променистим перенесенням внутрішньої енергії випромінюючих тіл шляхом електромагнітних хвиль. При цьому енергія передається від більш нагрітого до менш нагрітого.
Кількість енергії, переданої першим способом від одного тіла до іншого, називається кількістю теплоти - Q (Дж), а спосіб - передача енергії у формі теплоти.
2-й спосіб пов'язаний з наявністю силових полів або зовнішнього тиску. Для передачі енергії цим способом тіло повинне або пересуватися в силовому полі, або змінювати свій об'єм під дією зовнішнього тиску, тобто передача енергії відбувається за умови переміщення усього тіла або його частини в просторі. При цьому кількість переданої енергії називається роботою - L (Дж), а спосіб передачі енергії у формі роботи
Кількість енергії, отримана тілом у формі роботи, називається роботою, здійсненою над тілом, а віддану енергію - витраченою тілом роботою.

## Slide 7: Внутрішня енергія
У загальному випадку внутрішньою енергією називається сукупність усіх видів енергій, що знаходиться в тілі або системі тел. Цю енергію можна представити як суму окремих видів енергій : кінетичній енергії молекул (поступальної і обертальної ходи молекул); коливального руху атомів в самій молекулі; енергії електронів; внутрішньоядерній енергії; енергії взаємодії між ядром молекули і електронами; потенційній енергії молекул.
У технічній термодинаміці розглядаються тільки такі процеси, в яких змінюється кінетична і потенційна складові внутрішньої енергії. При цьому знання абсолютних значень внутрішньої енергії не вимагається. Тому внутрішньою енергією для ідеальних газів називають кінетичну енергію руху молекул і енергію коливальних рухів атомів в молекулі, а для реальних газів додатково включають потенційну енергію молекул.

## Slide 8: Формулювання першого закону термодинаміки
«Енергія не зникає і не виникає знову, вона лише переходить з одного виду в іншій в різних фізичних процесах»
«Теплота, підведена до системи, витрачається на зміну енергії системи і здійснення роботи».
«Двигун, що постійно виконує роботу і не споживаючий ніякої енергії, називається вічним двигуном I роду».
«Вічний двигун I -го роду неможливий».

## Slide 9
Істинна теплоємність робочого тіла визначається відношенням кількості підведеної (відведеною) до робочого тіла теплоти в цьому термодинамічному процесі до викликаного цією зміною температури тіла, Дж/К
Теплоємність залежить від зовнішніх умов або характеру процесу, при якому відбувається підведення або відведення теплоти.
Розрізняють наступні питомі теплоємності: молярну, об'ємну, масову.

## Slide 10: Рівняння ідеального газу
Ідеальним газом називається такий газ, у якого відсутні сили взаємного тяжіння і відштовхування між молекулами і нехтують розмірами молекул. Усі реальні гази при високих температурах і малих тисках можна практично вважати як ідеальні гази.
Рівняння стану як для ідеальних, як і для реальних газів описуються трьома параметрами по рівнянню f (P,ύ,T) = 0 .
У рівних об'ємах різних ідеальних газів, що знаходяться при однакових температурах і тисках, знаходиться однакова кількість молекул.

## Slide 11: Суміш ідеальних газів
Під газовою сумішшю розуміється суміш окремих газів, не вступаючих між собою ні в які хімічні реакції. Кожен газ (компонент) в суміші незалежно від інших газів повністю зберігає усі свої властивості і поводиться так, як якби він один займав увесь об'єм суміші.
Парціальний тиск - цей тиск, який мав би кожен газ, що входить до складу суміші, якби цей газ знаходився один в тій же кількості, в тому ж об'ємі і при тій же температурі, що і в суміші.
Загальний тиск суміші газів дорівнює сумі парціальних тисків окремих газів, що становлять суміш.

## Slide 12: Формулювання другого закону термодинаміки
1-ше формулювання (Оствальда): «Вічний двигун 2-го роду неможливий»
2-ге формулювання (Клаузіуса): "Теплота не може мимоволі переходить від холоднішого тіла до більш нагрітого"
3-е формулювання (Карно):"Там де є різниця температур, можливе здійснення роботи"

## Slide 13: Ентропія
Ентропія є однозначна функція стану тіла, що набуває для кожного стану цілком певного значення. Вона є екстенсивним (залежить від маси речовини) параметром стану і в будь-якому термодинамічному процесі повністю визначається початковим і кінцевим станом тіла, і не залежить від шляху протікання процесу. (Дж/К)

## Slide 14: Ентропія
Якщо ентропія системи зростає ( ∆s>0), то до системи підводиться теплота.
Якщо ентропія системи зменшується (∆s<0), то від системи відводиться теплота.
Якщо ентропія системи не змінюється (∆s=0, s=сonst), то до системи не підводиться і не відводиться теплота (адіабатний процес).

## Slide 15: Цикл Карно
Циклом Карно називається круговий цикл, що складається з 2-х ізотермічних і з 2-х адіабатних процесів.

## Slide 16: Цикл Карно
Основною характеристикою будь-якого циклу є термічний коефіцієнт корисної дії.

## Slide 17: Теореми Карно
1-ша теорема Карно: «Термічний к.к.д. оборотного циклу Карно не залежить від властивостей робочого тіла і визначається тільки температурами джерел».
2-га теорема Карно: «Оборотний цикл Карно є найбільш вигідним циклом в заданому інтервалі температур».

## Slide 18: Метод дослідження термодинамічних процесів
виводиться рівняння процесу кривою в P-υ і T-S діаграмах;
- встановлюється залежність між основними параметрами робочого тіла на початку і кінці процесу;
визначається зміна внутрішньої енергії по формулі, справедливій для усіх процесів ідеального газу;
обчислюється робота;
визначається кількість теплоти, що бере участь в процесі;
визначається зміна ентальпії по формулі;
справедливій для усіх процесів ідеального газу;
визначається зміна ентропії.

## Slide 19: Ізохорний процес

## Slide 20: Ізобарний процес

## Slide 21: Ізотермічний процес

## Slide 22: Адіабатний процес

## Slide 23: Політропний процес
Політропним процесом називається процес, усі стани якого задовольняються умові P·v*n=const.
Ізобарний, ізохорний, ізотермічний і адіабатний процеси є окремими випадками політропного процесу ;
n=±∞ → v=const (ізохорний);
n=0 → P=const (ізобарний);
n=1 → T=const (ізотермічний);
n=λ → P v =const (адіабатний).

## Slide 24: I-й закон термодинаміки для потоку
I-й закон термодинаміки для потоку :
рух газу по каналу сталий і нерозривний;
швидкості по перерізу, перпендикулярному осі каналу, постійні;
нехтує тертя частинок газу один з одним і об стінки каналу;
зміна параметрів по перерізу каналу мала в порівнянні з їх абсолютними значеннями,

## Slide 25: Критичний тиск і швидкість
Якщо при переміщенні газу по каналу відбувається його розширення із зменшенням тиску і збільшенням швидкості, то такий канал називається соплом.
Якщо в каналі відбувається стискування робочого тіла із збільшенням його тиску і зменшенням швидкості, то такий канал називають дифузором.
Критичним тиском називається такий тиск на вихідному перерізі каналу, при якому досягається максимальна витрата газу.
Критичною швидкістю називається швидкість газу у вихідному перерізі каналу, при тиску рівному або меншому критичного Pк

## Slide 26: Сопло Лаваля
Комбіноване сопло Лаваля призначене для використання великих перепадів тиску і для отримання швидкостей витікання, що перевищують критичну або швидкість звуку. Сопло Лаваля складається з короткої ділянки, що звужується, і конічної насадки, що розширюється. Досліди показують, що кут конусності частини, що розширюється, має бути рівний α=(8…12)˚ . При великих кутах спостерігається відрив струменя від стінок каналу.

## Slide 27: Дроселювання
Дроселюванням називається явище, при якому пара або газ переходить з високого тиску на низьке без здійснення зовнішньої роботи і без підведення або відведення теплоти. Таке явище відбувається в трубопроводі, де є місце звуження прохідного каналу. При такому звуженні, внаслідок опорів, тиск за місцем звуження ( P2 ) завжди менше тиску перед ним ( P1 ).

## Slide 28: Дроселювання
Будь-який кран, вентиль, засувка, клапан і інші місцеві опори, що зменшують прохідний переріз трубопроводу, викликають дроселювання газу або пари, отже, падіння тиску. В більшості випадків це явище приносить безумовну шкоду. Але іноді воно являється потрібним і створюється штучно (регулювання парових двигунів, в холодильних установках, в приладах для виміру витрати газу і так далі).
Дроселювання є безповоротним процесом, при якому відбувається збільшення ентропії і зменшення працездатності робочого тіла.

## Slide 29: Ефекти в газі
Зміна температури рідин і реальних газів при дроселюванні називається ефектом Джоуля-Томсона. Для ідеального газу ефект Джоуля-Томсона дорівнює нулю.
Розрізняють диференціальний температурний ефект, коли тиск і температура змінюються на нескінченно малу величину, і інтегральний температурний ефект, при якому тиск і температура змінюються на кінцеву величину.
Стан газу, при якому температурний ефект міняє свій знак, називається точкою інверсії, а температура, відповідна цій точці, називається температурою інверсії

## Slide 30: Властивості реальних газів
Реальні гази відрізняються від ідеальних газів тим, що молекули цих газів мають об'єми і пов'язані між собою силами взаємодії, які зменшуються із збільшенням відстані між молекулами. Величина коефіцієнта стисливості виражає відхилення властивостей реального газу від властивостей ідеального. Величина с для реальних газів залежно від тиску і температури може набувати значень більше або менше одиниці, і тільки при малих тисках і високих температурах вона практично дорівнює одиниці. Тоді реальні гази можна розглядати як ідеальні.

## Slide 31: Рівняння стану реального газу
Найбільш простим і таким, що якісно вірно відображує поведінку реального газу, являється рівняння Ван-дер-Ваальса.
Рівняння Ван-дер-Ваальса якісно вірно відображує поведінку рідких і газоподібних речовин, але для двофазних станів воно непридатне.

## Slide 32: Рівняння стану реального газу
На PV-діаграмі показані ізотерми, побудовані по рівнянню Ван-дер-Ваальса. З кривих видно, що при порівняно низьких температурах є хвилеподібні ділянки. Чим вище температура, тим коротше ці частини кривих. Ці хвилеподібні криві вказують на безперервний перехід від рідкого стану в пароподібне при цій температурі. Точка А відповідає стану рідини, точка В відноситься до пароподібного стана речовини.

## Slide 33: Рівняння стану реального газу
Для реальної речовини PV-діаграму можно розбити на 3-и області:
1 - область рідкого стану, розташована лівіше за нижню пограничну криву;
2 - область двофазних станів (волога пара), розташована між нижньою і верхньою пограничною кривою;
3 - область перегрітої пари, розташована правіше за верхню пограничну криву і вище за критичну точку. Умовно область рідини обмежують згори лінією КМ - критична ізобара.

## Slide 34: Поняття про водяну пару
Одним з найбільш поширених робочих тіл в парових турбінах, парових машинах, в атомних установках, теплоносієм в різних теплообмінниках є водяна пара.
Пара - газоподібне тіло в стані, близькому до киплячої рідини.
Пароутворення - процес перетворення речовини з рідкого стану в пароподібний.
Випар - пароутворення, що відбувається завжди при будь-якій температурі з поверхні рідини.
При деякій певній температурі, залежній від природи рідини і тиску, під яким вона знаходиться, починається пароутворення в усій масі рідини. Цей процес називається кипінням.
Зворотний процес пароутворення називається конденсацією. Вона також протікає при постійній температур
Процес переходу твердої речовини безпосередньо в пару називається сублімацією. Зворотний процес переходу пари в твердий стан називається десублімацією.

## Slide 35: Поняття про водяну пару
При випарі рідини в обмеженому просторі (наприклад, в парових котлах) одночасно відбувається зворотне явище - конденсація пари. Якщо швидкість конденсації стане рівній швидкості випару, то настає динамічна рівновага. Пара в цьому випадку має максимальну щільність і називається насиченою. Якщо температура пари вища за температуру насиченої пари того ж тиску, то така пара називається перегрітою. Різниця між температурою перегрітої пари і температурою насиченої пари того ж тиску називається мірою перегрівання. Оскільки питомий об'єм перегрітої пари більше питомого об'єму насиченої пари, то щільність перегрітої пари менше щільності насиченої пари. Тому перегріта пара є ненасиченою парою.
У момент випару останньої краплі рідини в обмеженому просторі без зміни температури і тиску утворюється суха насичена пара. Стан такої пари визначається одним параметром - тиском.
Механічна суміш сухої пари і найдрібніших крапельок рідини називається вологою парою.

## Slide 36: Характеристики вологого повітря
Суміш сухого повітря і водяної пари називається вологим повітрям
Якщо суміш складається з сухого повітря і насиченої водяної пари, то її називають насиченим вологим повітрям.
Якщо вологе повітря містить при цій температурі водяну пару в перегрітому стані, то він називатиметься ненасиченим.
Якщо вологе повітря містить при цій температурі водяну пару в перегрітому стані, то він називатиметься ненасиченим.

## Slide 37: Характеристики вологого повітря
Максимальне значення Pп при цій температурі вологого повітря t є тиск насиченої водяної пари Pн .
Для знаходження парціального тиску пари користуються спеціальним приладом - гігрометром.
Абсолютною вологістю повітря називається кількість водяної пари, що знаходиться в 1 м3 вологого повітря. Абсолютна вологість дорівнює щільності пари при його арціальному тиску і температурі повітря н t .
Відношення абсолютної вологості ненасиченого повітря при цій температурі до абсолютної вологості насиченого повітря при тій же температурі називається відносною вологістю повітря.

## Slide 38: Характеристики вологого повітря
Щільність вологого повітря складається з мас, що містяться в 1 м3 сухого повітря і водяної пари
Молекулярна маса вологого повітря
Влаговміст є відношенням маси пари до маси сухого повітря
Об'єм вологого повітря
Питомий об'єм вологого повітря

## Slide 39: Цикли паротурбінних установок
У паровому котлі 1 і в перегрівачі 2 теплота горіння палива передається воді.
Отримана пара поступає в турбіну 3, де відбувається перетворення теплоти в механічну роботу, а потім в електричну енергію в електрогенераторі 4.
Відпрацьована пара поступає в конденсатор 5, де віддає теплоту воді, що охолоджує.
Отриманий конденсат насосом 6 вирушає в поживний бак 7, звідки поживним насосом 8 стискується до тиску, рівному в котлі, і подається через підігрівач 10 в паровий котел 1.

## Slide 40: Цикл Ренкина на насиченій (а) і перегрітій (б) парі

## Slide 41
Цикли поршневих двигунів внутрішнього згорання підрозділяють на три групи:
з підведенням теплоти при постійному об'ємі (карбюраторні ДВЗ);
з підведенням теплоти при постійному тиску (компресорні дизелі);
із змішаним підведенням теплоти при постійному об'ємі (безкомпресорні дизелі).

## Slide 42
Основними характеристиками або параметрами будь-якого циклу теплового двигуна є наступні безрозмірні величини:
ступінь стискування (відношення питомих об'ємів робочого тіла на початку і кінці стискування)
ступінь підвищення тиску (відношення тисків у кінці і на початку ізохорного процесу підведення теплоти)
ступінь попереднього розширення або ступінь ізобарного розширення (відношення питомих об'ємів у кінці і на початку ізохорного процесу підведення теплоти)

## Slide 43: Цикл ДВЗ з підведенням теплоти при постійному об'ємі
Цикл реального двигуна є безповоротним (наявність тертя, хімічній реакції в робочому тілі, кінцеві швидкості поршня, теплообмін при кінцевій різниці температур і тому подібне). а-1 (1 такт) - у циліндр через всмоктуючий клапан поступає суміш повітря і пари пального (нетермодинамічний процес); 1-2 (2 такт) - адіабатне стискування (підвищується температура); 2-3 - згорання горючої суміші, тиск швидко зростає при постійному об'ємі (підвод теплоти 1 q ); 3-4 (3 такт) - адіабатне розширення (робочий процес, здійснюється корисна робота); 4-а - відкривається вихлопний клапан і відпрацьовані гази покидають циліндр; тиск циліндра падає (відводиться теплота 2 q ); 1-а (4 такт) - виштовхування газів, що залишилися в циліндрі.

## Slide 44: Цикл ДВЗ з підведенням теплоти при постійному об'ємі

## Slide 45: Цикл ДВЗ із змішаним підведенням теплоти

## Slide 46
Паливним насосом 5 і компресором 4 паливо і повітря через форсунки 6 і 7 поступають в камеру згорання 1.
З камери продукти згорання прямують в комбіновані сопла 2, де вони розширюються, і поступають на лопатки газової турбіни 3.

## Slide 47: - Ідеальний цикл ГТУ

## Slide 48: Кінець