## Slide 1: Влажный воздух. Точка росы. Психрометр

## Slide 2: Содержание
Влажность воздуха
Абсолютная влажность воздуха
Влагосодержание воздуха
Относительная влажность воздуха
Точка росы
I –d диаграмма влажного воздуха
Конденсационный гигрометр
Психрометр
Интересно

## Slide 3: Влажность воздуха
Основные определения
Насыщенный влажный воздух – смесь сухого воздуха и насыщенного водяного пара.
Ненасыщенный влажный воздух – смесь сухого воздуха и перегретого водяного пара.
Влажность воздуха – содержание в воздухе водяного пара.

## Slide 4: Диаграмма водяного пара в p, v-координатах

## Slide 5
Влажный насыщенный пар — двухфазная среда — смесь воды и пара.
Сухой насыщенный пар – пар, не содержащий жидкой фазы и имеющий температуру, равную температуре кипения воды при данном давлении (температура насыщения).
Насыщенным называется пар, находящийся в термическом и динамическом равновесии с жидкостью, из кото­рой он образуется.

## Slide 7: Абсолютная влажность воздуха
Абсолютная влажность воздуха – количество влаги, содержащейся в одном кубическом метре воздуха.
Обозначениеабсолютной влажности: (как и обыкновенное обозначение плотности)
Единицы измеренияабсолютной влажности: (в СИ) или (для удобства измерения небольшого содержания паров воды в воздухе).
Формула вычисления абсолютной влажности:
-масса пара (воды) в воздухе, кг (в СИ) или г;
-объем воздуха, в котором указанная масса пара содержится .

## Slide 8: Влагосодержание воздуха
Влагосодержание воздуха d, г/кг сухого воздуха, т.е отношение массы водяного пара к единице массы сухого воздуха, содержащегося во влажном воздухе:
.
Где – соответственно масса водяного пара и сухого воздуха во влажном воздухе.

## Slide 9: Относительная влажность воздуха
Относительная влажность воздуха – величина, показывающая, насколько далек пар от насыщения.
Обозначение относительной влажности: .
Единицы измерения относительной влажности: %.
Формула вычисления относительной влажности:
плотность водяного пара (абсолютная влажность), (в СИ) или ;
плотность насыщенного водяного пара при данной температуре, (в СИ) или .

## Slide 10: Точка росы
Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Этот параметр зависит от давления воздуха.

## Slide 11: – d диаграмма влажного воздуха
А
С
В

## Slide 12: I – d диаграмма влажного воздуха
В I – d диаграмме влажного воздуха графически связаны основные параметры, определяющие тепловлажностное состояние воздуха: температура t, относительная влажность воздуха , влагосодержание d, энтальпыя i, парциальное давление пара , содержащегося в паровоздушной смеси.
На диаграмме наносятся линии постоянных энтальпий i=const, влагосодержаний d=const и изотермы, а также показана кривая парциального давления пара .

## Slide 13: Нахождение по – d диаграмме температуры точки росы
По диаграмме для каждого состояния влажного воздуха можно определить температуру точки росы.
Для этого из точки, характеризующей состояние воздуха, надо провести вертикаль ( d=const ) до пересечения с линией . Изотерма, проходящая через полученную точку пересечения, определит искомую точку росы.
На диаграмме это линия АВ, изотерма, проходящая через полученную точку пересечения, определяет искомую точку росы.

## Slide 14: Нахождение по – d диаграмме температуры мокрого термометра
По I – d диаграмме можно определить также температуру «мокрого» термометра, под которой понимают температуру, принимаемую влажным воздухом при достижении им насыщенного состояния и сохранении воздухом постоянной энтальпии, равной начальной.
Для этого воздуха, проводят линию I = const до пересечения с кривой . Изотерма, проходящая через полученную точку пересечения, определит искомую температуру «мокрого» термометра.
На диаграмме это линия АВ, изотерма, проходящая через полученную точку пересечения, определяет искомую температуру «мокрого» термометра

## Slide 15: Конденсационный гигрометр
А- металлическая коробка;
K- передняя стенка;
Г - резиновая груша.

## Slide 16: Психрометр
Относительную влажность определяют также с помощью психрометра
Психрометр состоит из двух термометров, шарик одного из них обмотан тканью, нижние концы которой опущены в сосуд с дистиллированной водой.
Сухой термометр регистрирует температуру воздуха, а влажный — температуру испаряющейся воды.

## Slide 18: Критическая температура — это мак­симально возможная температура сосу­ществования двух фаз: жидкости и на­сыщенного пара. Тройная точка - состояние, в котором могут одновремен­но находиться в равновесии пар, вода и лед. Процесс образования пара непосредственно из льда называется сублимацией.

## Slide 20
Удельный объем:
vх = xv" + (l — х) v' = v"+ x(v" — v').
Энтропия:
sx = s' + x(s" — s') = s'+xr/Ts.
Энтальпия:
hx = h' + x (h"-h')=h' + xr.

## Slide 21: Т, s-диаграмма водяного пара

## Slide 22: h, s-диаграмма водяного пара

## Slide 23: Изохорный процесс

## Slide 24: Изобарный процесс

## Slide 25: Изотермический процесс

## Slide 26: Адиабатный процесс