Комплексний лабораторний практикум

з дисципліни «Технологічні основи електроніки»

(для дистанційної форми навчання)

Тема: Формалізація односторонньої плати

Мета: Оволодіння методами формалізації схем електронних пристроїв.

Завдання практикуму: Побудувати схему електричну принципову та скласти перелік елементів електричного пристрою з невідомою структурою та відсутньою технічною документацією.

Хід роботи

(приклад виконання)

1.1. Отримання зображення з боку елементів.

1.2. Отримання зображення з боку трасировки.

1.3. Перенесення (формалізація) трасировки.

1.4. Введення наскрізної нумерації вузлів.

1.5. Введення наскрізної нумерації отворів.

.

2.1. Перенесення (формалізація) розміщення елементів.

2.2. Введення наскрізної нумерації елементів.

2.3. Віддзеркалення сторони елементів .

2.4. Об'єднання боків плати з боку трасировки  (П.1.5. та  П.2.3.)

3. Складання матриці інциденцій.

|  | Номери отворів (контактних ділянок) |
| --- | --- |
| Вузли |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | ф1 | + |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  |  |
|  | ф2 |  | + |  |  |  |  |  |  | + |  | + |  |
|  | ф3 |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  |  | + |
|  | ф4 |  |  |  | + |  | + |  |  |  | + |  |  |
| Номери елементів та зовнішніх контактів | Out 1 | Out 2 | Out 3 | Out 4 | 4(а) | 4(к) | 3(а) | 3(к) | 2(к) | 2(а) | 1(к) | 1(а) |

4.. Шляхом послідовного перетворення схеми за допомогою матриці інциденцій побудова схеми електричної принципової.

5. Визначення елементів схеми та їх номіналів.

6.1. Складання  переліку елементів.

6.2. Висновок: Невідомим пристроєм виявився однофазний мостовий випрямляч.