## Slide 1: Фотометрія, Методи та прилади

## Slide 2: Фотометрія- це розділ оптики, в якому вивчаються методи та прилади для виміру випромінювання в оптичні̆ області спектру, що складає 10-106нм.
Фотометрію поділяють:
«об’єктивна» фотометрія (оперує поняттями енергії, потужності та потоку енергії і застосовна до будь-яких хвиль)
«суб’єктивна» фотометрія (оперує величинами, котрі спираються на характер сприймання світла оком людини).
Людське око може сприймати електромагнітні хвилі довжиною λ від 0,38 до 0,76 мкм і найчутливіше до зелених променів (λ=0,556 мкм).

## Slide 3: Видиме випромінювання характеризується величинами
Світловий потік
Сила світла
Освітленність
яскравість

## Slide 4
Джерелом світла вважають тіла, котрі випромінюють електромагнітні хвилі оптичного діапазону (видимі, інфрачервоні та ультрафіолетові промені). Місяць не є справжнім джерелом світла, оскільки його свічення зумовлене відбиванням сонячного випромінювання.
Класифікація джерел світла
по розміру на:
  точкові;
  протяжні (неточкові);
  по кольору свічення на:
  монохроматичні (одноколірні);
  немонохроматичні (білі, багатоколірні);

## Slide 5
  по способу реалізації (створення) світіння на:
  теплові (дуже нагріті);
  нетеплові (холодні як світні бактерії, світлячки та газорозрядні
лампи);
по виду випромінюваних хвиль на:
  когерентні (наприклад, лазери);
  некогерентні ( усі інші джерела);
  по характеристиках їх конструктора на:
  природні (Сонце, зорі, галактики…);
  штучні ( створені людиною).
Точковим джерелом світла називають джерело, лінійні розміри якого значно менші, ніж відстань від нього до точки спостереження.
Якщо точкове джерело випромінює потік рівномірно по всіх напрямках, то таке джерело називають ізотропним.

## Slide 6
Світловий потік - величина, яка визначається кількістю енергії,
яку випромінює джерело світла за одиницю часу.
час [с]
кількість енергії [Дж]
світловий потік
[лм] (люмен)
Світловий потік
Лампа накалювання
Світлодіодна лампа

## Slide 7
Тілесний кут - частина простору, яка оточена деякою конічною поверхнею
Тілесний кут вимірється часткою сферичної поверхні ABCDEF
площа сфери [м2]
радіус сфери [м]
тілесний кут [ср] (стерадіан)
Повний тілесний кут
Сила світла - величина, яка дорівнює кількості енергії, яка випромінюється джерелом світла за одиницю часу всередині тілесного кута
світловий потік [лм] (люмен)
тілесний кут [ср] (стерадіан)
сила світла [Кд] (кандела)
Світловий потік повної сфери

## Slide 8: Освітленість - кількість світлової енергії, за одиницю часу, яка потрапляє на одиницю поверхні.
освітленість [лк] (люкс)
світовий потік [лм] (люмен)
площа поверхні [м2]
Для вимірювання освітленості використовують спеціальні прилади, які називають люксметрами.

## Slide 9
Перший закон освітленості:
Освітленість поверхні прямо пропорційна силі світла джерела і обернена пропорційна квадрату його відстані від поверхні:
Другий закон освітленості:
Освітленість поверхні паралельним світловим пучком прямо пропорційна косинусу кута падіння променів:
Третій закон освітленості:
Загальна освітленість від кількох джерел світла дорівнює сумі освітленостей, створених кожним джерелом світла окремо.

## Slide 10: Закон обернених квадратів

## Slide 11: Норми освітленості

## Slide 12
Яскрáвість — світлова характеристика тіл, які є джерелами світла. Відношення сили світла, що випромінюється поверхнею в одиницю тілесного кута до площі її проекції в площині, перпендикулярній напряму спостереження. Одиниця вимірювання СИ: кд/м2.

## Slide 13: Яскравість деяких поверхонь
Сонце –
Місяць -
Око реагує на яскравість -
Больові відчуття виникають при яскравості – 105

## Slide 14
За видами всі фотометричні виміри можна класифікувати наступним чином:
- вимір енергетичних величин,
- вимір ефективних величин,
- вимір світлових величин,
- колориметричні вимірювання,
- спектральні методи вимірювання та прилади,
- вимірювання оптичних характеристик тіл,
- оптична пірометрія, тощо.

## Slide 15
Основна схема фотометричних вимірів складається з трьох складових :
1 – джерело випромінювання; 2 – проміжне середовище; 3 – приймач випромінювання
Джерело випромінювання, що використовується у схемі, може мати відомі параметри або бути досліджуваним об’єктом. При відносних вимірах можуть використовуватися джерела, параметри яких не відомі, але мають високий̆ рівень стабільності параметрів у продовж всього процесу вимірювання.
Існують стандартні джерела випромінювання типу А,B,C,D,E, які застосовуються у фотометричних вимірах з відомими значеннями щільності випромінювання та кольорової̈ температури. При проведенні експерименту слід обов’язково вказати тип джерела, що застосовувалося.

## Slide 16
Проміжне середовище – це середовище, в якому розповсюджується випромінювання. До середовища також належать різні оптичні елементи, що дозволяють змінювати потік випромінювання за потужністю, напрямком у просторі та за спектром.
Приймачі випромінювання – це пристрої̈, що перетворюють енергію оптичної̈ області спектру в інші види енергії̈. При проведенні фотометричних вимірів параметри приймачів випромінювання повинні бути відомими з достатнім ступенем точності, а при відносних вимірах – стабільними впродовж вимірювання. У практиці фотометричних вимірювань, як правило, використовуються фотоелектричні приймачі випромінювання, що перетворюють енергію оптичної̈ області спектру в електричну, тобто електричний̆ сигнал.

## Slide 17
Розподільчий фотометр
Вимірювання величини світлового потоку засновується на співвідношеннях, що зв’язують силу світла джерела із світловим потоком, який це джерело випромінює в межах деякого тілесного кута:
Ф=∑ I ω,
де Ф- світловий потік джерела світла; І - сила світла джерела;
ω - тілесний кут, в межах якого світловий потік розповсюджується.
Найбільш простим вирішенням цього завдання є метод зональних тілесних кутів, коли весь простір розбивається на зональні тілесні кути, в межах яких сила світла може бути прийнята постійною величиною.
Тоді
Ф=2π∑І (cos α1 - cos α2).
Виміряти силу світла джерела в різних напрямах й побудувати криву сили світла можна за допомогою розподільчого фотометра, названого так тому, що за його допомогою можливо визначити розподіл сили світла джерела в просторі.

## Slide 18
Ідея розподільчого фотометра полягає в побудові кривої сили світла залежно від кута спостереження . Суть такого пристрою полягає в тому, що він дає змогу направляти від джерела випромінювання до приймача випромінювання промені світла з різних напрямів, на основі цих вимірів і будується крива сили світла.
S – нерухоме джерело світла;
З1 - дзеркало, яке закріплене на кронштейні;
З2 - додаткове дзеркало;
в-в -непрозорий екран;
Кількість зональних тілесних кутів, на які треба розбити увесь простір, залежить від форми кривої розподілу сили світла і від похибки, яку можна допустити при визначенні світлового потоку.

## Slide 19
Інтегруючий фотометр
Вторинна освітленість, що створюється елементом поверхні dА в точці В, дорівнює:
dЕ2=dI1/l2 = L1dA cos2α/l2= E1ρdA cos2α /π l2,
Коефіцієнт відбиття поверхні одинаків для всіх точок поверхні сфери і складає ρ
Повну освітленість у точці В (Е2) можна визначити, інтегруючи по всій поверхні сфери за виразом:
dE2 =( ρ/4πR2) E1 dA.
Повна освітленість поверхні сфери в будь-якій точці сфери дорівнює:
Е=Е1+Е2+Е3+.....+Е і = Е1+( Ф/4πR2) ρ/ (1- ρ).
Ф - світловий потік

## Slide 20
Конструкція фотометра: металева сфера, досліджуване джерело випромінювання, приймач випромінювання із реєструючим приладом, молочне скло, екран для запобігання можливості попадання прямої складової випромінювання на приймач, вікно для можливості розміщення джерела випромінювання у сфері.
Введення в конструкцію фотометра кожного з вищенаведених конструктивних елементів змінює однорідність поверхні сфери і вносить додаткову похибку. Для зменшення впливу елементів конструкції на якість вимірювання всі вони фарбуються тією ж дифузною фарбою. Крім того бажано, щоб досліджуване джерело світла знаходилося у центрі сфери, а найбільший габаритний розмір джерела не перевищував 0,1R.
Молочне скло застосовують для усунення наявності так званого негативного випромінювача, тобто поглинача випромінювання, таким чином коефіцієнт відбиття молочного скла і поверхні сфери практично рівні, що дещо знижає похибку.

## Slide 21
Методика вимірювання в інтегруючому фотометрі
1. У сферу через спеціальне вікно вміщують зразкову лампу, світловий потік якої при номінальній напрузі живлення точно відомий і за допомогою гальванометра реєструють реакцію приймача на випромінювання, що надійшло через віконце сфери на фотоелемент (Кет).
2. На те саме місце у сфері розміщують досліджуване джерело світла, світловий потік якого слід виміряти. При цьому вимірюють значення реакції приймача на випромінювання Кх.
3. Світловий потік досліджуваної лампи розраховують за формулою
Фх=АФет Кх /Кет,
де А – коефіцієнт актинічності, значення якого обирається в залежності від типу джерела світла 0,98÷1,0.

## Slide 22
Телецентричний фотометр
Телецентричнӓ система складається з об’єктиву й діафрагми, яка розташована у фокальній площині цього об’єктиву.
Через отвір у діафрагмі Д проходять тільки ті промені, що знаходяться в межах тілесного кута ω, який обмежений плоским кутом α. Промені, які падають під однаковими кутами, зійдуться в одній точці фокальної площини простору відображень. Тоді потік, який пройде через отвір у діафрагмі від будь-якого джерела випромінювання, що знаходитиметься в межах тілесного кута, яке його обмежує, буде пропорційним силі світла цього джерела : Ф= І ω
Перевага такої системи - можливість виміряти світлові величини в незатемненому приміщенні. Для запобігання попаданню відбитого світла на вхідну зіницю приладу за джерелом розміщують темний екран.

## Slide 23
Фотометр Цельнера

## Slide 24
До складу вимірювача потужності оптичного випромінення оптичного випромінення Кварц 01 входять три ВП потоку оптичного випромінення і блок електроніки. Діапазон вимірюваних значень освітленості дорівнює (10-3–3⋅105) лк, діапазон вимірювання значень потужності монохроматичного випромінення – (2⋅10-3 –3⋅103) мкВт. Основна відносна похибка вимірювань освітленості не перевищує 5 %, потужності – 7 %. Похибка коригування під V(λ) для першої ВГ не перевищує 3 %.

## Slide 25
Прилад Кварц 21 призначений для вимірювання освітленості, створюваної штучним і природним світлом, джерела якого розташовані довільно відносно ВГ люксметра. Діапазон вимірювання освітленості дорівнює (1⋅10-1 – 1⋅105) лк. Похибка коригування вимірювального каналу під V(λ) не перевищує 3 %. Основна відносна похибка люксметра складає 5–7%, температурний коефіцієнт – не більше 0,2 %/1 0С. Косинусна похибка складає 2% для кута падіння світла 300, 7 % для кута падіння 600 і не перевищує 15 % для 800. Нелінійність характеристики перетворення у всьому робочому діапазоні приладу складає не більше 2 %.

## Slide 26
Фотометр (люксметр-яскравомір) призначений для вимірювання освітленості, яка формується штучним і природним світлом, джерело якого розташовано довільно від головки фотометричної та для вимірювання яскравості несамосвітніх об’єктів у нормальних кліматичних умовах:
- температура оточуючого середовища від 5 до 40 0С;
- відносна вологість повітря від 40 до 95 %;
- атмосферний тиск (100±4) кПа (760±30) мм. рт. ст.
Діапазон вимірювання освітленості:
- від 10 до 105 лк з косинусною насадкою;
- від 0,1 до 104 лк без косинусної насадки.
102
Діапазон вимірювання яскравості від 10 до 2⋅105кд/м2.

## Slide 27
1 – головка фотометрична (ГФ);
2 – перетворювач струм+напруга (ПТН);
3 – схема вибору межі вимірювань;
4 – аналого-цифровий перетворювач ;
5 – рідкокристалічний індикатор
Фотометр складається із електронного блока, головки фотометричної зі змінною косинусною насадкою, насадки для вимірювання яскравості та блока живлення.
Світловий потік, який падає на фоточутливий елемент головки фотометричної 1, генерує фотострум, який перетворюється за допомогою ПТН у пропорційну йому напругу постійного струму. АЦП перетворює напругу в цифровий код, який виводиться на індикатор 5.
Схема вибору межі вимірювань задає коефіцієнт перетворення ПТН, величину опорної напруги на АЦП і положення коми на рідкокристалічному індикаторі.

## Slide 28
Світло від електричної лампи в 200 кд падає під кутом 45° на робоче місце, його освітленість 141 лк. Знайти: а) на якій відстані від робочого місця знаходиться лампа; б) на якій висоті від робочого місця вона висить.
I= 200 кд
E=141 лк
Ψ=45°
r-
h-
r

## Slide 29
І=60 кд
S= 0,5 м2
а
а =2 м
в = 2 м
в
Ф - ?
Ф = Е·S
Ф = 9,4 лм