## Slide 1: Мікроелектронні пристрої
Лекція 5. Великі інтегральні схеми

## Slide 2
Збільшення числа елементів і зростання функціональної густини обумовили створення мікросхем з високим ступенем інтеграції - великих інтегральних схем (ВІС).
Основними параметрами, що характеризують конструктивно-технологічні і схематичні особливості ВІС, є:
ступінь інтеграції;
функціональна складність;
інтегральна густина;
функціональна густина;
інформаційна складність.

## Slide 3
Функціональна складність - середнє число перетворень у мікросхемі, що припадають на одну змінну:
- кількість однокаскадних логічних елементів в
інтегральній мікросхемі;
- кількість розгалужень на
виході кожного і-го каскаду;
- кількість змінних, поданих на входи інтегральної мікросхеми.
Інтегральна густина - кількість елементів, які припадають на одиницю площі ВІС:
Функціональна густина - кількість перетворень з однією змінною, які припадають на одиницю площі ВІС:

## Slide 4
Інформаційна складність - середня кількість елементів у ВІС, які припадають на перетворення однієї змінної:
За видом інформації, яка оброблюється, ВІС можна класифікувати на цифрові й аналогові.
Цифрові ВІС використовують у пристроях обробки інформації, до яких відносяться напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої, багаторозрядні регістри, лічильники, суматори .
Прикладами аналогових ВІС є перетворювачі напруга - код і код - напруга, блоки апаратури зв'язку (тракти високої і проміжної частот, формувачі сигналів, багатокаскадні схеми радіопристроїв і т.д.).

## Slide 5
За ступенем застосованості в розробках апаратури розрізняють ВІС загального і спеціального призначення.
Цифрові ВІС загального призначення: напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої, регістри, дешифратори.
Аналогові ВІС загального призначення - це системи взаємного перетворення напруги в код, прецизійні операційні підсилювачі вищого класу, підсилювачі для високоякісного відтворення звуку та інші пристрої.
АналоговІ ВІС спеціального призначення: підсилювальні тракти радіоприймальних і радіопередаючих пристроїв на фіксовані частоти.
Цифрові ВІС спеціального призначення: мікропроцесори компьютерів.

## Slide 6: Мікроелектронні пристрої
Лекція 6. Сучасні напрямки розвитку електроніки

## Slide 7
Функціональна мікроелектроніка - це галузь електроніки, яка дозволяє реалізувати певну функцію апаратури без застосування стандартних базових елементів на основі фізичних явищ у твердих тілах.
Динамічна неоднорідність представляє собою локальний об'єм на поверхні або всередині середовища зі специфічними властивостями, який не має всередині себе статичних неоднорідностей та генерується не в процесі виготовлення функціонального пристрою, а в процесі експлуатації або під дією зовнішніх факторів.
1- континуальне середовище;
2-динамічна неоднорідність;
3-генератор динамічних неоднорідностей;
4- детектор динамічних неоднорідностей;
5 – пристрій керування.

## Slide 8
Хемотроніка (іоніка) - розділ електроніки, змістом якого є теорія і практика електрохімічних перетворювачів для нових типів керуючих, інформаційних, обчислювальних і вимірювальних пристроїв.
Дифузія - це поширення іонів унаслідок різниці концентрацій.
Конвекція - переміщення самого розчину за рахунок різниці густини.
Міграція (аналог дрейфу носіїв заряду) - переміщення іонів під дією електричного поля або поля, створеного різницею потенціалів на електродах.
Найпростіша електрохімічна комірка
1,3 – електроди; ВАХ симетричної
та несиметричної комірок.
2- електроліт.

## Slide 9
Схема будови електрокінетичної комірки
2, 8 -пориста перегородка;
1,7 – електроди у вигляді металевих сіток;
3,6 - камери, заповнені електролітом;
4 і 5 - гнучкі мембрани.
Магнітоелектроніка - галузь електроніки, яка присвячена теорії і практиці створення пристроїв, що ґрунтуються на явищах електромагнетизму та магнітної індукції, таких, як намагнічування, перемагнічування, розмагнічування осердь імпульсним або безперервним струмом, виникнення ЕРС в провіднику, який рухається, під дією магнітного поля.
Схема утворення ЦМД: а - домени за відсутності магнітного поля,
б - ЦМД, які утворилися під дією зовнішнього магнітного поля.
Генератор доменів Магніторезистивна петля для зчитування інформації.

## Slide 10
Схематичне пояснення магніторезистивного ефекту
Конструкція (а) і вольт-амперна характеристика (б) магнітодіода.
Магнітодіоди - це напівпровідникові діоди з р-n – переходом, в яких вольт-амперна характеристика змінюється під дією магнітного поля.

## Slide 11
Магнітотранзистори - це транзистори, в яких вихідний струм визначається магнітним потоком, що проходить через нього, а інші характеристики та параметри змінюються під впливом магнітного поля.
Магнітотранзистори класифікують на чотири типи: одноперехідні (ОПТ), одноколекторні (ОКТ), двохколекторні (ДМТ) та польові (ПМТ).
Одноперехідні – магнітотранзистори, що діють на основі модуляції опору бази носіїв заряду, які інжектуються із емітера та мають S-подібну вхідну характеристику.
Вхідна характеристика ОПТ:
крива 1 – В=0;
крива 2 – В = 0,3 Тл;
крива 3 – В = 0,6 Тл
= 2.103 В/АТл.

## Slide 12
2. Одноколекторні – вертикальні біполярні транзистори (області емітера, бази та колектора розташовані один за одним в напрямку від поверхні в глибину напівпровідника), в яких під дією магнітного поля відбувається викривлення траєкторії носіїв заряду емітера, що приводить до збільшення ефективної довжини бази та відхиленню частини носіїв від колектора.
g = 2.104 В/АТл.
Вхідна характеристика (а) та схематичне зображення руху носіїв заряду (б) в одноколекторному магнітотранзисторі:
крива 1 – 25 В;
крива 2 – 20 В,
крива 3– 15 В

## Slide 13
3. Двохколекторні магнітотранзистори – біполярні транзистори, в яких колектори К1 і К2 розміщуються симетрично відносно емітера. За відсутності магнітного поля струм емітера поділяють на дві рівні частини, які потрапляють на колектори .
Структура та схема ввімкнення ДКТ
  Польові магнітотранзистори – польові транзистори, в яких опір каналу (вбудованого або індукованого) змінюється під дією магнітного поля .
Структура ПМТ з p-n-переходом:
D – сток, S – витік, G - джерело
Ефект Холла – це гальвано -магнітний ефект, який полягає у тому, що при протіканні струму в напівпровіднику виникає поперечна різниця потенціалів, якщо на цей напівпровідник діє магнітне поле, вектор якого перпендикулярний до напрямку струму.

## Slide 14
Магнітотиристори – це напівпровідникові тиристори типу p-n-p-n, в яких напругу ввімкнення можна змінювати, впливаючи зовнішнім магнітним полем.
ВАХ Si- магнітотиритора, відстань між р-областями 100 мкм:
1 – В=-1 Тл;
2– В = -0,8 Тл;
3 – В=-0,4 Тл;
4 – В = 0;
5 – В = 0,4 Тл;
6 – В = 0,8 Тл
Емітер виконує роль аноду (А),
керуючі і електроди (с1, с2)

## Slide 15
Акустоелектроніка - галузь електроніки, яка присвячена теорії і практиці створення пристроїв, заснованих на акустроелектроній взаємодії, які служать для перетворення та обробки сигналів.
Принцип будови акустоелектронного приладу на поверхневих акустичних хвилях
Основними параметрами перетворювачів на поверхневих акустичних хвилях є: внесене загасання, вхідний та вихідний опір, частотна вибірковість, смуга частот, що пропускаються.
Лінії затримки на поверхневих акустичних хвилях звичайно вносять загасання 0,5 - 1,5 дБ.
Верхня частота, на якій працюють такі лінії, досягає 2 ГГц.
Відносна смуга пропущення від часток відсотка до 100%.
Тривалість затримки складає одиниці - сотні мікросекунд.
Затримка може бути фіксованою чи регульованою.
Динамічний діапазон ліній затримки 80 - 120 дБ.

## Slide 16
Оптоелектроніка - це галузь електроніки, яка присвячена теорії і практиці створення приладів та пристроїв, заснованих на перетворенні електричних сигналів в оптичні та навпаки.
Оптичний напрям базується на ефектах взаємодії твердого тіла з електромагнітним випромінюванням (голографія ,фотохімія ,електрооптика).
Електронно-оптичний використовує принцип фотоелектричного перетворення при внутрішньому фотоефекті з одного боку, та фотолюмінесценції - з іншого (волоконні лінії зв'язку ).
Головна проблема оптоелектроніки - суттєве зменшення паразитних зв'язків між елементами однієї мікросхеми та між мікросхемами.
Найважливішими матеріалами оптоелектроніки є такі речовини, як: GaAs, BaF2, CdTe (для виготовлення підкладок); структури GaAlAs/GaAs/GaAlAs (електрооптичні модулятори); SiO2 (матеріал для ізоляції), Si, CdHgTe, PbSnSe (фотодіоди, фототранзистори).
У деяких ІМС використовуються Ni, Cr, та Ag.

## Slide 17
Кріогенна електроніка (кріотроніка) - галузь електроніки, що займається питаннями застосування електронних явищ, що відбуваються в різних речовинах при низьких температурах.
Дротовий кріотрон
Плівковий кріотрон
Біоелектроніка (біоніка) - це один з напрямів біоніки, який вирішує задачі електроніки на основі аналізу структури та життєдіяльності живих організмів.
Схема нейрона