## Slide 1: Мікроелектронні ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Лекція 1. Елементна база,методи моделювання, принципи організації та функціонування, поняття та терміни

## Slide 2
Електроніка - це наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і методи створення електронних приладів та пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, передачі, обробки і збереження інформації.
Фізична електроніка- галузь електроніки, що вивчає електронні та іонні процеси у вакуумі, газах та напівпровідниках, на межі поділу вакуум-газ або рідке тіло - тверде тіло.
Технічна електроніка - галузь електроніки, що вивчає будову електронних приладів та процеси їх виготовлення.
Промислова електроніка - галузь електроніки, що вивчає використання електронних приладів у промисловості та апаратурі.

## Slide 3
Мікроелектроніка - галузь науки, яка охоплює проблеми дослідження, конструювання, виготовлення та використання мікроелектронних виробів, причому під мікроелектронним виробом розуміють електронний пристрій з високим ступенем інтеграції.
Мікромініатюризація - це напрямок електроніки, який забезпечує реалізацію електронних схем, блоків та апаратури в цілому з мікромініатюрних радіодеталей та вузлів.

## Slide 4
Перший період припадає на початок 60-х років, він характеризується низькою ступенем інтеграції, кількість елементів ІМС досягає 100, мінімальний розмір елемента - 100 мкм.
Другий період - кінець 60 - початок 70х років, кількість елементів ІМС від 100 до 1000, мінімальний розмір елемента - 100 - 3 мкм.
Третій період розвитку ІМС - друга половина 70-х років, - характеризується швидким темпами виробництва мікросхем, кількість елементів від 1000 до 10000, мінімальний розмір елемента - 1 мкм.
Четвертий період припадає на початок 80-х років, він характеризується розробленням надвеликих ІМС, мінімальний розмір елемента - 0,1 мкм.
На п’ятому етапі розвитку ІМС - 80 - 90-ті роки широко використовуються мікропроцесори на базі великих та надвеликих інтегральних мікросхем. Сучасний шостий етап розвитку ІМС характеризується розвитком та застосуванням приладів функціональної- та оптоелектроніки.

## Slide 5
Мікроелектронна інформаційна система – це організаційно упорядкована сукупність документів (масивів документів) і інформаційних технологій, в тому числі з використанням засобів обчислювальної техніки і зв’язку, які реалізують інформаційні процеси
Мікроелектронні інформаційні ресурси – це безпосередній продукт інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої і творчо розвиненої частини населення
Мікроелектронна інформаційна технологія – система прийомів, способів і методів збирання, збереження, обробки, надання і використання даних

## Slide 7
Структура апаратних
засобів
Багатомашинні
Однопроцесорні
Мережі ЕОМ
Зосереджені
Багатопроцесорні
З віддаленим доступом

## Slide 9
ЕЛЕМЕНТНА БАЗА МІС
ІНТЕГРАЛЬНІ МІКРОСХЕМИ
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРИЛАДИ ТА МІКРОСХЕМИ
МІКРОКОМПОНЕНТИ
Напівпровідникові Плівкові
Гібридні
Сумісні
ВІС
НВЧ-ІМС Мікропроцесори П’єзокерамічні
Теплові
Оптоелектронні П’єзоелектричні
Електрохімічні
Механічні
На ефекті Ганна
Іонні
Акустичні
Багатошарові печатні плати
Гнучкі кабелі
Індикатори Мікроперемикачі Елементи конструкцій

## Slide 10
Інтегральні мікросхеми (ІМС) - мікроелектронні вироби, які виконують функцію оброблення сигналу і (або) накопичення інформації і мають високу щільність розміщення неподільно виконаних і електрично з'єднаних елементів, компонентів і кристалів, які щодо вимог до випробувань, приймання, постачання і експлуатації розглядаються як неподільні.
Елемент ІМС - конструктивно виділена і невіддільно від кристала сформована частина ІМС, яка реалізує функцію одного з електрорадіоелементів (наприклад, діода, транзистора, резистора, конденсатора) і щодо вимог до випробувань, приймання, постачання і експлуатації не може розглядатись як самостійний виріб, тому його не можна випробовувати, упаковувати та експлуатувати.
Компонент ІМС – частина ІМС, що реалізує функцію одного з електрорадіоделементів і щодо вимог до випробувань, приймання, постачання та експлуатації може бути виділена як самостійний виріб.
Базовий кристал ІМС – конструктивно виділена частина напівпровідникової пластини з певним набором сформованих елементів, електрично з'єднаних і (або) не з'єднаних між собою, яка використовується для створення ІМС за допомогою виготовлення міжелементних з'єднань.

## Slide 11
Напівпровідниковою інтегральною мікросхемою (НІМС) називається ІМС, усі елементи і міжелементні з’єднання якої виконані в об’ємі або на поверхні напівпровідника. Напівпровідникова інтегральна мікросхема найчастіше являє собою кристал кремнію, в поверхневому шарі якого за допомогою методів напівпровідникової технології сформовані області, які еквівалентні елементам електричної схеми, та з’єднання між ними.

## Slide 12
  Плівковою інтегральною мікросхемою (ПІМС) називається ІМС, усі елементи і міжелементні з’єднання якої виконані у вигляді плівок :
  товстоплівкова інтегральна схема;
  тонкоплівкова інтегральна схема.
  Плівкові ІМС мають підкладку (плату) з діелектрика (скло, кераміка й ін.). Підкладки являють собою діелектричні пластинки товщиною 0,5-1,0 мм, ретельно відшліфовані і відполіровані.

## Slide 13
Гібридною інтегральною мікросхемою (ГІМС) називається ІМС, у якої пасивні елементи плівкові, а активні начіпні. Начіпні елементи - це мініатюрні, найчастіше безкорпусні діоди і транзистори, що являють собою самостійні елементи, які приклеюються (навішуються) у відповідних місцях до підкладки і з'єднуються тонкими провідниками з плівковими елементами схеми. Гібридні ІМС застосовуються як частини підсилювальних каскадів.

## Slide 14
Велика ІМС (ВІС) – це мікросхема, яка містить понад 1000 елементів і (або) компонентів для цифрових та понад 500 – для аналогових ІМС. У ВІС застосовуються багатошарові структури з декількома підкладками, які розміщені паралельно одна одній у кілька поверхів. Така система з’єднання елементів називається багаторівневим або багатошаровим розведенням.

## Slide 15
Надвелика ІМС (НВІС) –містить понад 100 тис. Елементів і (або) компонентів для цифрових ІМС із нерегулярною структурою побудови і понад 10 тис. – для аналогових ІМС. До цифрових ІМС із регулярною структурою побудови належать схеми запам'ятовувальних пристроїв. Великі та надвеликі ІМС є складними мікросхемами, в яких реалізуються блоки і навіть цілі системи. З цих причин вони не мають широкої універсальності й призначені переважно для конкретних типів апаратури.

## Slide 16
Гібридна ВІС (ГВІС) – це мікроелектронний пристрій високого ступеня інтегрованості, при виготовленні якого компонують плівкову багатошарову комутаційну плату на діелектричній підкладці і безкорпусні дискретні компоненти та ІМС, виготовлені окремо. Гібридний спосіб створення ВІС є універсальним, оскільки він поєднує переваги плівкової на напівпровідникової технологій, забезпечує можливість використання ІМС, що розрізняються як за функціональним призначенням, так і за конструктивним виконанням.

## Slide 17
Кремнієва ІМС Топологія ІМС 140УД14.
Топологія інтегральної мікросхеми- зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розташування сукупності елементів ІМС та зв'язків між ними.

## Slide 18
Серія
1 40 УВ 11
Група (за конструктивно- технологічним виконанням)
Порядковий номер розробки ІМС даної серії
Підгрупа
Вид (за функціональним призначенням)
Порядковий номер розробки ІМС (за функціональною ознакою в даній серії)
Тип | Форма проекції тіла корпусу на площину підкладки | Розташування проекції виводів на площину підкладки | Розташування виводів щодо площини підкладки
1 | Прямокутна | В межах проекції тіла корпусу | Перпендикулярне
2 | Прямокутна | За межами проекції тіла корпусу | Перпендикулярне
3 | Кругла | В межах проекції тіла корпусу по колу | Перпендикулярне
4 | Прямокутна | За межами проекції тіла корпусу | Паралельне
Ки=lg N,

## Slide 19
Ступінь інтеграції | Кількість, елементів, компонентів у корпусі ІМС | Назва ІМС | Позначення в англомовній літературі
1 | 1…10 | МИС (мала ІС) | Integrated Circuit (1C)
2 | 10…102 | МИС або СИС (середня ІС) | 1C або Medium Scale Integration (MSI)
3 | 102 …103 | СИС або БИС (велика ІС) | MSI абоLarge Scale Integration (LSI)
4 | 103 …104 | БИС | Large Scale Integration (LSI)
5 | 104 …105 | СБИС (надвелика ІС) | Very Large Scale Integration (VLSI)
6 | 105 …106 | СБИС (надвелика ІС) | Very Large Scale Integration (VLSI)
7 | 106 …107 | СБИС (надвелика ІС) | Very Large Scale Integration (VLSI)
вище 7 | понад 107 | УБИС –( ультра велика ІС) | Ultra Large Scale Integration (ULSI)

## Slide 21: Мікроелектронні ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Лекція 2. Фізичні властивості наноматеріалів та застосування

## Slide 22
Напівпровідники - широкий клас речовин, які характеризуються значеннями питомої електропровідності σ , проміжними між питомою електропровідністю металів σ~ та діелектриків σ~
(σ наведена при кімнатній температурі).
,

## Slide 23
Густина струму - це фізична величина, яка чисельно дорівнює заряду, що проходить через одиницю площі за 1 с, тобто:
Напівпровідник | Рухливість | Рухливість дірок
 | електронів при | при Т = 290 К,
 | Т = 290 К, м2/ (В .с) | м2/ (В . с)
Ge | 0,45 | 0,35
Si | 0,13 | 0,05
GaSb | 0,40 | 0,14
InAs | 3,30 | 0,04
InSb | 7,70 | 0,08

## Slide 24
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Як відомо, носіями струму є електрони. атоми складаються з протонів та електронів, які знаходяться на електронних орбітах. Вони вважалися найменшими неподільними електричними частинами. Однак вчені встановили, що за допомогою адронних коллаїрдів можна спостерігати розподіл протонів на дрібніші частки – глюони і інші. Час життя їх складає до 10 секунд. Якщо, наприклад, об’єднати такі частки олова або свинцю то це явище викликає виділення температури до 300000 по Кельвіну. При цьому виділяється енергія в десятки теравольт. Таку температуру можна порівняти з температурою в епіцентрі сонця. Отже вони можуть бути в майбутньому носіями інформації в мікроелектронних інформаційних системах.

## Slide 25: Контактні явища у мікроелектронних структурах
Усі електричні контакти підрозділяють на три типи:
лінійні;
нелінійні;
інжекційні.
Омічні - це контакти, які мають лінійну вольт-амперну характеристику (ВАХ), малий електричний опір, не створюють форму сигналу та шумів.
Нелінійні контакти - це контакти, які мають нелінійну ВАХ, використовуються для випрямлення струму, детектування та генерації сигналів, помноження частоти.
Інжекційні контакти - це контакти, які використовують як джерело надлишкових носіїв заряду для їх проникнення у напівпровідник або діелектрик під дією електричного поля.

## Slide 26: Діод Шотткі
Схема контакту метал — напівпровідник (а) та його енергетична діаграма при нульовому (б), прямому (г) та зворотному(д) зміщенні
НВЧ-діод з переходом Шотткі на арсеніді галію:
1— SiO2; 2 —омічний контакт; 3 — смугова лінія з золота; 4 — n+GaAs;
5 — nGaAs; 6 —контакт переходу Шотткі

## Slide 27: Ефект Ганна
Ефект генерації високочастотних коливань електричного струму в напівпровіднику при достатньо великій напрузі, яка прикладається до нього.

## Slide 28
Інформаційно - довідкова мікроелектронна система

## Slide 29
У розглянутій структурі присутні кілька елементів. Основні складові, які включає в себе інформаційно-довідкова мікроелектронна система, це:
Загальне сховище.
Спеціалізовані пристрої, що перетворюють відомості доступний абоненту формат.
Канали передачі інформації.
Спеціальний елемент ("мозок" структури, процесор, оброблювальний потік даних (група людей або електронно-обчислювальна машина).

## Slide 30
Види довідкових мікроелектронних систем

## Slide 31
Всього існує два типи структур: фактографічні та документальні
У першому випадку до інформаційно-довідкових систем відносяться схеми, які грунтуються на надання загальної сукупності фактів: найменування процесів, назва предметів, значення величин та інші.
Документальний тип системи здійснює подачу зберігаються в ній інформації у формі документів: законодавчих актів, положень, сертифікатів і так далі

## Slide 32
Технічна складова. Це безпосередньо сама ЕОМ, яка виступає в ролі мозку структури, комплект супутнього обладнання, що забезпечує введення-виведення інформації, пристрої, що дозволяють користувачеві працювати з базою, електронні накопичувачі інформації (диски, магнітні стрічки та інші).
Cховище даних та математичне забезпечення. Автоматизована довідкова МІС і абоненти пов'язані за допомогою стандартних пристроїв (телетайпів). Вони, у свою чергу, з'єднані безпосередньо з ЕОМ за допомогою телефонних чи телеграфних каналів. Особливу популярність у абонентів отримали пульти з вбудованими екранами. На монітори виводиться інформація з довідкової системи. Також пульти обладнані спеціальною клавіатурою, за допомогою якої відбувається управління і введення необхідних даних

## Slide 33
Математичне забезпечення МІС
Існує набір спеціальних програм, що дозволяють виконувати певні алгоритми перетворення інформації і управляти всіма процесами, що протікають всередині системи. Даний вид забезпечення виконаний за допомогою декількох "формальних мов":
-зовнішнього світу, з допомогою якого абонент формує свій запит до системи;
-інформаційного
-програм та підпрограм
-програмування (приклад мови програмування)

## Slide 34
На продуктивність будь-якої довідкової системи впливає:
структурна організація процесів, заснована на послідовній обробці даних;
оптимальний розподіл її ресурсів і режимів роботи;
чіткість розуміння команд користувача.
Також підвищення середньої продуктивності МІС досягається за рахунок впровадження новітнього програмного забезпечення. Воно, в свою чергу, впливає на процеси обчислення і дозволяє працювати в режимі багатозадачності
Своє застосування МІС знайшли в таких галузях економіки, як промисловість і сільське господарство, з їх допомогою відбуваються автоматизовані процеси на підприємствах, організаціях наукової спрямованості та навчальному процесі.
Великою популярністю користуються і правові довідкові МІС, що дозволяють абонентам у величезній базі знайти необхідні відомості з відповідного нормативного акту

## Slide 35
Робота сучасних довідкових МІС базується на визначенні пріоритетів в обслуговуванні користувачів, виборі найбільш важливих завдань. При цьому відбувається процес поєднання режимів надходження нових запитів і видачі відомостей у визначені програмою часові відрізки.
У випадках появи нестандартних параметрів пошуку інформації, система також в змозі, не використовуючи додаткові ресурси, знаходити необхідні дані.
Сучасна структура здатна без втрати часу і якості наданих відомостей одночасно обслуговувати декілька користувачів (точну їх кількість визначається технічним забезпеченням)

## Slide 36: Мікроелектронні ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Лекція 3. Наноелектронні системи, технічне обладнання та устаткування, програмні засоби та інструменти ІМС

## Slide 37
Надійність – це властивість системи виконувати задані функції, зберігаючи в часі значення встановлених експлуатаційних показників у заданих межах, які відповідають заданим режимам і умовам використання та технічного обслуговування
Мікроелектронні інформаційні системи (МІС) характеризуються великою кількістю взаємозалежних і взаємодіючих між собою елементів, які забезпечують виконання системою деякої достатньо складної функції.
Елементами такої системи можуть бути обчислювальні машини, канали зв’язку, датчики, виконавчі органи, пристрої введення і виведення, споживачі інформації, експлуатаційний персонал тощо.
Особливістю їх є те, що вихід з ладу її окремого елемента не призводить у загальному випадку до втрати працездатності всієї системи, а викликає деяке погіршення якості її роботи.
Для оцінювання надійності МІС доцільно ввести, як мінімум, два критерії: економічну ефективність й імовірність виконання задач, які виконуються системою

## Slide 38
Основні компоненти ЛМ
Робочі станції
Фізичне середовище
Сервери
Оптоволоконні кабелі
Виті пари дротів
Бездротові канали
Інфрачервоне випромінювання
Радіопередача
Коаксіальні кабелі
Лазерне випромінювання

## Slide 39
Архітектура систем баз даних
Архітектуру систем баз даних складають чотири компоненти:
апаратне забезпечення (комп’ютер і комп’ютерна мережа);програмне забезпечення;
користувачі;дані.
Основними складовими архітектури є:
фізичні дані;поле;запис;файл;система управління файлами;
система баз даних
Програмне забезпечення займає проміжне положення між «фізичною» базою даних і користувачем. Це програмне забезпечення називається системою управління базою даних (СУБД) і являє собою набір програмних засобів, за допомогою яких здійснюється управління базою даних і доступ до даних.
До основних функцій СУБД належать:
безпосереднє управління даними в зовнішній пам’яті;
управління буферами оперативної пам’яті;
управління транзакціями;
журналізація;
підтримка мов БД.

## Slide 40
Транзакція – це така послідовність операцій користувача над базою даних, яка зберігає її логічну цілісність
Журналізація – це функція, яка дозволяє відновити останній стан бази даних після будь-якого апаратного або програмного збою
Зазвичай системи баз даних класифікуються в залежності від моделі даних, яка покладена в їхню основу. Існують такі моделі даних:
мережну;
ієрархічну;
реляційну;
об’єктно-орієнтовану;
об’єктно-реляційну

## Slide 41
Обчислювальна мережа – це сукупність територіально розосереджених систем обробки даних і засобів зв’язку та передачі даних, які забезпечують користувачам дистанційний доступ до ресурсів мережі і колективне використання цих ресурсов.
Отже, до складу обчислювальної мережі входять два основні компоненти територіально розосереджених об’єктів:
системи обробки даних;
засоби зв’язку та передачі даних.
Системи обробки даних – це різноманітні ЕОМ для виконання обчислень, збереження даних, пошуку інформації тощо, а також термінальне обладнання для взаємодії користувачів із системами обробки даних (телетайпи, дисплеї, персональні комп’ютери).
Засоби зв’язку та передачі даних забезпечують, як дистанційний доступ користувачів до ресурсів систем обробки даних, так і обмін інформацією між різними віддаленими системами обробки даних, а також між окремими користувачами мережі.

## Slide 42
Експертні системи (ЕС) – це комп’ютерні програми, які створенні для виконання тих видів діяльності, які під силу людині-експерту. Вони імітують дії експерта, істотно відрізняються від точних, добре аргументованих алгоритмів і не схожі на математичні процедури більшості традиційних розробок.

## Slide 43
Крайове обладнання
Вузол комутації
Концентратор

## Slide 44
Показники якості функціонування будь-якої системи зазвичай поділяють на три групи: економічні, технічні і соціальні.
Економічні показники – це прибуток, експлуатаційні витрати, економічна ефективність тощо.
Технічні – це показники технології обробки даних (часу, якості інформації, надійності, експлуатаційні, науково-технічного рівня, технічних засобів).
Соціальні – це показники умов праці, якості обслуговування користувачів системи.
Наслідком створення нової інформаційної системи є зміна внутрішніх і зовнішніх показників існуючої системи.
Внутрішні показники характеризують функціонування інформаційної системи. До них належать: показники часових і фінансових витрат на реалізацію інформаційного процесу, експлуатаційні витрати, показники надійності, продуктивність інформаційної системи, показники, які характеризують захищеність і збереження даних, їх повноту, вірогідність тощо.
Зовнішні показники характеризують якість обслуговування користувачів. До них належать середній час, який витрачається на отримання інформації, показники якості інформації, яка надається користувачеві (повнота, релевантність, вірогідність)
Надійність системи залежить від якості елементів, які виконують її основні функції

## Slide 45
НІМС виготовляють на основі планарної технології напівпровідникових приладів. Усі елементи напівпровідникових ІМС (транзистори, діоди, резистори й ін.) формують у єдиному технологічному потоці в тонкому поверхневому шарі напівпровідникової пластини (підкладки) діаметром 40 - l50 мм і товщиною 0,2 - 0,4 мм.
Кристал – конструктивно виділена частина напівпровідникової пластини, що є функційонально закінченою НІМС, по периметру якої розміщені контактні площинки.
Корпус – частина конструкції ІМС, яка призначена для захисту від зовнішнього впливу і з'єднання із зовнішніми колами за допомогою виводів. Кристал кріплять до основи корпусу і, виконавши необхідні електричні з'єднання із зовнішніми виводами, герметизують.
НІМС:
а - підкладка;
б - з’єднання із зовнішніми виводами корпусу
а б

## Slide 46
Розрізняють чотири типи НІМС:
планарно-дифузійні (однокристальні) на біполярних (БП) структурах;
сумісні (з тонкоплівковими пасивними елементами);
на основі структур метал-діелектрик-напівпровідник (МДН));
багатокристальні.
Структура та електрична схема планарно- дифузійної НІМС
Структура та електрична схема багатокристальної НІМС

## Slide 47: Ізоляція елементів у НІМС
Ізоляція n-p-переходом
Ізоляція діелектричним шаром
Комбінована ізоляції
Ізоляція типу «кремній на сапфірі»

## Slide 48: Транзистори у НІМС
Біполярний транзистор - це напівпровідниковий електронний прилад, що має емітер і колектор одного типу провідності, між якими крізь тонкий шар бази іншого типу провідності проходить струм неосновних носіїв заряду, інжектованих із сильнолегованого емітера. Струмом керує напруга між базою та емітером або струм бази.
Графічне позначення БТ
Структура біполярного транзистора, виконаного за планарно - епітаксійною технологією із заглибленим n+-шаром та ізоляцією обернено зміщеним р-n-переходом

## Slide 49: Транзистори у НІМС
а б
Концентраційні профілі домішок в основних областях біполярного n+-р-n-транзистора (а); ідеалізована одновимірна модель біполярного транзистора (б).

## Slide 50: Діоди у напівпровідникових ІМС
Варіанти використання транзисторів
у діодному ввімкненні
БК-Е, час переключення з відкритого стану в закритий - одиниці наносекунд.
Б-Е, час переходу в десятки наносекунд.
Обидва ці випадки мають:
мінімальна ємність ~0,1-0,5 пкФ;
мінімальний зворотній струм 0,5-1,0 нА;
однак й мінімальну пробивну напругу -10 В
БЕ-К та Б-К, час переходу - десятки наносекунд; пробивна напруга - 40-50 В;
зворотній струм -15 - 30 нА.
Б-ЕК з паралельним з’єднанням обох переходів :
час переходу - 100нс;
максимальний зворотній струм до 40 нА.
Найчастіше використовуються випадки БК-Е та Б-Е.

## Slide 51: Напівпровідникові резистори Напівпровідникові конденсатори
Дифузійні резистори НІМС: р-типу (а), n-типу (б)
Температурний коефіцієнт опору (ТКО) дифузійних напівпровідникових резисторів b ~ 10-3 К-1.
Структура дифузійного конденсатора
Температурний коефіцієнт ємності (ТКЄ) складає величину~ 10-3 К-1,
напруга пробою Uп≤ 10В.

## Slide 52: Індуктивність у НІМС
Еквівалент індуктивності

## Slide 53: Мікроелектронні ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Лекція 4. Плівкові та гібридні інтегральні мікросхеми

## Slide 54: Конструкція плівкових та гібридних ІМС
Структура гібридної ІМС (а), загальний вигляд товстоплівкової ІМС (б)
Основні переваги товстоплівкових мікросхем - невеликі витрати при експлуатації обладнання та можливість виготовлення резисторів великих номіналів.
Недоліком мікросхем на товстих плівках є труднощі при одержанні конденсаторів великої ємності (0,2 мкмФ/см2 і більше).

## Slide 55: Підкладки плівкових інтегральних мікросхем
Матеріал підкладки повинен мати:
високий питомий електричний опір ізоляції, низьку діелектричну проникливість та малий тангенс кута діелектричних втрат, високу електричну міцність для забезпечення якості електричної ізоляції елементів та компонентів як на постійному струмі, так і в широкому діапазоні частот;
високу механічну міцність в малих товщинах;
високий коефіцієнт теплопровідності для ефективної передачі теплоти від тепловиділяючих елементів та компонентів до корпусу (для ІМС) або елементам конструкції блока (для мікрозборок);
високу хімічну інертність до осаджених матеріалів для зменшення нестабільності параметрів плівкових елементів, зумовленої фізико-хімічними процесами на границі плівка - підкладка;
високу фізичну та хімічну стійкість до високої температури в процесі нанесення тонких плівок, термообробки при формуванні товстих плівок та зборки ІМС;
стійкість до хімічних реактивів при електрохімічних та хімічних методах обробки та формування плівкових елементів;
мінімальне газовиділення у вакуумі з метою уникнення забруднення плівок, які наносяться;
здатність до хорошої механічної обробки;
(поліруванню поверхні, різки).

## Slide 56: Підкладки плівкових інтегральних мікросхем
Підкладка - це заготовка для нанесення елементів гібридних та плівкових ІМС, міжелементних або міжкомпонентних з’єднань, а також контактних площадок.
Скло. Боросилікатні та алюмосилікатні сорти скла. Шляхом листового прокату одержують досить гладку поверхню без полірування.
Недолік підкладок із скла - мала теплопровідність, що не дозволяє застосовувати їх при підвищеному нагріві. При інтенсивному нагріві використовують скло «Пирекс», кварц та кварцове скло.
Кераміка на основі окисі алюмінію, кераміка «Поликор» та берилієва кераміка.
Перевага - висока теплопровідність.
Недолік -значну шорсткість поверхні (декілька тисяч ангстрем) Зниження шорсткості досягається глазуруванням поверхні кераміки тонким шаром спеціального скла або тонким шаром окисі танталу. При цьому висока теплопровідність керамічної основи поєднується з гладкою поверхнею скляної глазурі.

## Slide 57: Підкладки плівкових інтегральних мікросхем
Ситал - склокерамічний матеріал, який одержують шляхом термообробки (кристалізації) скла. Його можна пресувати, витягувати, прокатувати та відливати центробіжним способом.
Видержує в повітряному середовищі різкі перепади температури від -60 до +700оС.
Має високий електричний опір, який зменшується з підвищенням температури.
По електричній міцності не поступається вакуумній кераміці, а по механічній міцності в два-три рази перевищує скло.
Має високу хімічну стійкість до кислот, не пористий, дає незначну усадку, газонепроникний і має малу газовіддачу при високих температурах.
Фотоситал- склокристалічний матеріал, який одержують шляхом кристалізації світлочутливого скла. Складається з окислу кремнію (75%), окислу літію (11,5%), окислу алюмінію (10%) та окислу калію (3,5%) з невеликими добавками азотнокислого срібла та двоокису церію.
Стійкий до кислот, має високу механічну та термічну стійкість, його теплопровідність в декілька разів більша, ніж у ситалу.

## Slide 58: Конструктивно-технологічні особливості і робочі характеристики плівкових елементів ГІМС
У мікроелектроніці на основі тонких металевих плівок виконують наступні конструктивні елементи:
плівкові резистори;
електроди і струмопроводи (електроди плівкових конденсаторів, струмопроводи спіральних індуктивностей, монтажні провідники,контактні площадки, затвори МДН - транзисторів);
допоміжні елементи (підшари струмопровідних плівок, масок і ін.). \=
Основні вимоги до плівок:
висока питома провідність;
висока адгезія з поверхнею підкладки або з плівкою яка лежить нижче;
малий коефіцієнт теплового розширення.
Товщина металевих плівок змінюється в межах 2000 – 10000 Å. Мінімальна ширина провідників обмежується розрізнювальною здатністю процесів фотолітографії і складає 4 - 20 мкм.

## Slide 59: Конструктивно-технологічні особливості і робочі характеристики плівкових елементів ГІМС
Електрофізичні параметри плівкових матеріалів
Матеріал плівки | ρ .108, Ом·м | b .103, К-1
Аl | 2,8 | 4,2
Au | 2,4 | 3,8
Ag | 1,6 | 4,0
Cu | 1,7 | 4,3
Ni | 7,3 | 6,5
Cd | 10,0 | 4,0
Ni-Cr | 100,0 | 1,7
Pd | 10,7 | 3,8
Іn | 9,0 | 4,7

## Slide 60: Плівкові резистори
Види резисторів мікросхем
Матеріал резистора | Матеріал контактних площинок | R, Ом/ | b х 104 град-1
Хром | Cu | 500 | 0,6
Ніхром | Cu | 300 | 1,0
Тантал ТВЧ | Al з підшаром V (Ni-Cr) | 100 | -2,0
Сплав РС-3001 | Au з підшаром Cr (Ni-Cr) | 1000-2000 | -0,2
Полісиліцій р-типу | Алюміній | 50 - 250 | +0,5.-25
Полісиліцій п+-типу | Алюміній | 2 - 5 | +1,0

## Slide 61: Плівкові конденсатори
C = C0 S + Cp P = (ee 0 /d )S + Cp P,
C = C0 S = (ee 0 /d )S.
Конденсатори ІМС
C = bC et L,
Гребінчата структура конденсатора

## Slide 62: Плівкові конденсатори
Матеріал | ε | ξ max 10-5, В/мм | C0, пФ/мм2 | U, B | 
Монооксид Si | 5 - 6 | 2,0 – 3,0 | 50 100 | 60 30 | 
Монооксид Ge | 11 - 12 | 1,0 | 50 100 1500 | 10 7 5 | 
Боросилікатне скло | 4 | 3,0 – 4,0 | 25 50 100 | 24 15 10 | 
Трисульфід Sb | 14 | 2,0 | 50 100 | 10 5 | 
Пентаоксид Ta | 23 | 2,0 | 600 1000 | 15 10 | 
Діоксид Si | 4 | 1,5 - 10,0 | 50 100 |  | 

## Slide 63: Індуктивні елементи
Індуктивні елементи ІМС

## Slide 64: R - C структури
Характеристика RС-нульового фільтру ІМС
Застосовують два типи RС-структур: R-C-nR і C-R-nC. За виконанням структура R-C-nR подібна до плівкового конденсатора з високоомними обкладинками з опорами R і nR (n - сталий коефіцієнт). Структура С-R-пС складається з двох конденсаторів ємністю С і пС, які мають спільну обкладку з високоомного матеріалу з опором R. Якщо п = 0, то обидві структури перетворюються на просту конструкцію RС-типу.
- питомий поверхневий опір резистивної смужки;
- питома ємність конденсатора;
- довжина резистивної смужки.

## Slide 65: Характеристики плівкових матеріалів провідників та контактних площадок
  У гібридних інтегральних мікросхемах з’єднання між елементами виготовляють з металевих плівок, якім необхідно мати наступні властивості:
  високу електропровідність (низький питомий опір);
  достатньо високу адгезію до діелектричної підкладки;
  корозійну стійкість;
  забезпечувати можливість приєднання контактів з дроту.
Матеріал | Товщина, нм | Питомий опір, Ом.м | Спосіб приєднання зовнішніх виводів
Шар 1 Ni-Cr Шар 2 Cu Шар 3 Ni | 10 - 30 400 - 1000 50 – 70 | 0,02 - 0,04 | Зварювання непрямим імпульсним нагрівом
Шар 1 Ni-Cr Шар 2 Cu Шар 3 Ag | 10- 30 400 - 1000 80 – 100 | 0,02 - 0,04 | Пайка мікропаяльником; зварювання непрямим імпульсним нагрівом
Шар 1 Ni-Cr Шар 2 Cu Шар 3 Au | 10 - 30 600 - 800 50 – 60 | 0,02 - 0,04 | Пайка мікропаяльником; зварювання непрямим імпульсним нагрівом
Шар 1 Ni-Cr Шар 2 Al Шар 3 Ni | 40- 50 250- 350 50 – 70 | 0,10 - 0,20 | Зварювання подвійним електродом

## Slide 66: Мікроелектронні ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Лекція 5. Волоконно-оптичні системи передачі інформації (ВОСПІ)

## Slide 67: Структура волоконно-оптичної системи передачі інформаціЇ
В загальному випадку волоконно-оптична система передачі інформації – це система, що складається із пасивних та активних елементів, яка призначена для передачі інформації у оптичному діапазоні, як правило ближньому інфрачервоному. В залежності від довжини вони умовно поділяються на локальні (об’єктові), регіональні (міські, міжміські, зонові) та магістральні (міжконтинентальні). Локальні ВОСПІ – це відносно короткі лінії зв’язку протяжністю від 1 до 100 м, які використовуються як бортові лінії на кораблях, літаках, ракетах та космічних апаратах, всередині організацій та підприємств, для передачі світлових імпульсів великої потужності в лазерній технології, медицині тощо. Регіональні ВОСПІ мають середню протяжність до 50-100 км, міжміські – до 200-300 км і призначені для зв’язку ПК з віддаленими терміналами.

## Slide 68
Одним з найвідоміших застосувань оптоелектронних систем є телекомунікаційні мережі різних рівнів на основі ВОЛЗ – від міжконтинентальних магістралей до корпоративних і домашніх комп'ютерних мереж. Області застосування волоконно-оптичних систем передачі інформації (ВОСПІ) досить широкі – це мобільний зв'язок, телефонія, телебачення, інтернет та передача даних. Побудова ВОСПІ ґрунтується на технології виробництва оптоволоконних світловодів та кабелів, технології виробництва 14 передавачів та приймачів, мережевій технології комутації потоків, технології спектрального ущільнення, технології монтажу, діагностики та вимірювання.

## Slide 69
У 1990 році компанія IBM (США) випустила новий швидкодіючий комп’ютер, що використовував волоконний канальний інтерфейс, який забезпечував обмін інформацією між сервером та периферійними пристроями чи іншим сервером. Це стало першим застосуванням волоконної оптики в серійному виробництві комп’ютерів. Впровадження волоконного контроллера (ESCON) дало змогу передавати інформацію з більшою швидкістю і на більші відстані. Попередня модель контролера на мідних провідниках мала швидкість передачі інформації 4,5 Мбіт/с з максимальною довжиною лінії передачі 120 м, в той час як оптоволоконний контроллер ESCON працював зі швидкістю 100 Мбіт/с на відстані до 3 км

## Slide 70
Призначення магістральних ВОСПІ – передача інформації на великі відстані (сотні та тисячі км), зокрема для зв’язку між континентами.
Структурна схема волоконно-оптичної системи передачі інформації складається: ПК – перетворювач коду, ЕОП – електрооптичний перетворювач, УП – узгоджувальний пристрій, ОК – оптичний кабель, ЛР – лінійний регенератор, ОЕП – оптоелектричний перетворювач.
При передачі аналогової інформації, а найчастіше первинна інформація має аналоговий вид, вона перед потраплянням в волоконно-оптичну лінію зв’язку зазнає ряду перетворень: дискретизація, кодування та мультиплексування.
В сучасних оптичних системах передачі можуть використовуватися також трьохрівневі сигнали, якщо додатнім та від’ємним полярностям електричного сигналу будуть відповідати оптичні сигнали двох різних інтенсивностей – низького та високого рівня.
Широкого поширення набули три базових коди – код БПН (код без повернення до нуля, NRZ – Non Return to Zero), код ПН (код з поверненням до нуля, RZ – Return to Zero) та код Манчестер-ІІ.
Код БПН – це найпростіший двохрівневий код, який повністю відповідає режиму роботи логічних схем . Кожний біт передається в межах такту та рівень сигналу при цьому не змінюється. Логічному нулю відповідає нижній рівень сигналу, логічній одиниці – верхній рівень. І

## Slide 71
Одне з найвідоміших застосувань ОІС в авіації – це внутрішня бортова система для пасажирів, яка складається з дисплеїв, що вбудовані на спинці кожного сидіння, та телекомунікаційних засобів, в тому числі на основі оптоволоконних технологій. За допомогою такої системи кожний пасажир має змогу під час польоту отримувати різноманітну мультимедійну інформацію (відео, музика, ігри), а також відомості про деталі польоту в реальному часі. Такими системами обладнані літаки, що використовуються для довготривалих польотів.

## Slide 72
Досить поширеними областями використання оптоелектронних систем є безпека та охорона, контрольно-пропускні пункти та боротьба з тероризмом. Зокрема всім відомою є система біометричного сканування – відбитки пальців, сканування райдужної оболонки ока чи сітківки, геометрії обличчя тощо. Так, в основі трьохвимірного сканування обличчя лежить принцип унікальності кожного обличчя, обумовленого особливостями черепу. Трьохвимірний сканер складається з джерела ІЧ підсвітки та високороздільної камери, що працює в тому ж діапазоні. За допомогою підсвітки на обличчя людини проектується невидима для людського ока світлова сітка. Камера здійснює захоплення зображення ІЧ маски, накладеної на обличчя, що відбиває індивідуальні геометричні характеристики. Далі зчитувач виконує розрахунок 3D-геометрії обличчя по більш ніж 40 000 точкам отриманої маски та формує математичний образ – шаблон, що містить дані про унікальні особливості обличчя. Шаблони різних людей зберігаються в базі даних. Точність шаблону настільки висока, що дає змогу розрізняти навіть близнюків

## Slide 73
До мікроелектронних інформаційних систем майбутнього можна віднести наступні розробки: оптоелектронні комп’ютери з архітектурою, схожою до людського мозку; стереоскопічні системи, що імітують характеристики людського зору з автоматичним розпізнаванням рухомих об’єктів; солітонні системи зв’язку зі швидкістю передачі інформації 100 Тбіт/с і більше; трьохвимірна комп’ютерна графіка для систем віртуальної реальності. Класифікація оптоелектронних інформаційних систем здійснюється на основі вибору технічних засобів реалізації та потреб користувачів, впровадження нових нанотехнологій

## Slide 74
Збільшення числа елементів і зростання функціональної густини обумовили створення мікросхем з високим ступенем інтеграції - великих інтегральних схем (ВІС).
Основними параметрами, що характеризують конструктивно-технологічні і схематичні особливості ВІС, є:
ступінь інтеграції;
функціональна складність;
інтегральна густина;
функціональна густина;
інформаційна складність.

## Slide 75
Функціональна складність - середнє число перетворень у мікросхемі, що припадають на одну змінну:
- кількість однокаскадних логічних елементів в
інтегральній мікросхемі;
- кількість розгалужень на
виході кожного і-го каскаду;
- кількість змінних, поданих на входи інтегральної мікросхеми.
Інтегральна густина - кількість елементів, які припадають на одиницю площі ВІС:
Функціональна густина - кількість перетворень з однією змінною, які припадають на одиницю площі ВІС:

## Slide 76
Інформаційна складність - середня кількість елементів у ВІС, які припадають на перетворення однієї змінної:
За видом інформації, яка оброблюється, ВІС можна класифікувати на цифрові й аналогові.
Цифрові ВІС використовують у пристроях обробки інформації, до яких відносяться напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої, багаторозрядні регістри, лічильники, суматори .
Прикладами аналогових ВІС є перетворювачі напруга - код і код - напруга, блоки апаратури зв'язку (тракти високої і проміжної частот, формувачі сигналів, багатокаскадні схеми радіопристроїв і т.д.).

## Slide 77
За ступенем застосованості в розробках апаратури розрізняють ВІС загального і спеціального призначення.
Цифрові ВІС загального призначення: напівпровідникові запам'ятовуючі пристрої, регістри, дешифратори.
Аналогові ВІС загального призначення - це системи взаємного перетворення напруги в код, прецизійні операційні підсилювачі вищого класу, підсилювачі для високоякісного відтворення звуку та інші пристрої.
АналоговІ ВІС спеціального призначення: підсилювальні тракти радіоприймальних і радіопередаючих пристроїв на фіксовані частоти.
Цифрові ВІС спеціального призначення: мікропроцесори комп’ютерів.
Приклад: системи штучного інтелекту. У 1996 році така системи обіграла у шахи чемпіона світу. Насьогодні такі системи обігрують чемпіонів світу з фізичних вправ – керування БПЛ. Особливий інтерес викликає інформаційна система – зоровий спостерігач, який повністю покриває площу території США .

## Slide 78: Мікроелектронні ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ
Лекція 6. Сучасні напрямки розвитку

## Slide 79
Оптоелектроніка - це галузь електроніки, яка присвячена теорії і практиці створення приладів та пристроїв, заснованих на перетворенні електричних сигналів в оптичні та навпаки. Їх застосування – оптоелектронні інформаційні системи.
Оптичний напрям базується на ефектах взаємодії твердого тіла з електромагнітним випромінюванням (голографія ,фотохімія ,електрооптика).
Електронно-оптичний використовує принцип фотоелектричного перетворення при внутрішньому фотоефекті з одного боку, та фотолюмінесценції - з іншого (волоконні лінії зв'язку ).
Головна проблема оптоелектроніки - суттєве зменшення паразитних зв'язків між елементами однієї мікросхеми та між мікросхемами.
Найважливішими матеріалами оптоелектроніки є такі речовини, як: GaAs, BaF2, CdTe (для виготовлення підкладок); структури GaAlAs/GaAs/GaAlAs (електрооптичні модулятори); SiO2 (матеріал для ізоляції), Si, CdHgTe, PbSnSe (фотодіоди, фототранзистори).
У деяких ІМС використовуються Ni, Cr, та Ag.

## Slide 80
5 поколінь волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ):
1. Перше покоління (1977 – 1980 р.р.) – використовувався діапазон довжин хвиль 0,8 – 0,9 мкм, цифрові потоки оброблялись зі швидкістю 45 Мбіт/с.
2. Друге покоління (1980 – 1983 р.р.) – використовувалась довжина хвилі 1,31мкм, цифрові потоки оброблялись зі швидкістю 500 Мбіт/с.
3. Третє покоління (1983 – 1990 р.р.) – використовувались довжини хвиль 1,31 та 1,55 мкм, цифрові потоки оброблялись зі швидкістю 2 Гбіт/с.
4. Четверте покоління (1989 – 1994 р.р.) – використовувалась довжина хвилі 1,55 мкм, цифрові потоки оброблялись зі швидкістю 10 Гбіт/с.
5. П’яте покоління (з 1994 р.) – використовують діапазон довжин хвиль 1,55 – 1,63 мкм, цифрові потоки обробляються в багатоканальних ВОЛЗ зі швидкістю до 1 – 10 Тбіт/с. Однак роботи по підвищенню швидкості продовжуються.

## Slide 81
До оптоелектронних інформаційних систем майбутнього можна віднести наступні розробки:  оптоелектронні комп’ютери з архітектурою, схожою до людського мозку;
 стереоскопічні системи, що імітують характеристики людського зору з автоматичним розпізнаванням рухомих об’єктів; 
солітонні системи зв’язку зі швидкістю передачі інформації 100 Тбіт/с і більше; 
трьохвимірна комп’ютерна графіка для систем віртуальної реальності.
Класифікація оптоелектронних інформаційних систем здійснюється на основі виду перетворення, яке може бути здійснено над інформацією:
Системи збору інформації.
Системи обробки інформації (оптичні обчислювальні системи).
Системи передачі інформації (системи оптичного зв’язку).
Системи запису та зберігання інформації (оптичні системи запису та зберігання інформації).
Системи відображення інформації (оптоелектронні системи візуального відображення інформації).

## Slide 82
Функціональна мікроелектроніка - це галузь електроніки, яка дозволяє реалізувати певну функцію апаратури без застосування стандартних базових елементів на основі фізичних явищ у твердих тілах.
Динамічна неоднорідність представляє собою локальний об'єм на поверхні або всередині середовища зі специфічними властивостями, який не має всередині себе статичних неоднорідностей та генерується не в процесі виготовлення функціонального пристрою, а в процесі експлуатації або під дією зовнішніх факторів.
1- континуальне середовище;
2-динамічна неоднорідність;
3-генератор динамічних неоднорідностей;
4- детектор динамічних неоднорідностей;
5 – пристрій керування.

## Slide 83
Хемотроніка (іоніка) - розділ електроніки, змістом якого є теорія і практика електрохімічних перетворювачів для нових типів керуючих, інформаційних, обчислювальних і вимірювальних пристроїв.
Дифузія - це поширення іонів унаслідок різниці концентрацій.
Конвекція - переміщення самого розчину за рахунок різниці густини.
Міграція (аналог дрейфу носіїв заряду) - переміщення іонів під дією електричного поля або поля, створеного різницею потенціалів на електродах.
Найпростіша електрохімічна комірка
1,3 – електроди; ВАХ симетричної
та несиметричної комірок.
2- електроліт.

## Slide 84
Схема будови електрокінетичної комірки
2, 8 -пориста перегородка;
1,7 – електроди у вигляді металевих сіток;
3,6 - камери, заповнені електролітом;
4 і 5 - гнучкі мембрани.
Магнітоелектроніка - галузь електроніки, яка присвячена теорії і практиці створення пристроїв, що ґрунтуються на явищах електромагнетизму та магнітної індукції, таких, як намагнічування, перемагнічування, розмагнічування осердь імпульсним або безперервним струмом, виникнення ЕРС в провіднику, який рухається, під дією магнітного поля.
Схема утворення ЦМД: а - домени за відсутності магнітного поля,
б - ЦМД, які утворилися під дією зовнішнього магнітного поля.
Генератор доменів Магніторезистивна петля для зчитування інформації.

## Slide 85
Схематичне пояснення магніторезистивного ефекту
Конструкція (а) і вольт-амперна характеристика (б) магнітодіода.
Магнітодіоди - це напівпровідникові діоди з р-n – переходом, в яких вольт-амперна характеристика змінюється під дією магнітного поля.

## Slide 86
Магнітотранзистори - це транзистори, в яких вихідний струм визначається магнітним потоком, що проходить через нього, а інші характеристики та параметри змінюються під впливом магнітного поля.
Магнітотранзистори класифікують на чотири типи: одноперехідні (ОПТ), одноколекторні (ОКТ), двохколекторні (ДМТ) та польові (ПМТ).
Одноперехідні – магнітотранзистори, що діють на основі модуляції опору бази носіїв заряду, які інжектуються із емітера та мають S-подібну вхідну характеристику.
Вхідна характеристика ОПТ:
крива 1 – В=0;
крива 2 – В = 0,3 Тл;
крива 3 – В = 0,6 Тл
= 2.103 В/АТл.

## Slide 87
2. Одноколекторні – вертикальні біполярні транзистори (області емітера, бази та колектора розташовані один за одним в напрямку від поверхні в глибину напівпровідника), в яких під дією магнітного поля відбувається викривлення траєкторії носіїв заряду емітера, що приводить до збільшення ефективної довжини бази та відхиленню частини носіїв від колектора.
g = 2.104 В/АТл.
Вхідна характеристика (а) та схематичне зображення руху носіїв заряду (б) в одноколекторному магнітотранзисторі:
крива 1 – 25 В;
крива 2 – 20 В,
крива 3– 15 В

## Slide 88
3. Двохколекторні магнітотранзистори – біполярні транзистори, в яких колектори К1 і К2 розміщуються симетрично відносно емітера. За відсутності магнітного поля струм емітера поділяють на дві рівні частини, які потрапляють на колектори .
Структура та схема ввімкнення ДКТ
  Польові магнітотранзистори – польові транзистори, в яких опір каналу (вбудованого або індукованого) змінюється під дією магнітного поля .
Структура ПМТ з p-n-переходом:
D – сток, S – витік, G - джерело
Ефект Холла – це гальвано -магнітний ефект, який полягає у тому, що при протіканні струму в напівпровіднику виникає поперечна різниця потенціалів, якщо на цей напівпровідник діє магнітне поле, вектор якого перпендикулярний до напрямку струму.

## Slide 89
Магнітотиристори – це напівпровідникові тиристори типу p-n-p-n, в яких напругу ввімкнення можна змінювати, впливаючи зовнішнім магнітним полем.
ВАХ Si- магнітотиритора, відстань між р-областями 100 мкм:
1 – В=-1 Тл;
2– В = -0,8 Тл;
3 – В=-0,4 Тл;
4 – В = 0;
5 – В = 0,4 Тл;
6 – В = 0,8 Тл
Емітер виконує роль аноду (А),
керуючі і електроди (с1, с2)

## Slide 90
Акустоелектроніка - галузь електроніки, яка присвячена теорії і практиці створення пристроїв, заснованих на акустроелектроній взаємодії, які служать для перетворення та обробки сигналів.
Принцип будови акустоелектронного приладу на поверхневих акустичних хвилях
Основними параметрами перетворювачів на поверхневих акустичних хвилях є: внесене загасання, вхідний та вихідний опір, частотна вибірковість, смуга частот, що пропускаються.
Лінії затримки на поверхневих акустичних хвилях звичайно вносять загасання 0,5 - 1,5 дБ.
Верхня частота, на якій працюють такі лінії, досягає 2 ГГц.
Відносна смуга пропущення від часток відсотка до 100%.
Тривалість затримки складає одиниці - сотні мікросекунд.
Затримка може бути фіксованою чи регульованою.
Динамічний діапазон ліній затримки 80 - 120 дБ.

## Slide 91
Кріогенна електроніка (кріотроніка) - галузь електроніки, що займається питаннями застосування електронних явищ, що відбуваються в різних речовинах при низьких температурах.
Дротовий кріотрон
Плівковий кріотрон
Біоелектроніка (біоніка) - це один з напрямів біоніки, який вирішує задачі електроніки на основі аналізу структури та життєдіяльності живих організмів. Приклад: біокомп’ютери, носії інформації віруси.
Схема нейрона

## Slide 92
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!