## Slide 1: 1 Теорія ресурсозбереження. Основні терміни та поняття

## Slide 2
Ресурсозбереження слід розглядати як умову, результат, процес і показник поліпшення використання засобів виробництва на всіх етапах виробничо-господарської діяльності підприємств, а також економічного і соціального розвитку суспільства.
Результатом ресурсозбереження є вивільнення з господарського обороту матеріальних ресурсів унаслідок заміни їх попутними продуктами і відходами виробництва. Ресурсозбереження сприяє не тільки підвищенню ефективності виробництва, але і запобіганню забрудненню навколишнього середовища.
Як показник ресурсозбереження є зниження ресурсоємності виробництва, або збільшення виходу кінцевої продукції з одиниці необхідних для її випуску ресурсів.

## Slide 3
Для вирішення складної проблеми ресурсозбереження і оздоровлення навколишнього середовища за рахунок комплексного використання відходів виробництва - вторинних матеріальних ресурсів необхідно, для умов чорної металургії України, розглянути наступні основні питання, які направлені на повну утилізацію цінних відходів виробництва і оздоровлення навколишнього середовища: 1) Скорочення утворення відходів в основних технологічних процесах за рахунок їх вдосконалення і розробки нових маловідхідних металургійних виробництв. 2) Проектування, будівництво нових і реконструкція об'єктів роздільної і сумісної підготовки і утилізації відходів, що діють, як в чорній металургії, так і в суміжних галузях промисловості. 3) Підготовка і утилізація заскладованих шламів з різними фізико-хімічними властивостями в будівельній індустрії. 4) Розробка технології і устаткування для перекладу мокрих водоємних виробництв по очищенню технологічних аспіраційних газів на сухі очищення із знешкодженням і використанням уловлюваних відходів.

## Slide 4: 1.1 Умови розвитку металургії в ХХІ столітті
У країнах з традиційно розвиненою металургією, що використали раніше класичний технологічний маршрут «коксова батарея - доменна піч - кисневий конвертер - МБЛЗ - прокатні переділи» останнім часом, досягнутий вражаючий успіх в розвитку металургійної галузі. Основні доданки успіху наступні:
По-перше - орієнтація на виробництво сталі в електродугових печах. Техніко-економічні показники роботи доменних печей за останні роки покращали у декілька разів, і ця тенденція залишається у силі. Досягнення з'явилися результатом розробок технологій вищого рівня, де разом із зростанням продуктивності і оптимізацією енергоспоживання вирішувалися завдання по забезпеченню високої якості сталі, задоволенню вимог екології, поліпшенню умов праці.
По-друге - розвиток технології безперервного розливання, де чітко є видимим застосування установок, що забезпечують максимально можливу гнучкість по розмірному і марочному сортаментах продукції, а також низькі експлуатаційні витрати і капіталовкладення.
По-третє - розвиток технологій і устаткування суміщених ливарно-прокатних модулів; поява однокліттьових листових станів гарячого плющення листів і смуг необхідної якості; нових конструкцій прокатних клітей і іншого устаткування для виробництва сортового прокату.

## Slide 5
Серед головних напрямків інноваційної активності галузі на перспективу виділяються:
- технологічні інновації, направлені на підвищення якісних та споживацьких характеристик, а також розширення сортаменту металопродукції;
- інновації, пов’язані з розвитком та розширенням інтегрованих систем управління, у тому числі використання мехатронних пакетів для радикальної модернізації діючого устаткування;
- інновації у сфері сировинного забезпечення, направлені, по-перше, на розвиток ресурсо- та енергозберігаючих технологій, по-друге, на розвиток нових методів розвідки й розробки мінеральних ресурсів, по-третє, на розширення методів утилізації та рециклінгу вторинних ресурсів;
- інновації у сфері екології та зниження токсичності металопродукції, направлені, у тому числі, на зниження викидів у відповідності до вимог Кіотського протоколу;
- інформаційні проекти, направлені на розвиток попиту на нові види металопродукції.

## Slide 6
Прикладом успішної технологічної диверсифікації можна визнати широкий розвиток міні-металургії у виробництві сталі, тобто високоефективних спеціалізованих компактних підприємств (міні-заводів) на основі гнучкого використання існуючих технологічних переробів у складі електродугового виплавкау, безперервного лиття й вальцювання. При цьому, звісно, зберігаються та порівняно успішно вирішуються конкретні задачі диверсифікації сортаменту й підвищення якості металопродукції, що призначена для високотехнологічних та інноваційних галузей.
У чорній металургії отримання сталі необхідного сортаменту у прогнозному періоді буде забезпечене на основі сталих технологічних схем: доменна піч – конвертер та електродуговий виплавка на брухті або альтернативній сировині (табл.). У зв’язку з обмеженістю ринку брухту та його нестабільною якістю буде активно розвиватися виробництво продуктів прямого відновлення (губчасте та гарячебрикетоване залізо).
Частка міні-заводів різної модифікації, де використовують альтернативну сировину різного виду, до кінця прогнозного періоду в структурі світової металургії може становити не менше 40%.

## Slide 7: Прогноз розвитку основних технологічних схем виробництва сталі,%
Рік Доменна піч - конвертер Електродугова виплавка*
      Світ у цілому Росія Світ у цілому Росія
2008 66 56,9 33 26,5
2020 65 65 35 28,0
2030** 60 70 40 30
*Частка мартенівської сталі у 2008р. – 16,6 %, у 2020р. – 7 % **Оцінка. Джерело: World Steel Association.

## Slide 8
Очікуваний розвиток чорної металургії можна розділити на три етапи:
І етап (2000-2050 рр.) – період вичерпання запасів нафти, зростаючого добування твердого й газоподібного палива і традиційного розвитку металургії.
ІІ етап (2050-2150 рр.) – період завершення вироблення викопного газоподібного палива, інтенсивного добування твердого палива, зменшення запасів коксівного вугілля, розробки прогресивних технологій в електроенергетиці на базі ядерних, відновлювальних і нетрадиційних джерел енергії, випереджаючого розвитку електрометалургії.
ІІІ етап (2150-2250 рр.) – період поступового зниження вироблення твердого палива та інтенсивного переходу на ядерні, відновлювальні і нетрадиційні джерела енергії, завершення створення новітніх електрогазових, електротопильних та біотехнологій у металургії. Поступовий перехід на електрометалургію й газоподібний відновник типу біогаз.

## Slide 9
Прикладами газифікації вугілля із одночасним виробництвом гарячих металізованих окатишів можуть бути процес Виберга-Седерфорса, реалізований у Швеції, і процес з використанням атомного реактора із високотемпературним гелієвим теплоносієм. Застосування електрогенератора замість парокисневого генератора (а тим більше процес Midrex) має переваги. Для металургії особливо цікавим є непряме використання ядерної (або термоядерної) енергії для виробництва заліза. Теплота нагрітого у реакторі гелію (1200 оС) використовується для обігрівання камери отримання відновлювального газу, вироблення водяної пари у котлі-утилізаторі та електроенергії. За первинний відновник у схемі використовується кам’яне вугілля.
Прогнозам розвитку чорної металургії присвячено багато робіт як українських, так і закордонних металургів. Вже у минулому столітті були висловлені схожі зауваження й припущення стосовно розвитку чорної металургії. Так, В.І. Баптизманський писав про розширення використання у доменних печах пиловугільного палива, розвиток технологій безкоксового отримання рідкого чавуну, використання низькотемпературної плазми для отримання відновлювального газу, розвиток електросталетопильного виробництва в обсягах, які б забезпечували повну утилізацію скрапу.

## Slide 10
Б.Є. Патон вказував, що «у майбутньому шахтні та електричні печі залишаться основними агрегатами для перетоплення брухту на сталь». А.Г. Шалімов, Д. Янке й В.І. Кашин припускали, що «стосовно до міні-заводів отримають розвиток процеси виробництва губчатого заліза у шахтних печах, у газовій схемі будуть використані дугові плазмотрони для нагрівання газу та комбіновані агрегати металізації з високотемпературною ядерною електроустановкою».
Р. Ніллс вказав, що «у перспективі зусилля будуть направлені на розвиток процесів прямого відновлення на вугільній основі»; Н.Л. Контроба, Н.Є. Боттинелі писали, що «для зниження витрати електроенергії у ДСП залізо прямого відновлення необхідно нагрівати до температури топлення» (пат. США № 5186741, 1993р.), «для захисту довкілля необхідно розробляти систему для видалення цинку, плюмбію і кадмію з пилу, що утворюється в процесі електродугового виплавкау сталі»; В.П. Цимбал писав, що «екологічні проблеми неможна вирішувати через прибудову очисних споруд до старих агрегатів».

## Slide 11
Стартова позиція на початку третього тисячоліття
Сучасна структура у виробництві чорних металів остаточно склалася на початку ХХ століття. Вона представлена триступінчатою схемою, в тій чи іншій мірі відтворною в чорній металургії різних країн:
1. Підготовка сировинних матеріалів. Ця стадія включає збагачення залізняку і окускування концентратів для залізорудної сировини, збагачення вугілля і коксування вугільних концентратів.
2. Виробництво первинного металу в доменних печах і альтернативних агрегатах твердофазного і рідкофазного відновлення.
3. Переділ первинного металу (чавун, металізовані матеріали) на сталь.

## Slide 12
До теперішнього часу основну кількість сталі (більше 95%) отримують по схемі доменний чавун - сталь. По цій схемі залізо з руди в ході доменної плавки практично повністю (99,5% і більш) переходить в чавун, а сталь виробляють з чавуну в сталеплавильних печах. Схема «чавун - сталь», не дивлячись на складність, що здається, в порівнянні з безпосереднім отриманням сталі з руди, має незаперечну перевагу:
- можливість отримувати метал заданої марки з будь-якого залізорудного матеріалу;
- високий ступінь енергозбереження;
- високий ступінь матеріалозбереження;
- низькі величини викидів в навколишнє середовище;
- висока питома і загальна продуктивність агрегатів.
Досвід промислового розвитку розширив і скоректував номенклатуру оцінок різних напрямів виробництва продукції і критерії успіху виробництва, проте жоден з пропонованих варіантів «прямого отримання сталі з руди» не виявився конкурентоздатним. В межах цієї структури виробництва накопичилося багато фактів, на основі яких можна зробити ряд висновків які група вчених на чолі з Ю.С. Юсфіном з'явилося у вигляді п'яти груп прогнозів на ХХI століття.

## Slide 13
Напрямки розвитку металургії, що не мають перспективи на майбутнє
1. Зростання одиничної потужності металургійних агрегатів себе повністю вичерпав. Мабуть, можна вважати граничними агрегати окускування площею просмоктування 500-600 м2, доменні печі об'ємом 5000-5500 м3, конвертори 150-200 т і ін. Можна прогнозувати використання агрегатів «міні» і «мікрометалургії».
2. Ряд агрегатів буде виключений з розгляду із-за неможливості виконувати вимоги «екологічно чистого виробництва». В першу чергу слід назвати трубчасті печі для обпалювально-магнітного збагачення руди або окускування концентратів. Ці агрегати відрізняються іманентною здібністю до величезних викидів твердих частинок в навколишнє середовище. Витрати на очищення викликають такі великі витрати енергії, які «забезпечують» ще більші викиди при виробництві енергії. Це ж відноситься до різних варіантів процесу отримання чавуну в електропечах і деяким іншим схемам.
3. Не мають перспективи шахтні печі для окускування продуктів збагачення руди.
4. Слід чекати остаточної відмови від курсу на заміну коксу недефіцитним вугіллям. Цей курс є не продуктивним, якщо розглядати проблему з погляду інтересів народного господарства на основі розрахунку «життєвого циклу продукції».

## Slide 14
Розглянемо проблему детальніше. Її виникнення пов'язане з двома причинами. По-перше, вугілля, що коксується, є дефіцитною сировиною, у ряді країн і регіонів вони відсутні повністю.
По-друге, коксохімічне виробництво в чорній металургії вважається екологічно небезпечнішим з погляду викидів в навколишнє середовище. Заміна коксу при виробництві первинного металу має мету закрити коксохімічні підприємства і таким чином оздоровити екологічну ситуацію в металургійному регіоні.
Така позиція є глибокою помилкою. При коксуванні вугілля отримують цінну хімічну сировину, у ряді випадків єдину, наприклад, при виробництві дитячих ліків. Закриття коксохімічних підприємств означає необхідність будівництва замінюючих їх хімічних виробництв з своїми небезпечнішими діями на навколишнє середовище.
Перевага коксохімічного виробництва перед технологією використання вугілля замість коксу якраз і полягає у вищому ступені ресурсозбереження і захисту навколишнього середовища, оскільки при використанні вугілля летючі речовини або спалюються як паливо (неефективне використання ресурсів) або частково або повністю безконтрольно викидаються в атмосферу, що у декілька разів небезпечніше, ніж викиди коксохімічного виробництва. Скоріше можна прогнозувати виникнення ХХI сторіччі зворотної тенденції - коксування всіх твердих палив перед їх використанням для витягання і максимального використання летючих речовин вугілля.

## Slide 15
Напрямки розвитку, що мають безумовні перспективи на майбутнє
1. Мікрометалургія. Потужність міні-заводів на рівні від 100 тис. до 2 млн. т сталі на рік, мікро-заводів – від 5 до 50 тис. т/рік. Вони включають невеликі агрегати окускування, малі конвертери та ДСП, мікростани прокатного виробництва. Відрізняються такі підприємства точковими викидами у ОС.
2. Отримання чавуну та сталі, що максимально вільні від домішок. На світовому ринку усе більший попит на чавуни, що містять від 0,05 до 0,2% марганцю та кремнію, до 0,02% сірки та фосфору при повній відсутності титану, хрому, ванадію тощо. Тому прогнозується найширший розвиток позапічних методів обробки чавуну та сталі з метою видалення вказаних домішок.
3. Газифікація твердого палива. Розвиток цього процесу безпосередньо у доменній печі (у режимі газогенератору) та у інших агрегатах.
4. Сертифікація металургійного виробництва. Розвиток систем керування якістю продукції.

## Slide 16
Напрямки розвитку, перспективність яких викликає сумніви
1. Не однозначні перспективи спецелектрометалургії. Це повязано із великими витратами електроенергії. Видобуток останньої повязано із забрудненням навколишнього середовища.
2. Необхідним є класифікування лому чорних металів, який все більше стає забруднювачем сталі із зниженням її якості.
3. Не зовсім зрозумілим є розвиток технологій агломерації у звязку із великими викидами при такому виду окускування. Напевне можна очікувати розвиток технологій отримання окотишів.
4. Незрозумілими є перспективи «хіміко-металургійних процесів» під якими розуміємо процеси із великими витратами хімічних реагентів, наприклад, флотація залізних руд, конвертування природного газу та т.ін.

## Slide 17: 1.2 Основні проблеми ресурсозбереження на сучасному етапі
Чорна металургія відноситься до найбільш ресурсоємних галузей. Вона споживає близько 9% палива і електроенергії, що виробляється, мільйони тонн руді та іншої мінеральної сировини.
Технічне відставання української металургії обумовлює підвищену витрату ресурсів і стримує розвиток прогресивних енергозберігаючих технологій. Розрахунки показують, що енерговитрати на 1 т готового прокату на 20-30% перевищують аналогічний показник металургійних підприємств США, Японії. Німеччині. Теплові відходи у вигляді безповоротного втраченого фізичного тепла складають більш половини. Близько 40-50% первинної енергії втрачається марно.

## Slide 18: Енерговитрати на виробництво у чорній металургії
В результаті щорічні фінансові і матеріальні втрати чорної металургії оцінюються в 3,5-4 млн. доларів. Ці витрати істотно зростають з урахуванням засобів, необхідних для відтворення зайве витрачених ресурсів, додаткових транспортних витрат, а також втрат споживачів із-за низької якості металу. Висока енергоємність металургійного виробництва при високій вартості енергоресурсів обумовлює виняткову важливість енергозбереження на всіх переділах.

## Slide 19: Питомі витрати енергії, кг умовного палива на 1 т готового продукту
Основним показником для порівняння служить показник питомої енергоємності (кг у. п./т або Гдж/т продукції).

## Slide 20: Типи підприємств у структурі світової металургії

## Slide 21
Питома енергоємність продукції для чавуну - це витрати палива і електроенергії на підготовку залізорудних матеріалів до плавки, а також безпосередні витрати в доменній плавці скіпового коксу, природного газу і кисню.
В розрахунок енергоємності сталі включають витрати енергії на попередньому переділі, що вносяться з використовуваним в шихті передільним чавуном і з вдуваним в сталеплавильну ванну паливом і киснем; у електросталеплавильному переділі враховують ще і електроенергію, що підводиться до електродів.
Отримані результати витрат енергії на сталь перемножують на коефіцієнт витрати сталі на прокат і отримують показник енергоємності прокату. Необхідність покращення властивостей сталі та зміна ціни на енергоносії примусили металургів створювати нові металургійні агрегати й розробляти технології рафінування, у тому числі від домішок кольорових металів.

## Slide 22: Існуючі технологічні схеми отримання рідкої сталі

## Slide 23
Металургія України має істотні резерви зниження витрат основних виробничих ресурсів практично в кожному переділі.
Одним з важливих завдань структурної реорганізації галузі, є подальша зміна технологічної структури як доменного, так і сталеплавильного переділу, перш за все за рахунок підвищення питомої ваги прогресивних процесів - киснево-конвертерного (зокрема з комбінованим продуванням) і електросталеплавильного, а також максимальне збільшення частки безперервного литва сталевих заготовок.