## Slide 1: 2 Організація безвідхідної та маловідхідної технології

## Slide 2
Надійно захистити природу від впливу промислового виробництва, наблизиться до теоретичних показників споживання енергії і ресурсів можна тільки при створенні безвідходних технологій.
Безвідхідна технологія - метод виробництва продукції, при якому вся сировина і енергія використовуються найраціональніше і комплексно в циклі «сировинні ресурси - виробництво, - споживач - вторинні сировинні ресурси», і вплив на навколишнє середовище не порушує її рівноваги. Здійснення безвідходної технології не виключає деякого забруднення навколишнього середовища енергетичними і матеріальними відходами, але їх величина дуже мала і наближається до величини відходів ідеального виробництва.
Маловідхідна технологія - розглядається як проміжний ступінь безвідходної технології, при якій ступінь впливу на природу не перевищує норм гранично допустимих концентрацій, а частина сировини переходить у відходи і прямує на тривале заощадження або поховання.

## Slide 3
Шляхи підвищення безвідхідності виробництва. Розвиток безвідходної технології відбувається по двох напрямах:
1) створення нових технологічних процесів, які зведуть до мінімуму утворення різних відходів і побічних продуктів;
2) повне і ефективне використання відходів, які утворюються, і побічних продуктів.
Розвиток принципово нових технологій вимагає тривалого часу. Тому зараз для зниження кількості відходів і створення екологічно безвідходного виробництва проводяться наступні заходи:
- реконструкція виробництва і удосконалення технологій з метою зниження кількості відходів, які утворюються;
- розширення застосування і поліпшення роботи очисного устаткування;
- комплексна переробка сировини;
- об'єднання різних виробництв з метою переробки і використання відходів однієї промисловості як сировина для іншої;
- створення безвідходних територіально - промислових комплексів.

## Slide 4
Запаси мінеральних ресурсів на землі вичерпуються. Тому питання ефективного використання мінеральної сировини набуває особливе значення.
Комплексне використання сировини - означає побічне отримання в сформованому виробництві з певного виду сировини разом з основним і інші корисні продукти.
Зараз комплексне використання сировини є ширшим поняттям і є науковою дисципліною технології рудної сировини. Серцевиною технології рудної сировини є теорія замкнутого виробництва.

## Slide 5
Основні принципи теорії замкнутого виробництва.
1. Раціональне використання мінеральної сировини: - повне використання всіх корисних компонентів і створення виробництва, в якому процеси підбираються до сировини; - відходи одних технологічних виробництв або переділів повинні служити сировиною для інших.
2. Рециркуляція металів і немталічних напівпродуктів.
3. Створення металевих сплавів з обліком не тільки властивостей, але і наявність елементів в природі.
4. Отримання штучної сировини з позабалансових руд і в перспективі гірських порід
5. Створення замкнутого саморегульованого виробництва з урахуванням жорстких вимог екології.

## Slide 6
Завдання комплексного використання сировини в металургії - раціональна повнота витягання основних і супутніх елементів, утилізація відходів здобичі, збагачення рудий без нанесення утрати навколишньому середовищу.
Найважливіші висновки теорії замкнутого виробництва:
- якщо виробництво не замкнуте, то його неможливо перманентно забезпечити сировиною;
- якщо виробництво не замкнуте, то в такому виробництві сировина використовується не повністю, і воно шкідливе для навколишнього середовища.