## Slide 1
ХОДА.
ВІДХИЛЕННЯ ХОДИ.
CONNECTING ALL OF US WITH THE WORLD

## Slide 2
ЦИКЛ ХОДИ

## Slide 3
ЦИКЛ ХОДИ
ПОЧАТКОЙ КОНТАКТ
ЗАВАНТАЖЕННЯ СТОПИ
СЕРЕДИНА ОПОРНОЇ ФАЗИ
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП ОПОРНОЇ ФАЗИ
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП МАХОВОЇ ФАЗИ
ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП МАХОВОЇ ФАЗИ
СЕРЕДНІЙ ЕТАП МАХОВОЇ ФАЗИ
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП МАХОВОЇ ФАЗИ
ФАЗИ ОПОРИ
ФАЗИ МАХУ

## Slide 4
КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ - згинання 25°
КОЛІННИЙ СУГЛОБ - згинання 0-5°
ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ -5° супінації
1
2
3
ПОЧАТКОЙ КОНТАКТ

## Slide 5
КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ - згинання 10°
КОЛІННИЙ СУГЛОБ - згинання 5-10°
ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ -0-5° плантарне згинання
1
2
3
ЗАВАНТАЖЕННЯ СТОПИ

## Slide 6
КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ - 0°
КОЛІННИЙ СУГЛОБ - до 5°
ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ -0°
1
2
3
СЕРЕДИНА ОПОРНОЇ ФАЗИ

## Slide 7
КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ - 20-30° розгинання
КОЛІННИЙ СУГЛОБ - 0°
ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ -0-5°
1
2
3
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП ОПОРНОЇ ФАЗИ

## Slide 8
КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ - 10-20° розгинання
КОЛІННИЙ СУГЛОБ - 30°
ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ -20° плантарного згинання
1
2
3
ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП МАХОВОЇ ФАЗИ

## Slide 9
КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ - 5-10° згинання
КОЛІННИЙ СУГЛОБ - 60° згинання
ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ -10° плантарного згинання
1
2
3
ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП МАХОВОЇ ФАЗИ

## Slide 10
КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ - до 30° згинання
КОЛІННИЙ СУГЛОБ - розгинання до 10°
ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ -0-5°
1
2
3
СЕРЕДНІЙ ЕТАП МАХОВОЇ ФАЗИ

## Slide 11
КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ - 25- 30° згинання
КОЛІННИЙ СУГЛОБ - розгинання до 0°
ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ -0°
1
2
3
ЗАВЕРШАЛЬНИЙ ЕТАП МАХОВОЇ ФАЗИ

## Slide 12
ВІДХИЛЕННЯ У ХОДІ
ЗАЛЕЖНІ ВІД ПАЦІЄНТА:
Ослаблення м’язів
Контрактура
Біль
Зниження впевненості в протезі або частині кінцівки, що залишилася
Звичні/вивчені форми поведінки
Залежні від протезів:
Зміщення протезів
Погано підігнана гільза протеза

## Slide 13
ВІДХИЛЕННЯ У ХОДІ
ЛЮДИ З ТРАНФЕМОРАЛЬНОЮ АМПУТАЦІЄЮ МАЮТЬ БІЛЬШ АСИМЕТРИЧНУ ХОДУ, НІЖ ЛЮДИ З ТРАНСТІБІАЛЬНОЮ АМПУТАЦІЄЮ
ПІД ЧАС ХОДЬБИ НА ПРОТЕЗАХ ГОМІЛКИ Й СТЕГНА МАЙЖЕ УДВІЧІ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ ВІДНОСНА ТРИВАЛІСТЬ ФАЗИ ПЕРЕКАТУ ЧЕРЕЗ П’ЯТУ. ЦЕ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ КОНСТРУКЦІЄЮ СТОПИ, ТОБТО ЧАСОМ, НЕОБХІДНИМ ДЛЯ СТИСКАННЯ ЗАДНЬОГО БУФЕРА. У ПРОЦЕСІ ХОДЬБИ НА ПРОТЕЗІ СТЕГНА ЗВИЧАЙНО ПОДОВЖЕНА ФАЗА ПЕРЕКАТУ ЧЕРЕЗ НОСОК ЗБЕРЕЖЕНОЇ НОГИ. ЦЕ ПОВ’ЯЗАНО З ТИМ, ЩО ПІДЙОМ НА НОСОК ЗДОРОВОЇ НОГИ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ БАГАТЬМА ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ ПЕРЕНОСУ ПРОТЕЗА І ЗАПОБІГАННЯ ЗАДІВАННЯ ЙОГО НОСКОМ ЗА ПОВЕРХНЮ ОПОРИ. ТРУДНІСТЬ ОПОРИ НА ПРОТЕЗ СТЕГНА ПРИЗВОДИТЬ ДО ПОМІТНОГО УКОРОЧЕННЯ ПЕРЕНОСНОГО ПЕРІОДУ ЗБЕРЕЖЕНОЇ НОГИ. У БАГАТЬОХ ПАЦІЄНТІВ ДЕЩО ПОДОВЖУЄТЬСЯ ПЕРЕНОС ПРОТЕЗА. УНАСЛІДОК ВІДБУВАЄТЬСЯ ЗМЕНШЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА РИТМІЧНОСТІ, ТОБТО ВІДНОШЕННЯ ЧАСУ ПЕРЕНОСУ ЗДОРОВОЇ НОГИ ДО ЧАСУ ПЕРЕНОСУ ПРОТЕЗОВАНОЇ ЗВИЧАЙНО ВИРАЖЕНЕ У ВІДСОТКАХ ЗАГАЛЬНОЇ ТРИВАЛОСТІ ПОДВІЙНОГО КРОКУ.