## Slide 1: Комбінаційні функціональні вузли мікропроцесорної техніки

## Slide 2: Виключаюче АБО
Логічний елемент “Виключаюче АБО” застосовується як суматор по модулю 2, чи використовується для затримки цифрового імпульсу, частіше використовують двох входові елементи “Виключаюче АБО” та “Виключаюче АБО-НІ”. На рисунку приведено символ елементу без інверсії та його таблиця стану. Вхідний сигнал елементу відповідає логічному рівню
Тут “⊕” – символ складання по модулю 2. Нижній та верхній рядки таблиці відображають еквівалентність вхідних рівнів, тобто А = В = 0 (у верхньому рядку ) та А = В = 1 (в нижньому). У випадку А = В = 0 вихідний сигнал Q = 0 (це природній ) тривіальний нуль. Коли А = В = 1 вихідний сигнал Q також дорівнює нулю, хоча на двох входах А та В присутні одиниці.

## Slide 3
Якщо до елементу “Виключаюче АБО” додати елемент n, котрий є формувачем одиниці старшого розряду (по іншому, генератор переносу: він утворює вихід Р), то отримуємо двох розрядний напівсуматор. Схема напівсуматора приведена на рис.
Схема напівсуматора
Схема дає при А = В = 1 результат S = 0 (це молодший розряд суми) та
P = 1 (старший розряд, тут він має назву одиниці переносу).
У цьому випадку на обох виходах напівсуматора одержимо двох розрядне
двоїчне вихідне слово: А + В = 1+1 = 10
Його десятичний еквівалент: 1+1 = 2

## Slide 4: Схема порівняння чисел
Два кода X і Y вважаються рівними, якщо попарно рівні їх однойменні розряди. Функція F(X = Y) дорівнює 1, якщо xi = yi для всіх i, інакше її значення дорівнює нулю. Як приклад (табл.) візьмемо два двобітових числа X = (А В) і Y = (СD) .
Таблиця Карно для випадку F(X = Y):

## Slide 5
Одна з можливих схем реалізацій приведена на рисунку
Практичні схеми доповнюються функціями "більше/менше", як наприклад в мікросхемі 555СП1, яка порівнює два чотирьохрозрядних числа.
Схема порівняння входить до складу АЛП мікропроцесора.

## Slide 6: Схема контролю парності (непарності)
Схема застосовується для виявлення одиночних помилок, викликаних перешкодами в лінії зв'язку або в блоках пам'яті. Метод заснований на підрахунку числа одиниць, що передається в лінію або такій, що направляється в пам'ять на зберігання порції інформації, причому, якщо число одиниць парне – функція парності P (Рarity) дорівнює нулю
Розглянемо n-провідну лінію зв'язку по якій передається паралельний двійковий код x(n-1), x(n-2), ..., x1, x0, а приймається код x'(n-1), x'(n-2), ..., x'1, x'0.
Схема контролю парності

## Slide 7
Тоді величина
На приймальному кінці лінії зв'язку
Підставляючи в останню формулу вираз для P1 і групуючи змінні в однойменні пари, отримаємо:
З останнього виразу виходить, що якщо передача пройшла без спотворень, то xi=x'i и xi x'i =0, а P2=0. При спотворенні одного і в загальному випадку непарного числа біт функція P2=1. Аналогічно протікає процес контролю і при послідовній передачі по одній лінії зв'язку n-біт і одного біта парності.

## Slide 8: Мажоритарні елементи
Мажоритарний закон це «Закон більшості». Вирішальний елемент зазвичай називають мажоритарним елементом. Мажоритарний елемент — це логічний пристрій з непарним числом входів m = 2k + 1 (k = 1, 2, 3) і одним виходом. Робота мажоритарного елементу полягає в наступному: на входи елементу поступають двійкові сигнали від непарної кількості ідентичних елементів; вихідний сигнал елементу набуває значення, рівного значенню, яке приймає більшість вхідних сигналів. Найширше використовують мажоритарні елементи, що працюють за законом «2 з 3». У цих елементах значення вихідного сигналу дорівнює значенню двох однакових вхідних сигналів. Крім того, відомі мажоритарні елементи, що працюють за законом «3 з 5», «4 з 7» і так далі.

## Slide 9
Алгоритм функціонування
мажоритарного елементу
Рівняння функціонування:
Схема мажоритарного елементу, який працює за законом «2 з 3» і побудованого з логічних елементів І та АБО
Мажоритарний елемент дозволяє забезпечити режим одночасного штатного функціонування основного і резервних елементів мікропроцесорного пристрою. При цьому відмова основного або резервного елементів не впливає на роботу справних елементів, що залишилися.

## Slide 10: приклад
Синтезувати функціональну схему мажоруючого елементу для пристрою мажоритарного контролю шестирозрядних слів, які поступають на мажоруючий елемент з трьох ідентичних вузлів (пристроїв). Реалізацію виконати на елементах базису Шеффера. Входами вузла, що розробляється, є N виводів, які виступають в ролі вихідних даних, які підключені до мажоритарного елементу.

## Slide 11
Відповідно до логічного вираження отримаємо функції
Використовуючи теорему Де Моргана, отримаємо функції в базисі Шеффера:

## Slide 12
Функціональна схема пристрою мажоритарного контролю шестирозрядних слів