## Slide 1: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

## Slide 2: ЛЕКЦІЯ 5
Чисельне інтегрування рівнянь Лагранжа
Побудова графіків в MatLab
Розв’язок систем диференціальних
рівнянь в MatLab

## Slide 3: Чисельне інтегрування рівнянь Лагранжа
Розглянутий у попередньому параграфі метод фазової площини подає велику інформацію про рух системи з одним ступенем свободи, однак його не можна вважати всеосяжним.
По-перше, залишається невирішеною задача пошуку функції q=q(t).
По-друге, навіть якщо обмежитися пошуком залежності , то і це можливо порівняно просто тільки у випадку потенціальних сил.
Наявність, наприклад, сил тертя вже не дозволяє так само просто проінтегрувати рівняння руху, як це вийшло з рівнянням (1.7.4).

## Slide 4: Чисельне інтегрування рівнянь Лагранжа
Перепишемо це рівняння у формі:
(1.8.1)
Така форма запису нагадує другий закон Ньютона. У лівій частині знаходяться сили інерції, у правої – рушійні сили. Нехай до складу рушійних сил входить, крім потенціальних сил, сила тертя. Тоді вираз для правої частини можна записати у виді:
(1.8.2)
Тут врахована тільки сила тертя, пропорційна швидкості, але легко врахувати і будь-яку іншу залежність.

## Slide 5: Чисельне інтегрування рівнянь Лагранжа
Підставляючи (1.8.2) у (1.8.1), одержуємо:
Це нелінійне диференціальне рівняння вже неможливо вирішити аналітично, тому застосуємо для його рішення чисельний метод Рунге-Кутта. Однак даний метод орієнтований на рішення системи диференціальних рівнянь першого порядку, тому перепишемо (1.8.3) у формі:

## Slide 6: Побудова графіків в MatLab
e = 7;
x=[-1:0.01:6];
u = -0.5.*(x+2.5).*(x+1).*(x-1).*(x-2).*(x-3).*(x-4.8).*(x-6)/25+5;
plot(x,u);
grid;
xlabel('q');
ylabel('E, P');
q=[-1:0.01:6];
U = -0.5.*(q+2.5).*(q+1).*(q-1).*(q-2).*(q-3).*(q-4.8).*(q-6)/25+5;
qt =sqrt((2 / 1) * (e - U));
plot(q,qt, 'b-', q, -qt, 'g-');
grid;
xlabel('q');
ylabel('qt');
Зверніть увагу на крапку перед знаком * при множенні векторів

## Slide 7: Розвязок систем диференціальних рівнянь в MatLab
global a;
a=0.1;
t=[0:0.01:10];
[t,q]=ode23('sist',t,[0,0]);
subplot(3,1,1);
plot(q(:,1),q(:,2));
grid;
xlabel('q');
ylabel('qt');
title('Phase plane');

## Slide 8: Розвязок систем диференціальних рівнянь в MatLab
subplot(3,1,2);
plot(t,q(:,1));
grid;
xlabel('t');
ylabel('q');
title('Displacement q(t)');
subplot(3,1,3);
plot(t,q(:,2));
grid;
xlabel('t');
ylabel('qt');
title('Velocity qt(t)');

## Slide 9: Файл-функція
Коли в програмі деяка послідовність операторів виконується багаторазово або є необхідність підвищення читабельності виділити цю послідовність в окрему групу, вдаються до так званих файл-функцій. Формат використання файл-функції виглядає так:
function f = myfun (x);
f=…;
end
Тут f - параметр, якому потрібно буде привласнити значення, що повертається функцією, x - вхідний аргумент, від якого залежить значення функції, myfun - ім'я функції, через яке в основній програмі і буде здійснюватися звернення до функції. Функція повинна бути розміщена в окремому файлі з розширенням “.m”. Ім'я файлу має збігатися з ім'ям функції.

## Slide 10: Вивід кількох графіків в одному вікні
За умовчанням, МАТЛАБ виводить кожний наступний графік у новому вікні. Для того, щоб виводити графіки в одному вікні, необхідно використовувати оператор
subplot(m,n,p),
який дозволяє розбити область виведення на m*n вікон, причому параметр m вказує кількість вікон у стовпці, n – кількість вікон у рядку, p вказує номер вікна, у якому виводитиметься черговий графік.

## Slide 11: Файл-функції для розв'язку системи ДР
function dq = sist(t,q);
global a;
dq(1)=q(2);
dq(2)=-(P(q(1)+0.01)-P(q(1)-0.01))/0.02-a*q(2);
dq=[dq(1);dq(2)];
end
function P=P(q);
P=-0.5.*(q+2.5).*(q+1).*(q-1).*(q-2).*(q-3).*(q-4.8).*(q-6)/25+5;
end

## Slide 12: Чисельне інтегрування рівнянь Лагранжа
Тепер ми маємо систему двох диференціальних рівнянь першого порядку щодо двох шуканих функцій:
(1.8.5)
Вирішуючи цю систему методом Рунге-Кутта
з використанням початкових умов: при t=t0
маємо q=q0 і одержуємо відповідь у табличній
формі (див. праворуч). Ця таблиця дає не
тільки залежності виду (1.8.5), але і залежність,
тобто фазову криву

## Slide 13: Чисельне інтегрування рівнянь Лагранжа
Розглянемо приклад застосування чисельного методу. Нехай маємо постійну приведену масу a(q)=1 і потенціальну енергію, задану формулою:
П=3q4–64q3+438q2–1080q+1300 (1.8.6)
Ця енергія побудована як інтеграл від узагальненої сили:
Q=–12(q–2)(q–5)(q–9) (1.8.7)
У тих точках, у яких сила обертається в нуль, потенціальна енергія має екстремуми (рис. 1.8.1)

## Slide 14: Чисельне інтегрування рівнянь Лагранжа

## Slide 15: Вибір кроку чисельного інтегрування
При чисельному інтегруванні диференціальних рівнянь важливу роль грає правильний вибір кроку інтегрування h. У даному випадку рішення цієї задачі можна полегшити в такий спосіб. Побудуємо фазову траєкторію для випадку відсутності тертя (=0) застосувавши, як у попередньому параграфі, закон збереження енергії. Повну енергію обчислимо через початкові дані. Нехай при t0=0 буде Тоді E=П(0)=1300. Закону збереження енергії відповідає замкнута фазова крива.

## Slide 16: Вибір кроку чисельного інтегрування
Вирішуємо тепер рівняння (1.8.4) методом Рунге-Кутта при =0 і знову будуємо ту ж фазову криву. Якщо крок чисельного інтегрування обраний занадто великим, то побудовані різними способами криві будуть істотно відрізнятися друг від друга. Зменшуємо, у режимі діалогу, крок доти, поки криві не співпадуть.
Такий «візуальний» метод вибору кроку h дуже зручний при роботі із сучасними персональними комп'ютерами. Його безсумнівним достоїнством є простота, а також те, що вибір кроку робиться за інтегральним критерієм збігу точної і наближеної кривих, а не локально, як звичайно.

## Slide 17: Вибір кроку чисельного інтегрування

## Slide 18: Вибір кроку чисельного інтегрування

## Slide 19: Вибір кроку чисельного інтегрування
Обраний у такий спосіб крок можна використовувати і при 0. На рис. 1.8.1 приведена фазова крива, що відповідає =0.32. Вона має вид спіралі, поміщеної в замкнутий контур, що відповідає відсутності тертя. Спочатку в системи вистачає енергії переборювати потенціальний бар'єр, розташований між двома потенціальними ямами, але потім коливання загасають в одній з ям.
Цей же ефект видний і з графіків q=q(t) і , приведених на рис. 1.8.2. Спочатку графіки мають характерні подвійні «горби», що відповідають проходженням системи через дві потенціальні ями; потім ці «горби» зникають. Система починає робити загасаючі коливання в околі точки q=2.

## Slide 20: Нестійкість чисельного рішення
Заздалегідь передбачити, у якій саме потенціальній ямі загасннуть коливання, неможливо. Незначна зміна значення коефіцієнта тертя з попереднього на =0.33 приводить до загасань в іншій потенціальній ямі (рис. 1.8.3, 1.8.4).
Подібний ефект сильної зміни кінцевих результатів при незначній зміні вихідних параметрів типовий для нелінійних систем. Особливо докладно подібні ситуації вивчаються в так називаній «теорії катастроф».

## Slide 21: Чисельне інтегрування рівнянь Лагранжа