## Slide 1: ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ БАЛАНС ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИХ ВИРОБНИЧИХ АГРЕГАТІВ

## Slide 2: ЕКСЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
Ексергетичний аналіз - це аналіз роботи тепловикористовуючих установок з урахуванням якісних відмінностей розташовуваних енергоресурсів і незворотності реальних робочих процесів на основі спільного використання першого і другого законів термодинаміки .

## Slide 3: Ексергетичний метод має більші можливості, в його рамках можна проводити:
оцінку термодинамічної ефективності різних технологічних процесів;
виявлення ступеня незворотності розглянутих технологічних процесів;
виявлення і кількісне визначення втрат, які взагалі не виявляються при ентальпійного аналізі (за першим законом), втрати від незворотності процесів горіння, теплообміну, змішання, дроселювання;
розробку рекомендацій термодинамічної вдосконалення процесів.

## Slide 4: Поняття ексергіі
В основі ексергетичного аналізу лежить поняття ексергіі(максимальна робота, яку може виконати термодинамічна система при переході від поточного стану до стану термодинамічної рівноваги.
Розрізняють два види ексергії :
ексергію таких форм енергії, які не визначаються ентропією(механічні, електричні , електромагнітні та інші види енергії)
ексергію потоків речовини і енергії(форми енергії ,наприклад , внутрішня енергія речовини, енергія хімічних зв'язків, теплового потоку які характеризуються ентропією).

## Slide 5
На діаграмах Сенкі елементи досліджуваної схеми з'єднуються зображеннями потоків у вигляді смуг. Ширина цих смуг відповідає величинам енергетичних і ексергетичної потоків. На рис.1.1 наведені теплові (а, б) і ексергетичної (в, г) діаграми для підігрівачів (а, в) і холодильника (б, г).

## Slide 6: Каждую форму энергии можно представить как сумму неограниченно преобразуемой и непреобразуемой энергии.
Першу З.Рант назвав ексергією, а другу анергією (рис. 1.2). Завдання виробництва енергії полягає в перетворенні первинної енергії для отримання міститься в ній ексергії у вигляді корисної роботи або електроенергії. Саме цей продукт енергетики і споживається в технологічному процесі. При цьому ексергія перетворюється в анергію. Таким чином, для реалізації технологічного процесу потрібно тільки ексергія, яка вважається мірою працездатності енергії.

## Slide 7
Рисунок 1.2- Ексергія і анергія перегрітого пара

## Slide 8
Ексергія речовини в замкнутому об'ємі з термодинамічними параметрами U, S, Т, р і V визначається співвідношенням :
де eV - питома (на одиницю маси) ексергія речовини;
Uc, S0, T0, p0, V0 - внутрішня енергія, ентропія, температура, тиск і об'єм речовини при повній рівновазі аналізованої системи з навколишнім середовищем.
Формула виражає ексергію речовини в замкнутому об'ємі в процесі, що завершується вирівнюванням відповідних параметрів системи і середовища.

## Slide 10
  При розрахунках ексергії робочого тіла (носія ексергії) в замкнутій системі в двох різних станах рівняння приводиться до виду:
  де eV - Зміни параметрів речовинами при переході з одного стану в інший.
  Необхідність визначення ексергії в замкнутому об'ємі виникає найчастіше при розрахунках періодичних процесів и установок періодичної дії, в яких робоче тіло не виходе за межі даної системи.

## Slide 11
Хімічну складову ексергії, пов'язану з термодинамічними параметрами хімічної реакції, розраховують, використовуючи різні напівемпіричні співвідношення. Так, для газів і рідин встановлені співвідношення між їх хімічної ексергією і вищої теплотою згоряння наприклад, у процесах випарювання, ректифікації та сушіння ексергію палива знаходять за формулою:
де коефіцієнт К дорівнює 0,975 (гази ) і 0,95 (рідини), якщо в молекулі речовини міститься більше одного атома С.
Для інших речовин, наприклад газівК:0,97 (генераторний газ) , 0,98 ( колошниковий газ), 1,0 (коксовий газ), 1,04 (природний газ).

## Slide 12
У випадку твердих палив з урахуванням вмісту вологи W хім. ексергію можна з достатньою для практичних цілей точністю прийняти рівною їх , тобто,
Температура палива зазвичай близька до температури навколишнього середовища, тому необхідність брати до уваги в розрахунках їх термомеханічну ексергію не виникає; виняток становить важке рідке паливо (мазут), яке для зниження його в'язкості, як правило, підігрівають до 70-100 °С.

## Slide 13: Ексергетичні діаграми
Для аналізу ефективності функціонування промислових систем є ексергетичні діаграми, або діаграми Грассмана , на яких потоки ексергії в системі зображені в певному масштабі по "ширині", пропорційної їх чисельним значенням. Діаграми наочно показують втрати ексергіі в системі, місця їх появи і перерозподілу між елементами даного об'єкта.
Наведена діаграма з двома вхідними матеріальними потоками, яким відповідають ексергії Е'1 і Е'2.

## Slide 15
У результаті взаємодії цих потоків на виході з системи отримують цільові продукти з ексергією і і побічний продукт з ексергією . Сума + менше сумарної ексергією вхідних потоків на величину ( обумовлені необоротністю тепло - і масообміну в системі) і зовнішніх втрат у навколишнє середовище.
Рисунок 1.3- Діаграма Грассмана для з двома вхідними матеріальними потоками

## Slide 16: Ексергія теплового потоку
Функціонування промислових систем виробництва в тій чи іншій мірі обумовлено обміном енергією з навколишнім середовищем. При передачі енергії від одного тіла до іншого або до середовища у формі теплового потоку зменшується його максимально роботоможливість. Якщо приймачем теплоти служить навколишнє середовище з температурою T0, питома ексергія теплового потоку, що має температуру Т, становить:

## Slide 17: Ексергетичний ккд системи
Діаграми Грассмана і безпосередньо ексергетичний баланс у формі рівняння дозволяють знайти кількість, показники ефективності роботи аналізованої ХТМ. Серед цих показників найбільш поширений ексергетичний ккд визначається співвідношенням :
де - сума потоків ексергії, що відображає корисний ефект від функціонування системи;
- повні витрати ексергією на досягнення заданого ефекту.

## Slide 18: Ексергетичний баланс
Рівняння ексергетичного балансу :
де ET = BeT - ексергія палива , кДж / с (В - витрата палива , м3 / с ( кг / с);
eT - питома ексергія палива кДж/м3 (кДж/кг). Наближено eT ≅ Qнр - теплоті згоряння палива)
EФ.К - фізична ексергія компонентів горіння ;

## Slide 19: Фізична ексергія компонентів горіння
де ( VBЗ - витрата повітря для спалювання одиниці палива , м3/м3 (м3/кг );
eФ.ВЗ.,еФ.Г - питома ексергія, відповідно, нагрітого повітря і газового палива;
ЕФ.ВЗ.,ЕФ.Г - фізична ексергія повітря і газового палива відповідно);

## Slide 20: Фізична ексергія компонентів шихтових матеріалів
де G Mi - масова витрата i -го компонента шихтових матеріалів, кг/с;
e Mi- питома ексергія i -го компонента шихтових матеріалів;

## Slide 21: Ексергія екзотермічних реакцій компонентів шихтових матеріалів
Рівність eT ≅ Qнр справедлива лише для вугілля, метану, коксового і світильних газів; для рідкого палива eT ≅ 0.975 Qнр ; для газів, що мають більше одного атома вуглецюeT ≅ 0.95 Qнр ,
де e ЭКЗі - питома ексергія екзотермічної реакції i -го компонента шихтових матеріалів);
​​ G Mi - витрата ексергії для нагріву шихтових матеріалів;

## Slide 22: Eксергія ендотермічних реакцій компонентів шихтових матеріалів
де e ЭНДi - питома ексергія ендотермічної реакції i -го компонента шихтових матеріалів;
​​ Витрата ексергії на нагрів технологічних відходів:
ET.O = G T.O e T.O
G T.O - масова витрата технологічних відходів;
e T.O - питома ексергія технологічних відходів;

## Slide 23: Втрата ексергії через незворотного процесу горіння палива
де VП.С - витрата продуктів згоряння при спалюванні одиниці палива, м3/м3(м3/кг);
еП.С - питома ексергія продуктів згоряння , кДж/м3;

## Slide 24: Втрата ексергії в камері печі внаслідок теплообміну з навколишнім середовищем
де Q О.С - сумарний відвід тепла в навколишнє середовище , приймається з енергетичного балансу , кДж/с;
TO - температура навколишнього середовища, К;
T П.С - середня термодинамічна температура продуктів згоряння, К.

## Slide 25: Література
Навчально-методичний посібник “ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННИХ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ” А.О. Чейлитко