## Slide 1: ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ПАР ТА НАФТОПРОДУКТІВ
ЛЕКЦІЯ

## Slide 2: ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ПАР
В даний час ПАР широко застосовуються при видобутку нафти, в гірничорудній, текстильній, фармацевтичній промисловості, в першу чергу ПАР входять до складу синтетичних миючих засобів і потрапляють, насамперед, у воду.
ПАР прийнято ділити на наступні групи:
Іоногенні - дисоціюючі у воді на іони;
Неіоногенні, розчинність у воді яких обумовлена ​​не дисоціацією, а утв. водневих зв'язків між молекулами води і киснем ПАР.
Існують і природні ПАР неіоногенного характеру, але вони мало відомі і під ПАР звичайно розуміють синтетичні ПАР.

## Slide 3
Іонні ПАР діляться на:
а) аніонні
б) катіонні
в) амфолітні
Аніонні ПАР дисоціюють з утворенням макроіонов, які обумовлюють поверхневу активність сполук та протиіону металу.
У катіоних ПАР поверхневою активністю володіє макрокатіон.
Амфолітні ПАР поводяться в розчинах як амфотерні сполуки. У кислому середовищі, завдяки наявності аміногруп вони розподіляються на іони аналогічно аніонним ПАР.

## Slide 4
Найбільшого поширення набули аніонні ПАР . а серед них найбільш широко застосовуються алкілсульфати , алкілсульфонати і алкірілсульфонати . До першої групи відносять також мило.
Алкілсульфати
R- CH₂ОSО3Me
де R – радикал, зазвичай складається з 10-18 вуглецевих атомів. На поверхневу активність алкільного ланцюга впливає її довжина, положення сульфогруп.
Алкілсульфонати
R- CH₂SO3Me
їх використовують як миючий засіб. Група SО3Me може приєднуватися до будь-якого атома вуглецю в ланцюзі. Вони володіють менш вираженими миючими властивостями.
Алкіларилсульфонати
Найбільш поширені, особливо алкілбензолсульфати
R- CH₂ - SО3Me
Їх одержують при алкілуванні бензолу з подальшим сульфітуванням.
Крім бензолу використовують дифеніл і нафталін. У техніці широко відома речовина - некаль.
Властивості алкірилсульфонатів залежать від довжини та ступеня розгалуженості алкільного радикала.
солі складних ефірів сірчаної кислоти
солі сульфокислот
солі алкілзаміщених сульфокислот

## Slide 5
Адсорбція ПАР на поверхні мікробоної клітини вважається першим етапом взаємодії мікроорганізмів з хімічними сполуками.
Адсорбція посилюється в присутності двовалентних катіонів, які знижують негативний заряд клітини і посилюють адсорбцію.
Біорозпад алкілбензолсульфатів може відбуватися кількома шляхами в аеробних умовах:
L-окислення до COOH
послідовне вкорочення бічного алкільного ланцюга шляхом окислення
десульфування
розрив кільця

## Slide 6
Перетворення ароматичних ядер мікроорганізмами відбувається через пірокатехін, який надалі трансформується шляхом розриву ароматичного кільця. Приклади:
триптофан
миндальна кислота
нафталін
антрацен
саліцилова кислота
фенол
антранілова кислота
бензойна кислота

## Slide 7
Розрив кільця здійснюється по орто - або мета- шляху:
Орто- розщеплення пірокатехіну
пірокатехін
цис,цис-муконова к-та
муконолактон
енолактон - кето-адипінової к-ти
янтарна к-та
В-кетоадипінова к-та
ацетилКоА
Мета- розщеплення пірокатехіну
пірокатехін
напівальдегід
L-оксимуконової к-ти
Піровиноградна к-та та ін. продукти

## Slide 8
Основна маса мікроорганізмів розщеплює ароматичні ядра по ортошляху.
ПАР служать єдиним джерелом вуглецю.
Процеси йдуть в анаеробних умовах.
Швидкість руйнування залежить від концентрації речовини, від інтенсивності аерації, від природи самої речовини.

## Slide 9: Культури, які руйнують ПАР
Citrobacterfreundii руйнує 1,0 г/л додецилсульфонату за 28 годин.
При вивченні питань, пов'язаних з очищенням стічних вод від ПАР та інших ксенобіотиків, застосовують наступні підходи.
Збагачують активний мул спеціально селекціонованими гетеротрофними бактеріями - деструкторами забруднень.
Використовують фотосинтезуючі бактерії для очищення води
Вивчають деструкцію речовин, що забруднюють воду, чистими культурами мікроорганізмів і їх комплексами.
Здійснюють стимуляцію деструктивної активності мікроорганізмів шляхом внесення додаткових джерел живлення.
Вивчають можливість використання мікробних ферментів для очищення стічних вод.

## Slide 10
Деструкція аніонних ПАР, ведуча до втрати поверхневої активності, може відбуватися в результаті послідовного окислення алкільного радикала.
Відщеплення гідрофільної групи у синтетичних алкілсульфатів , алкілсульфонатов і алкіларилсульфонатів здійснюється в результаті впливу ферментів сульфотаз .
Алкілсульфатази, що розривають ефірний зв'язок в молекулі алкілсульфатів, відносять до групи аліестераз, гідролізуючих різні аліфатичні ефіри й характеризуючихся широкою субстратною специфічністью.
Вивчено деякі властивості алкілсульфатаз, вони розщеплюють додецилсульфат з виділенням сульфіту.
Оптимальна температура, що забезпечує високу активність цього ферменту, виявилася дуже високою 70 ° С , а оптимальна рН- 7,5.

## Slide 11: Висновки
ПAР руйнуються гетерофільними грамнегативними паличкоподібними бактеріями роду Pseudomonas за відсутності інших джерел вуглецю.
В природних субстратах, де поряд з ПАРами завжди є й інші органічні сполуки, може також відбуватися процес кометаболізма , тобто розкладання ПАР пов'язане з використанням ростових субстратів.
В присутності додаткових джерел вуглецю, алкілсуфат руйнується дріжджеподбними грибками, які використовують ці речовини при відсутності косубстрату.
На процеси деструкції істотно впливають температура середовища, pH, ступінь аерації.
Переважна більшість ПАР руйнується в аеробних умовах.
Висновки