## Slide 1: Системи змащування металургійного обладнання
КАРТА І ТАБЛИЦЯ ЗМАЩУВАННЯ
СПОСОБИ ПОДАЧІ МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ ДО ВУЗЛІВ ТЕРТЯ. МАСТИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ
РОЗРАХУНКИ ПОТРЕБ У МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ
ТЕРМІНИ СЛУЖІННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЇХ ОЧИЩЕННЯ ТА РЕГЕНЕРАЦІЯ

## Slide 2: Карта (схема) і таблиця змащування
№ поз. | Найменування місця змащення | Мастильний матеріал | Періодичність змащення | Кількість мастила,кг | Періодичність заміни мастила
1 | Підшипники електродвигуна | ЦИАТИМ 221 | 1 раз на 6 міс. | 0,2 | 1 раз на рік
2 | Зубчаста муфта | Солідол ЖСХ | 1 раз на 3 міс. | 0,15 | 1 раз на рік
3 | Редуктор цилідричний | И-30А | Постійно | По вказівн. рівня | 1 раз на рік
4 | Гвинтова передача | Солідол жировий | 1 раз на 3 міс. | 0,12 | Промивання 2 рази на рік
5 | Підшипники гвинтової передачі | Литол 24РК | 1 раз на 6 міс. | 0,3 | 1 раз на рік
6 | Відкрита конічна зубчаста передача | Униол 20 | 1 раз на 3 міс. | 0,25 | Промивання 2 рази на рік
7 | Напрямна робочого органа | Униол 20 | 1 раз на 2 міс. | 0,11 | Промивання 3 рази на рік

## Slide 3: ПРОТОЧНІ СИСТЕМИ ЗМАЩУВАННЯ
Індивідуальне змащування
Централізоване змащування
Пластичне проточне
Рідинне проточне
Проточне пластичне і рідинне
Циркуляційне рідинне
Періодичне
Періодичне
Неперервне
Неперервне
Періодичне
Самотічне
Під тиском
Комбіноване
Маслянки (тавотниці, з кулькою, плунжерні), закладне
Маслянки (ковпачкові, кулькові, з набивкою), розпиленням
Маслянки (капельні), кільцеве, картерне, розпиленням
Багатоточковими насосами (лубрикаторами)
Самопливом чи від насосу через масло розподілювачі чи розпиленням
Від насосу через дозуючі живильники.
Системи поділяються на:
З постійним тиском, кількість масла регулюють вентилями
Із заданим тиском від насосів, що неперервно працюють
Картерне з циркуляцією, самопливне під тиском при пуску і зупинці.
Одно- і дволінійні
Кінцеві і петльові