## Slide 1: Лабораторна робота 1
Екотехнологія

## Slide 2
Тема: Визначення концентрації шкідливих речовин у повітрі
Мета: навчитися визначати концентрацію шкідливих речовин у повітрі, розраховувати шкідливу дію суміші речовин.
Основні теоретичні положення
За стандарт якості повітря прийняті гранично допустимі концентрації (ГДК). Для шкідливих речовин їх встановлюють у двох показниках: максимальні разові (ГДКР), що визначаються протягом 5-20 хвилин, і середньодобові (ГДКС), що визначаються протягом 24 год.
ГДКС є основними: їх призначення – не допустити несприятливого впливу на людей в результаті тривалої дії шкідливих речовин.
ГДКР встановлюють для речовин, що мають різкий запах або подразнювальну дію.
Величина найбільшої концентрації будь-якої шкідливої речовини в атмосферному повітрі не повинна перевищувати величини ГДК, тобто СМ ≤ ГДК.
При одногодинній присутності в повітрі декількох (n) шкідливих речовин, що мають сумарну шкідливу дію, визначають їх безрозмірну сумарну концентрацію q, яка не повинна перевищувати одиницю. Цю величину розраховують за формулою 1.1:
де C – концентрація компоненту в газі, мг/м3;
ГДК – гранично допустима концентрація компоненту в суміші, мг/м3.
Це ж співвідношення може бути представлене і у такому вигляді:

## Slide 3
В даному випадку розрахунок спрощується, якщо заздалегідь відомі або розраховані відношення ГДК1/ГДК2.
ГДК для шкідливих речовин в повітрі можна знайти в довідковій літературі, вони визначені Державними санітарними правила охорони атмосферного повітря населених місць і обов’язкові для застосування по всій території нашої країни. Для деяких з цих речовин ГДК наведено в таблиці 1.1.
Забруднююча речовина | ГДК, мг/м3 | 
 | Максимальна разова | Середньодобова
Пил неорганічний | 0,15 | 0,05
Сульфур (ІV) оксид (SO2) | 0,5 | 0,05
Карбон (ІІ) оксид (CO) | 5,0 | 3,00
Нітроген (ІV) оксид (NO2) | 0,085 | 0,04
Нітроген (ІІ) оксид (NO) | 0,4 | 0,06
Сажа | 0,15 | 0,05
Сірководень (H2S) | 0,008 | -
Бенз(а)пірен | - | 0,1 мкг\100 м3
Хлористий гідроген (HCl) | 0,2 | 0,2
Хлор | 0,1 | 0,03
Амоніак | 0,2 | 0,04
Завислі речовини | 0,5 | 0,15
Зола ТЕС | 0,05 | 0,02
Таблиця 1.1
ГДК речовин у повітрі населених пунктів

## Slide 4
Приклади розв'язання завдань.
Приклад 1
Чи буде небезпечною для людини короткочасна сумарна дія діоксиду сульфуру та діоксиду нітрогену, якщо вони містяться у повітрі відповідно в таких концентраціях:
= 0,3 мг/м 3 ;
= 0,06 мг/ м3 ?
Діоксиди сульфуру та нітрогену мають однонапрямлену дію, тому сумарну їх дію на організм людини оцінюють за значенням безрозмірного коефіцієнта g .
Розраховуємо величину g:
Розраховане значення g>1, з чого можна зробити висновок, що сумарна дія зазначених сполук у таких концентраціях буде небезпечною для людини.

## Slide 5
Приклад 2
Якою може бути концентрація у повітрі житлового району оксиду карбону (СО), якщо концентрація у повітрі діоксиду сульфуру (SO 2 ) становить 0,02 мг/м 3 , а концентрація сірководню (H 2 S) – 0,001 мг/м 3 , щоб повітряна суміш була безпечною для людини?
На підставі формули розрахунку коефіцієнту g, виражаємо можливу концентрацію оксиду карбону з підставленням відповідних величин:
З проведених розрахунків видно, що за врахуванням сумарної дії кількох шкідливих компонентів повітря, концентрація оксиду карбону не повинна перевищувати 1,2 мг/м 3 , що значно нижче за ГДК ЦД .

## Slide 6
Приклад 3
У виробниче приміщення заводу з метилового спирту. У приміщення попадає 15 м 3 /хв. виробничих газів з концентрацією метанолу 100 мг/м 3 . Через яку годину в приміщенні буде наблюдатись перевищення значення ГДК РЗ метанолу, про що сповістити сигналізація, якщо розміри виробничого приміщення складають: довжина – 110 м, ширина – 15 м, висота -5м?
Першим етапом розв'язку задачі є знаходження об'єму приміщення:
Далі знаходимо, яка маса метанолу може бути виділена в це приміщення, щоб концентрація його не перевищувала ГДК РЗ :
Після цього знаходимо масу метанолу, яка виділяється у повітря протягом однієї хвилини, за рахунок розгерметизації обладнання:
І, на завершення, знаходимо годину, чвиробництва формальдегіду, внаслідок розгерметизації обладнання, виділяється певна частина парів ерез яку буде досягнуто величини ГДК РЗ :
Отже, величина ГДК РЗ метилового спирту у виробничому приміщенні буде досягнута через 27,5 хвилини.

## Slide 7
Приклад 4
У приміщенні працює двигун внутрішнього згоряння, гази згоряння від якого виводяться через трубопровід за межі приміщення. За рахунок пропускання трубопроводу частина газів потрапляє у приміщення. Вихлопні гази містять бенз(а)пірен. Розміри приміщення є наступними: довжина – 35 м, ширина – 8 м, висота – 5 м.
Скільки бенз(а)пірену може бути виділено в помешкання, щоб у ньому можна було безпечно працювати?
Першим етапом розв'язку задачі є розрахунок об'єму приміщення, який розраховують наступним чином:
Далі знаходимо масу (кількість) бенз(а)пірену, яка може бути виділена в приміщення:
Отже, кількість бенз(а)пірену, яка може бути виділена до приміщення для безпечної роботи в ньому, становить 1,4 мкг.

## Slide 8
Практична частина
Задача 1.
Чи буде небезпечною сумарна дія SO2 (сполука 1) і NO2 (сполука 2), якщо вони містяться в повітрі в наступних концентраціях:
1.1. C1 = 0,04 мг/м3; C2 = 0,08 мг/м3;
1.2. С1 = 0,02 мг/м3; С2 = 0,05 мг/м3;
1.3. С1 = 0,01 мг/м3; С2 = 0,06 мг/м3.
Для цих умов розраховують за формулою 1.1 величину q і порівнюють з одиницею. Якщо величина q перевищує одиницю, то сумарна дія SO2 і NO2 є небезпечною, якщо менше одиниці, то сумарна дія є терпимою.
Задача 2.
Якою може бути концентрація Карбон (ІІ) оксиду (СО) в повітрі, якщо концентрація SO2 складає 0,02 мг/м3, а концентрація H2S – 0,001 мг/м3, щоб суміш була безпечною.
На підставі формули 1.1 вирішують рівняння відносно
C1 =
ГДК1,
потім підставляють відомі концентрації SO2 (C2), H2S (C3) і з табл. 1.1 беруть величини ГДК для SO2 (ГДК2) і H2S (ГДК3). Варіанти завдання:
2.1. С2 = 0,015 мг/м3; С3 = 0,0015 мг/м3;
2.2. С2 = 0,03 мг/м3; С3 = 0,0007 мг/м3;
2.3. С2 = 0,01 мг/м3; С3 = 0,0021 мг/м3.
Самостійне вирішення

## Slide 9
Задача 3.
У приміщенні компресорної станції працює компресор з приводом від дизельного двигуна. Вихлопні гази від дизельного двигуна виведено назовні, але через нещільність вихлопної труби частина газів потрапляє в приміщення. Вихлопні гази містять бенз(а)пірен. Розміри приміщення: довжина – 32 м, ширина – 8 м, висота – 4,5 м. Скільки бенз(а)пірену може бути виділено в приміщення, щоб в ньому можна було безпечно працювати, якщо ГДК для бенз(а)пірену складає 0,1 мкг/100 м3?
Варіанти завдання з різними розмірами приміщення, м:
Довжина 48 32 16 42 32 32
Ширина 8,0 6,5 8,0 6,5 8,0 12
Висота 4,0 5,0 4,0 4,0 4,5 4,0
Задача 4.
У сушарці, де висушують цинковий концентрат, унаслідок неповного згорання, 0,01 % мазуту перетворюється на сажу і водень в пропорції 8:2. Перед подачею в робочий простір сушарки продукти згорання для зниження температури розводять п’ятикратною кількістю повітря. На форсунку подається 30 кг/год мазуту. При згоранні 1 кг мазуту утворюється 12 м3 продуктів згорання. У скільки разів вміст сажі в димових газах перевищуватиме ГДК?
Завдання можна варіювати, змінюючи витрату мазуту в межах 20, 25, 30, 35, 40, 45 і 50 кг/год, і кратність розведення продуктів згорання повітрям в межах 3, 5, 6, 7, 8.

## Slide 10
Тема: ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ВИКИДАХ В АТМОСФЕРУ
Мета: навчитися визначати кількість забруднень у викидах в атмосферу на основі аналізу газового складу викидів у повітря.
Основні теоретичні положення
Відомо, що в більшості випадків газові суміші, які скидаються в атмосферу, мають температуру, що відрізняється від кімнатної (20 0С), або від нормальних умов, при яких приведено всі дані в довідниках по концентраціях тих чи інших речовин. Тому при визначенні концентрацій забруднень в газових сумішах необхідно враховувати зміну об’єму із зміною температури.
Відомо, що для ізобарних процесів, згідно закону Гей-Люссака, відношення об’ємів газів при різних температурах і сталому тиску буде рівним відношенню цих значень температур:
V/V1 = T/T1 (2.1)
де V – об’єм газу при температурі Т,
V1 – об’єм газу при температурі Т1.
Крім того, при визначенні кількості забруднень, які викидаються із газовим потоком (потужності викидів), слід враховувати витрату газової суміші V, м3/с.
Потужність викиду можна розрахувати за формулою 2.2:
M=V×q (2.2)
де V – витрата газової суміші, м3/с,
q – концентрація шкідливої речовини в суміші, г/м3.

## Slide 11
Практична частина
При виконанні роботи студенти отримують індивідуальні завдання, взяті з таблиці 2.1. В роботі можна використовувати дані, отримані при безпосередньому визначенні концентрації забруднень в реальних викидах або модельних сумішах.
На першому етапі роботи необхідно визначити витрату газоповітряної суміші при температурі викиду (ТВ), вказаній в таблиці 2.1. Витрату визначають у м3/с за формулою 2.3:
(2.3)
де w0 – швидкість руху газової суміші, м/с,
D – діаметр устя джерела викиду, м.
Після цього визначають витрату газів при 20 0С у м3/с, з урахуванням температурної зміни об’єму газу:
(2.4)
Знаючи витрату газової суміші при 20 0С та концентрації домішок при 20 0С визначають потужність викиду у г/с по кожному компоненту за формулою 2.5:
M = V20 × q20 (2.5)
Виходячи з потужності викиду та з витрати газів за температури викиду, визначають реальну концентрацію забруднювальних речовин у г/м3 за температури викиду за формулою 2.6:
qТв = M/VТв (2.6)

## Slide 12
№ з/п | Температура викиду, 0С | Швидкість руху газів w0, м/с | Діаметр устя, м | Концентрації забруднювальних речовин при 20 0С, г/м3 |  | 
 |  |  |  | CO2 | SO2 | пил
1 | 250 | 20 | 0,50 | 0,30 | 1,20 | 0,045
2 | 200 | 20 | 0,30 | 0,40 | 1,25 | 0,034
3 | 175 | 15 | 0,40 | 0,50 | 1,34 | 0,021
4 | 220 | 12 | 0,30 | 0,20 | 1,18 | 0,011
5 | 310 | 18 | 0,75 | 0,15 | 0,95 | 0,012
6 | 280 | 22 | 0,80 | 0,25 | 1,79 | 0,017
7 | 290 | 23 | 0,70 | 0,27 | 1,78 | 0,018
8 | 330 | 19 | 0,70 | 0,26 | 1,63 | 0,019
9 | 315 | 14 | 0,50 | 0,29 | 1,54 | 0,068
10 | 195 | 12 | 0,55 | 0,11 | 1,29 | 0,075
11 | 280 | 16 | 0,60 | 0,12 | 1,99 | 0,089
12 | 265 | 17 | 0,70 | 0,15 | 2,01 | 0,093
13 | 270 | 21 | 0,80 | 0,18 | 4,31 | 0,039
14 | 255 | 23 | 0,90 | 0,27 | 3,60 | 0,041
Таблиця 2.1
Вихідні дані для визначення потужності викидів