## Slide 1: Лабораторна робота 2
Екотехнологія

## Slide 2
Тема: ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЗАБРУДНЕНЬ В ПРИЗЕМНОМУ ШАРІ ПРИ ГАРЯЧИХ ВИКИДАХ З ОДИНОЧНОГО ДЖЕРЕЛА
Мета: навчитися визначати максимальну концентрацію забруднень в приземному шарі з урахуванням характеристик джерела викиду, потужності викиду при несприятливих метеорологічних умовах.
Основні теоретичні положення
Максимальне значення приземної концентрації забруднень Сm (мг/м3) при викиді газоповітряної суміші із одиночного джерела з круглим устям при несприятливих метеорологічних умовах досягається на певній відстані Хm (м) від джерела та визначається за формулою 3.1:
де А – коефіцієнт, що залежить від температурної стратифікації атмосфери,
М – маса шкідливої речовини, що викидається в атмосферу за одиницю часу (потужність викиду), г/с,
F – безрозмірний коефіцієнт, що враховує осідання шкідливих речовин в повітрі,
m і n – коефіцієнти, що враховують умови виходу газоповітряної суміші із джерела викиду,
Н – висота джерела викиду над рівнем землі, м,
η – безрозмірний коефіцієнт, що враховує рельєф місцевості, для рівної місцевості з перепадом висот менше або рівним 50 м на 1 км = 1,
ΔТ – різниця між температурою газової суміші, що викидається Тс та температурою навколишнього повітря Тп, 0С,
V1 – витрата газоповітряної суміші, що визначається за формулою 3.2:
D – діаметр устя джерела викиду, м,
w0 – середня швидкість виходу газоповітряної суміші із устя джерела викиду.
Значення коефіцієнту А, що відповідає несприятливим метеорологічним умовам, при яких концентрація забруднення в повітрі максимальна, приймається рівним 200 для районів, південніших 50 0пн.ш., 180 – для районів між 50 0пн.ш. та 52 0пн.ш., 160 – для районів, що знаходяться північніше 52 0пн.ш.
При визначенні ΔТ (0С) необхідно приймати температуру довкілля Тп (0С) рівною середній максимальній температурі навколишнього повітря найжаркішого місяцю року, а температуру суміші, що викидається Тс, слід приймати за нормативними даними виробництва.

## Slide 3
Значення безрозмірного коефіцієнту F приймають рівним 1 для газових викидів та дрібнодисперсних аерозолів, швидкість осідання яких дорівнює нулю. Для інших аерозолів F=2 при ефективності очистки викидів 90 %, F=2,5 при ефективності очистки 75-90 %, F=3 при відсутності очистки.
Значення коефіцієнту m та n визначається в залежності від параметрів f, Vm, Vm’ та fe:
(3.3)
(3.4)
(3.5)
(3.6)
Коефіцієнт m визначається в залежності від f за формулою 3.7 або 3.8:
(3.7)
(3.8)
Для f0<f<100 значення коефіцієнту m розраховується по fе (f=fе). Коефіцієнт n при f<100 визначається в залежності від Vm за формулами 3.9-3.11:
n = 1 при Vm ≥ 2 (3.9)
n = 0,532×Vm2 – 2,13×Vm +3,13 при 0,5<Vm<2 (3.10)
n = 4,4×Vm при Vm<0,5 (3.11)
При гарячих викидах газів f практично завжди менше 100.

## Slide 4
№ з/п | D, м | A | F | w0, м/с | H, м | M, г/с | ΔT, 0С
1 | 0,5 | 160 | 1 | 13 | 20 | 1 | 10
2 | 0,6 | 160 | 1 | 15 | 20 | 1 | 20
3 | 0,7 | 160 | 1 | 20 | 20 | 1 | 100
4 | 0,8 | 160 | 1 | 20 | 20 | 1 | 100
5 | 1,0 | 180 | 1 | 15 | 20 | 2 | 80
6 | 1,2 | 180 | 2 | 40 | 20 | 2 | 130
7 | 1,4 | 180 | 2 | 40 | 20 | 2 | 160
8 | 1,8 | 180 | 2 | 40 | 20 | 2 | 160
9 | 2,0 | 160 | 2 | 40 | 20 | 3 | 230
10 | 2,5 | 160 | 1 | 20 | 20 | 3 | 130
11 | 3,0 | 160 | 1 | 20 | 20 | 3 | 160
12 | 3,5 | 200 | 1 | 40 | 20 | 3 | 230
13 | 4,0 | 200 | 1 | 40 | 20 | 4 | 300
14 | 4,2 | 200 | 1 | 40 | 20 | 4 | 130
15 | 4,8 | 200 | 1 | 40 | 20 | 4 | 160
16 | 5,0 | 200 | 1 | 40 | 20 | 4 | 230
17 | 0,5 | 200 | 2 | 15 | 50 | 2 | 40
18 | 0,6 | 160 | 2 | 15 | 50 | 2 | 60
19 | 0,7 | 160 | 2 | 15 | 50 | 2 | 80
20 | 0,8 | 160 | 1 | 20 | 50 | 2 | 130
21 | 0,9 | 160 | 1 | 20 | 50 | 4 | 160
22 | 1,0 | 160 | 1 | 20 | 50 | 4 | 130
23 | 1,2 | 160 | 1 | 20 | 50 | 4 | 160
24 | 1,4 | 200 | 1 | 20 | 50 | 4 | 130
25 | 2,0 | 200 | 1 | 20 | 50 | 4 | 300
Практична частина
При виконанні роботи студенти отримують індивідуальні завдання, взяті з таблиці 3.1, і користуючись формулами 3.1-3.11 та рекомендаціями, наведеними вище, визначають концентрацію забруднення в приземному шарі.
Таблиця 3.1
Вихідні дані для визначення концентрації забруднень в приземному шарі при гарячих викидах з одиночного джерела

## Slide 5
Тема: ВИЗНАЧЕННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ КОНЦЕНТРАЦЇЇ ЗАБРУДНЕНЬ В ПРИЗЕМНОМУ ШАРІ ПРИ ХОЛОДНИХ ВИКИДАХ З ОДИНОЧНОГО ДЖЕРЕЛА
Мета роботи: навчитись визначати максимальну концентрацію забруднень з урахуванням висоти джерела викиду, потужності викиду при несприятливих метеорологічних умовах.
Основні теоретичні положення
В тих випадках, коли викиди холодні, тобто коли ΔТ ≈ 0, при f ≥ 100 та Vm’≥ 0.5 при розрахунку максимальної приземної концентрації при несприятливих метеорологічних умовах використовують формулу 4.1:
(4.1)
(4.2)
Коефіцієнти та величини M, А, F, n, η, H ті ж, що і в лабораторній роботі № 3 (формула 3.1).
Коефіцієнт n розраховується за формулами 4.3-4.5:
n = 1 при Vm’ ≥ 2 (4.3)
n = 0,532×(Vm’)2 – 2,13×Vm’ +3,13 при 0,5<Vm’<2 (4.4)
n = 4,4×Vm’ при Vm’<0,5 (4.5)

## Slide 6
№ з/п | D, м | A | F | w0, м/с | H, м | M, г/с
1 | 0,5 | 160 | 1 | 5 | 20 | 1
2 | 0,6 | 180 | 1 | 5 | 20 | 1
3 | 0,7 | 200 | 2 | 5 | 20 | 1
4 | 0,8 | 160 | 1 | 10 | 20 | 1
5 | 0,9 | 160 | 1 | 10 | 20 | 2
6 | 1,0 | 180 | 1 | 10 | 20 | 2
7 | 1,2 | 200 | 1 | 10 | 50 | 3
8 | 1,4 | 200 | 1 | 10 | 50 | 3
9 | 1,6 | 180 | 2 | 8 | 50 | 4
10 | 1,8 | 180 | 1 | 8 | 50 | 4
11 | 2,0 | 160 | 1 | 8 | 50 | 5
12 | 2,5 | 160 | 1 | 7 | 75 | 6
13 | 3,0 | 200 | 2,5 | 7 | 75 | 7
14 | 3,5 | 200 | 1 | 7 | 75 | 7
15 | 4,0 | 160 | 1 | 7 | 75 | 8
16 | 4,2 | 160 | 1 | 10 | 100 | 9
17 | 4,8 | 160 | 1 | 10 | 100 | 10
18 | 5,0 | 160 | 1 | 10 | 100 | 11
19 | 6,0 | 160 | 1 | 10 | 100 | 12
20 | 6,5 | 180 | 1 | 12 | 100 | 12
21 | 7,0 | 180 | 1 | 12 | 150 | 14
22 | 8,0 | 160 | 1 | 12 | 150 | 14
23 | 8,4 | 160 | 1 | 12 | 150 | 15
24 | 9,0 | 160 | 1 | 12 | 150 | 16
25 | 10,0 | 160 | 1 | 12 | 150 | 16
Практична частина
При виконанні роботи слід використовувати формули 4.1-4.5 з даної роботи та формули 3.3-3.6 з лабораторної роботи № 3. Вихідні дані для розрахунків приведені в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1
Вихідні дані для визначення приземної концентрації
забруднення при холодних викидах (ΔТ ≈ 0)