## Slide 1: ФІЗИКА
ОСНОВНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ

## Slide 7
Сполучення зірка-трикутник

## Slide 8: Методи розрахунку електричних кіл
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Електричне коло – сукупність пристроїв та об'єктів, які складають шлях для електричного струму, електромагнітні процеси в яких можуть бути описані за допомогою понять про електрорушійну силу (ЕРС), струм і напругу.
Елементи електричного кола діляться на активні (ті, в яких індукується ЕРС – джерела ЕРС, електричні двигуни, акумулятори в процесі заряджання та ін.) та пасивні (електроприймачі – резистори, конденсатори, котушки індуктивності, а також провідники з'єднання).
Основними характеристиками елементів кола являються їх вольт-амперні характеристики (ВАХ), вебер-амперні характеристики, кулон-вольтні характеристики, які описуються за допомогою диференційних або алгебраїчних рівнянь. Якщо елементи описуються за допомогою лінійних диференційних або алгебраїчних рівнянь, то такі елементи називаються лінійними, в іншому випадку – нелінійними. Коефіцієнти, які пов'язують змінні, похідні та інтеграли в рівняннях називаються параметрами елемента. Якщо параметри елемента не являються функцією просторових координат, що визначають його геометричні розміри, то елемент називається елементом із зосередженими параметрами. Якщо елемент описується рівняннями, до яких входять просторові змінні, то елемент відноситься до класу елементів із розподіленими параметрами (лінія передачі електричної енергії або довга лінія). У кожного елемента можна виділити певну кількість затискачів (полюсів), за допомогою яких він приєднується до інших елементів. Розрізняють двух- та багатополюсні елементи.
Схема – графічне зображення електричного кола, яке містить умовні позначення його елементів, та яке показує їх з'єднання.
Гілка – ділянка кола з одним і тим же значенням електричного струму.
Вузол – місце з'єднання гілок кола (на схемі позначається крапкою).
Контур – любий замкнений шлях, який проходить по декільком гілкам.
Граф електричного кола – умовне зображення схеми, у якому кожна гілка замінюється відрізком лінії.

## Slide 9: Методи розрахунку електричних кіл
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
гілки
вузли
контури
Граф схеми
Направлений граф схеми
Дерево графа схеми – люба система із мінімальної кількості гілок, що з'єднує всі вузли без утворення контурів
(Суцільна лінія – гілка дерева, пунктирна – гілка зв'язку)

## Slide 10: Методи розрахунку електричних кіл
Джерело електричної енергії
Джерело постійної напруги
Точка а – режим холостого ходу
Точка б – режим короткого замкнення
Пряма 1 – нелінійна ВАХ
Пряма 2 – описується наступним рівнянням:
Uxx – напруга при розімкненому ключі К
внутрішній опір джерела
Еквівалента схема - ідеальне джерело ЕРС
Еквівалента схема - ідеальне джерело струму
внутрішня провідність джерела
Максимальна потужність

## Slide 11: Методи розрахунку електричних кіл
ПАСИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
Резистор
Лінійний резистор
Нелінійний резистор
статичний опір
диференційний опір
- питомий опір,
l – довжина провідника,
S – площа поперечного перерізу провідника

## Slide 12: Методи розрахунку електричних кіл
ПАСИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
Індуктивність
Лінійна індуктивність
Нелінійна індуктивність
індуктивність
потокозчеплення
Потік магнітного поля
Вебер-амперна характеристика
Статична індуктивність
Диференційна індуктивність

## Slide 13: Методи розрахунку електричних кіл
ПАСИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
Ємність
Лінійний конденсатор
Нелінійний конденсатор
Статична ємність
Диференційна ємність

## Slide 14: Методи розрахунку електричних кіл
Види з'єднань елементів електричних кіл
Електричні кола з одним джерелом живлення можуть бути розгалуженими і нерозгалуженими. При цьому розрізняють послідовне, паралельне з'єднання пасивних елементів, а також їх з'єднання зіркою, трикутником та змішане.
Послідовне з'єднання елементів

## Slide 15: Методи розрахунку електричних кіл
Закон Ома, баланс потужності
Закон Ома
У любому електричному колі повинен справджуватися енергетичний баланс – баланс потужностей – алгебраїчна сума потужностей усіх джерел повинна дорівнювати арифметичній сумі усіх приймачів енергії
А –робота струму

## Slide 16: Методи розрахунку електричних кіл
Закон Ома, еквівалентні перетворення
Приклад 1. Задана схема характеризується наступними параметрами: Е=312 В, R01=1 Ом, R1=3 Ом, R2=6 Ом, R3=20 Ом, R4=8 Ом, R5=16 Ом, R6=7 Ом. Розрахувати струми у всіх гілках, падіння напруги на окремих ділянках, споживану потужність та скласти баланс потужностей.

## Slide 17: Методи розрахунку електричних кіл
Закон Ома, еквівалентні перетворення
Рішення прикладу 1
1
2
3
4

## Slide 18: Методи розрахунку електричних кіл
Закон Ома, еквівалентні перетворення
Приклад 2. Визначити вхідний опір електричного кола відносно затискачів живлення: R1=R4=4 Ом, R2=R3=3 Ом, R5=R6=9 Ом.

## Slide 19: Методи розрахунку електричних кіл
Закон Ома, еквівалентні перетворення
Рішення прикладу 2

## Slide 20: Методи розрахунку електричних кіл
Закони Кірхгофа
Перший закон Кірхгофа
Другий закон Кірхгофа
або
або
Напрям обходу
Другий закон Кірхгофа у загальному вигляді

## Slide 21: Методи розрахунку електричних кіл
Закони Кірхгофа
Приклад 3 У електричній схемі, що має наступні параметри: Е1=52 В, Е2=69 В, R01=1 Ом, R02=2 Ом, R3=5 Ом, R4=2 Ом, R5=6 Ом, R6=3 Ом, розрахувати струми у всіх гілках та скласти рівняння балансу потужностей.
Рішення прикладу 3
Із системи шести рівнянь маємо:
Баланс потужностей

## Slide 22: Методи розрахунку електричних кіл
Закони Кірхгофа (метод контурних струмів)
Приклад 4 Використовуючи схему прикладу 3 методом контурних струмів розрахувати параметри, задані у прикладі 3

## Slide 23: Методи розрахунку електричних кіл
Закони Кірхгофа (метод контурних струмів)
Приклад 4 У електричній схемі, що має наступні параметри: Е1=80 В, Е2=70 В, Е3=20 В, Е4=50 В, R1=40 Ом, R2=R3=10 Ом, R4=20 Ом, R5=25 Ом, Jk=5 A, розрахувати струми у всіх гілках та скласти рівняння балансу потужностей.
Рішення прикладу 4:
Згідно законів Кірхгофа
Методом контурних струмів

## Slide 24: Методи розрахунку електричних кіл
Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального струму
Формула Ейлера

## Slide 25: Методи розрахунку електричних кіл
Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального струму
Закон Ома

## Slide 26: Методи розрахунку електричних кіл
Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального струму

## Slide 27: Методи розрахунку електричних кіл
Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального струму

## Slide 28: Методи розрахунку електричних кіл
Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального струму

## Slide 29: Методи розрахунку електричних кіл
Символьний метод розрахунку кіл змінного струму
Закони Кірхгофа для змінного струму

## Slide 30: Методи розрахунку електричних кіл
Векторні та топографічні діаграми

## Slide 31: Методи розрахунку електричних кіл
Векторні та топографічні діаграми

## Slide 32: Методи розрахунку електричних кіл
Векторні та топографічні діаграми

## Slide 33: Методи розрахунку електричних кіл
Векторні та топографічні діаграми

## Slide 34: Методи розрахунку електричних кіл
Векторні та топографічні діаграми

## Slide 35: Методи розрахунку електричних кіл
Векторні та топографічні діаграми