## Slide 1: Лабораторна робота 5
Екотехнологія

## Slide 2
Тема: ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН У ВОДІ
Мета: навчитися визначати концентрації шкідливих речовин у воді.
Основні теоретичні положення
За стандарт якості стічних вод і води у водоймищах прийняті ГДК, які для шкідливих речовин встановлюють окремо для водоймищ господарського та санітарно-побутового користування. Концентрації шкідливих речовин в стічних водах не повинні перевищувати ГДК для водоймищ, в які скидають ці води. ГДК деяких шкідливих речовин наведено в табл. 1.
За наявності в стічній воді декількох шкідливих речовин або при скиді у водоймище декількох стічних вод, що містять різні шкідливі речовини, підраховують їх сумарну безрозмірну концентрацію q за формулою 1.1 (див. лабораторну роботу № 1) і порівнюють з одиницею. Якщо q перевищує одиницю, то фіксують порушення ГДК.
Речовина | Для водоймищ санітарно-побутового використання, мг/л | Для рибогосподарських водоймищ, мг/л
Амоніак | - | 0,05
V5+ | 0,1 | -
Cu2+ | 0,1 | 0,01
As3+ | 0,05 | 0,05
Ni2+ | 1,0 | 0,05
Нітрати (за нітрогеном) | 10,0 | -
Поліакриламід (ПАА) | 2,0 | -
Pb2+ | 0,1 | 0,01
F1- | 1,5 | -
Сульфати | 500,0 | -
Zn2+ | 1,0 | -
Нафта і нафтопродукти в емульгованому стані | 0,5 | 0,05
Феноли | 0,001 | 0,001
Таблиця 1 ГДК деяких шкідливих речовин для водойм

## Slide 3
Практична частина
Задача 1.
У водоймище санітарно-побутового призначення поступає 200 м3/год стічної води, в неї потрапляє 8 г тривалентного миш’яку. Яка буде концентрація миш’яку у воді, якщо його ГДК становить 0,05 мг/л?
Рішення:
8 г = 8000 мг; 200 м3 = 200 000 л.
Концентрація миш’яку буде 8000 : 200 000 = 0,04 мг/л, тобто нижче за ГДК.
Задача 2.
У водоймище рибогосподарського призначення потрапляє з різних підприємств 1500 м3/год стічних вод. В одному зі стоків містяться нафтопродукти в емульгованому стані з концентрацією 0,15 мг/л, кількість води цього стоку становить 200 м3/год. Чи буде у всій стічній воді перевищення ГДК (0,05 мг/л)?
Рішення:
Визначаємо кількість нафтопродуктів у стоці:
0,15 × 200 × 103 = 30 × 103 мг/год
Визначаємо концентрацію нафтопродуктів у всіх змішаних стічних водах: 30 ×103 / 1500 × 103 = 0,02 мг/л.
Фактична концентрація нижче ГДК у 2,5 рази.
Задача 3.
У рибогосподарське водоймище потрапляє стічна вода, що містить 0,02 мг/л миш’яку, 0,07 мг/л свинцю і 0,0007 мг/л фенолу. Чи необхідно розбавляти дану стічну воду чистою? ГДК для миш’яку 0,05 мг/л, ГДК для свинцю 0,01 мг/л, ГДК для фенолу 0,001 мг/л.
Рішення:
Визначаємо безрозмірну сумарну концентрацію за формулою 1.1. Отримаємо:
q = 0,02/0,05 + 0,07/0,01 + 0,0007/0,001 = 8,1.
Оскільки отримана величина перевищує одиницю, то стічну воду необхідно розбавляти свіжою водою.

## Slide 6
ЗАГАЛЬНО САНІТАРНІ ПОКАЗНИКИ

## Slide 7
Тема: АНАЛІЗ ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ЗАВИСЛИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ
Мета роботи: ознайомитись із методикою аналізу фракційного складу завислих частинок речовин у стічних водах.
Основні теоретичні положення
Методика розрахунку базується на ваговому аналізі окремих фракцій твердих домішок у стічних водах, що поступово вилучаються методами седиментації, фільтрації, випаровування та прожарювання. Послідовність операцій фракційного аналізу цих речовин зображено на рис. 9.1. Склад стічних вод досить різноманітний, у них містяться різні фракції завислих частинок, серед яких колоїдні та розчинні. Розглянемо кожну з них.
Речовини осаду (РО) – фракція зважених частинок, які осідають протягом 1 години.
Сухий залишок (СЗ) – фракція зважених речовин, отриманих після висушування зразка при температурі 103 – 105 °С.
Колоїдні речовини (КР) – фракція зважених частинок, що затримуються на фільтрі, номінальний розмір пор якого становить 1,58 мкм при температурі 103…105 °С.
Розчинні речовини (РР) – фракція розчинних зважених частинок, які пройшли через фільтр й утворюються шляхом висушування при 103…105 °С. До того ж, у цій фракції присутні як розчинні, так і дрібнодисперсні (колоїдні) частинки розміром 0,001…1 мкм.
Леткі колоїдні речовин (ЛКР) – фракція зважених частинок, які можна відігнати шляхом прожарювання осаду фракції колоїдних речовин при температурі 500±50 °С.
Зв’язані колоїдні речовини (ЗКР) – фракція зважених частинок, яку отримують після прожарювання осаду фракції колоїдних речовин при температурі 500±50 °С.
Леткі розчинні речовини (ЛРР) – розчинні тверді частинки, які пройшли через фільтр і можуть бути відігнані за допомогою прожарювання фракції РР при 500±50 °С.
Зв’язані розчинні речовини (ЗРР) – осад, який залишається внаслідок прожарювання зразка РР при температурі 500±50 °С.
Леткі речовини (ЛР) – загальна кількість летких зважених частинок, які можна відігнати за допомогою прожарювання зразків при температурі 500±50 °С.
Зв’язані речовини (ЗР) – осад, який залишається після прожарювання зразка при температурі 500±50 °С.

## Slide 8
Методологія визначення фракційного складу завислих частинок у стоках промислових підприємств

## Slide 9
Практична частина
Приклад.
Для аналізу стічних вод на вміст завислих частинок досліджувалася проба води об’ємом 50 мл (V). При цьому, всі зразки перед тестуванням були зневоднені, висушені й прожарені поки не набули постійної маси.
За результатами тестування отримано такі експериментальні дані:
1. Маса чашки для випарювання рідини (Ч) становить 53,5433 г.
2. Маса чашки для випарювання рідини + осад після випаровування рідкої фази (Т = 102…105 °С) Ч+О(105 ºС) = 53,5794 г.
3. Маса чашки для випарювання рідини з осадом після прожарювання в муфельній печі (Т = 450±50 °С) Ч+О(500 °С) = 53,5625 г.
4. Маса паперового фільтра для тонкого очищення рідини після сушіння Ф(105 °С) = 1,5433 г.
5. Маса паперового фільтра для тонкого очищення рідини з осадом після сушіння Ф+О(105 °С) = 1,5554 г.
6. Маса паперового фільтра для тонкого очищення рідини з осадом після прожарювання в муфельній печі (Т = 450±50 °С) Ф+О(500 °С) = 1,5476 г.
Визначити концентрацію фракцій зважених частинок речовин та встановити належність стічних вод до певного типу.
Розрахунки:
1. Визначимо загальну концентрацію зважених речовин, тобто масу сухого залишку:
СЗ = [Ч+О(105ºС) – Ч] / V = (53,5794 г – 53,5433 г) / 0,050 л = 0,722 г/л.
2. Обчислюємо вміст летких речовин:
ЛР = [Ч+О(105ºС) – Ч+О(500ºС)] / V = (53,5794 г – 53,5625 г) / 0,050 л = 0,338 г/л.
3. Розраховуємо вміст фракції зважених колоїдних речовин:
КР = [Ф+О(105°С) – Ф(105°С)] / V = (1,5554 г – 1,5433 г) / 0,050 л = 0,242 г/л.
4. Визначимо вміст фракції летких колоїдних речовин:
ЛКР = [Ф+О(105°С) – Ф+О(500°С)] / V = 1,5554 г–1,5476 г / 0,050 л = 0,156 г/ л.
5. Обчислюємо вміст розчинних речовин:
РР = СЗ – КР = 0,722 г/л – 0,242 г/л = 0,480 г/л.
6. Визначимо вміст летких розчинних речовин:
ЛРР = ЛР – ЛКР = 0,338 г/л – 0,156 г/л = 0,182 г/л.

## Slide 10
Студенти виконують фракційний аналіз стічних вод за вихідними даними, що наведені в табл. 1. Номер варіанта кожен студент визначає за номером власного прізвища в списку академічної групи.
Таблиця 1
Вихідні дані для фракційного аналізу стічних вод
Умовне позначення | Ч | Ч+О (105ºС) | Ч+О (500°С) | Ф (105°С) | Ф+О (105°С) | Ф+О (500°С) | V
№ варіанта |  |  |  |  |  |  | 
1 | 53,5433 | 53,7632 | 53,7512 | 1,5433 | 1,5851 | 1,5763 | 0,05
2 | 53,1424 | 53,3233 | 53,2573 | 1,6287 | 1,6852 | 1,6463 | 0,05
3 | 58,478 | 59,0355 | 58,9668 | 1,5433 | 1,5741 | 1,5498 | 0,05
4 | 53,7159 | 53,9945 | 53,9805 | 1,9174 | 1,9256 | 1,9194 | 0,05
5 | 55,2816 | 55,7793 | 55,5625 | 1,5433 | 1,5745 | 1,5576 | 0,05
6 | 52,9648 | 53,2986 | 52,9865 | 1,8934 | 1,9674 | 1,9115 | 0,05
7 | 53,5433 | 53,5794 | 53,5625 | 1,5433 | 1,5554 | 1,5476 | 0,05
8 | 53,7685 | 53,9976 | 53,8244 | 1,6422 | 1,6755 | 1,6034 | 0,05
9 | 54,5433 | 54,5579 | 54,5496 | 1,5433 | 1,5554 | 1,5476 | 0,05
10 | 56,1229 | 56,1657 | 56,1456 | 1,5433 | 1,5554 | 1,5476 | 0,05
11 | 53,7159 | 53,9945 | 53,9805 | 1,9174 | 1,9256 | 1,9194 | 0,05
12 | 53,5433 | 53,7632 | 53,7512 | 1,5433 | 1,5851 | 1,5763 | 0,05
13 | 53,1424 | 53,3233 | 53,2573 | 1,6287 | 1,6852 | 1,6463 | 0,05
14 | 58,478 | 59,0355 | 58,9668 | 1,5433 | 1,5741 | 1,5498 | 0,05
15 | 55,2816 | 55,7793 | 55,5625 | 1,5433 | 1,5745 | 1,5576 | 0,05
16 | 52,9648 | 53,2986 | 52,9865 | 1,8934 | 1,9674 | 1,9115 | 0,05
17 | 53,5433 | 53,5794 | 53,5625 | 1,5433 | 1,5554 | 1,5476 | 0,05
18 | 53,7685 | 53,9976 | 53,8244 | 1,6422 | 1,6755 | 1,6034 | 0,05
19 | 54,5433 | 54,5579 | 54,5496 | 1,5433 | 1,5554 | 1,5476 | 0,05
20 | 56,1229 | 56,1657 | 56,1456 | 1,5433 | 1,5554 | 1,5476 | 0,05

## Slide 11
НОРМАТИВИ КОНТРОЛЮ ПАРАМЕТРІВ ВОД Гігієнічні нормативи вмісту шкідливих речовин у питній воді по СанПін 2.1.4.559.-96 Безпека питної води в епідемічному відношенні визначається її відповідністю нормативам за мікробіологічними та паразитологічними показниками за табл. 1.

## Slide 12
Гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин у воді водних об’єктів господарчо-питного та культурно-побутового водокористування