## Slide 1: Математичні задачі ГІДРОенергетики

## Slide 2
При плануванні розвитку, проектуванні і управлінні режимами гідроенергетичних систем (ГЕС) необхідно вирішувати круг технічних і техніко-економічних задач, які мають аналітичний і розрахунковий характер.
Задачі гідроенергетики достатньо складні, що обумовлено:
1) складністю ГЕС,
2) високою швидкістю і взаємозв'язком процесів, що протікають в різних елементах системи в нормальних і аварійних режимах,
3) забезпеченням надійної роботи при різних аваріях.
Класифікація областей вживання і задач гідроенергетики:
1) експлуатаційні розрахунки. Задачі, вирішувані тут, можна умовно розділити на 3 групи:
– переробка оперативної інформації;
– визначення допустимої області управління;
– оптимізація режимів.

## Slide 3
2) проектування гідроенергетичних об'єктів – окрім згаданих вище розрахунків режимів і процесів, необхідних для правильного вирішення проектних питань потрібно вести розрахунки пов'язані з:
– вибором структури генеруючих потужностей;
– розміщенням електростанцій і їх розвитком в часі;
– вибором конфігурації мережі: порівняння економічності варіантів, проведення оптимізаційних розрахунків економічно доцільної компенсації реактивної потужності; конструкторські розрахунки проводів, опор та інших споруд, розрахунки трас ЛЕП;
3) планування розвитку ГЕС – розв’язання широкого круга техніко-економічних задач з метою отримання найекономічнішого розв’язання, що задовольняє заданим технічним умовам;
4) науково-дослідна робота: широкий круг задач –від фізико-технічних питань, пов'язаних з розробкою нових машин і апаратів, до розробки нових ефективніших алгоритмів і методик розв’язання проблем п.п.1-3;
5) вживання методів моделювання в АСУ (АСДУ) – використовування обчислювальних машин безпосередньо в контурі управління ГЕС як частині системи управління дозволяє істотно збільшити надійність і економічність експлуатації ГЕС.

## Slide 4: Статистичні методи дослідження якості і надійності виробів ГІДРОенергетики

## Slide 5
Нехай в результаті експерименту може з'явитися або не з'явитися деяка подія А. В цьому випадку замість події А можна розглядати випадкову величину X, яка дорівнює 1, якщо подія А відбувається, і дорівнює 0, якщо подія А не відбувається.
Випадкова величина X називається характеристикою випадкової величини події А.
Експеримент з випадковими величинами може зводитися до схеми випадків або схеми рівноможливих результатів. Наприклад, для випадку випадання цифри при киданні монети ("решка") можна підрахувати:
випадок = 1
всього випадків 2 .
Випадок випадіння парного числа на кубику можна також підрахувати: 3/6 = 1/2.
У цих ситуаціях вірогідність появи події може бути визначена заздалегідь - до експерименту.

## Slide 6
Будь-яке співвідношення, що встановлює зв'язок між можливими значеннями випадкових величин і їх вірогідністю, називається законом розподілу випадкової величини.
Випадкові величини бувають дискретними (перервними) і безперервними. Наприклад, число відмов - дискретна величина. Час між відмовами - безперервна величина. Простим видом завдання закону випадкової величини є таблиця, наприклад, такого виду|
Закон розподілу, заданий у вигляді таблиці, одержав назву ряду розподілу.

## Slide 7
Нехай випадкова величина х приймає значення, відповідно з вірогідністю
Математичним очікуванням випадкової величини (середнім її значенням) називається сума добутків всіх можливих значень випадкової величини на їх вірогідності:
Для безперервної випадкової величини середнє значення
Якщо випадкова величина х розподілена у відрізку ab, то
Загальні властивості математичного очікування:
1. Математичне очікування постійної с дорівнює цій же постійній: М [с] = с.
2.Постійний множник виноситься за знак математичного очікування: М [сх| ] = сМ| [х ].
3.Математичне очікування суми будь-яких випадкових величин (як завгодно зв'язаних) дорівнює сумі їх математичних очікувань М [х + у] = М[х]+ М [у].
4. Математичне очікування добутку незалежних випадкових величин дорівнює добутку їх математичних очікувань: М [ху|] = М[х]· М[у].

## Slide 8
Під центрованою випадковою величиною, відповідній випадковій величині х, розуміють відхилення випадкової величини від її математичного очікування:
Дисперсією випадкової величини називається математичне очікування квадрата відповідної центрованої величини:
Нескладні перетворення алгебри і використання сформульованих вище властивостей математичного очікування приводять до рівняння
Дисперсія має наступні властивості:
Дисперсія постійної величини дорівнює нулю: D(c)= 0.
Постійний множник виходить за знак дисперсії в квадраті:
D(cx)=c2D(x).
Дисперсія суми попарно незалежних випадкових величин дорівнює сумі дисперсій добутків:

## Slide 9
Середньоквадратичне (стандартне) відхилення випадкової величини дорівнює позитивному значенню кореня квадратного з математичного очікування квадрата відхилення випадкової величини від її математичного очікування:
Модою (Мо|) випадкової величини називають її найбільше вірогідне значення. Модою безперервного розподілу, що має щільність F(x), називається абсциса х, при якій Р(х) досягає максимуму. Розподіл може бути одномодальним, двух- і більш модальним і антимодальним.
Мода випадкової величини може бути визначена з рівняння:
за умови, що
де
функція розподілу випадкової величини х.
Якщо екстремум функції F(x) існує, але є мінімумом, тобто
такий розподіл називається антимодальним.
Значення випадкової величини, яке ділить впорядкований ряд на дві однакові частини, називається медіаною.

## Slide 10
Медіаною (Me) випадкової величини х називається таке її значення, для якого
або
Різниця між максимальним і мінімальним значенням випадкової величини називається розмахом діапазону розсіяння: R = хмакс| - хмін|.
Р-квантилем (хр) називається значення випадкової величини, що задовольняє рівнянню:
Спеціальні квантилі:
х 0,25 і х 0,75- квартілі;
х 0,50- медіана;
х 0,10,х 0,20 ….,х0,90- децілі;
х 0,01,х 0,02…,х0,99 - процентілі.

## Slide 11
Проводилися дослідження впливу відбраковуючих випробувань циклічної зміни температур і тривалої температурної дії на міцність гідроенергетичної споруди. Одержані дані представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 - Результати випробувань
Значення руйнуючого зусилля, МПа |  |  | 
Перед проведенням випробувань (І) | Після відбраковуючих випробувань (ІІ) | Після тесту на старіння (ІІІ) | Після термотренування (ІV)
1,1 | 2,1 | 3,3 | 4,0
1,8 | 3,0 | 2,0 | 3,5
1,9 | 2,0 | 2,3 | 3,1
0,8 | 1,5 | 3,0 | 2,6
1,8 | 1,0 | 1,9 | 3,1
2,0 | 2,6 | 3,5 | 3,3
0,7 | 2,0 | 1,8 | 2,3
0,9 | 3,0 | 2,0 | 3,0
0,7 | 3,9 | 2,0 | 4,1
1,4 | 2,9 | 3,6 | 3,6
0,6 | 2,9 | 2,3 | 3,7
0,8 | 2,0 | 1,6 | 3,9
1,1 | 3,7 | 3,1 | 4,4
0,9 | 1,9 | 1,4 | 3,2
1,3 | 2,4 | 3,3 | 3,2
1,6 | 1,8 | 3,0 | 4,0
1,3 | 2,2 | 2,3 | 3,6
1,1 | 2,0 | 1,4 | 4,1
2,0 | 1,8 | 2,3 | 4,1
1,4 | 2,6 | 2,3 | 3,1

## Slide 12
Операція | Значення числових характеристик х, МПа |  |  |  |  |  |  | 
 | хмин | хмах | R |  | D(x) |  | Мо¦ | Me
I | 0,6 | 2,0 | 1,4 | 1,26 | 0,2 | 0,45 | 1,1 | 1,2
II | 1,5 | 3,9 | 2,4 | 2,41 | 0,4 | 0,63 | 2,0 | 2,15
III | 1,4 | 3,6 | 2,2 | 2,42 | 0,46 | 0,68 | 2,3 | 2,3
IV | 2,3 | 4,4 | 2,1 | 3,5 | 0,29 | 0,54 | 3,1;4,1 | 3,55
Таблиця 2
№ п/п | Значення х, МПа, після операції |  |  | 
 | I | II | III | IV
1 | 0,6 | 1,5 | 1,4 | 2,3
2 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 2,6
3 | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 3,0
4 | 0.8 | 1,9 | 1,8 | 3,1
5 | 0,8 | 2,0 | 1,9 | 3,1
6 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 3,1
7 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 3,2
8 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 3,2
9 | 1,1 | 2,0 | 2,3 | 3,3
10 | 1,1 | 2,1 | 2,3 | 3,5
11 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | 3,6
12 | 1,3 | 2,4 | 2,3 | 3,6
13 | 1,4 | 2,6 | 2,3 | 3,7
14 | 1,4 | 2,6 | 3,0 | 3,9
15 | 1,6 | 2,9 | 3,0 | 4,0
16 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 4,0
17 | 1,8 | 3,0 | 3,3 | 4,1
18 | 1,9 | 3,0 | 3,3 | 4,1
19 | 2,0 | 3,7 | 3,5 | 4,1
20 | 2,0 | 3,9 | 3,6 | 4,4
Таблиця 3
Таблиця 4
операція | Значення числових характеристик х, МПа |  |  |  | 
I | 1,26 | 1,35 | - | 2,61 | 2,7
II | 2,41 | 1,89 | 0,52 | 4,3 | 3,76
III | 2,42 | 2,04 | 0,4 | 4,46 | 4,08
IV | 3,51 | 1,62 | 1,88 | 5,12 | 3,24
Значення менше нуля не записується.

## Slide 13
1. Міцність споруди збільшується після| дії відбраковуючих випробувань і термотренування, що видно зі збільшення мінімального, максимального і середнього значень по операціях.
2. Тест на старіння декілька знижує міцність споруди в порівнянні з попереднім станом, що видно по мінімальному та максимальному значеннях, хоча середнє значення залишається в тих же межах.
Розподіли значень руйнуючих зусиль по операціях I, II, III - одномодальні, по операції IV - двомодальне.
4. Розкид значень руйнуючого зусилля для даної конструкції на всіх видах технологічних операцій і випробувань укладається в межі розкиду що говорить про стабільність цього техпроцесу|.
,

## Slide 14: ГРАФІЧНА ОБРОБКА СУКУПНОСТІ ВИПАДКОВИХ ВЕЛИЧИН

## Slide 15
Варіанти значень величини, перераховані у порядку їх зростання з вказівкою для кожного значення числа його повторень, називають рядом розподілів.
Число повторень кожного значення випадкової величини називається його абсолютною частотою.
Сума всіх абсолютних частот у ряді розподілу дорівнює загальній кількості вимірювань, які називають об'ємом сукупності.
Простою формою графічного представлення ряду розподілів є полігон.
При визначенні ширини інтервалу може бути використано правило Старджеса для знаходження мінімального числа інтервалів До, на які потрібно розбити різницю між двома крайніми значеннями: До = 1 + 3,3 lgN, де N - розмір вибірки, тобто кількість випадкових величин.
Вірогідність того, що вимірювання потрапляє в проміжок (хмін, х2), називається інтегральним (кумулятивним) законом розподілу; дорівнює площі під інтегральною кривою.
Для наочного порівняння наявності залежностей між двома різними параметрами сукупності або між значенням параметра при нормальній температурі зі значенням цього ж параметра при граничних температурах, а також для порівняння первинних і подальших або кінцевих вимірювань параметрів використовуються поля кореляції.

## Slide 16
№ п/п | Значення х, МПа, після операції |  |  | 
 | I | II | III | IV
1 | 0,6 | 1,5 | 1,4 | 2,3
2 | 0,7 | 1,8 | 1,4 | 2,6
3 | 0,7 | 1,8 | 1,6 | 3,0
4 | 0.8 | 1,9 | 1,8 | 3,1
5 | 0,8 | 2,0 | 1,9 | 3,1
6 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 3,1
7 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 3,2
8 | 1,1 | 2,0 | 2,0 | 3,2
9 | 1,1 | 2,0 | 2,3 | 3,3
10 | 1,1 | 2,1 | 2,3 | 3,5
11 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | 3,6
12 | 1,3 | 2,4 | 2,3 | 3,6
13 | 1,4 | 2,6 | 2,3 | 3,7
14 | 1,4 | 2,6 | 3,0 | 3,9
15 | 1,6 | 2,9 | 3,0 | 4,0
16 | 1,8 | 2,9 | 3,1 | 4,0
17 | 1,8 | 3,0 | 3,3 | 4,1
18 | 1,9 | 3,0 | 3,3 | 4,1
19 | 2,0 | 3,7 | 3,5 | 4,1
20 | 2,0 | 3,9 | 3,6 | 4,4
За даними табл. 1 для операції II побудуємо гістограму і інтегральний розподіл.
Аналіз табл.1 показує, що мінімальне значення дорівнює 1,5 МПа, максимальне - 3,9 МПа, тобто ширина діапазону 2,4 МПа. За правилом Старджеса інтервалів для побудови гістограми повинно бути не менше 6:
До = 1 + 3,3 lg20 = 5,29.
Приймемо кількість інтервалів 6, тоді всю область набутого значення можна розбити на окремі інтервали так: I - від 1,5 до 1,9 МПа; II - від 1,9 до 2,3 МПа; III - від 2,3 до 2,7 МПа і т.д.
2. Складемо таблицю значень абсолютної, відносної та кумулятивної частот попадань в кожен інтервал, використовуючи дані табл. 1 (табл. 5).

## Slide 17
Номер інтервалу | Діапазон, МПа | Абсолютна частота, шт. | Відносна частота |  | Кумулятивна частота, %
 |  |  | долі | відсотки | 
I | 1,5-1,9 | 3,5 | 0,175 | 17,5 | 17,5
II | 1,9-2,3 | 7,5 | 0,375 | 37,5 | 55,0
II | 2,3-2,7 | 3 | 0,15 | 15 | 70,0
IV | 2,7-3,1 | 4 | 0,2 | 20 | 90,0
V | 3,1-3,5 | - | - | - | 90,0
VI | 3,5-3,9 | 2 | 0,1 | 10 | 100
Всього |  | 20 | 1 | 100 | 100
Таблиця 5
3. За даними табл. 5 побудуємо гістограму (рис.1).
4. По рис. 1 визначаємо моду для даного розподілу: Мо=(1,9; 2,3) МПа.
5. На основі значень, вказаних в останній колонці табл. 5, побудуємо інтегральний розподіл.
6. З рис.2 знаходимо значення медіани: Me =2,06 МПа.

## Slide 18
Рисунок 1-Гістограма розподілу
Рисунок 2-Інтегральний розподіл