## Slide 1
ПРОМИСЛОВИЙ
РОБОТ

## Slide 2
Відповідно до ГОСТу 26686-85,
промисловий робот – це автоматична машина, стаціонарна або рухома, що складається з маніпулятора, який має кілька ступенів
рухомості й перепрограмова-ного пристрою програмного керування для виконання у виробничому процесі функцій переміщення й керування.
Промисловий робот

## Slide 3
Промисловий робот для обслуговування фрезерного верстату
Промисловий робот -
автоматична машина з програмним керуванням, яка відтворює рушійні і розумові функції людини при виконанні виробничих процесів

## Slide 4
Структура промислових роботів
Механічна система (Маніпулятор);
Система програмного керування (ЕОМ);
Інформаційна система.

## Slide 5
Маніпулятор (від лат. manus-рука) –
це механізм, який автоматично відтворює функції руки (ноги) людини при виконанні виробничих операцій шляхом переміщення об`єкта в просторі

## Slide 6
Ковальсько-пресовий промисловий робот
Відбувається поступове впровадження
роботів у всіх галузях виробництва, що пояснюється економічною ефективністю їх
використання , підвищенням продуктивності
праці , зменшенням строків пуску підприємств, підвищенням якості продукції, забезпеченням великої гнучкості технічних та організаційних завдань виробництва, а також вивільненням робітників із небезпечних і шкідливих виробництв.

## Slide 7
Класифікація промислових роботів
По степені досконалості і типам систем керування ПР поділяються на три покоління:
Перше покоління - програмні роботи (промислові), які працюють за жорсткими програмами. Вони широко застосовуються в машинобудуванні.
Третє покоління –роботи зі штучним інтелектом,вірніше з елементами штучного інтелекту, який пристосований до певного роду занять.
Друге покоління - адаптивні роботи, які працюють за гнучкими програмами і змінюють характер робіт в залежності від зміни параметрів зовнішнього середовища.

## Slide 8
Модель та структура інтелектуального робота

## Slide 9
Завдання промислових роботів:
Маніпуляція виробами і заготовками
Обробка деталей та заготовок
Cкладання

## Slide 10
Завантажувально-розвантажувальні роботи
Перенесення виробів з однієї виробничої установки на іншу
Упаковка
Навантаження важких предметів на конвеєр
Маніпуляція виробами і заготовками

## Slide 11
Обробка деталей та заготовок
ЗВАРЮВАННЯ
СВЕРДЛІННЯ
ЧИСТОВА ОБРОБКА

## Slide 12
Складання
Великий обсяг робіт на сучасних підприємствах припадає на складальні операції, які вимагають особливої майстерності.
Ряд складальних операцій вже автоматизовано

## Slide 13
Список використаних джерел:
http://www.google.com.ua/search?q=...;
librar.org.ua › Електроніка. Обчислювальна техніка;
manipuliator.org/;
mostovoy.com.ua/manipulator.html;
ru.wikipedia.org/wiki/;
revolution.allbest.ru/manufacture/00101711.html ;
shvachko.net/teller/?tag=промисловий-робот&lang=UK.

## Slide 14
Дякуємо
за увагу