# С/Р1  КОДИ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задача СР.1.1. Алфавіт джерела налічує N 0  символів , які кодують рівно-мірним двійковим простим кодом. Згідно з варіантами, поданими в таблиці СР.1.1, визначити надмірність повідомлень, які надходять до каналу зв'язку з завадами  з  виходу кодера, де вони кодуються завадостійким кодом, якщо довжина коду на виході кодера  n.

Таблиця СР.1.1

| № варіанта | Кількість повідомлень, N 0 | Довжина коду, n |
| --- | --- | --- |
| 1, 6 | 16 | 7 |
| 2, 7 | 32 | 9 |
| 3, 8 | 128 | 11 |
| 4, 9 | 256 | 12 |
| 5, 10 | 512 | 15 |

Задача СР.1.2. Згідно з варіантами, поданими в таблиці СР.1.2, визначити кодову відстань між двійковими комбінаціями  А та В двійкового коду та записати всі комбінації, які знаходяться від комбінації А на кодовій відстані  d .

Таблиця СР.1.2

| № варіанта | Двійкові кодові комбінації | Кодова відстань, d |
| --- | --- | --- |
|  | А | В |  |
| 1, 6 | 0110 | 1101 | 2 |
| 2, 7 | 10101 | 01011 | 3 |
| 3, 8 | 1101001 | 0011101 | 4 |
| 4, 9 | 0111000 | 1000110 | 5 |
| 5, 10 | 00011101 | 11100110 | 6 |

Задача СР.1.3. Згідно з варіантами, поданими в таблиці СР.1.3, побудувати всі комбінації n-елементного двійкового простого коду, які знаходяться від двійкової комбінації  А  на кодовій відстані  d.

Таблиця СР.1.3

| № варіанта | Двійкова кодова комбінація, А | Довжина коду, n | Кодова відстань, d |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 6 | 0110 | 4 | 2 |
| 2, 7 | 101010 | 6 | 3 |
| 3, 8 | 1101001 | 7 | 4 |
| 4, 9 | 01110001 | 8 | 5 |
| 5, 10 | 111010 | 6 | 1,2,3,4 |

Задача СР.1.4. Згідно з варіантами,  поданими  в таблиці  4.3.4,  визначити мінімальну та максимальну кодові відстані Хеммінга  d між комбінаціями  А, В, С, D  двійкового  n-елементного  простого коду.

Таблиця СР.1.4

| № варіанта | Двійкові кодові комбінації | Довжина коду, n |
| --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |  |
| 1, 6 | 00011 | 11011 | 10101 | 11110 | 5 |
| 2, 7 | 100011 | 011010 | 010100 | 011100 | 6 |
| 3, 8 | 0010000 | 1101011 | 0101110 | 0101101 | 7 |
| 4, 9 | 11100011 | 00110110 | 01010101 | 11001101 | 8 |
| 5, 10 | 010101010 | 110110110 | 010010101 | 110011010 | 9 |

Задача СР.1.5. Згідно з варіантами, поданими в таблиці 4.3.5, підрахувати кількість всіх комбінацій двійкового  n - елементного простого коду, які знаходяться від комбінації А  на кодовій відстані  Хеммінга d, та побудувати їх.

Таблиця СР.1.5

| № варіанта | Кодова комбінація, А | Довжина коду, n | Кодова відстань, d |
| --- | --- | --- | --- |
| 1, 6 | 0110 | 4 | 2 |
| 2, 7 | 10000 | 5 | 3 |
| 3, 8 | 101001 | 6 | 4 |
| 4, 9 | 1010110 | 7 | 5 |
| 5, 10 | 01110101 | 8 | 6 |