## Slide 1
МОДЕРНІЗАЦІЯ Мішук К.М.
Модернізація ґрунтів основ.
Мета: надання знань з надання слабким ґрунтам основ здатності підвищеної несучої спроможності.
Заходи модернізації базуються на збільшенні середньої густини ґрунтів (тобто зменшенні їхньої пористості за рахунок зменшення розмірів пор та загалом пористості. До них можуть бути віднесені наступні:
- зближення твердофазових складових між собою за рахунок механічної дії (трамбування, прикотування, замочування з наступним обезводненням);
- примусове заповнення пустот під тиском матеріалами як рідинне скло, цемент, глина, смоли, бітумні емульсії;
- повна або часткова заміна слабких ґрунтів (пористих) щільними малопористими. Один варіант – улаштування земляних, гравійно-піщаних, глиняних подушок або монолітних бетонних плит. Другий – армування ґрунтобетонними або іншими армуючими елементами;
- комбіноване, яке поєднує заповнення пустот, зближення часток ґрунту в певних зонах і утворення своєрідних армуючих включень.

## Slide 2
МОДЕРНІЗАЦІЯ Мішук К.М.
Названі заходи схематично представлені на рисунку 1.1.
Модернізація ґрунтів основ
Зближення твердофазових часток
Заповнення пустот під тиском
Заміна слабких ґрунтів
Комбінований спосіб
З урахуванням виконання модернізації в умовах експлуатованих будівель і споруд, найбільш прийнятними можуть бути заповнення пустот (ін’єктування, заміна слабких ґрунтів міцними (армування), комбінована (високонапірна цементація).
Використання армуючих елементів крім модернізації ґрунтів основ дозволяє здійснити модернізацію фундаментів.

## Slide 3
МОДЕРНІЗАЦІЯ Мішук К.М.
Підрозділ 1.1 Модернізація ґрунтів заповненням пустот
Сутність такої технології полягає в насиченні пор і пустот в ґрунті визначеними матеріалами під тиском 0,4…0,6 МПа з використанням відповідного пристосування. Технологічні засоби включають:
- розчинонасоси або пневморозчинонасоси в комплекті з відповідними станціями або стаціонарними системами стислого повітря;
- систему ін’єкторів;
- комплект гумотканевих шлангів разом із засобами контролю, регулювання, кріплення;
- засоби заглиблення та виймання ін’єкторів (гідродомкрати, екскаватори з гідроприводом, лебідки з поліспастами;
- ємності ін’єктованих матеріалів;
- розчинозмішувачі для відповідних матеріалів;
- засоби контролю якості;
- оснащення забезпечення безпеки робіт.

## Slide 4
МОДЕРНІЗАЦІЯ Мішук К.М.
В якості ін’єктованих сумішей може бути рідинне скло (силікатизація), цемент (цементація), глина (глинізація), бітумна емульсія (бітумінізація).
https://www.youtube.com/watch?v=ZL2if-dce5Q&list=PPSV
https://www.youtube.com/watch?v=kv8l19ImM10
https://www.youtube.com/watch?v=ZR51WiOtYho
https://www.youtube.com/watch?v=QTpTYy85twA
https://www.youtube.com/watch?v=LIbZzmC0a80
Підрозділ 1.2 Модернізація ґрунтів основ армуючими елементами
Для армування використовують так звані армуючі елементи, які являють собою своєрідні палі, які виготовляють у відповідності до двох найбільш відомих технологій. Одну з них умовно можна віднести до механічних, іншу – до струменевозмішувальних.
https://www.youtube.com/watch?v=hF5yMeS41ow&list=PLBuPa6bZT6Rh5OK3l6a2_3g0jKRLUe0pJ&index=13