## Slide 1: ЕЛЕКТРОННІПРОЦЕСИ В СХЕМНИХ КОЛАХ
ОСНОВНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЕПСК

## Slide 2: ЕПСК
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Електричне коло – сукупність пристроїв та об'єктів, які складають шлях для електричного струму, електромагнітні процеси в яких можуть бути описані за допомогою понять про електрорушійну силу (ЕРС), струм і напругу.
Елементи електричного кола діляться на активні (ті, в яких індукується ЕРС – джерела ЕРС, електричні двигуни, акумулятори в процесі заряджання та ін.) та пасивні (електроприймачі – резистори, конденсатори, котушки індуктивності, а також провідники з'єднання).
Основними характеристиками елементів кола являються їх вольт-амперні характеристики (ВАХ), вебер-амперні характеристики, кулон-вольтні характеристики, які описуються за допомогою диференційних або алгебраїчних рівнянь. Якщо елементи описуються за допомогою лінійних диференційних або алгебраїчних рівнянь, то такі елементи називаються лінійними, в іншому випадку – нелінійними. Коефіцієнти, які пов'язують змінні, похідні та інтеграли в рівняннях називаються параметрами елемента. Якщо параметри елемента не являються функцією просторових координат, що визначають його геометричні розміри, то елемент називається елементом із зосередженими параметрами. Якщо елемент описується рівняннями, до яких входять просторові змінні, то елемент відноситься до класу елементів із розподіленими параметрами (лінія передачі електричної енергії або довга лінія). У кожного елемента можна виділити певну кількість затискачів (полюсів), за допомогою яких він приєднується до інших елементів. Розрізняють двух- та багатополюсні елементи.
Схема – графічне зображення електричного кола, яке містить умовні позначення його елементів, та яке показує їх з'єднання.
Гілка – ділянка кола з одним і тим же значенням електричного струму.
Вузол – місце з'єднання гілок кола (на схемі позначається крапкою).
Контур – любий замкнений шлях, який проходить по декільком гілкам.
Граф електричного кола – умовне зображення схеми, у якому кожна гілка замінюється відрізком лінії.

## Slide 3: ЕПСК
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
гілки
вузли
контури
Граф схеми
Направлений граф схеми
Дерево графа схеми – люба система із мінімальної кількості гілок, що з'єднує всі вузли без утворення контурів
(Суцільна лінія – гілка дерева, пунктирна – гілка зв'язку)

## Slide 4: ЕПСК
Джерело електричної енергії
Джерело постійної напруги
Точка а – режим холостого ходу
Точка б – режим короткого замкнення
Пряма 1 – нелінійна ВАХ
Пряма 2 – описується наступним рівнянням:
Uxx – напруга при розімкненому ключі К
внутрішній опір джерела
Еквівалента схема - ідеальне джерело ЕРС
Еквівалента схема - ідеальне джерело струму
внутрішня провідність джерела
Максимальна потужність

## Slide 5: ЕПСК
ПАСИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
Резистор
Лінійний резистор
Нелінійний резистор
статичний опір
диференційний опір
- питомий опір,
l – довжина провідника,
S – площа поперечного перерізу провідника

## Slide 6: ЕПСК
ПАСИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
Індуктивність
Лінійна індуктивність
Нелінійна індуктивність
індуктивність
потокозчеплення
Потік магнітного поля
Вебер-амперна характеристика
Статична індуктивність
Диференційна індуктивність

## Slide 7: ЕПСК
ПАСИВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
Ємність
Лінійний конденсатор
Нелінійний конденсатор
Статична ємність
Диференційна ємність

## Slide 8: ЕПСК
Види з'єднань елементів електричних кіл
Електричні кола з одним джерелом живлення можуть бути розгалуженими і нерозгалуженими. При цьому розрізняють послідовне, паралельне з'єднання пасивних елементів, а також їх з'єднання зіркою, трикутником та змішане.
Послідовне з'єднання елементів

## Slide 9: ЕПСК
Види з'єднань елементів електричних кіл
Паралельне з'єднання елементів
G - провідність
згідно закону Ома

## Slide 10: ЕПСК
Сполучення зірка-трикутник

## Slide 11: ЕПСК Види сигналів
Неперіодичні сигнали
Періодичні сигнали
Сигнали, що не змінюються з часом
Спектральне представлення сигналів
а – часове представлення сигналу,
б – частотне представлення сигналу

## Slide 12: ЕПСК
Закон Ома, баланс потужності
Закон Ома
У любому електричному колі повинен справджуватися енергетичний баланс – баланс потужностей – алгебраїчна сума потужностей усіх джерел повинна дорівнювати арифметичній сумі усіх приймачів енергії
А –робота струму

## Slide 13: ЕПСК
Закон Ома, еквівалентні перетворення
Приклад 1. Задана схема характеризується наступними параметрами: Е=312 В, R01=1 Ом, R1=3 Ом, R2=6 Ом, R3=20 Ом, R4=8 Ом, R5=16 Ом, R6=7 Ом. Розрахувати струми у всіх гілках, падіння напруги на окремих ділянках, споживану потужність та скласти баланс потужностей.

## Slide 14: ЕПСК
Закон Ома, еквівалентні перетворення
Рішення прикладу 1
1
2
3
4

## Slide 15: ЕПСК
Закон Ома, еквівалентні перетворення
Приклад 2. Визначити вхідний опір електричного кола відносно затискачів живлення: R1=R4=4 Ом, R2=R3=3 Ом, R5=R6=9 Ом.

## Slide 16: ЕПСК
Закон Ома, еквівалентні перетворення
Рішення прикладу 2

## Slide 17: ЕПСК
Закони Кірхгофа
Перший закон Кірхгофа
Другий закон Кірхгофа
або
або
Напрям обходу
Другий закон Кірхгофа у загальному вигляді

## Slide 18: ЕПСК
Закони Кірхгофа
Приклад 3 У електричній схемі, що має наступні параметри: Е1=52 В, Е2=69 В, R01=1 Ом, R02=2 Ом, R3=5 Ом, R4=2 Ом, R5=6 Ом, R6=3 Ом, розрахувати струми у всіх гілках та скласти рівняння балансу потужностей.
Рішення прикладу 3
Із системи шести рівнянь маємо:
Баланс потужностей

## Slide 19: ЕПСК
Закони Кірхгофа (метод контурних струмів)
Приклад 4 Використовуючи схему прикладу 3 методом контурних струмів розрахувати параметри, задані у прикладі 3

## Slide 20: ЕПСК
Закони Кірхгофа (метод контурних струмів)
Приклад 4 У електричній схемі, що має наступні параметри: Е1=80 В, Е2=70 В, Е3=20 В, Е4=50 В, R1=40 Ом, R2=R3=10 Ом, R4=20 Ом, R5=25 Ом, Jk=5 A, розрахувати струми у всіх гілках та скласти рівняння балансу потужностей.
Рішення прикладу 4:
Згідно законів Кірхгофа
Методом контурних струмів

## Slide 21: ЕПСК
Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального струму
Формула Ейлера

## Slide 22: ЕПСК
Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального струму
Закон Ома

## Slide 23: ЕПСК
Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального струму

## Slide 24: ЕПСК
Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального струму

## Slide 25: ЕПСК
Лінійні електричні кола однофазного синусоїдального струму

## Slide 26: ЕПСК
Розгалужені електричні кола однофазного синусоїдального струму

## Slide 27: ЕПСК
Символьний метод розрахунку кіл змінного струму
Закони Кірхгофа для змінного струму

## Slide 28: ЕПСК
Резонансні явища в контурі синусоїдального струму
Резонанс напруги
Характеристичний опір

## Slide 29: ЕПСК
Резонансні явища в контурі синусоїдального струму
Резонанс струмів

## Slide 30: ЕПСК
Резонансні явища в контурі синусоїдального струму
Резонанс у складному колі
Резонанс напруги
Резонанс струмів

## Slide 31: ЕПСК
Векторні та топографічні діаграми

## Slide 32: ЕПСК
Векторні та топографічні діаграми

## Slide 33: ЕПСК
Векторні та топографічні діаграми

## Slide 34: ЕПСК
Векторні та топографічні діаграми

## Slide 35: ЕПСК
Векторні та топографічні діаграми

## Slide 36: ЕПСК
Векторні та топографічні діаграми

## Slide 37: ЕПСК
Потенційна діаграма