## Slide 1: Тема 5. Використання технічних засобів компенсації слуху у реабілітації дітей з порушеннями слуху.
Слухові апарати: типи, принцип роботи, налаштування. Кохлеарні імпланти: показання, етапи реабілітації. Системи FM, бездротові пристрої, додаткові технології.
Роль логопеда у навчанні користування пристроями.

## Slide 2: Типи слухових апаратів
Типи слухових апаратів
За місцем розташування:
  завушні (BTE),
  внутрішньовушні (ITE),
  внутрішньоканальні (CIC),
  кістковопровідні

## Slide 3
Завушний слуховий апарат
Як випливає з назви, такі пристрої розміщуються не всередині вуха, а за вухом, де вони утримуються за допомогою вушного вкладиша. Цей же вушний вкладиш виконує функцію звукового провідника. Прилади гарні насамперед своєю міцністю й простотою в експлуатації. Їх перевага перед внутрішньовушними та внутрішньоканальними моделями полягає в тому, що вони допомагають подолати навіть найважчі порушення слуху. З цих причин на них часто зупиняють свій вибір люди старшого віку.

## Slide 4
Внутрішньовушні слухові апарати на повну вушну раковину (ITE FS – InTheEarFullSell). Хоч і відносяться до внутрішньовушних, які вважаються менш помітними, але у косметичному рішенні програють завушному типу слухових апаратів з технологією винесеного телефону.
Внутрішньовушні слухові апарати на половину вушної раковини (ITE HS – InTheEarHalfSell) вибирають особи, які бачать комфорт та непомітність саме в таких моделях.
Внутрішньоканальні (ITС– InTheCanal) – корпус слухового апарата не виходить за межі козелка.
Глибококанальні (CIC – Completely In the Canal)
Невидимі (IIC – InvisibleIntheCanal) – наймініатюрніші з усіх існуючих моделей.

## Slide 5
Внутрішньоканальний слуховий апарат (CIC)
Головний «плюс» таких пристроїв у тому, що вони мініатюрні й малопомітні. При цьому вони відрізняються високою якістю передачі звуку. Виготовляють внутрішньоканальний СА за індивідуальним зліпком вуха, що дозволяє йому повторювати форму вушного каналу клієнта. Розміщуючись глибоко у вусі, цей прилад не помітний оточуючим, а тому не викликає психологічного дискомфорту і комплексів у того, хто його носить.

## Slide 6
Внутрішньовушний слуховий апарат (ITE)
Вони теж розміщуються всередині вуха. Від внутрішньоканальних пристроїв вони відрізняються більшою помітністю, але при цьому їх розміри значно менші, ніж у завушних моделей. Завдяки внутрішньовушному слухового апарату людина, що страждає приглухуватістю близько 80 дБ в зоні мови, може ясно розуміти розмови інших людей. Корпус робиться з вушного зліпка і в точності повторює особливості його будови. Тому такий прилад забезпечує не тільки прекрасну чутність, але й фізичний комфорт плюс непомітність.

## Slide 7: Принцип роботи са
Типовий апарат для поліпшення слуху складається з:
мікрофона (приймача звуків);
підсилювача звуків;
телефону-гучномовця;
джерела живлення (батарейки).
Звуковий сигнал спочатку вловлюється мікрофоном, а потім трансформується в електричні коливання, які, в свою чергу, перетворюються в сигнали. Підсилювач обробляє сигнал що надійшов і передає його в телефон. Там сигнал перетворюється в звукові коливання, які сприймаються вухом людини.

## Slide 8
Ресивер у каналі (RIC)
Пристрої цього виду відносяться до числа передових досягнень технологій створення апаратів для поліпшення слуху. Телефон-гучномовець відрізняється від звичайних завушних приладів своїм розташуванням. Він розміщений не в корпусі, а всередині вушного вкладиша, який кріпиться в вушному каналі.

## Slide 9: Особливості налаштування
Основні аспекти налаштування:
Індивідуальний підбір
Програмне налаштування:
-Використання додатку
-Зміна налаштувань
-Встановлення правильної гучності
Налаштування завушних апаратів
  Вставте апарат за вухо.
  Акуратно вставте телефон (ресивер) у вушний канал, доки дріт не приляже до шкіри.
Догляд та обслуговування:
  Чистка та сушка: Регулярно очищайте пристрій і використовуйте спеціальні сушарки, щоб видалити вологу, яка може пошкодити апарат.
  Захист від пошкоджень: Уникайте падінь, потрапляння води та високих температур, а також слід знімати апарат під час купання або прийняття сонячних ванн.
  Заміна батарей: Перевіряйте заряд батареї і при необхідності замінюйте її, переконавшись, що апарат готовий до роботи.

## Slide 10: Логопедичні акценти
1. Спостереження та контроль слухового сприймання
  перевірка реакцій дитини на різні звуки (мовленнєві, немовленнєві, побутові);
  аналіз точності розпізнавання знайомих та нових слів;
  оцінка розрізнення голосів, інтонацій, емоційних відтінків.
2. Формування фонематичного слуху
  вправи на диференціацію близьких за звучанням звуків ([п] – [б], [с] – [ш]);
  ігри на впізнавання звуків у словах (початок/кінець слова);
  використання візуальних підказок (картки, артикуляційні схеми).

## Slide 11
3. Розвиток артикуляційної бази
  артикуляційна гімнастика;
  постановка та автоматизація звуків у мовленні;
  робота з темпом, ритмом і силою голосу (щоб уникати крику чи шепоту).
4. Слухо-мовленнєва інтеграція
  вправи «чуй і повторюй»;
  поєднання слухового і зорового контролю (читання по губах + слухання);
  розвиток здатності розуміти мовлення в шумовому середовищі.

## Slide 12
5. Розвиток словника і граматики
  робота над розширенням активного та пасивного словника;
  вправи на розуміння значень багатозначних слів;
  побудова простих і складних речень.
6. Комунікативна спрямованість
  моделювання ситуацій спілкування («у магазині», «на уроці»);
  тренування ініціювання діалогу та вміння підтримувати розмову;
  розвиток умінь слухати співрозмовника і ставити уточнюючі питання
7. Психологічна підтримка
  формування впевненості у використанні слухових апаратів;
  зниження тривожності у нових слухових умовах;
  робота з батьками для закріплення навичок удома.

## Slide 13: 7 порад із захисту слуху та носіння слухових апаратів
Носіть слухові апарати – навіть коли ви вдома наодинці
Підтримуйте зв’язок зі своїм отоларингологом
3. Використовуйте захисні навушники
4. Тримайте засоби захисту вух у сумці або кишені
5. Знизьте гучність у своїх навушниках
6. Перевірте свої ліки
7. Переконайтеся, що у вас не забагато вушної сірки

## Slide 14: Кохлеарна імплантація
Сам термін “Кохлеарна імплантація” відноситься безпосередньо до хірургічного втручання, проте слід зважати на те, що реабілітація пацієнтів із використанням вказаної технології включає цілий комплекс заходів. Не менш відповідальними є етап відбору пацієнта та підготовки його до операції, а також післяопераційне ведення, яке включає слухо-мовленєву реабілітацію та інтеграцію реципієнта в мовне середовище.

## Slide 15
Структура кохлеарного імпланта
Сучасні кохлеарні імпланти складаються із зовнішньої та внутрішньої частини, хоча проводяться дослідження і розробка імплантованих пристроїв.
Зовнішня частина складається із мікрофона, мовного процесора та передаючого пристрою, внутрішня — сприймаючий пристрій та електроди: активний — введений в завитку та пасивний — референтний
1. Мовний процесор. 2. Передаюча індукційна котушка. 3. Сприймаючий пристрій. 4. Пасивний електрод. 5. Активний електрод.

## Slide 16
Дякую за увагу