## Slide 1: МАЛА ГІДРОЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ

## Slide 2
Гідроенергетика – технологія отримання електричної енергії за допомогою використання кінетичної та потенціальної енергії води.
Гідроенергетика є однією з найбільш ефективних технологій отримання електричної енергії в світі, оскільки ця галузь енергетики використовує відновний енергоресурс.
Енергію води, люди почали використовувати здавна як джерело механічної енергії, а у XX столітті ще як джерело електричної енергії.

## Slide 3
По звичайній гідроенергетичній схемі, вода, що накопичується в резервуарі, подається на турбіну, турбіна з’єднана з електричним генератором. На насосних електростанціях вода, що проходить крізь турбіни, подається на них знову по циклу. У припливних електростанціях використовується енергія води, що в результаті припливів опускається та піднімається.

## Slide 4
Гідроелектростанції поділяють за використанням водних ресурсів на такі типи:
Руслові ГЕС — це зазвичай низьконапірні станції, де напір води створюється безпосередньо за рахунок побудованої греблі, яка повністю перегороджує річку і піднімає рівень води на потрібну величину;
Пригреблеві ГЕС — високонапірні станції, в яких будівля ГЕС розміщена за греблею, в її нижній частині. Вода до турбін станції подається через спеціальні напірні лотки чи тунелі, а не безпосередньо як в руслових. Висота греблі в даному випадку значно вища, ніж у руслових ГЕС

## Slide 5
Дериваційна ГЕС — станції, напір води для яких створюється за рахунок напірної чи безнапірної деривації. Під деривацією у гідротехніці розуміють сукупність гідротехнічних споруд, що відводять воду з річки, водосховища або іншої водойми і підводять її до відповідних гідротехнічних споруд.
Гідроакумулюючі ГЕС — здатні акумулювати вироблену ними надлишкову електроенергію в системі та генерувати її в періоди інтенсивнішого споживання.

## Slide 6
Малі гідроелектростанції в Україні мають потужність до 10 МВт.
Згідно з сучасною міжнародною класифікацією за нормативом ООН, до малих гідроелектростанцій (МГЕС) відносять гідроелектростанції потужністю від 1 до 30 МВт, до міні-ГЕС — від 100 до 1000 кВт, до мікроГЕС — не більше 100 кВт.

## Slide 7
З початку XX ст. в Україні були побудовані МГЕС на багатьох малих річках. На кінець 1940-х — першу половину 50-х років чисельність малих гідроелектростанцій в Україні становила понад 950 із загальною встановленою потужністю 300 МВт (у 70-ті — понад 1500 малих ГЕС). Однак у зв'язку з розвитком централізованого електропостачання і тенденцією виробництва електроенергії на потужних ТЕС, ГЕС та АЕС, будівництво МГЕС в середині 60-х років минулого століття було майже повністю призупинено, а пізніше було припинено зовсім. Більшість існуючих малих ГЕС були згодом демонтовані, сотні з них зруйновані.

## Slide 8
Виробництво електроенергії на малих гідроелектростанціях, дозволяє економити значні обсяги паливноенергетичних ресурсів.
Так, наприклад, Явірська ГЕС з потужністю — близько 450 кВт, дозволяє економити 800 тонн вугілля, яке спалила б теплова електростанція такої ж потужності.
Крім того малі ГЕС не тільки виробляють електроенергію, вони захищають прилеглі населені пункти від повеней, сприяють їх нормальному водопостачанню, розвитку рибного господарства.

## Slide 9: Переваги малої гідроенергетики
виробництво електроенергії без використання викопного органічного та атомного палива;
значний термін служби та висока надійність експлуатації;
передбачуваність та забезпеченість режимів роботи;
висока маневреність і коефіцієнт готовності;
можливість повної автоматизації процесу експлуатації;
низькі амортизаційні витрати;
мінімальний вплив на навколишнє середовище;
мінімальний вплив на ландшафт та незначне відчуження земельних ділянок;
додаткові можливості для ведення рибного господарства,
зрошення, водопостачання.

## Slide 10: Розвиток МГЕС в Україні
Брустурянська гідроелектростанція — відкрито 22 листопада 2016 року на Тячівщині в Лопухові. Збудована групою компаній «РЕНЕР». На реалізацію проекту пішло понад 5 років та 150 мільйонів гривень. Гідроелектростанція дериваційного типу і має потужність 1000 кВт.
Станом на кінець I півріччя 2018 року в Україні діють 138 МГЕС загальною потужністю 96 МВт. За І півріччя 2018 року було введено в експлуатацію 2 об'єкти малої гідроенергетики загальною потужністю 1 МВт. За 6 місяців 2018 року об'єктами малої гідроенергетики, яким видано «зелений» тариф, вироблено близько 139,1 млн кВт∙год.

## Slide 11: Розвиток МГЕС в Україні
У листопаді 2019 року стало відомо, що у смт Великий Бичків Закарпатської області планують відновити заморожене будівництво каскаду семи малих гідроелектростанцій на річці Шопурка. Всього на 13-ти кілометрах гірської притоки Тиси інвестори збираються побудувати 9 міні-ГЕС.

## Slide 12: ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!