## Slide 1
Парогазові установки: ефективні та інноваційні
Парогазові установки - це високоефективні енергетичні системи, які поєднують переваги парових та газових турбін для генерації електроенергії. Вони характеризуються низькими викидами, високою ефективністю та інноваційними технологічними рішеннями.
OT

## Slide 2
Парогазова установка - електрогенерувальна станція, що служить
для виробництва електроенергії.
Парогазова установка містить два окремі двигуни:
паросиловий і газотурбінний. У газотурбінній установці турбіну
обертають газоподібні продукти згоряння палива. Паливом може
слугувати як природний газ, так і продукти нафтової
промисловості (дизельне паливо). На одному валу з турбіною
знаходиться генератор, який за рахунок обертання ротора виробляє
електричний струм. Проходячи через газову турбіну, продукти
згоряння віддають лише частину своєї енергії і на виході з неї, коли
їхній тиск уже близький до зовнішнього і робота не може бути ними
здійснена, все ще мають високу температуру. З виходу газової
турбіни продукти згоряння потрапляють у паросилову установку, в
котел-утилізатор, де нагрівають воду і водяну пару, що утворюється.
Температура продуктів згоряння достатня для того, щоб довести
пару до стану, необхідного для використання в паровій турбіні
(температура димових газів близько 500 °C дає змогу отримувати
перегріту пару при тиску близько 100 атмосфер). Парова турбіна
приводить у дію другий електрогенератор.

## Slide 3
Основні компоненти парогазових установок
Газова Турбіна
Газова турбіна спалює природний газ або інші види палива, щоб привести в дію генератор електроенергії.
Паровий Котел
Паровий котел використовує гарячі вихлопні гази від газової турбіни для виробництва пари, яка обертає парову турбіну.
Паровa Турбінa
Парова турбіна використовує високонапірну пару для приведення в рух ротора генератора електроенергії.

## Slide 4
Принцип роботи парогазових установок
1
Компресор
Повітря всмоктується в компресор, де воно стискається до високого тиску. Це стиснене повітря потім подається в камеру згоряння.
2
Котел-Утилізатор
В камері згоряння стиснене повітря змішується з газоподібним або рідким паливом, після чого це паливо згорає, утворюючи гарячі гази.
3
Газова турбіна
Гарячі гази надходять у газову турбіну, де вони розширюються, приводячи в рух лопатки турбіни. Ця турбіна обертає генератор (1), який виробляє електроенергію.
4
5
6
Котел-утилізатор
Відпрацьовані гарячі гази після газової турбіни подаються в котел- утилізатор. У цьому котлі тепло від газів використовується для нагрівання води і перетворення її в пару.
Парова турбіна
Утворена пара надходить у парову турбіну, приводячи її в рух. Це дозволяє генерувати додаткову електроенергію через генератор (2).
Конденсатор
Після того як пара віддала свою енергію в паровій турбіні, вона охолоджується в конденсаторі, перетворюючись на воду. Вода повертається в цикл для повторного нагріву в котлі-утилізаторі.

## Slide 5
Переваги Недоліки
Парогазові установки дають змогу досягти
електричного ККД понад 60 %. Для
порівняння, у паросилових установок, що працюють окремо
паросилових установок ККД зазвичай
знаходиться в межах 33-45 %, для
газотурбінних установок - у діапазоні
28-42 %
Низька вартість одиниці встановленої
потужності
Парогазові установки споживають
істотно менше води на одиницю
вироблюваної електроенергії порівняно з
порівняно з паросиловими установками
Короткі терміни зведення (9-12 міс.)
Немає необхідності в постійному підвезенні
палива залізничним або морським транспортом
Компактні розміри дають змогу
зводити безпосередньо біля споживача
(заводу або всередині міста), що скорочує
витрати на ЛЕП і транспортування ел.
енергії
Більш екологічно чисті порівняно з
паротурбінними установками
Необхідність здійснювати
фільтрацію повітря, що використовується
для спалювання палива.
Обмеження на типи використовуваного
палива. Як правило, як
основного палива використовується
природний газ, а резервного -
дизельне паливо. Застосування вугілля
як палива можливе тільки в
установках із внутрішньоцикловою
газифікацією вугілля, що сильно
здорожує будівництво таких
електростанцій. Звідси випливає
необхідність будівництва
недешевих комунікацій
транспортування палива -
трубопроводів.
Сезонні обмеження потужності.
Максимальна продуктивність у
зимовий час.

## Slide 6
Газотурбінна установка (ГТУ)
Газотурбінна установка (ГТУ) - енергетична установка: конструктивно об'єднана сукупність газової турбіни, електричного генератора, газоповітряного тракту, системи управління
і допоміжних пристроїв (пусковий пристрій, компресор,
теплообмінний апарат або котел-утилізатор для підігріву мережевої
води для промислового постачання)
Газотурбінна установка складається з двох основних частин: силова
турбіна та електричний генератор, які розміщуються в одному
корпусі. Потік газу високої температури впливає на лопатки
силової турбіни (створює крутний момент). Використання тепла
за допомогою теплообмінника або котла-утилізатора забезпечує
збільшення загального ККД установки.
ГТУ може працювати як на рідкому, так і на газоподібному паливі[1]: у
звичайному робочому режимі - на газі, а в резервному (аварійному) -
автоматично перемикається на дизельне паливо. Оптимальним
режимом роботи газотурбінної установки є комбіноване
вироблення теплової та електричної енергії. ГТУ в енергетиці
працюють як у базовому режимі, так і для покриття пікових навантажень

## Slide 8
Експлуатація та обслуговування парогазових установок
Регулярне Обслуговування
Регулярна перевірка та технічне обслуговування всіх компонентів установки є критично важливим.
Моніторинг Стану
Застосування датчиків та систем діагностики для відстеження параметрів роботи та виявлення проблем.
Навчання Персоналу
Ефективна експлуатація потребує кваліфікованих операторів, які пройшли спеціальну підготовку.

## Slide 9
Майбутнє парогазових установок: тренди та перспективи
1
Підвищення Ефективності
Продовження розробки більш ефективних компонентів та інтеграції передових технологій.
2
Зменшення Викидів
Впровадження технологій уловлювання та зберігання вуглецю для скорочення викидів парникових газів.
3
Гнучкість та Інтеграція
Адаптація парогазових установок для інтеграції з відновлюваними джерелами енергії.