## Slide 1: БІОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ СТАНУ екосистем.
ЛЕКЦІЯ 12

## Slide 2
Індикація забруднення та стану атмосфери
Рослини характеризуються високою чутливістю до дії забруднюючих речовин, тому вони широко застосовуються як біологічні індикатори для виявлення рівня та характеру атмосферного забруднення. Якщо рослина здатна накопичувати токсичні сполуки без їх хімічної трансформації та якщо ці речовини можна чітко ідентифікувати в тканинах, такі види функціонують як акумулятори забруднювачів. Використання рослин як природних детекторів є ефективним засобом моніторингу складу повітря та оцінки впливу антропогенних факторів на довкілля.

## Slide 3
Для проведення біомоніторингу необхідно враховувати низку умов:
Реакція рослин на забруднення повинна бути вираженою та помітною.
Результати мають відтворюватися при використанні генетично подібних популяцій.
Симптоми ураження повинні бути специфічними для окремих видів забруднюючих речовин.
Рослини мають реагувати навіть на низькі концентрації токсикантів.
Індикаторні види повинні мати високу життєздатність, стійкість до шкідників і хвороб.

## Slide 4
Виділяють два основні типи впливу забруднювачів: гострий — при короткочасному впливі високих концентрацій, і хронічний — при тривалій дії низьких концентрацій. Гостра дія проявляється у вигляді хлорозу, некрозу, скручування або опадання листя. Хронічна дія спричиняє пригнічення росту, зменшення біомаси, поступове в’янення рослин та зниження урожайності. Реакція може бути специфічною для окремих речовин або їх комбінацій.

## Slide 5
Для біоіндикаційних досліджень застосовуються різні групи рослин — епіфітні лишайники, мохи, папороті, а також судинні рослини. Ефективними є як дикорослі, так і культурні види. При виборі біоіндикаторів враховують тип ґрунтів, рівень ґрунтових вод, кліматичні особливості. Наприклад, у Нідерландах та Великій Британії використовують тютюн Bel W3, у Німеччині —лишайники. Такі види рослин входять до системи моніторингу як стандартні тест-об’єкти.

## Slide 6
Рослинний покрив є невід’ємною складовою біосфери, що відображає загальний екологічний стан планети. Процес фотосинтезу, властивий зеленим рослинам, забезпечує стабільність вуглекисло-кисневого балансу атмосфери. Як елемент біогеоценозу, рослини впливають на формування ґрунтів, хімічний склад середовища та життєдіяльність тварин. Водночас вони першими реагують на зміни зовнішніх умов, зокрема на забруднення повітря.
При підвищених концентраціях шкідливих газів у рослин часто ушкоджується листя: з’являються некротичні плями, змінюється забарвлення, спостерігається передчасне опадання. Хронічний вплив невеликих доз токсикантів призводить до хлорозу, бронзового забарвлення та старіння листя. Деякі види мають здатність активно накопичувати забруднюючі речовини у значно вищих концентраціях, ніж у навколишньому середовищі.

## Slide 7
До основних атмосферних полютантів, що впливають на рослинність, належать озон (O₃), оксиди азоту (NOₓ), діоксид сірки (SO₂) та фториди (HF).
Озон проникає в тканини через продихи, спричиняючи плямистість, хлороз і старіння листя.
Оксиди азоту при низьких концентраціях можуть стимулювати ріст, однак їх надлишок викликає хлороз і відмирання листя.
Діоксид сірки, потрапляючи на листя, окислюється до сірчаних сполук, що викликають некроз між жилками, знебарвлення або почервоніння тканин.
Фториди, особливо фтористий водень, призводять до крайового некрозу та деформації листя, що особливо помітно у гладіолусів і хвойних порід.
До другорядних забруднювачів належать аміак (NH₃), бор (B), хлор (Cl), етилен (C₂H₄), пропілен (C₃H₆), хлористий водень (HCl) та соляна кислота (HCl(aq)). Вони спричиняють локальні ушкодження листкової поверхні, зміни кольору, некроз і порушення росту. Наприклад, етилен викликає передчасне старіння, деформацію листків і опадання квітів, а бор — некроз між жилками листя у деревних порід.

## Slide 8
Для оцінки реакції рослин на забруднення застосовують методи порівняльного аналізу — візуальну оцінку, фотографічну фіксацію ушкоджень, побудову графіків залежності “доза – реакція”. Кількісна оцінка ушкоджень включає визначення площі ураження, довжини голок (для хвойних), кольору та відсотка пошкоджених елементів. У хімічному аналізі використовують атомно-адсорбційну спектрофотометрію для визначення вмісту металів у тканинах.
Оптимальні біоіндикаторні види повинні:
чітко реагувати на певні забруднювачі;
бути невибагливими до умов вирощування;
проявляти стійкість до хвороб і шкідників.
Вплив промислових викидів на тварин відбувається переважно опосередковано — через зміну умов існування, складу ґрунту, кормової бази. У забруднених екосистемах спостерігається зниження чисельності ґрунтових організмів і порушення біоценотичних зв’язків.
Отже, хімічне забруднення довкілля призводить до деградації рослинного покриву, зниження біологічної продуктивності та порушення екологічної рівноваги. Використання рослин як біоіндикаторів є важливим інструментом оцінки стану атмосфери, що дозволяє виявляти екологічні загрози та прогнозувати наслідки антропогенного впливу.

## Slide 9
Біоіндикація водного середовища
Для оцінки якості водного середовища за допомогою біоіндикації можна використовувати практично всі групи живих організмів, що населяють водойми — від бактерій до макрофітів. До типових біоіндикаторів належать планктонні та бентосні безхребетні, водорості, найпростіші, а також мікроорганізми, які беруть участь у процесах самоочищення, трансформації органічних речовин і підтриманні біологічної рівноваги у водних екосистемах.
Рослинність водойм чітко реагує на зміну складу води, тому її видовий склад і стан можуть служити надійним показником наявності забруднювачів, зокрема в районах промислових підприємств. Особливо інформативними є водорості: розподіл і чисельність їх видів дозволяють визначати рівень антропогенного впливу на водойму.

## Slide 10
Деякі водорості зникають поблизу джерел забруднення, тоді як інші, навпаки, активно розвиваються при підвищеній концентрації органічних сполук (наприклад, Ulva lactuca). У місцях скидання стічних вод зазвичай домінують лише кілька полісапробних видів, здатних витримувати високу концентрацію органічної речовини, — вони свідчать про значне забруднення води.
Бентосні водорості (що живуть на дні) є ще точнішими біоіндикаторами санітарного стану водойм. У чистих бухтах Чорного моря трапляються десятки видів діатомових водоростей, але їх кількість різко зменшується зі зростанням рівня забруднення. При слабкому забрудненні з’являються полісапробні діатомеї (роду Melosira), а масовий розвиток виду Melosira moniliformis є ознакою сильної деградації екосистеми.
Melosira moniliformis
Діатомові водорості
Ulva lactuca

## Slide 11
Ознакою наявності токсичних речовин може бути і фізіологічна реакція риб. Встановлено, що їх чутливість до нестачі кисню прямо пов’язана з чутливістю до органічного забруднення. За здатністю витримувати дефіцит кисню виділяють три групи гідробіонтів:
Полісапроби – організми, що живуть у сильно забруднених водах із мінімальним вмістом кисню (личинки комарів Chaoborus, мухи Eristalis tenax).
Мезосапроби – види, що переносять середній рівень забруднення (інфузорія Paramecium, карась, короп, лин).
Олігосапроби – мешканці чистих вод, дуже вимогливі до кисневого режиму (форель, личинки мошок).
Різні види риб мають різну потребу в кисні: форель потребує 7–11 см³/л, піскар і коблик — 5–7 см³/л, плотва й йорж — близько 4 см³/л, а короп і лин можуть виживати навіть при 0,5 см³/л.

## Slide 12
Гідробіологічні показники якості води — це кількісні та якісні характеристики спільнот гідробіонтів, що відображають екологічний і санітарний стан водних екосистем. До основних індикаторних груп належать зообентос, перифітон, зоопланктон і фітопланктон.
Зообентос — це комплекс донних організмів, які мешкають на дні водойми або в донних відкладах. Його видовий склад дозволяє простежити довготривалі зміни екологічного стану водойми.
Перифітон — це угруповання мікроорганізмів, водоростей і безхребетних, що поселяються на підводних предметах (камінні, палях, суднах). Його аналіз дає змогу оцінити середню якість води за тривалий період, навіть якщо на момент відбору проб вода виглядає чистою.
Зоопланктон — це сукупність дрібних тварин, що вільно плавають у товщі води. Його структура чутливо реагує на забруднення, особливо в стоячих або слабопроточних водоймах.
Фітопланктон — рослинна складова планктону, яка відображає стан водних мас у місці свого розвитку. Його склад допомагає визначити рівень забруднення на різних ділянках водотоку.
Якість води визначається на основі реакції гідробіонтів на наявність токсикантів. Біологічні методи оцінювання є надзвичайно ефективними, оскільки дозволяють встановити не лише ступінь, а й характер забруднення, а також відстежити процеси самоочищення водойми.

## Slide 13
Методи біотестування широко застосовуються для визначення токсичності природних і стічних вод, проведення санітарного контролю та експрес-аналізу. При потраплянні токсичних промислових речовин у водойму відбувається пригнічення фітопланктону, тоді як надлишок біогенних елементів (зокрема з побутових стоків) викликає його надмірний розвиток — явище, відоме як “цвітіння води”. При цьому вода набуває зеленого, бурого чи червоного кольору, а після відмирання водоростей виділяються токсичні речовини (сірководень, аміак), що призводять до загибелі гідробіонтів. Такий процес називають антропогенним евтрофуванням.
Серед найчутливіших біоіндикаторів — водорість носток сливоподібний (Nostoc pruniforme). Її наявність свідчить про чисту воду, тоді як деформація колоній — про початок забруднення. Масовий розвиток синьо-зелених водоростей, зокрема осциляторій, вказує на значне органічне забруднення.
Добрим індикатором є також прибережне обростання — водорості, що оселяються на предметах уздовж берега. У чистій воді вони мають зелений або бурий відтінок, а при підвищеній концентрації органічних речовин стають синьо-зеленими.
носток сливоподібний

## Slide 14
Важливим елементом біоіндикації є аналіз бентосних безхребетних: наявність або відсутність певних груп видів дозволяє визначати чистоту водойм. Особливу увагу приділяють фітопланктону, який відзначається великою видовою різноманітністю і є головним продуцентом біомаси у водних екосистемах.
Для дослідження фітопланктону відбирають проби у визначених точках водойми, аналізують їх під мікроскопом, визначаючи видовий склад за спеціальними визначниками.
Різні групи водоростей мають різне екологічне значення:
Синьо-зелені (ціанобактерії) — здатні жити навіть у гарячих джерелах і пустелях, часто спричиняють “цвітіння” води.
Діатомові — головні продуценти органічної речовини, основа харчових ланцюгів, проте їх надмірне розмноження може шкодити рибам.
Зелені — чисельна група, деякі види викликають забарвлення води у бурі чи червоні тони.
Золотисті — типовий компонент чистих прісних водойм, активно розвиваються у прохолодний період.
Дінофітові — мешканці як морів, так і прісних вод, серед них є токсичні види, що викликають так звані “червоні припливи”.
Таким чином, біоіндикація водного середовища є важливим інструментом моніторингу стану водойм. Вона дозволяє не лише виявляти джерела забруднення, а й контролювати процеси самоочищення, оцінювати екологічну стабільність гідросистем і своєчасно запобігати деградації водних екосистем.

## Slide 15
Біомоніторинг ґрунтів
Біомоніторинг ґрунтів ґрунтується на екологічних особливостях живих організмів — їхній здатності реагувати на зміни факторів середовища. Залежно від широти екологічної толерантності виділяють еврибіонтів — види з високою адаптаційною здатністю, що витримують значні коливання умов, і стенобіонтів — організми, які можуть існувати лише в обмеженому діапазоні певного фактора. Саме стенобіонти найчастіше використовуються як біоіндикатори стану ґрунтів.
На основі аналізу рослинного покриву можна визначати основні хімічні елементи ґрунту (рухомі сполуки кальцію, азоту, фосфору, сірки, калію, магнію). Різні види рослин тяжіють до ґрунтів певного складу: наприклад, нітрофіти (азотолюбні рослини — бузина, черемха, берест, бруслина європейська) зростають на ділянках, збагачених нітратами, тоді як на бідних ґрунтах вони трапляються рідко. Домінування галофітів свідчить про засолення ґрунтів, а наявність певних видів вказує на якісний склад катіонів у ґрунтовому поглинаючому комплексі.

## Slide 16
Фітоіндикація кислотності ґрунту широко застосовується в екологічних дослідженнях. На дуже кислих землях (рН 3,0–4,5) ростуть крайні ацидофіли — сфагнум, плавун булавовидний; на кислих (рН 4,5–6,0) — калюжниця болотна, жовтець їдкий; на слабокислих (рН 5,0–6,7) — медунка, купина, анемона жовтецева.
Ідею використання ґрунтових тварин як індикаторів запропонував М. С. Гиляров у 1949 році. Ґрунтова фауна відзначається високою стабільністю навіть за суттєвих антропогенних впливів, тому саме за нею оцінюють рівень деградації екосистем. Для моніторингу обирають великі ґрунтові безхребетні — дощових черв’яків, коваликів, турунів, мокриць, диплоподів. Ці види характеризуються широкою екологічною пластичністю, високою чисельністю та тісним зв’язком із ґрунтовими процесами.
Популяції таких організмів чутливо реагують на зміни умов — зменшується кількість видів, знижується біомаса, зникають типові представники і з’являються еврибіонти. У деградованих ґрунтах часто залишаються лише мікроартроподи, тоді як дощові черв’яки, ківсяки та інші ґрунтоутворювачі повністю зникають.

## Slide 17
Рослини як індикатори родючості. Повний агрохімічний аналіз ґрунту є трудомістким, тому часто користуються фітоіндикацією.
Про високу родючість свідчать малина, кропива, таволга, іванчай, снить, чистотіл. | Середню родючість позначають медунка, дудник, вівсяниця, гравілат, купальниця, вероніка довголиста. | Бідні ґрунти характеризуються сфагновими мохами, лишайниками, котячою лапкою, журавлиною, брусницею. | Нейтральні до родючості — жовтець їдкий, пастуша сумка, сосна звичайна.

## Slide 18
Фітоіндикація елементного складу. Високий вміст азоту визначають за появою нітрофілів — іванчаю, малини, кропиви. Нестача азоту проявляється блідим забарвленням і слабким розвитком рослин. Кальцієфіли (люцерна, модрина) зростають на ґрунтах, збагачених кальцієм, а кальцієфоби (щучка, сфагнум) — на кислих землях.
НІТРОФІЛИ | КАЛЬЦІЄФІЛИ | КАЛЬЦІЄФОБИ

## Slide 19
Індикатори водного режиму ґрунтів також мають практичне значення.
Гігрофіти (лохина, калюжниця, шабельник) зростають на заболочених землях.
Мезофіти (тимофіївка, конюшина, волошка, копитняк) — на помірно зволожених.
Ксерофіти (ковила, мучниця, котяча лапка) — на сухих піщаних ґрунтах.
ГІГРОФІТИ | МЕЗОФІТИ | КСЕРОФІТИ

## Slide 20
За глибиною залягання ґрунтових вод виділяють п’ять груп індикаторів: I. Пирій, конюшина, подорожник — понад 150 см; II. Мітлиця, костриця, горошок — 100–150 см; III. Таволга, канаркова трава — 50–100 см; IV. Осока лисяча — 10–50 см; V. Осока дерниста, пухирчаста — 0–10 см.
I. | II. | III. | IV. | V.

## Slide 21
Рослини-індикатори кислотності ґрунтів. Кислотність визначає склад біоценозів і впливає на розвиток рослин. Надмірна кислотність пригнічує бактерії, знижує доступність поживних елементів і може спричиняти токсичність алюмінію чи марганцю. У природі за рівнем рН виділяють такі групи:
Виражені ацидофіли (сфагнум, плавун, хвощ) — рН 3,0–4,5;
Помірні ацидофіли (чорниця, брусниця, багно) — рН 4,5–6,0;
Слабкі ацидофіли (медунка, малина, кисличка, папороть) — рН 5,0–6,7;
Нейтрофіли (яглиця, полуниця, конюшина, цикорій) — рН 6,0–7,3;
Базіфіли (бузина, в’яз) — рН 7,8–9,0.
І. |  | ІІІ. | ІV. | V.

## Slide 22
Крім того, рослини поділяють за ставленням до зволоження, механічного складу та засолення ґрунтів:
Фреатофіти — з глибокими коренями (тамарикс, саксаул).
Омброфіти — використовують атмосферну вологу.
Трихогідрофіти — поєднують риси двох попередніх груп.
Псамофіти — ростуть на пісках, пелитофіти — на глині, петрофіти — на скелях.
Галофіти (солестійкі рослини) мешкають на засолених землях, тоді як глікофіти — на незасолених. Серед галофітів розрізняють еугалофітів (накопичують солі), кріногалофітів (виділяють їх через залози) та глікогалофітів (мають кореневий бар’єр проти надлишку солей).

## Slide 23
Ліхеноіндикація
Один із провідних дослідників у галузі ліхенології, Х. Трас, запропонував класифікацію методів ліхеноіндикації — тобто визначення стану навколишнього середовища за лишайниками. Учений виділив три основні групи таких методів.
До першої групи він відніс методи, що дозволяють вивчати зміни у будові та життєвих функціях лишайників під дією забруднювачів. Друга група ґрунтується на аналізі видового складу лишайників, які мешкають у регіонах із різним рівнем забруднення атмосфери. Третя група охоплює дослідження лишайникових угруповань у цілому та складання спеціальних ліхенокарт, які відображають екологічний стан території.

## Slide 24
У межах першої групи найзручніше використовувати індикаторні види лишайників, тобто ті, які швидко реагують на погіршення якості середовища. Класичним прикладом є гіпогімнія роздута, яку часто застосовують у наукових дослідженнях. Зокрема, у Північній Фінляндії під час аналізу впливу сталеливарних підприємств учені збирали зразки цього лишайника на різних відстанях від джерела викидів. У міру наближення до заводу суттєво змінювалися такі показники, як кислотність клітинного соку, електропровідність, вміст хлорофілу, сірки та заліза в слані, а також ступінь пошкодження фотобіонта.
Стан водоростей у складі лишайників можна спостерігати за допомогою флуоресцентного мікроскопа: здорові клітини випромінюють червоне світіння, тоді як ушкоджені змінюють колір від коричневого до жовтогарячого, а згодом стають білими.
гіпогімнія роздута

## Slide 25
Щоб оцінити стійкість лишайників до впливу забруднювачів, використовують метод трансплантації, тобто пересадження рослин у забруднені зони. Уперше цей метод застосував німецький учений Ф. Арнольд у 1892 році, коли переніс кілька надґрунтових видів із сільської місцевості до Мюнхена. Усі пересаджені зразки швидко загинули. Подібні результати отримали естонські дослідники 1959 року, пересадивши п’ять арктоальпійських лишайників із Хібін до Ботанічного саду Тартуського університету — через рік усі вони загинули, крім нефроми арктичної, яка виявилася найвитривалішою.
Існує кілька способів трансплантації:
надґрунтові лишайники переносять разом із шаром ґрунту (20×20 або 50×50 см),
рунисті — у пластикових контейнерах чи сіточках,
епіфітні — разом із фрагментами кори або гілок.
Після певного часу (від кількох тижнів до місяців) проводять повторне дослідження, оцінюючи ступінь пригнічення лишайників. Цей метод дає змогу визначити індивідуальну стійкість видів.

## Slide 26
Залежно від реакції на забруднення лишайники поділяють на три основні групи:
Надзвичайно чутливі, які зникають при перших ознаках забруднення;
Помірно чутливі, що з’являються після зникнення перших, більш чутливих видів;
Толерантні, тобто найбільш витривалі до дії токсичних речовин.
Стійкість лишайників може залежати як від зовнішніх факторів (наприклад, ступеня змочуваності слані), так і від внутрішніх характеристик — щільності корового шару, проникності клітин, наявності речовин, здатних нейтралізувати кислотні опади. На підставі цих особливостей створюються шкали толерантності лишайників, які використовують для визначення рівня забруднення території.
Х. Трас розробив шкалу полеотолерантності епіфітних лишайників, що складається з десяти класів.
1–3 класи охоплюють види, які зростають лише у природних, незайманих ландшафтах.
4–6 класи — це лишайники, які трапляються у помірно окультурених місцевостях (парки, малі міста, передмістя).
7–10 класи — види, що пристосувалися до сильно урбанізованого середовища великих міст.

## Slide 27
Цікаво, що іноді лишайники виживають завдяки випадковим сприятливим обставинам. Так, вони частіше ростуть на дахах чи старих деревах, де є пташиний послід — природне джерело поживних речовин. На їхнє виживання впливають також напрямки панівних вітрів, які приносять або, навпаки, відводять шкідливі гази та пил.
Ліхенологічні карти дозволяють відстежувати зміни якості повітря протягом 20–50 років. Вони є економічно доступними й можуть частково замінити фізико-хімічні методи аналізу, які потребують складного обладнання. Для створення таких карт необхідно детально вивчити ліхенофлору досліджуваної місцевості.

## Slide 28
Під час обстеження, наприклад, парку, лишайники описують на пробних ділянках — зазвичай на кожному п’ятому дереві. На стовбурі встановлюють рамку 10×10 см, розділену на сітку 1×1 см, і фіксують усі види, що трапляються в межах площі, відсоток їх покриття та життєвий стан (наявність плодових тіл, колір, щільність слані). Такі спостереження проводять у кількох точках кожного дерева — біля основи й на висоті 1–1,5 м.
Отримані результати використовують для складання різних типів карт:
карт поширення певного виду;
карт його кількісного розподілу;
карт різноманіття видів лишайників у межах досліджуваної території.
Таким чином, ліхеноіндикація є одним із найефективніших методів біомоніторингу стану атмосфери. Вона не потребує дорогого обладнання, дозволяє отримувати довготривалі спостереження та наочно відображати рівень забруднення. Водночас слід враховувати, що лишайники реагують і на природні фактори — температуру, вологість, освітленість, тому важливо відокремлювати ці впливи від дії антропогенних забруднювачів.

## Slide 29
Основи ентомобіоіндикації
Сучасний етап розвитку людства характеризується глобальним впливом антропогенних факторів на біосферу, що призводить до істотних змін у стані природних екосистем. В умовах зростання рівня забруднення довкілля постає потреба у нових підходах до оцінювання стану природних систем і розробки ефективних заходів їхнього захисту.
Одним із найперспективніших напрямів у цій сфері є використання біоіндикаторів — організмів, які відображають вплив діяльності людини на природні угруповання. Серед таких організмів важливе місце посідають комахи, що використовуються у системі ентомобіоіндикації.
Комахи є надзвичайно зручною групою для біоіндикаційних досліджень завдяки своїй видовій і екологічній різноманітності, різній чутливості до забруднення та специфічним реакціям на вплив навколишнього середовища. У наукових роботах накопичено значний обсяг інформації щодо змін параметрів популяцій комах під дією антропогенних чинників, що дозволяє використовувати їх як надійні індикатори стану екосистем.

## Slide 30
При оцінці екологічного стану територій біоіндикаційне значення мають такі характеристики популяцій комах:
Щільність популяцій. У зонах з антропогенним впливом чисельність одних видів зменшується, інших — збільшується, у деяких не змінюється або варіює стрибкоподібно.
Динаміка популяцій. Аналіз фазових портретів (графічне співвідношення щільності популяції та коефіцієнта розмноження) дозволяє моделювати зміни чисельності видів у часі.
Фенотипова структура. Зміни співвідношення морфологічних форм можуть свідчити про забруднення, наприклад, зростання частки темнозабарвлених (меланістичних) особин у популяціях.
Асиметрія морфологічних ознак. Підвищення асиметрії вказує на генетичні порушення, викликані впливом забруднення, температурних або радіаційних факторів.
Статева структура. Співвідношення самців і самок може змінюватися під впливом стресових факторів середовища, що дає можливість оцінити ступінь антропогенної трансформації екосистеми.
Просторовий розподіл. Комахи реагують на зміни мікроклімату, ландшафтну структуру, вплив пестицидів, важких металів, агротехнічні та лісогосподарські заходи.
Сезонна динаміка. Річні цикли активності імаго залежать від кліматичних умов, фотоперіоду та температури. Зміни у сезонній структурі можуть бути індикатором порушень екологічної рівноваги.
Розміри тіла. Для популяцій у зонах з підвищеним антропогенним навантаженням спостерігається тенденція до збільшення середніх розмірів тіла.
Спектр життєвих форм. Аналіз життєвих форм імаго дозволяє оцінити структурні зміни у складі угруповань під дією антропогенних факторів.

## Slide 31
10. Чисельність екологічних груп. У забруднених біотопах зростає кількість еврибіонтних (убіквістних) видів, тоді як стенобіонтні — зникають. Це є об’єктивним показником деградації природного середовища.
11. Індекс угруповання. Цей показник відображає ступінь антропогенного впливу на біотоп і дозволяє оцінити стан екосистем без обов’язкового порівняння з еталонними ділянками.
12. Поділ за ставленням до антропогенних факторів.
Антропофільні види — витривалі до антропогенного навантаження, переважають у міських і сільськогосподарських ландшафтах.
Антропоіндиферентні види — трапляються і в природних, і в помірно змінених екосистемах.
Антропофобні види — зберігаються лише у природних, незайманих середовищах.
Рівень антропогенного навантаження також можна оцінювати за видовим складом, динамікою домінування, вертикальним розподілом ґрунтових комах, морфологічними, біохімічними, цитогенетичними та поведінковими змінами, що виникають унаслідок забруднення.
Багато пестицидів, важкі метали та радіонукліди мають мутагенну або тератогенну дію, тому доцільно застосовувати цитогенетичні методи контролю, наприклад, виявлення хромосомних аберацій у соматичних клітинах комах.

## Slide 32
Під час вибору модельних видів для ентомобіоіндикації керуються низкою критеріїв: добра вивченість біології виду, широкий ареал, низька здатність до міграції, антисинантропність, висока чутливість до змін середовища, легкість збору і достатня чисельність для проведення серій спостережень.
Перед початком досліджень обґрунтовують критерії чистоти й забрудненості середовища, визначають рівні токсичності, напрямки міграції токсикантів у трофічних ланцюгах. Для об’єктивності аналізу необхідно проводити спостереження у трьох градаціях антропогенного навантаження — низькому, середньому та високому.
Ентомобіоіндикація має три основні напрями:
добір видів-біомоніторів і прогнозування ранніх змін у середовищі;
оцінка стану окремих компонентів біоти;
діагностика стану екосистеми в цілому.
Після визначення потенційних біоіндикаторів розробляють комплексну програму діагностики екосистеми, що включає систему тестів для аналізу реакцій комах на забруднення та моделювання процесів адаптації.
Таким чином, ентомобіоіндикація є важливим інструментом комплексного екологічного моніторингу. Її застосування дозволяє оперативно виявляти негативні зміни у довкіллі, спричинені антропогенними факторами, та сприяє збереженню біорізноманіття природних екосистем.

## Slide 33
ВИСНОВОК
Біоіндикація є одним із найважливіших методів сучасного екологічного моніторингу, що дає можливість оцінювати стан екосистем комплексно, на основі реакцій живих організмів на зміни навколишнього середовища. Її головна перевага полягає у здатності виявляти навіть незначні відхилення у функціонуванні природних систем, які часто залишаються непоміченими при використанні лише фізико-хімічних методів аналізу.
Рослини, тварини, гриби та мікроорганізми виступають чутливими біоіндикаторами, що відображають рівень забруднення повітря, води, ґрунтів, а також стан трофічних ланцюгів і біогеоценозів у цілому. Лишайники, мохи та вищі рослини сигналізують про зміну складу атмосфери й накопичення токсичних речовин; ґрунтові безхребетні й мікроорганізми відображають якість ґрунтів та процеси їх деградації; комахи — структуру і стабільність біоценозів, рівень антропогенного навантаження та напрямок екологічних змін.

## Slide 34
Кожна група біоіндикаторів виконує свою роль у багаторівневій системі оцінки стану екосистем, забезпечуючи можливість визначення як локальних, так і глобальних наслідків впливу людини. Зокрема, ентомобіоіндикація дозволяє глибше зрозуміти механізми адаптації живих організмів до забруднення та прогнозувати довгострокові зміни у природних комплексах.
Отже, біоіндикаційні методи є ефективним, надійним і екологічно обґрунтованим інструментом оцінки стану довкілля. Вони не лише дають змогу своєчасно виявляти деградаційні процеси, а й формують наукову основу для прийняття управлінських рішень щодо збереження, відновлення та раціонального використання природних ресурсів. Розвиток систем біоіндикації є важливим кроком до забезпечення екологічної стабільності та сталого розвитку суспільства.