## Slide 1
КАТАСТРОФА БЕЗ МЕЖ
Наслідки підриву Каховської ГЕС: Екологічна трагедія та виклики для України та Чорноморського регіону.
Підрив Каховської ГЕС 6 червня 2023 р. призвів до водно-екологічної катастрофи, що проявилася затопленням значних територій, людськими жертвами, втратою унікальних екосистем, забрудненням довкілля і величезними збитками.

## Slide 2
Масштаб та історичне значення Каховського водосховища
Каховська гребля та гідроелектростанція (збудовані у 1950–1956 роках) слугували основою для Каховського водосховища — одного з найбільших штучних водойм України, розташованого вище за течією Дніпра на території Херсонської, Запорізької та Дніпропетровських областей.
Водосховище було ключовим водозабірним вузлом Дніпровського каскаду ГЕС. Воно також мало вирішальне значення для ведення рибного промислу і формування екосистеми півдня України, включаючи Дніпровсько-Бузьке гирло.
Як найнижче з резервуарів Дніпровського каскаду, Каховське водосховище було місцем скиду всіх відходів вище за течією Дніпра, зокрема підприємств нафтопереробної, металургійної, хімічної та видобувної промисловості.

## Slide 3
Соціально-економічні та водні наслідки для регіону
Дефіцит води для населення
За оцінками ООН, 700 тис. людей втратили належний доступ до безпечної питної води. Єдиним шляхом є збільшення частки підземних вод у водопостачанні.
Деградація ґрунтів
Затоплення понад 75 тис. га земель призвело до деградації ґрунтового покриву. Осушення водосховища та припинення зрошення спричинять зниження рівня ґрунтових вод, засолення та опустелення орних земель.
Локальні втрати
Херсонська область зазнала найбільших еколого-ресурсних і соціально-економічних втрат. Наслідки катастрофи проявлятимуться десятиріччями, впливаючи на наступні покоління.

## Slide 4
Катастрофічне забруднення та токсичні загрози
Через підрив греблі до Дніпра потрапила велика кількість забруднювачів,
включно з нафтопродуктами та стічними водами.
Забруднення Чорного моря
Забруднена вода з водосховища поширилася до Дунаю, охопивши понад 7 300 км² північно-західного шельфу Чорного моря.
Виявлено сильне забруднення нафтопродуктами та органічними речовинами на площі близько 6 000 км².
У молюсках та рибі спостерігається значне перевищення норм вмісту шкідливих речовин.
Загроза від промислових об'єктів та мін
Було затоплено 134 об’єкти, серед яких 24 небезпечні промислові підприємства зі шкідливими речовинами. Це створило серйозні екологічні та санітарно-епідеміологічні ризики.
Паводок також спричинив змив з забруднених територій мін, боєприпасів та інших систем озброєння, що ускладнює розмінування.

## Slide 5
Мули Каховського водосховища: бомба уповільненої дії
Придонні відкладення Каховського водосховища, які накопичувалися десятиліттями, становлять окрему небезпеку. Їхня висота може перевищувати десять метрів.
Накопичені забруднювачі
Мули містять забруднювачі від промислових підприємств Запоріжжя, Дніпра, Кам'янського та інших населених пунктів.
Отруйні речовини
У відкладеннях виявлено отруйні хімічні речовини: солі, важкі метали, хлорорганічні сполуки та навіть ДДТ (дуст).
Небезпека для сільського
господарства
Раніше ідея використовувати ці мули (сапропель) як добрива була відкинута через їхній токсичний склад.
Це "багатство" посилює антропогенне навантаження на Чорне море у сотні разів, разом з уже існуючими забрудненнями від річок Дунай, Дністер та Дніпро.

## Slide 6
Екологічні втрати: вплив на біорізноманіття
Внаслідок затоплення під загрозою опинились популяції 251 виду диких тварин і рослин, що мають різний природоохоронний статус. Постраждало 333 тис. га природоохоронних територій.
Втрата місць гніздування
Знищено важливі місця гніздування водно-болотних і прибережно-водних птахів. Деяким видам знадобиться 3–7 років для відновлення чисельності.
Катастрофа іхтіофауни
Осушення водосховища призвело до катастрофічної втрати прісноводних промислових видів риб. На відновлення екосистеми знадобиться щонайменше 7–10 років.
Знищення лісів та Заповідників
Затоплено та частково знищено 64 428 га лісів. Пошкоджень зазнали 59 національно визначених природоохоронних територій, включаючи біосферний заповідник «Асканія-Нова».
Радикально змінені водні умови вже спричинили тривалі наслідки, які з часом лише посилюватимуться. Чимало негативних наслідків є незворотними.

## Slide 7
Зміни клімату та формування мікроклімату регіону
Каховське водосховище відігравало важливу роль у регулюванні мікроклімату та підтримці водного балансу півдня України, який характеризується катастрофічним рівнем водного дефіциту.
Ефект охолодження
Завдяки бризовим явищам та випаровуванню водосховище забезпечувало охолодження, додаткове зволоження повітря та більш рівномірний розподіл дощів.
Температурний тиск
Після руйнування ГЕС зафіксовано значне зростання температури ґрунту та повітря, що посилює температурний стрес екосистем. У липні 2024 року температура повітря сягала +40,5–42,0°С.
Хаос хмарності
Зникнення водосховища призвело до хаотичних процесів переміщення хмар, зменшення частоти опадів та дефіциту ґрунтової вологи. Це знижує біокліматичну продуктивність агроценозів.

## Slide 8
Небезпека вітрової ерозії та торф’яних пожеж
Втрата водного покриву та посилення кліматичних змін призвели до нових загроз, які можуть призвести
до швидкої деградації ґрунтів та лісів.
Пилові бурі та втрата ґрунту
Посухи та сильні вітри (20–30 м/с) спричинили катастрофічну втрату верхнього шару ґрунту (понад 600 т/га). Прогнозуються щорічні втрати ґрунту 60–75 т/га, а в епіцентрі буревіїв — до 4–5 см на рік.
Це означає, що за 7–11 років верхній родючий шар ґрунту буде втрачено.
Плавневі системи, що формувались роками, сформували торфовища. Тепер, через пересихання, вони можуть горіти місяцями, створюючи підземні пожежі, які майже неможливо загасити.

## Slide 9
Відновлення природи та стратегічні сценарії
Незважаючи на катастрофу, природа на місці колишнього водосховища почала стрімко відновлюватися, що відкриває унікальні можливості, але й ставить питання щодо майбутнього території.
Формування
заплавного лісу
Проросло до 40 мільярдів насінин дерев, що потенційно може призвести до формування найбільшого в степовій зоні України заплавного лісу (понад 1000 км²).
Відновлення
"Великого Лугу"
Вперше за 70 років почали відновлюватися фрагменти природних біотопів історичного комплексу «Великий Луг» (ліси, болота, луги).
Повернення аборигенної фауни
До річки повертаються типові представники фауни, наприклад, дунайський осетр, що перебуває під загрозою знищення.
Незважаючи на значний потенціал відновлення, на державному рівні відсутня затверджена стратегія подальшого використання території.
Обговорюються суперечливі сценарії: відновлення гідровузла, осушення для агросектора або
підтримка природного відновлення.
Важливий фактор: мул змінив склад ґрунту, сприяючи росту вербових лісів, які раніше тут не росли.

## Slide 10
Заключні висновки: глобальні наслідки та майбутні виклики
Наслідки Каховської трагедії виходять далеко за межі України, впливаючи на весь Чорноморський регіон, а також на глобальні екологічні системи.
Загроза Чорноморському регіону
Забруднена вода спровокує масове цвітіння моря. Течія рознесе токсичні речовини до Румунії, Болгарії, Туреччини та держави-агресорки.
Посилення кліматичних змін
Втрата водосховища підсилює дефіцит зволоження і температурний стрес, прискорюючи опустелення в зоні ризикового землеробства.
Потреба в стратегії
Для забезпечення стійкості екосистем та виживання населення необхідне негайне державне завдання із забезпечення водою та стратегія використання території колишнього водосховища.
Наслідки цієї катастрофи проявлятимуться десятиріччями та ще вплинуть не на одне покоління мешканців України та Азово-Чорноморського регіону.