## Slide 1
Архітектура обчислювальних систем
Лекція 1: Комп’ютерна система та виконання програм

## Slide 2
ВСТУП
Про що цей курс
Як влаштований комп'ютер
Розберемо внутрішню будову та принципи роботи
Як він виконує програми
Дізнаємося про процес виконання коду
Чому це важливо
Розуміння архітектури робить вас кращим ІТ-спеціалістом

## Slide 3
Навіщо програмісту знати архітектуру
Чому програма може працювати повільно
Розуміння апаратних обмежень допомагає оптимізувати код
Чому виникають помилки
Знання архітектури допомагає знаходити причини збоїв
Як «залізо» впливає на код
Апаратна платформа визначає можливості програмного забезпечення

## Slide 4
ПЛАН ЛЕКЦІЇ
Що ми вивчимо сьогодні
01
Що таке комп'ютерна система
Визначення та основні компоненти
02
З яких частин вона складається
Процесор, пам'ять, пристрої введення-виведення
03
Як виконується програма
Покроковий процес обробки команд

## Slide 5
Ключові поняття лекції
Комп'ютер
Електронний пристрій для обробки інформації
Процесор
Центральний обчислювальний пристрій
Пам'ять
Місце зберігання даних і програм
Програма
Послідовність команд для виконання

## Slide 6
Як працює комп'ютер
Отримує дані
Введення інформації через пристрої вводу
Обробляє
Виконання обчислень і операцій
Видає результат
Виведення результатів на екран або інші пристрої

## Slide 7
БЛОК 2
Що таке комп'ютерна система
Комп'ютер
Апаратна частина
Програми
Програмне забезпечення
Комп'ютерна система = апаратне + програмне забезпечення як єдине ціле

## Slide 8
Основні частини комп'ютерної системи
Процесор
Виконує обчислення та керує роботою
Пам'ять
Зберігає дані та програми
Пристрої введення/виведення
Взаємодія з користувачем та зовнішнім світом

## Slide 9
Процесор (CPU)
«Мозок» комп'ютера
Центральний процесор виконує всі обчислювальні операції
Основна функція: виконання команд програми одна за одною
Обробка даних
Керування іншими компонентами
Виконання арифметичних операцій

## Slide 10
Пам'ять комп'ютера
Оперативна пам'ять (RAM)
Швидка, тимчасова пам'ять для активних програм і даних
Зберігає програми під час роботи
Втрачає дані при вимкненні
Призначення
Забезпечує швидкий доступ процесора до необхідної інформації
Зберігає код програм
Зберігає дані для обробки

## Slide 11
Постійна пам'ять
Жорсткий диск (HDD)
Механічний пристрій зберігання
Твердотільний накопичувач (SSD)
Швидший, без рухомих частин
Призначення: довготривале зберігання файлів, документів, програм

## Slide 12
Пристрої введення
Клавіатура
Введення тексту та команд
Миша
Керування курсором та вибір об'єктів
Камера
Захоплення зображень та відео

## Slide 13
Пристрої виведення
Монітор
Відображення інформації на екрані
Принтер
Друк документів на папері
Колонки
Відтворення звуку

## Slide 14
Як частини комп'ютера взаємодіють
Процесор
Надсилає команди
Пам'ять
Передає дані
Пристрої
Обмінюються інформацією
Всі компоненти з'єднані через системну шину — канал передачі даних

## Slide 15
Узагальнена схема комп'ютера
Процесор (CPU)
Пам'ять
Зберігання інструкцій і даних
I/O Пристрої
Введення та виведення даних
Ця базова архітектура використовується в усіх сучасних комп'ютерах

## Slide 16
Приклад: запуск простої програми
1
Натискаємо іконку
Користувач подвійним кліком запускає програму
2
Завантаження в пам'ять
Операційна система копіює програму з диска в RAM
3
Процесор починає роботу
CPU отримує першу команду і починає виконання
4
Програма працює
Виконуються команди, обробляються дані

## Slide 17
БЛОК 3
Як влаштований класичний комп'ютер
Проста та елегантна модель
Базова архітектура, яка лежить в основі всіх сучасних комп'ютерів
Розроблена в 1940-х роках
Використовується досі
Основа для розуміння роботи ПК

## Slide 18
Модель фон Неймана
Джон фон Нейман
Математик і фізик, запропонував модель у 1945 році
Основна ідея
Програма зберігається в пам'яті разом з даними
Революційна концепція: до цього програми задавалися апаратно через перемикачі

## Slide 19
Частини моделі фон Неймана
Процесор
Пам'ять
Введення
Виведення
Шина даних

## Slide 20
Програма в пам'яті
Команди програми
Інструкції для процесора
Дані програми
Інформація для обробки
Обидва типи інформації зберігаються в одній пам'яті
Ключова особливість: немає різниці між командами і даними на рівні зберігання

## Slide 21
Чому це зручно
Гнучкість
Можна легко змінювати програми без зміни апаратури
Завантаження різних програм
Оновлення програмного забезпечення
Універсальність
Один комп'ютер може виконувати будь-які задачі
Текстовий редактор
Ігри
Наукові розрахунки

## Slide 22
Обмеження моделі
Швидкість передачі даних
Процесор часто чекає на дані з пам'яті — «вузьке горло фон Неймана»
Послідовне виконання
Команди виконуються одна за одною, не завжди оптимально
Сучасні процесори використовують кеш-пам'ять та паралелізм для подолання цих обмежень

## Slide 23
Чи використовуються ці принципи зараз
Так, у всіх сучасних ПК
Базові принципи залишаються незмінними:
Програма в пам'яті
Послідовне виконання команд
Єдина адресна пам'ять
Але з покращеннями: багатоядерність, кеш, конвеєризація

## Slide 24
Схема моделі фон Неймана
Модель фон Неймана
Центральний процесор
CPU: ALU та блок керування
Пристрої виведення
Виведення результатів
Пам'ять
Зберігає програми і дані
Блок керування
Керує виконанням команд
Арифметико-логічний пристрій
Виконує обчислення та операції
Пристрої введення
Надходження даних у систему

## Slide 25
Підсумок моделі фон Неймана
Базова ідея
Програма зберігається в пам'яті як дані
Основа курсу
Розуміння цієї моделі — фундамент для вивчення архітектури
Актуальність
Принципи використовуються в усіх сучасних комп'ютерах

## Slide 26
БЛОК 4
Поняття програми
Програма — це послідовність команд для комп'ютера
Кожна команда вказує процесору, що саме потрібно зробити
Обчислити значення
Зберегти результат
Вивести на екран

## Slide 27
Приклади програм
Калькулятор
Виконує математичні обчислення за командами користувача
Текстовий редактор
Обробляє текст, форматує документи, зберігає файли
Кожна програма — це набір інструкцій, які комп'ютер виконує крок за кроком

## Slide 28
Мови програмування
Зрозумілі людині
Python, Java, C++ — мови високого рівня
Потребують перекладу
Комп'ютер не розуміє їх напряму
Машинний код
Мова, яку розуміє процесор

## Slide 29
Переклад програми для комп'ютера
1
Компіляція
Переклад всієї програми одразу в машинний код
2
Інтерпретація
Переклад і виконання команд по одній
Результат: програма перетворюється на команди, які процесор може виконати

## Slide 30
Машинна мова
Мова процесора
Команди у вигляді нулів та одиниць
Безпосереднє виконання
Процесор розуміє тільки цю мову
10110000 01100001 // Приклад машинного коду 11000011 // Кожен байт — команда або дані
Програмісти рідко пишуть машинний код напряму — використовують мови високого рівня

## Slide 31
Де зберігається програма під час роботи
В оперативній пам'яті (RAM)
Коли ви запускаєте програму:
Вона копіюється з диска в RAM
Процесор читає команди з RAM
Дані також зберігаються в RAM
RAM набагато швидша за диск, тому програми працюють ефективно

## Slide 32
Запуск програми
1
Операційна система отримує запит
Користувач клікає на іконку програми
2
ОС завантажує програму в пам'ять
Код програми копіюється з диска в RAM
3
ОС передає керування процесору
Процесор починає виконувати першу команду
4
Програма працює
Виконання команд продовжується до завершення

## Slide 33
Процес виконання програми
Крок 1
Процесор читає першу команду з пам'яті
Крок 2
Виконує цю команду
Крок 3
Переходить до наступної команди
Повторення
Цикл продовжується до кінця програми
Команда за командою — процесор виконує інструкції послідовно

## Slide 34
Завершення роботи програми
Результат
Програма виводить результати роботи (на екран, у файл тощо)
Звільнення пам'яті
Операційна система очищає RAM від коду та даних програми
Повернення ресурсів
Процесор стає доступним для інших програм

## Slide 35
БЛОК 5
Команда процесора
Що треба зробити
Кожна команда містить:
Операцію: додати, відняти, скопіювати
Операнди: над чим виконувати операцію
Приклад: ADD A, B — додати значення B до A

## Slide 36
Регістри процесора
16
Типова кількість
Регістрів загального призначення
100x
Швидкість
Швидші за RAM у ~100 разів
Регістри — це дуже швидка пам'ять всередині процесора для тимчасового зберігання даних

## Slide 37
Лічильник команд
Спеціальний регістр, який вказує на наступну команду в пам'яті
Як працює:
Зберігає адресу поточної команди
Після виконання команди збільшується
Вказує на наступну команду
Завдяки лічильнику процесор знає, яку команду виконувати далі

## Slide 38
Цикл роботи процесора
Fetch
Вибірка команди
Decode
Декодування
Execute
Виконання
Цей цикл повторюється мільярди разів на секунду

## Slide 39
Вибірка команди (Fetch)
01
Процесор читає адресу з лічильника команд
02
Звертається до пам'яті за цією адресою
03
Завантажує команду в спеціальний регістр

## Slide 40
Розуміння команди (Decode)
Процесор визначає:
Тип операції: додавання, множення, копіювання
Операнди: які регістри або адреси пам'яті використовувати
Наступні дії: які блоки процесора задіяти
Блок керування аналізує код команди і готує виконання

## Slide 41
Виконання команди (Execute)
Обчислення
Арифметико-логічний пристрій (ALU) виконує операцію
Копіювання
Переміщення даних між регістрами або пам'яттю
Перехід
Зміна лічильника команд для переходу до іншої частини програми

## Slide 42
Запис результату
Результат обчислення готовий
ALU завершив операцію
Збереження в регістр
Результат записується в цільовий регістр
Або в пам'ять
За необхідності дані зберігаються в RAM
Після запису результату процесор готовий до наступної команди

## Slide 43
Цикл у цілому: Fetch – Decode – Execute
Fetch
Decode
Execute
Writeback
Цей базовий цикл — основа роботи будь-якого процесора

## Slide 44
Простий приклад: додавання двох чисел
Команда: ADD R1, R2
Додати вміст регістра R2 до R1
Fetch
Процесор завантажує команду з пам'яті
Decode
Визначає: операція додавання, операнди R1 і R2
Execute
ALU додає значення: R1 = R1 + R2
Результат
Сума зберігається в регістрі R1

## Slide 45
БЛОК 6
Що сьогодні дізналися
Комп'ютерна система
Апаратне + програмне забезпечення як єдине ціле
Програма
Послідовність команд, що зберігається в пам'яті
Виконання команд
Цикл Fetch-Decode-Execute в процесорі

## Slide 46
Основні терміни
CPU (Central Processing Unit)
Центральний процесор — «мозок» комп'ютера
Пам'ять (Memory)
RAM для тимчасового зберігання, диск для постійного
Програма (Program)
Набір інструкцій для виконання задачі
Команда (Instruction)
Одна операція, яку виконує процесор

## Slide 47
Типові помилки у розумінні
«Комп'ютер думає»
Неправильно: Комп'ютер не думає, він лише виконує команди
Правильно: Процесор механічно обробляє інструкції програми
«Програма сама працює»
Неправильно: Програма не має власної волі
Правильно: Програма — це пасивний набір команд, які виконує процесор

## Slide 48
Як це знадобиться далі
Програмування
Розуміння того, як код перетворюється на команди процесора
Операційні системи
Як ОС керує процесором, пам'яттю та програмами
Мережі
Як комп'ютери обмінюються даними через апаратні інтерфейси
Базове розуміння архітектури — фундамент для всіх ІТ-дисциплін

## Slide 49
Що буде в наступних лекціях
Процесор детальніше
Архітектура CPU, конвеєр, багатоядерність
Ієрархія пам'яті
Регістри, кеш, RAM, диск — швидкість і обсяг
Кеш-пам'ять
Як кеш прискорює роботу комп'ютера

## Slide 50
Питання та обговорення
Час для запитань
Обговоримо незрозумілі моменти та підготуємося до лабораторної роботи
Які питання виникли під час лекції?
Що потребує додаткового пояснення?
Готові до практичних завдань?
Наступне заняття: лабораторна робота з моделювання простих команд процесора