Министерство образования и науки Украины

Запорожская государственная инженерная академия

Кафедра теплоэнергетики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

по курсу Нагнетатели и тепловые двигатели

Тема: Испытание мембранного компрессора

Выполнил:                                                 		  ст.гр. ТЭ – 2 – 02 										  Чейлытко А.А.

Принял:                                                            доцент к.т.н. Мурай С.В.

Запорожье,2004

Цель работы: ознакомиться с принципом работы мембранного компрес-сора;  определить  основные  показатели работы компрессора и построить ос- новные экспериментальные характеристики.

Описание экспериментальной установки

Рис 2.1 — Схема экспериментальной компрессорной установки

Установка состоит из компрессора 3 мембранного типа,  электродвигате- ля 1, ресивера 5, трубок для движения воздуха и приборов для регулирования и контроля работы компрессора.

Воздух, всасываемый из атмосферы, попадает в рабочую  полость  комп- рессора,  где  сжимается и через нагнетательный клапан попадает  в  ресивер. На входе в компрессор установлен прибор для измерения расхода воздуха 7 – реометр. Давление сжатого воздуха измеряется манометром 4.

Порядок проведения опыта

Ознакомиться  с  устройством  экспериментальной  установки  и  опреде- лить градуировку шкалы приборов.

Открыть  вентиль  сброса  воздуха из ресивера в атмосферу 6 и запустить  компрессор. Прогреть установку, дав ей проработать 1-2 мин.

Постепенным  прикрытием  вентиля  6  повысить давление в ресивере до   0,4   После  наступления  установившегося  режима  (через  1-2  мин)  снять  показания  приборов.  Измерения  повторить при давлениях в ресивере 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4

Результаты измерений при каждом режиме занести в табл. 3.1.

Таблица 3.1 — Журнал наблюдений

| Наименова-ние измеря-емых пара-метров | Обозна-чение | Единица | Номер измерения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показания реометра |  |  | 15,1 | 12,1 | 10,5 | 8,2 | 6,3 | 5 | 4,8 |
| Давление на выходе из компрессора |  |  | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Показания ваттметра |  | ед. приб. | 13,8 | 14,1 | 14 | 14 | 13,8 | 13,6 | 13,6 |
| Температура всасываемо-го воздуха |  |  | 21,5 |
| Барометриче-ское давление |  | мм.рт.ст | 766 |
| Частота вращения вала компрессора |  | об/мин | 1420 |

Обработка результатов опыта

Режим 1.

Секундная производительность компрессора,

где — производительность компрессора, найденная по тарировочному гра-  фику при соответствующем значении .

Мощность на валу компрессора,

где — коэффициент  пересчета,  зависящий от схемы включения  ватт- метра (цена деления ваттметра); — КПД  электродвигателя,  определяется  по  паспортным  данным, ; —  КПД  клиноременной  передачи,

Степень повышения давления:

где , — абсолютные значения давлений,

Изотермическая мощность компрессора,

Коэффициент полезного действия изотермический:

Удельная мощность компрессора,

Режим 2.

Режим 3.

Режим 4.

Режим 5.

Режим 6.

Режим 7.

Таблица 3.2 — Результаты расчета

| Наименование расчетных параметров | Обозна-чение | Единица | Номер опыта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Производительность |  |  | 1,2 | 1,12 | 1,07 | 0,97 | 0,87 | 0,8 | 0,78 |
| Степень повышения давления |  | — | 1,192 | 1,384 | 1,576 | 1,768 | 1,961 | 2,153 | 2,345 |
| Мощность на валу компрессора |  |  | 156,49 | 159,9 | 158,76 | 158,76 | 156,49 | 154,22 | 154,22 |
| Удельная мощность |  |  | 130,41 | 142,77 | 148,374 | 163,67 | 179,874 | 192,775 | 197,718 |
| Изотермическая мощность |  |  | 0,0215 | 0,0372 | 0,04973 | 0,05648 | 0,05982 | 0,06264 | 0,06788 |
| Изотермический КПД |  | % | 13,753 | 23,265 | 31,325 | 35,573 | 38,224 | 40,617 | 44,018 |

Вывод: построенная по данным, полученным в ходе испытания,  индиви- дуальная характеристика  центробежного  вентилятора,  близка к ожидаемой. Некоторые расхождения в графиках можно объяснить погрешностями прове-  дения испытания.