## Slide 1: Напівпровідникові діоди та їх використання

## Slide 2
Діод — електронний прилад з двома електродами, що пропускає електричний струм лише в одному напрямку.
Чотири діода і діодний міст

## Slide 3
Види діодів
електровакуумні
напівпровідникові
Скляна колба
Пластина
Нитка

## Slide 4
Напівпровідниковий діод – це напівпровідниковий прилад з одним випрямим електричним переходом і двома зовнішніми виводами.
Типовий представник напівпровідникових діодів. На корпусі приладу катод позначається кільцем або крапкою.

## Slide 5
Випрямним електричним переходом в напівпровідникових діодах може бути електронно-дірковий перехід, гетероперехід або контакт метал-напівпровідник.

## Slide 6
Електронно-дірковий перехід (p-n перехід) — область контакту напівпровідників p- та n-типу, яка характеризується одностороннім пропусканням електричного струму.

## Slide 7
Гетероперехід - контакт між двома різними за хімічною будовою матеріалами, зокрема напівпровідниками.
Термін вживається на противагу p-n переходу, в якому існує контакт між двома областями одного матеріалу, але з різними домішками, частка яких дуже маленька, тож вони не змінюють зонної структури матеріалу.

## Slide 8
Структура і властивості контактів метал - напівпровідник залежать від розташування рівнів Ферми (конструкція, основні елементи якої працюють на розтягування-стискання) в тім і іншому шарі і від величини роботи виходу, необхідної для переводу електрона з рівня Ферми у вакуум.
Енергетичні діаграми контакту метал – електронний напівпровідник: а) зразки не контактують; б) контакт – електронний напівпровідник n – типу при еφм > еφп; в) контакт метал – напівпровідник n – типу при еφп > еφм.

## Slide 9
За методом отримання переходу бувають:
Точкові
Планарні
діод Шотткі
Класифікацію напівпровідникових діодів проводять за наступними ознаками:

## Slide 10: Точкові
У яких використовується пластинка германію або кремнію з електропровідністю n-типу, завтовшки 0,1…0,6 мм і площею 0,5...1,5 мм²; з пластинкою стикається загострений провідник з нанесеною на вістря домішкою.
При цьому з вістря в основний напівпровідник дифундують домішки, які створюють область з іншим типом електропровідності.
Таким чином, біля вістря утворюється мініатюрний р-n перехід півсферичної форми;

## Slide 11: Планарні
У яких р-n перехід утворюється двома напівпровідниками з різними типами електропровідності, причому площа переходу у різних типів діодів лежить в межах від сотих долей квадратного міліметра до декількох десятків квадратних сантиметрів (силові діоди).
Площинні діоди виготовляються методами сплавлення (вплавлення) або дифузії

## Slide 12: Діод Шотткі
(названий на честь імені німецького фізика Шотткі Вальтера), також відомий, як «діод з гарячими носіями», є напівпровідниковим діодом з низьким значенням падіння прямої напруги, та дуже швидким перемиканням.
Діоди Шотткі використовують перехід метал-напівпровідник, як бар'єр Шотткі, (замість p-n переходу як у звичайних діодів

## Slide 13
Вольт – амперні характеристики переходу Шотткі (1) і p – n переходу (2)

## Slide 14
Германієві
Кремнієві
Арсенідо-галієві
За матеріалом напівпровідникові діоди бувають:
Монокристали арсеніду галію
Германій
Кремній

## Slide 15: За фізичними процесами
Тунельні
Лавинно-прольотні
Фотодіоди
Світлодіоди
Діоди Ганна

## Slide 16: Тунельні(діоди Лео Есакі)
напівпровідникові елементи електричного кола з нелінійною вольт-амперною характеристикою, на якій існує ділянка з від'ємною диференційною провідністю, наявність якої базується на кванотовомеханічних ефектах.
Застосовуються як підсилювачі, генератори тощо
Лео Есакі

## Slide 17: Лавинно-прольотні
напівпровідникові діоди, що працюють в режимі лавинного розмноження носіїв заряду при зворотному зміщенні електричного переходу та призначені для генерування надвисокочастотних коливань

## Slide 18: Фотодіоди
це приймачі оптичного випромінювання, які перетворюють світло, що падає на його фоточутливу область в електричний заряд за рахунок процесів в p-n переході.
Його можна класифікувати як напівпровідниковий діод, в якому використовується залежність його вольт-амперної характеристики від освітленості

## Slide 19: Світлодіоди
напівпровідникові пристрої, що випромінюють некогерентне світло, при пропусканні через них електричного струму (ефект, відомий як електролюмінесценція).
Випромінюване світло традиційних світлодіодів лежить у вузькій ділянці спектру, а його колір залежить від хімічного складу використаного у світлодіоді напівпровідника.

## Slide 20: діоди Ганна
тип напівпровідникових діодів, що використовується для генерації та перетворення коливань у діапазоні НВЧ.
На відміну від інших типів діодів, принцип дії діода Ганна заснований не на властивостях p-n переходів, а на власних об'ємних властивостях напівпровідника.

## Slide 21
Випрямні
Імпульсні
Варикапи
Стабілітрони
Детекторні
Параметричні
Змішувальні
За призначенням напівпровідникові діоди поділяють на

## Slide 22: Випрямні та імпульсні
випрямні напівпровідникові діоди, призначені для перетворення змінного струму в пульсуючий
імпульсні — напівпровідникові діоди, що мають малу тривалість перехідних процесів в імпульсних режимах роботи

## Slide 23
Напівпровідникові діоди, ємність яких керується зворотною напругою, і які призначені для застосування як елементи з електрично керованою ємністю;
Варикапи (діод Джона Джеумма)

## Slide 24: Стабілітрони (діод Зенера)
напівпровідникові діоди, що працюють в режимі зворотного пробою та використовується як джерело опорної напруги;

## Slide 25: Детекторні,параметричні та змішувальні
Детекторні - напівпровідникові діоди, призначені для детектування сигналу;
параметричні — варикапи, що призначені для застосування в діапазоні надвисоких частот у параметричних підсилювачах,
змішувальні — напівпровідникові діоди, призначені для перетворення високочастотних сигналів у сигнал проміжної частоти.

## Slide 26: Історія
У 1873 Фредерік Ґутрай відкрив принцип функціонування вакуумного діода.
Підносячи розжарений метал до додатно зарядженого електроскопа, і не торкаючись його, він зміг розрядити електроскоп, а з від'ємно зарядженим електроскопом такого не траплялося.

## Slide 27
Це відкриття незалежно повторив Томас Едісон у 1880 році.
У часи цього відкриття було незрозуміло, як можна використати цей ефект, але Едісон на всякий випадок запатентував винайдений пристрій.

## Slide 28
Через 20 років, Джон Амброуз Флемінг збагнув, що ефект односторонньої провідності можна використати в радіо.
Він запатентував свій винахід у 1904 році — в Британії, а в 1905 році — в США.

## Slide 29
Принцип роботи напівпровідникового діода відкрив у 1874 році Карл Фердинанд Браун.
Перший радіоприймач з використанням кристалічного діода сконструював Ґрінліф Віттіер Пікард.
Свій винахід він запатентував у 1906 році.
Карл Браун
Ґрінліф Віттіер Пікард

## Slide 30: Виготовлення
Діоди виготовляють з кремнію, германію, селену та інших напівпровідників.
Розглянемо германієвий діод з n-електропровідністю. При високій температурі в нього вплавляють індій, внаслідок чого утворюється ділянка з р-електропровідністю.
На межі цих ділянок утворюється p-n перехід

## Slide 31: Вольт-амперна характеристика

## Slide 32: Рівняння ідеального діода
Вольт-амперну характеристику ідеального діода, тобто діода, в якому не враховується можливість пробою та інші фактори, можна описати рівнянням Шоклі
де I — сила струму,
— сила струму насичення при зворотній напрузі,
— напруга (в прямому напрямку),
— стала Больцмана,
T — температура.
Величину називають термальною напругою.

## Slide 33: Характеристики діодів
Is — струм насичення (тепловий струм)
Rб — опір бази діода
Rа — активний опір
RД — диференційний опір
Cб — бар'єрна ємність
СД — дифузійна ємність
Rтп к — тепловий опір перехід-корпус
КВ — коефіцієнт випростування
φк — контактна різниця потенціалів

## Slide 34: Використання
Діоди широко використовуються в електротехніці, електроніці та радіотехніці.
Діоди використовуються при демодуляції амплітудно-модульованого радіосигналу, тобто виділення низькочастотної складової з високочастотного сигналу.

## Slide 36
Світлодіоди використовуються як джерела світла, а фотодіоди — як його індикатори
Діоди використовуються, також, для вимірювання температури, оскільки падіння напруги на діоді (при прямому включенні) залежить від температури.
Варікапи виконують роль керованої напругою ємності.

## Slide 37
Інше використання діодів — у клавіатурі електронних музичних інструментів.
Для зменшення кількості проводів ці інструменти часто використовують плати клавіатурних матриць. Контролер клавіатури сканує рядки й стовпчики, щоб визначити, яку клавішу натиснув музикант.
Виникає проблема в тому, що при одночасному натисненні на декілька клавіш, струм може текти в зворотному напрямку й викликати фантомні ноти.
Щоб запобігти цьому, клавітатурні матриці мають діод під кожною клавішею.