## Slide 1: ЕЛЕКТРОДИ ТА ПЕРЕТВОРЮВАЧІ БІОСИГНАЛІВ

## Slide 2
Електрод –це обладнання, що має струмоз’ємну поверхню, що контактує з біологічним об'єктом, і вихідні елементи.
При розгляді живих тканин необхідно враховувати дифузію через клітинну мембрану іонів, концентрація яких поза й усередині клітини різна і які здатні проникати через мембрану. Дифузію іонів описують рівнянням Гольдмана, яке використовують для визначення мембранного потенціалу Е:

## Slide 3
Сенсор - цей пристрій (прилад, орган, вузол), що перетворює фізичну (фізико-хімічне) зміну в об'єкті спостереження, його фізична дія в інформаційний сигнал для користувача .
Головними складовими частинами простого сенсору є чутливий елемент і сигналізатор. Реагуючи на ту або іншу дію з боку об'єкту спостереження, чутливий елемент міняє свій стан, а сигналізатор видає про це якийсь зрозумілий користувачеві сигнал. Цей сигнал і є носієм інформації про об'єкт спостереження.

## Slide 4: Класифікація
Сенсори
Фізичні
Хімічні
Реагують на такі параметри, як: температура, тиск, магнітне поле
Реагують на специфічні хімічні реакції

## Slide 5: Класифікація
за вхідною величиною
датчики тиску
датчики температури
датчики концентрації
датчики вологості
датчики положення
датчики радіоактивності
датчики переміщення
датчики вібрації

## Slide 6: Класифікація
за вихідною величиною
електричні
активні
(або генераторні)
пасивні
(або параметричні)
не електричні

## Slide 7: Класифікація
за принципом дії
магнітоелектричні
п’єзоелектричні
тензорезистивні
піроелектричні

## Slide 12
ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРІВ ПІД ЧАС ШКІРНО-ЕЛЕКТРОДНОГО КОНТАКТУ
Еквівалентна схема, що відображає електрохімічні процеси при шкірно-електродному контакті: C0 ( f ) i R0 ( f )
До електродів як елементів знімання інформації пред'являють специфічні вимоги:
  забезпечення мінімальних викривлень сигналу, що реєструється, і відсутність дратівної дії (токсичної реакції) на біологічну тканину;
  швидка фіксація електрода на будь-якій ділянці тіла без артефактів і перешкод за рахунок його конструктивного оформлення;
  еластичність за достатньої механічної міцності і висока технологічність у виготовленні;
  економічність і високі експлуатаційні характеристики, тому що підготовка електродів до експерименту, стерилізація, підключення до біооб’єкта, обслуговування в процесі знімання біопотенціалів здійснює, як правило, молодший медичний персонал.

## Slide 13
До електродів першої групи відносять, головним чином, металеві електроди, такі, у яких електродна реакція проходить тільки між металом електрода і його катіонами, що перебувають у розчині (ртутні, срібні, мідні, свинцеві, водневі, платинові, золоті, нікелеві і тощо).
Електроди другої групи утворюються з металу, його малорозчинної солі й аніонів цієї солі. Типовими прикладами електродів другої групи є хлор-срібний, сульфато- ртутний і каломельний електроди.
Електроди третьої групи (газові електроди) являють собою складні системи, оскільки їхні потенціали залежать не тільки від активності потенціалів визначальних іонів у розчині (катіонів і аніонів), але й від парціального тиску газу в розчині. Конструктивно електроди третьої групи являють собою пористі системи, наприклад, платинова чернь, графіт, іноді золото.

## Slide 14
Можна виділити 4 групи електродів за призначенням:
  для одноразового використання – в основному в кабінетах функціональної діагностики;
  для тривалого, безперервного спостереження біоелектричних сигналів в умовах палат реанімації, інтенсивної терапії, при дослідженні стану людини в процесі трудової діяльності;
  для динамічних спостережень за наявності інтенсивних м'язових перешкод в умовах фізичних навантажень, у спортивній медицині й палатах реабілітації;
  для екстреного застосування в умовах швидкої допомоги.

## Slide 15
Артефакти - перешкоди, що генеруються електродами, та впливають на якість та достовірність отриманої інформації.
Види перешкод:
  електродні потенціали й між електродні напруги, що виникають на границях розділу фаз (обмін зарядженими частками) при протіканні основних реакцій електрохімічної рівноваги, контактні потенціали;
  поляризація електродів, що полягає в зміні стаціонарних (без струмових) електродних потенціалів і відповідних їм між електродних напруг при замиканні електричного ланцюга;
  електрокінетичні явища, що виникають через взаємне відносне переміщення фаз уздовж поверхні розділу при механічних рухах; перешкоди цього виду часто називають руховими або шумом руху.

## Slide 16
Таким чином, при проектуванні й експлуатації електродів і електродних систем найчастіше контролюють і досліджують наступні параметри електродів:
  величину електродного потенціалу;
  тимчасові зміни (динаміку) електродного потенціалу;
  рівень шумів руху;
  повний електродний опір;
  час установлення іонної рівноваги між біооб’єктом і контактуючим середовищем.
Плаваючий електрод-монітор:
1 – корпус; 2 – чутливий елемент;
3 – липка поличка; 4 – поличка;
5 – електричний контакт; 6 – спай;
7 –струмопровідна паста;
8 – сітка із хлористого срібла.
Сенсор – це перетворювач однобічної дії, призначений для перетворення однієї фізичної величини в іншу, зручну для подальшого використання.

## Slide 17
Основними якостями сенсорів як перетворювачів є наступні:
  безпосередня взаємодія з об'єктом (насамперед, інформаційна);
  наявність входу й виходу;
  одно спрямованість дії;
  наявність одного або декількох перетворюючих елементів, першим з яких є чутливий перетворюючий елемент;
  однозначний функціональний і не обов'язковий лінійний зв'язок між вхідною перетвореною величиною і вихідною фізичною величиною, яку часто називають вихідним сигналом;
  наявність на вході інформативної фізичної величини (або декількох інформативних фізичних величин у багато функціонального сенсора) і неінформативних фізичних величин;
  наявність нормованих метрологічних характеристик;
  конструктивна, схемотехнічна й функціональна закінченість;
  конструктивний, електричний та інформаційний зв'язок з іншими технічними засобами автоматичної системи, яка є сумісною з сенсором.

## Slide 19
Спрощені моделі систем, які відображають загальні риси, основні елементи й функції, що виконуються
Технічна автоматична система
Людина