## Slide 1: Лекція № 3 Біохімія і мікробіологія процесу метаногенезу

## Slide 2: ПЛАН
Основи мікробіологічної біохімії та екології метанового бродіння.
Традиційні шляхи утилізації гною.
Виробництво біогазу як спосіб утилізації гною та іншої біомаси.
Використання біотехнологічного виробництва біомаси гідробіонтів.

## Slide 3: Основи мікробіологічної хімії і біології метанового бродіння
Метанове бродіння являє собою безкисневу біологічну конверсію органічної речовини в біогаз, який складається в основному із метану і вуглекислоти.
Анаеробне бродіння - багатостадійний процес, який здійснюється декількома функціональними групами бактерій, що тісно взаємодіють між собою.

## Slide 4
На першій стадії гетерогенна група анаеробних бактерій, так звані первинні анаероби, піддають ферментативному розщепленню складні водонерозчинні органічні полімери - білки, ліпіди та поліцукриди.
При цьому разом з бактеріями, які здійснюють гідроліз полімерів, функціонують мікроорганізми (мікрофлора розсіювання), що розкладають моноцукри, органічні кислоти і спирти, які утворюються при гідролізі.
Результатом діяльності обох груп мікроорганізмів є утворення:
водню;
СО2;
низькомолекулярних (летючих) жирних кислот;
спиртів.

## Slide 5
У процесах першої стадії беруть участь:
Завдяки створюваним продуктам перша стадія (фаза) бродіння отримала назву кислотогенної або водневої
облігатні анаеробні бактерії (Clostridium, Bacteraides, Butirivibrp та ін.)
факультативні бактерії (Escherichia coli і Bacillus sp.)

## Slide 6
Друга стадія - метанова або лужна. Вона також здійснюється декількома групами бактерій. Тут основну роль відіграють метанові (метанутворюючі) бактерії (метаногени).
Характерною особливістю цих бактерій є дуже вузький спектр використовуваних субстратів:
а) водень;
б) вуглекислота;
в) мурашина й оцтова кислоти;
г) метанол;
д) моно-, ди-. триметиламіни.
Ці субстрати частково наявні і після стадії кислотогенезу, однак, в основному, в їх утворенні бере участь так звана синтрофна мікрофлора - ацетогенні - і гомоацетогенні бактерії:

## Slide 7
Синтрофні мікроорганізми представлені як облігатними, так і факультативними анаеробами (Synthrophobacter, Syntrophomonas, Desulfovibro), їх мікробіологія вивчена слабо. Процес розкладення цими бактеріями органічних кислот і спиртів на водень і оцтову кислоту може бути здійснений термодинамічно тільки при дуже низьких концентраціях водню.
У метаноутворюючому оточенні функцію вилучення водню виконують метаногени, які використовують водень (роди Methanobacterium, Methanobrevibacter, Melhanosarcina) при цьому концентрація водню стає нижче термодинамічного порогу для синтрофних бактерій.

## Slide 8
Бактерії, які використовують водень, складають більшість із відомих науці метанових бактерій, в процесах анаеробної обробки субстрату. По водневому шляху утворюється всього близько 28% метану. Основна кількість метану (72%) утворюється із ацетату та із мурашиної кислоти:

## Slide 9
Метанобактерії, які використовують ацетат, представлені двома родами:
Methanosarcma
Methanothrix

## Slide 10
Метаногени - це група мікроорганізмів, які сильно відрізняються від усіх інших своїми властивостями, фізіологією і біохімією. Процес їх життєдіяльності оснований на реакціях, що протікають за участю унікальних ферментів

## Slide 11
Метанові бактерії - це особлива група бактерій - архебактсрії. Вони відрізняються дуже низькою швидкістю росту, надзвичайно чутливі до умов навколишнього середовища і вимагають перш за все відсутності в середовищі розчиненого кисню та інших окислювачів.
Метаногенне оточення - це складна екологічна система. Істотні відмінності в біохімічних основах життєдіяльності бактерій різних груп передбачають їх як за фізіологією так і за параметрами росту.
Перевага того чи іншого роду (виду) у складі функціональних груп метаногенного оточення залежить від складу і концентрації субстрату, умов проведення процесу.

## Slide 12
Таким чином процес анаеробного метанового бродіння - результат складних взаємовідносин між функціональними групами і видами мікроорганізмів і може бути зрозумілим тільки при розгляді всього оточення в цілому, а не тільки властивостей окремих видів.

## Slide 13
В анаеробних біореакторах метанові бактерії можуть утворювати один з одним та іншими мікроорганізмами складні просторові структури: флоккули (хлоп’я), біоплівку на поверхні матеріалу твердої фази, гранули. При створенні подібних структур, розміром до декількох міліметрів, метанові бактерії значно втрачають здатність вільно пересуватися в об’ємі реактора, практичною щільністю зберігаючи свою метаболічну активність. Це дозволяє також при малому часі перебування стічної води в біореакторі підтримувати в ньому дуже високу концентрацію біомаси (5 – 10 г/л). Явище утворення бактеріальних макроструктур покладено в основу роботи анаеробних біореакторів другого покоління.
Біоплівка (товщина її може досягати 1-4 мм) здатна в певних межах підтримувати у відповідній мікрозоні оптимальні умови середовища (рН), окислювально відновлювальний потенціал. Біореактори з біоплівкою стікі до дії токсичних речовин.
Метаногенна плівка має досить крихку структуру. Це забезпечує вільне проникнення субстрату і відвід метаболітів при товщині біоплвки приблизно до 1мм. При більшій її товщині виникає проблема опору дифузії.

## Slide 14
Метаногенез підданий інгібуючому впливу деяких токсичних речовин, які наявні в субстратах у розчиненому стані. Інгібіторами є такі власне проміжні продукти (ЛЖК і Н2).
Вплив токсичних речовин може бути бактеріостатичним і бактеріоцидним. До гостротоксичних для метанового бродіння відносяться деякі синтетичні органічні речовини (в основному хлорорганіка), неорганічні сполуки (ціаніти, ціаніди), тяжкі метали та окислювачі.
Один із токсикантів, який найбільше зустрічається в стічних водах - амонійний азот, що утворюється при розпаді білків. Ступінь токсичності залежить від рН середовища. Другий токсикант - сульфат іон S042 В анаеробних умовах трансформується в більш токсичні сульфіди.
Токсичність - поняття відносне. Необхідні біогенні речовини і мікроелементи стають інгібіторами при високих концентраціях
Токсичність і метаногенез

## Slide 17
Токсичність залежить від ступеня адаптації мікроорганізму до даного токсиканта.
Якщо концентрація токсикантів повільно підвищується, то бактерії можуть успішно мобілізувати свої метаболічні системи.
Доведено, що більшість мікроорганізмів успішно адаптують в анаеробних умовах до високих концентрацій ЛЖК (6-8 г/л і більше), аміачного азоту (5 г/л і більше). Після адаптації мікроорганізми здатні також розкладати велику кількість токсичнорганічних сполук: феноли, хлорфеноли, формальдегід та інші.