## Slide 1: Тема 3
Модуляція.
Амплітудна, частотна та фазова модуляції сигналів

## Slide 2
Будь-які відхилення фізичного тіла або параметра його стану, в один, чи в інший бік від положення (становища) рівноваги називається коливальним рухом або просто коливанням.
Коливальний рух називається періодичним, якщо значення фізичних величин, що змінюються в процесі коливань, повторюються через рівні проміжки часу.
Гармонійними називаються коливання, що здійснюються за законом sin або cos:
Більшість коливальних процесів є не гармонійними, а складними.
Будь-яке складне коливання можна представити у вигляді суми гармонійних.— спектральний аналіз.
Складне коливання являє собою сукупність гармонійних складових, яке називається гармонійним спектром цього коливання.

## Slide 3
Основні параметри коливального процесу
Зсув — це відстань відхилення системи, що коливається, в даний момент часу від положення рівноваги.
Амплітуда — максимальний зсув.
Період -час одного повного коливання, с.
Лінійна частота -це кількість коливань за одиницю часу, Гц.
Циклічна або кругова частота.
Фаза - характеризує систему в будь-який момент часу.
Початкова фаза коливання.

## Slide 4
Види коливань
Вільні — це ідеальні коливання, які не існують у природі, але допомагають зрозуміти сутність інших видів коливань та визначити властивості реальної коливальної системи.
Затухаючі — це коливання, амплітуда яких з часом зменшується, а частота не змінюється і близька до власної. Енергія в систему подається один раз.
Вимушені— це коливання, які здійснюються під дією зовнішньої сили, що періодично змінюється. Вони здійснюються з частотою змушуючої сили. Явище різкого збільшення амплітуди коливань при наближенні частоти змушуючої сили до власної частоти системи називається резонансом.
Автоколиваннями називаються незгасаючі коливання, що існують у якій-небудь системі за відсутності змінної зовнішньої дії. Амплітуда і частота автоколивань| залежать від властивостей самої автоколивальної системи.

## Slide 5
Модуляція процес зміни одного або декількох параметрів несучого(високочастотного) сигналу за законом (низькочастотного) інформаційного сигналу.
Зворотні операції відновлення величин, що спричинили зміну параметрів при модуляції, називають демодуляцією.
Модуляція полягає в тому, що змінюється один або декілька параметрів носія відповідно до інформації, що передається. Ці параметри називають інформаційними.
Якщо повідомлення безперервні, а коливання синусоподібні, то в залежності від модульованого параметра розрізняють амплітудну, частотну та фазову модуляцію.

## Slide 6
Амплітудна модуляція
Несуча – гармонійний сигнал певної частоти з низьким коефіцієнтом загасання для даного середовища передачі, що модулюється корисним сигналом.
w W
ВЧ НЧ
Основними сигналами переносниками є гармонійні сигнали, які представляють у загальному вигляді:
U = U mзв× sin 0 t , (1)
де Umзв – амплітуда звукового сигналу,
t – час,  – частота модулюємого сигналу.

## Slide 7
Глибина амплітудної модуляції
Umin = U0 ·(1–m) (6)
Umax = U0 ·(1+m) (5)
U = U0 + U sin Wt (2)
U = U0 (1+ (U / U0 )sin Wt )) (3)
(4)
U = U0 × (1 + m × sin Wt )× sin w t (10)
U0 = ½ (Umax + Umin) (7)
(8)
(9)
(11)

## Slide 8
Переваги амплітудної модуляції
смуги частот, які займає амплітудно-модульований сигнал досить вузькі, тобто займають менший частотний діапазон;
реалізація пристроїв нескладна;
простота приймачів, їх дешевизна і маленькі розміри.
Недоліки амплітудної модуляції
середня потужність сигналу набагато менша за пікову, тобто апаратура використовується не на повну потужність.
Схема дослідження амплітудної модуляції

## Slide 9
Спектральне представлення сигналу
Математичний опис сигналу не в часі, а по частоті або амплітуді.
АЧС –залежність амплітуди від частоти
ФЧС –залежність фази від частоти

## Slide 10
Частотна модуляція
Частоту синусоподібних коливань змінюють в часі відносно його центрального значення ω0 за законом модулюючого сигналу, амплітуда коливань при цьому лишається незмінною:
ω (t) = ω0 + ∆ω sin Ω t , (1)
∆ω = k UΩ (2) – пропорційна амплітуді модулюючого сигналу
∆ω - девіація частоти - максимальне значення відхилення частоти
від її середнього значення.
k – коефіцієнт пропорційності.
(3) –рівняння результуючого сигналу
а- несучий сигнал;
б-звуковий сигнал, що модулюється;
в – частотно – промодульований сигнал.

## Slide 11
Схема для дослідження частотної модуляції
Осцилограма частотно- модульованого сигналу
Переваги частотної модуляції
висока завадозахищеність,
проста реалізація.
Недоліки частотної модуляції
широкий частотний спектр при інтенсивному модулюючому сигналі.

## Slide 12
Фазова модуляція
При фазовій модуляції повідомлення, що передається, змінює значення фази згідно з сигналом – носієм:
φ = ω0 t + ∆φ sin Ω t + φ0 (4),
∆φ = ω t + φ
величина максимального відхилення фази коливань від початкового значення, що має назву індекс модуляції і є прямо пропорційною силі звукового сигналу (амплітуді напруги, що модулює) :
∆φ = k U Ω (5)
де k - коефіцієнт пропорційності.
Фазо – модульовані коливання мають 3 складові (6) :
• перша змінюється з постійною швидкістю ω0 ,
• друга змінюється по синусоїдальному закону,
• третя має постійну складову φ .
а – модулюючий сигнал;
б – модульований сигнал;
Вигляд фазової модуляції сигналу

## Slide 13
Зв’язок між фазовою та частотною модуляціями
=+
∆ω = (8) – девіація частоти при фазовій модуляції
∆ω = k UΩ (9)
== (10)
Якщо m << 1 (1) таку частотну чи фазову модуляції називають вузькосмуговою. Спектр сигналу складається з частоти-носія та двох бічних частот. Ширина діапазону коливань 2 .
У випадку m >> 1 (1) –широкочастотна фазна модуляція. Спектри фазової та частотної модуляції схожі з урахуванням того, що бічні частоти не залежать від частоти повідомлення. Ширина діапазону коливань 2∆ω (подвоєнна девіація частоти) та ∆ω .