## Slide 1: БІОЛОГІЧНА ОЧИСТКА СТОКІВ
ЛЕКЦІЯ 5
1) Аеробна очистка стічних вод(СВ)
2) Анаеробна очистка СВ
3) Очищення СВ від ПАР

## Slide 2: Схема аеробної очистки промислових стоків
Очищена стічна вода
1- усереднювач
2- відстійник
3- аеротенк
4- регенератор мулу
5- відстійник мулу
6- ущільнювач мулу
1
2
3
4
5
6
Аеротенки вибирають з урахуванням специфіки стоків.

## Slide 3: Коридорний аеротенк
Працює за принципом витіснення.
Малоінтенсивний, відкритий.

## Slide 4: Система Кессенера
Поверхневий аератор з обмеженою глибиною аерації відкритого типу.
Масообмін до 1,8 кг О₂ на 1 кВт/год електроенергії.
Вхід
Вихід

## Slide 6: Система “Симплекс”
Турбінний аератор; відкритий.
Масообмін до 2,3 кг О₂ на 1 кВт/год електроенергії.

## Slide 7: Колонний, баштовий або ерліфтний аератор
Низька турбідізація середовища (потрібен компресор).
Закритий, 30-60м у висоту.
Енерговитрати малі 0,5 кВт/год на1кг О₂

## Slide 8: Інжекційний аератор
З рециркуляцією мулу і спалюванням органічних речовин, що містяться у відпрацьованому газі.
Інтенсивна аерація (потрібен компресор). Закритий.
Повітря
Повітря
Повітря
Мул
ІЧ промені

## Slide 9: СИСТЕМИ АНАЕРОБНИХ РЕАКТОРІВ ДЛЯ ОТРИ- МАННЯ МЕТАНУ ТА ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД
Традиційний біореактор метанового бродіння.
Контактний біореактор
Біореактор „киплячого” шару
Анаеробний фільтр
Біореактор з шаром біомаси (активного мулу)
Двоступеневий біореактор
Анаеробні лагуни

## Slide 10: 1. Традиційний біореактор метанового бродіння.
Це герметичні металеві або залізобетонні ємності у вигляді вертикальних циліндрів, в яких йде повільне перемішування газом або механічною мішалкою.
Повна заміна субстрату проводиться через 10-20 діб.

## Slide 11: 2. Контактний біореактор
Цей апарат має механічну мішалку, яка здійснює повне перемішування в реакторі, є ще відстійник (сепаратор біомаси), біомаса частково повертається в біореактор. Повна заміна субстрату проводиться через 5-15 діб.

## Slide 12: 3. Біореактор „киплячого” шару
Являє собою циліндр.
Стоки подаються знизу зі швидкістю, яка забезпечує утв. киплячого шару носія (піску, поліпенопласта) з біомасою.

## Slide 13: 4. Анаеробний фільтр
Являє собою вертикальний циліндр з насадкою твердого пористого носія, до якого прикріплюється анаеробна мікрофлора.
Стоки подаються знизу або зверху і подаються через шари насадки.

## Slide 14: 5. Біореактор з шаром біомаси (активного мулу)
Стічні води рівномірно розподіляються по площі нижньої частини реактора і направляються вгору зі швидкістю, яка забезпечує утв. гранул біомаси у вигляді пухкого шару, у верхній частині є пристрій для розділення твердої, рідкої і газоподібної фракції.

## Slide 15: 6. Двоступеневий біореактор
Ферментаційний простір розділено на дві частини: у першій реалізується процес біодегредації субстрату і кислотоутворення, а в другій- метаногенеза.

## Slide 16: 7. Анаеробні лагуни
Система відстійників, в яких стоки перебувають від декількох тижнів до 2 місяців, гази вільно виділяються в атмосферу.
стоки
біогаз
біогаз
Очищені
стоки
Ця система очищення ефективно працює на заводі, що виготовляє на рік 63млн. тон молока, 3000 тон сиру,
2000 тон масла, 1,2 тис. тон паперу.

## Slide 17: Приклад технологічної схеми біологічного очищення СВ.

## Slide 18
Фінською фірмою «Гампелла» запропонована раціональна система очищення стоків харчових і паперових заводів. Біореактор «Таман» сконструйований з урахуванням можливості реалізації двостадійного процесу (кисла і метаногенна стадії), причому на метаногенній стадії застосовується гранулоподібний шлам. Інтенсифікація метаноутворення забезпечується в результаті винесення із зони метаногенеза свіжого субстрату з важливими інгібіторами, а також наявності в другій зоні великої маси метаноутворюючих бактерій.
Обидві зони можуть бути розміщені в одному вертикальному циліндрі, розділеному горизонтальною перегородкою на верхню зону об'ємом 300 м3 і нижню - 350м3.

## Slide 19: ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД ПАР
В даний час ПАР широко застосовуються при видобутку нафти, в гірничорудній, текстильній, фармацевтичній промисловості, в першу чергу ПАР входять до складу синтетичних миючих засобів і потрапляють, насамперед, у воду.
ПАР прийнято ділити на наступні групи:
Іоногенні - дисоціюючі у воді на іони;
Неіоногенні, розчинність у воді яких обумовлена ​​не дисоціацією, а утв. водневих зв'язків між молекулами води і киснем ПАР.
Існують і природні ПАР неіоногенного характеру, але вони мало відомі і під ПАР звичайно розуміють синтетичні ПАР.

## Slide 20
Іонні ПАР діляться на:
а) аніонні
б) катіонні
в) амфолітні
Аніонні ПАР дисоціюють з утворенням макроіонов, які обумовлюють поверхневу активність сполук та протиіону металу.
У катіоних ПАР поверхневою активністю володіє макрокатіон.
Амфолітні ПАР поводяться в розчинах як амфотерні сполуки. У кислому середовищі, завдяки наявності аміногруп вони розподіляються на іони аналогічно аніонним ПАР.

## Slide 21
Найбільшого поширення набули аніонні ПАР . а серед них найбільш широко застосовуються алкілсульфати , алкілсульфонати і алкірілсульфонати . До першої групи відносять також мило.
Алкілсульфати
R- CH₂ОSО3Me
де R – радикал, зазвичай складається з 10-18 вуглецевих атомів. На поверхневу активність алкільного ланцюга впливає її довжина, положення сульфогруп.
Алкілсульфонати
R- CH₂SO3Me
їх використовують як миючий засіб. Група SО3Me може приєднуватися до будь-якого атома вуглецю в ланцюзі. Вони володіють менш вираженими миючими властивостями.
Алкіларилсульфонати
Найбільш поширені, особливо алкілбензолсульфати
R- CH₂ - SО3Me
Їх одержують при алкілуванні бензолу з подальшим сульфітуванням.
Крім бензолу використовують дифеніл і нафталін. У техніці широко відома речовина - некаль.
Властивості алкірилсульфонатів залежать від довжини та ступеня розгалуженості алкільного радикала.
солі складних ефірів сірчаної кислоти
солі сульфокислот
солі алкілзаміщених сульфокислот

## Slide 22
Адсорбція ПАР на поверхні мікробоної клітини вважається першим етапом взаємодії мікроорганізмів з хімічними сполуками.
Адсорбція посилюється в присутності двовалентних катіонів, які знижують негативний заряд клітини і посилюють адсорбцію.
Біорозпад алкілбензолсульфатів може відбуватися кількома шляхами в аеробних умовах:
L-окислення до COOH
послідовне вкорочення бічного алкільного ланцюга шляхом окислення
десульфування
розрив кільця

## Slide 23
Перетворення ароматичних ядер мікроорганізмами відбувається через пірокатехін, який надалі трансформується шляхом розриву ароматичного кільця. Приклади:
триптофан
миндальна кислота
нафталін
антрацен
саліцилова кислота
фенол
антранілова кислота
бензойна кислота

## Slide 24
Розрив кільця здійснюється по орто - або мета- шляху:
Орто- розщеплення пірокатехіну
пірокатехін
цис,цис-муконова к-та
муконолактон
енолактон - кето-адипінової к-ти
янтарна к-та
В-кетоадипінова к-та
ацетилКоА
Мета- розщеплення пірокатехіну
пірокатехін
напівальдегід
L-оксимуконової к-ти
Піровиноградна к-та та ін. продукти

## Slide 25
Основна маса мікроорганізмів розщеплює ароматичні ядра по ортошляху.
ПАР служать єдиним джерелом вуглецю.
Процеси йдуть в анаеробних умовах.
Швидкість руйнування залежить від концентрації речовини, від інтенсивності аерації, від природи самої речовини.

## Slide 26: Культури, які руйнують ПАР
Citrobacterfreundii руйнує 1,0 г/л додецилсульфонату за 28 годин.
При вивченні питань, пов'язаних з очищенням стічних вод від ПАР та інших ксенобіотиків, застосовують наступні підходи.
Збагачують активний мул спеціально селекціонованими гетеротрофними бактеріями - деструкторами забруднень.
Використовують фотосинтезуючі бактерії для очищення води
Вивчають деструкцію речовин, що забруднюють воду, чистими культурами мікроорганізмів і їх комплексами.
Здійснюють стимуляцію деструктивної активності мікроорганізмів шляхом внесення додаткових джерел живлення.
Вивчають можливість використання мікробних ферментів для очищення стічних вод.

## Slide 27
Деструкція аніонних ПАР, ведуча до втрати поверхневої активності, може відбуватися в результаті послідовного окислення алкільного радикала.
Відщеплення гідрофільної групи у синтетичних алкілсульфатів , алкілсульфонатов і алкіларилсульфонатів здійснюється в результаті впливу ферментів сульфотаз .
Алкілсульфатази, що розривають ефірний зв'язок в молекулі алкілсульфатів, відносять до групи аліестераз, гідролізуючих різні аліфатичні ефіри й характеризуючихся широкою субстратною специфічністью.
Вивчено деякі властивості алкілсульфатаз, вони розщеплюють додецилсульфат з виділенням сульфіту.
Оптимальна температура, що забезпечує високу активність цього ферменту, виявилася дуже високою 70 ° С , а оптимальна рН- 7,5.

## Slide 28: Висновки
ПAР руйнуються гетерофільними грамнегативними паличкоподібними бактеріями роду Pseudomonas за відсутності інших джерел вуглецю.
В природних субстратах, де поряд з ПАРами завжди є й інші органічні сполуки, може також відбуватися процес кометаболізма , тобто розкладання ПАР пов'язане з використанням ростових субстратів.
В присутності додаткових джерел вуглецю, алкілсуфат руйнується дріжджеподбними грибками, які використовують ці речовини при відсутності косубстрату.
На процеси деструкції істотно впливають температура середовища, pH, ступінь аерації.
Переважна більшість ПАР руйнується в аеробних умовах.