Напрямки   наукової діяльності доцента кафедри

прикладної математики і механіки ЗНУ Левчука Сергія Анатолійовича

У наукових працях Левчука С.А. використовується і розвивається метод побудови функцій і матриць типу Гріна для задач математичної фізики про статичне деформування складених пластинчатих та оболонкових об'єктів, що описуються рівняннями і системами еліптичного типу.

Суть методу у наступному (стисло). Систему диференціальних рівнянь еліптичного типу, що описує пружну рівновагу кожної з   секцій, з яких складається складене пластинчате чи оболонкове тіло, подамо у вигляді:

(1)

де	 – квадратна матриця третього порядку лінійних диференціальних операторів; – вектори переміщень і зовнішнього поверхневого навантаження (у деякому масштабі) відповідно;  – криволінійні координати точок серединної поверхні оболонки.

Крайові умови, які мають місце на зовнішніх краях складеного тіла, можна записати у формі:

(2)

де  – матриця лінійних диференціальних операторів, за допомогою якої задаються крайові умови.

Крайові умови можуть бути умовами жорсткого затиснення, симетрії та іншими.

Вздовж ліній    послідовного з'єднання оболонкових (пластинчатих) секцій сформулюємо відповідні задачі умови з'єднання секцій:

(3)

де  – складові вектора зміщень;  – нормальне та зсувне зусилля відповідно;  – поперечна сила;  – згинальний момент;  – номер секції в складеному об'єкті, а шляхом наддруку позначено вектори.

Розв'язок задачі (1) – (3) відшукуємо методом відокремлення змінних шляхом тригонометричних розкладів

(4)

де  – матриця, що містить тригонометричні ряди;

У відповідні ряди Фур'є розкладемо і праві частини диференціальних рівнянь (1).

Підставивши (4) в (1), отримаємо послідовність систем звичайних диференціальних рівнянь

(5)

де  – матриця операторів згаданих диференціальних рівнянь;   – коефіцієнти Фур'є для правих частин системи (1).

Фундаментальні системи розв'язків     систем звичайних диференціальних рівнянь (5) можуть бути знайдені в явному аналітичному вигляді, або апроксимовані чисельно. Часткові розв'язки    систем (5) відшукуємо за допомогою відомого методу варіації довільних сталих.

Тоді загальний розв'язок системи (5) набуде вигляду:

.				(6)

Позначимо через   матрицю лінійних диференціальних операторів, за допомогою якої додаткові умови (2), (3) запишуться скорочено

(7)

Система лінійних алгебраїчних рівнянь, що визначає сталі    з (6) тоді запишеться у вигляді:

(8)

де

;		(9)

– кількість секцій в складеному тілі.

Розв’язуючи систему (8) одержимо (для кожної з  секцій, що входять до складу складеного тіла) представлення

(10)

де   – елементи матриць Гріна   задач (7) для систем (5).

Врахування представлень (4), а також виразів  коефіцієнтів Фур’є для  приводить до матриць Гріна  для систем (1) ( – номер секції в складеному тілі):

(11)

Тоді шуканий розв'язок задачі (1) – (3) визначається формулою

(12)

Похибка розв'язку задачі (1) при довільних однорідних додаткових умовах (2), (3), може бути оцінена за допомогою побудованих матриць Гріна для розглянутої задачі:

(13)

де ,  – точний і наближений розв'язок розглянутої задачі; ,  – задані та розрахункові праві частини систем (1).

Із залученням викладених вище підходів було розраховано напружено-деформований стан настунрих складених тіл (див рис. 1 – 4).

Рис.1. Переріз круглої пластини дискретно-змінної товщини.

#### Рис.3. Складене тіло з конічних                 Рис.4. Переріз з’єднання

оболонок.                                                       двох циліндричних оболонок.

Рис.5. Складене тіло з двох пластин, з’єднаних під прямим кутом.

Результати наукових досліджень відображені у наступних основних роботах.

- Левчук С.А. Застосування апарату матриць типу Гріна та матричної алгебри в задачі про статичне деформування круглих пластин дискретно-змінної товщини/ С.А. Левчук, С.П. Швидка, А.А. Хмельницький// Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – № 1. – С. 68 – 74.

- Левчук С.А. Застосування матриць типу Гріна для розрахунку напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами/ С.А. Левчук, А.А. Хмельницький// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2018. – № 2. – С. 93 – 97.

- Левчук С.А. Апроксимація статичного деформування круглих пластин різних профілів за допомогою матриць типу Гріна/ С. А. Левчук, А.А. Хмельницький // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2015. – № 2. – С. 115 – 118.

- Левчук С.А. Розрахунок напружено-деформованого стану складних технічних об’єктів за допомогою методів теорії потенціалу/ С.А. Левчук, А.А. Хмельницький// Проблемы прочности. – Київ, 2015. – № 5. – С. 66 – 72.

- Левчук С. А. Дослідження статичного деформування складених циліндричних оболонок за допомогою матриць типу Гріна/ С. А. Левчук, А.А. Хмельницький// Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2015. – № 3. – С. 153 – 159.

- Левчук С.А. Applying the apparatus’ of Green matrixes and matrix algebra to the issue of static deformation of circular plates with discretely variable thickness/ С.А. Левчук// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2014. – № 1. – С. 104 – 108.

- Левчук С.А. Застосування одного з методів теорії потенціалу до дослідження статичного деформування складених конічних оболонок/ С.А. Левчук// Проблемы прочности. – Київ, 2014. – № 4. – С. 136 – 141.

- Левчук С.А. Метод побудови матриць типу Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для складених пластинчатих тіл/ С.А. Левчук, Л.О. Рак// Сборник научных трудов SWorld/ Сборник трудов Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012». – Одесса, 2012. – Том 4. Выпуск 4. – С. 78 – 83.

- Левчук С.А. Моделювання статичного деформування складеної конструкції з двох пластин за допомогою матриць типу Гріна/ С.А. Левчук, Л.О. Рак, А.А. Хмельницький, // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій/ Збірник праць IV Міжнародної науково-технічної конференції «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій». – Дніпропетровськ: Ліра, 2012. – Вип. 19. – С. 212 – 218.

- Левчук С. А. Моделювання симетричного напружено-деформованого стану складеного тіла з двох пластин з’єднаних під прямим кутом за допомогою матриць Гріна/ С. А. Левчук// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2010. – № 2. – С. 116 – 119.

- Левчук С. А. Розрахунок напружено-деформованого стану пологих оболонок з отворами за допомогою матриць Гріна/ С. А. Левчук// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2009. – № 2. – С. 102 – 106.

- Левчук С. А. Про деякі способи апроксимації круглих пластин різних профілів/ С. А. Левчук, Ю. О. Сисоєв// Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 1. – С. 113 – 117.

- Левчук С. А. Дослідження доцільності застосування тихоновського стабілізатора до розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду в задачі про розрахунок статичного деформування пологих оболонок з отворами/ С. А. Левчук// Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2005. – № 1. – С. 29 – 33.

- Левчук С. А. Моделювання напружено-деформованого стану складних техніч-них об’єктів за допомогою методів теорії потенціалу/ С. А. Левчук// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2005. – № 2. – С. 87 – 91.

- Левчук С. А. Про побудову матриць Гріна статичних задач теорії тонких ґофрованих пластин/ С. А. Левчук// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: вид-во ЗНТУ, 2004. – № 2. – С. 103 – 106.

- Левчук С. А. Дослідження залежності основних характеристик напруженого стану складених конічних оболонок від кутів конусності за допомогою методів теорії потенціалу/ С. А. Левчук// Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2004. – № 2. – С. 56 – 60.

- Левчук С. А. Матриця Гріна задачі про статичне деформування складеної кільцевої пластини/ С. А. Левчук// Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2003. – № 1. – С. 55 – 60.

- Левчук С. А. Дослідження статичного деформування складеної конструкції з двох пластин/ С. А. Левчук// Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 1998. – № 2. – С. 79 - 81.

- Левчук С. А. Використання експериментальних даних під час дослідження контактування пружних пластин/ С. А. Левчук// Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – Львів, 1998. – № 354. – С. 20 – 22.

- Левчук С. А. Матриця типу Гріна круглої пластини дискретно-змінної товщини/ С. А. Левчук// Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 1999. – № 2. – С. 66 – 69.

- Куземко В. А. Дослідження деформування багатосекційних оболонкових конструкцій/ В. А. Куземко, С. А. Левчук,// Вопросы механики деформирования и разрушения твёрдых тел. – Днепропетровск, 1999. – С. 130 – 134.

- Левчук С. А. Исследование деформирования сочленённых конических оболочек/ С. А. Левчук// Придніпровський науковий вісник. Природничі та технічні науки. – Дніпропетровськ, 1997. – № 21 (32). – С. 35 – 38.

- Левчук С. А. Деформирование гофрированных оболочек/ С. А. Левчук// Сборник научных трудов посвященных 10-летию университета. Математика, физика. – Запорожье, 1995. – С. 50 – 54.