Задача № 2 - Расчет надежности тупиковой разветвленной тепловой сети

Исходные данные:

Тепловая сеть обеспечивает теплотой жилой микрорайон с плотностью тепловой нагрузки q, МВт/км2.

Источник теплоты – районная котельная мощностью Qк, МВт.

Конструктивная характеристика тепловой сети представлена на рисунке.

Потребителями теплоты являются абоненты, питающиеся от ЦТП.

Все узлы пронумерованы, поэтому участки сети имеют код инцидентных узлов (1-2, 2-3 и т.д.).

Задвижки на участках устанавливают в их началах, и они имеют ту же нумерацию, начинающуюся с литеры А (А1-2, А2-3 и т.д.); задвижки на вводе ЦТП имеют их кодировку, начинающуюся с литеры А (А8, А5 и т.д.).

В кружках указан код ЦТП в последовательности убывания приоритета участков сети.

Задвижки расставлены в соответствии с требованиями СНиП.

Головная секция сети (1 зона) между задвижками А1-2 и А4-5 имеет длину 0,78 км, поэтому на этом участке секционирующая задвижка не предусмотрена.

Рассчитать надежность схемы тепловой сети (представленной на рисунке) согласно исходным данным по вариантам, соответствующих номеру по журналу.

Исходные данные к задаче №2

|  | 1 зона | 2 зона | 3 зона | 4 зона | 5 зона | 6 зона | 7 зона | 8 зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L, км | 0,78 | 0,2 | 0,5 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,18 | 0 |
|  | Q, МВт | - | - | 8,4 | 8 | 8,5 | 8,5 | 7,8 | 3,8 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 2 | L, км | 0,78 | 0,21 | 0,51 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,1 |
|  | Q, МВт | - | - | 8,5 | 8,1 | 8,6 | 8,6 | 7,9 | 3,9 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 3 | L, км | 0,78 | 0,22 | 0,52 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,2 | 0,11 |
|  | Q, МВт | - | - | 8,6 | 8,2 | 8,7 | 8,7 | 8,0 | 4,0 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 4 | L, км | 0,78 | 0,23 | 0,53 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,12 |
|  | Q, МВт | - | - | 8,7 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 8,1 | 4,1 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 5 | L, км | 0,78 | 0,24 | 0,54 | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,22 | 0,13 |
|  | Q, МВт | - | - | 8,8 | 8,4 | 8,9 | 8,9 | 8,2 | 4,2 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 6 | L, км | 0,78 | 0,25 | 0,55 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,14 |
|  | Q, МВт | - | - | 8,9 | 8,5 | 9,0 | 9,0 | 8,3 | 4,3 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 7 | L, км | 0,78 | 0,26 | 0,56 | 0,28 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,15 |
|  | Q, МВт | - | - | 9,0 | 8,6 | 9,1 | 9,1 | 8,4 | 4,4 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 8 | L, км | 0,78 | 0,27 | 0,57 | 0,29 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,16 |
|  | Q, МВт | - | - | 9,1 | 8,7 | 9,2 | 9,2 | 8,5 | 4,5 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 9 | L, км | 0,78 | 0,28 | 0,58 | 0,3 | 0,28 | 0,28 | 0,26 | 0,17 |
|  | Q, МВт | - | - | 9,2 | 8,8 | 9,3 | 9,3 | 8,6 | 4,6 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 10 | L, км | 0,78 | 0,29 | 0,59 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,27 | 0,18 |
|  | Q, МВт | - | - | 9,3 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | 8,7 | 4,7 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 11 | L, км | 0,78 | 0,3 | 0,6 | 0,32 | 0,3 | 0,3 | 0,28 | 0,19 |
|  | Q, МВт | - | - | 9,4 | 9,0 | 9,5 | 9,5 | 8,8 | 4,8 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 12 | L, км | 0,78 | 0,31 | 0,61 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,2 |
|  | Q, МВт | - | - | 9,5 | 9,1 | 9,6 | 9,6 | 8,9 | 4,9 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 13 | L, км | 0,78 | 0,32 | 0,62 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,3 | 0,21 |
|  | Q, МВт | - | - | 9,6 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 9,0 | 5,0 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 14 | L, км | 0,78 | 0,33 | 0,63 | 0,35 | 0,33 | 0,33 | 0,31 | 0,22 |
|  | Q, МВт | - | - | 9,7 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 9,1 | 5,1 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 15 | L, км | 0,78 | 0,34 | 0,64 | 0,36 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,23 |
|  | Q, МВт | - | - | 9,8 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 9,2 | 5,2 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 16 | L, км | 0,78 | 0,35 | 0,65 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,24 |
|  | Q, МВт | - | - | 9,9 | 9,5 | 10,0 | 10,0 | 9,3 | 5,3 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 17 | L, км | 0,78 | 0,36 | 0,66 | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,34 | 0,25 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,0 | 9,6 | 10,1 | 10,1 | 9,4 | 5,4 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 18 | L, км | 0,78 | 0,37 | 0,67 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,26 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,1 | 9,7 | 10,2 | 10,2 | 9,5 | 5,5 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 19 | L, км | 0,78 | 0,38 | 0,68 | 0,4 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,27 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,2 | 9,8 | 10,3 | 10,3 | 9,6 | 5,6 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 20 | L, км | 0,78 | 0,39 | 0,69 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,28 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,3 | 9,9 | 10,4 | 10,4 | 9,7 | 5,7 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 21 | L, км | 0,78 | 0,4 | 0,7 | 0,42 | 0,4 | 0,4 | 0,38 | 0,29 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,4 | 10,0 | 10,5 | 10,5 | 9,8 | 5,8 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 22 | L, км | 0,78 | 0,41 | 0,71 | 0,43 | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,3 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,5 | 10,1 | 10,6 | 10,6 | 9,9 | 5,9 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 23 | L, км | 0,78 | 0,42 | 0,72 | 0,44 | 0,42 | 0,42 | 0,4 | 0,31 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,6 | 10,2 | 10,6 | 10,6 | 10,0 | 6,0 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 24 | L, км | 0,78 | 0,43 | 0,73 | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,41 | 0,32 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,7 | 10,3 | 10,7 | 10,7 | 10,1 | 6,1 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 25 | L, км | 0,78 | 0,44 | 0,75 | 0,46 | 0,44 | 0,44 | 0,42 | 0,33 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,8 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 10,2 | 6,2 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 26 | L, км | 0,78 | 0,44 | 0,76 | 0,47 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,34 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,8 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 10,2 | 6,2 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 27 | L, км | 0,78 | 0,44 | 0,77 | 0,48 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,35 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,8 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 10,2 | 6,2 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 28 | L, км | 0,78 | 0,44 | 0,78 | 0,49 | 0,47 | 0,47 | 0,45 | 0,36 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,8 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 10,2 | 6,2 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |
| 29 | L, км | 0,78 | 0,44 | 0,79 | 0,50 | 0,48 | 0,48 | 0,46 | 0,37 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,8 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 10,2 | 6,2 |
|  | q, МВт/км2 | 45 |
|  | Qк, МВт | 50 |
| 30 | L, км | 0,78 | 0,44 | 0,80 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,38 |
|  | Q, МВт | - | - | 10,8 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 10,2 | 6,2 |
|  | q, МВт/км2 | 50 |
|  | Qк, МВт | 45 |