Лабораторна робота №9. Створення діаграми розгортання

Мета: Відобразити діаграму розгортання.

Теоретичні відомості

Приклад виконання завдання для предметної області „Технічна служба АТП”.

Як відзначено в описі предметної області, в процесі управління АТП створення окремої БД для технічної служби недоцільне, оскільки перелічена інформація в повному обсязі потрібна для бухгалтерського обліку і знаходитьcя в базі даних інтегрованої АСУ підприємства (ERP-системи). Спробуємо на основі реального проекту АП-2 КиївПасТранс шляхом зворотнього проектування розробити діаграму розгортання ERP-системи управлінського і бухгалтерського обліку автобусного парку.

Розташування обладнання.

Таблиця 9.1 – Розташування обладнання, яке використовується в ERP-системі

| №п.п. | Назва приміщення | Призначення | Обладнання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комп’ютерна | Введення дорожніх листів Звітність по паливу Нарахування зарплати | 6 роб.станцій: 3 роб.ст.-введення дорожніх листів 2 роб.ст.-нарахування зарплати 1 роб.ст.-звітність по паливу 3 принтери Сервер |
| 2 | Головний бухгалтер | Облік основних засобів Підготовка балансу підприємства та іншої звітності | 1роб.ст. 1 принтер |
| 3 | Матеріальна бухгалтерія | Облік палива та інших матеріальних цінностей Облік талонів на проїзд | 2 роб.ст.: 1 роб.ст.-звітність по обліку матеріалів 1 роб.ст.-облік талонів |
| 4 | Бухгалтерія | Облік грошей в касі Зв’язок з банком в системі Клієнт-Банк Облік грошей в банках Фінансовий облік | 2 роб.ст. На одній роб.ст. встановлено систему Клієнт-Банк 1 принтер |
| 5 | Склад | Облік матеріалів | 1 роб.ст. 1 принтер |
| 5 | Технічна служба | Облік дефектовочних відомостей, комплектації та розукомплектації транспортних засобів | 1 роб.ст. 1 принтер |

Комп’ютерна мережа.

Всі комп’ютери з’єднані мережею (10Т-Ethernet) через перемикач (Switch).

Діаграма розгортання.

Оскільки в діаграмі розгортання міститься досить багато вузлів, для робочих станцій опустимо такі деталі, як встановлені на них компоненти ERP-системи.

На рисунку 9.1 не відображені функції, які виконують робочі станції. Тому необхідним доповненням до нього є таблиця 9.1.

Рисунок 9.1 – Діаграма розгортання системи класу ERP в автобусному парку

Паралельний порт.

Паралельний порт - тип інтерфейсу, розроблений для комп'ютерів (персональних та інших) для підключення різних периферійних пристроїв. Він також відомий як принтерний порт або порт Centronics (див. рис. 9.2).

Рисунок 9.2 – Паралельний порт DB-25 принтера в стилі IBM-PC і деяких інших комп'ютерів. Цифра 25 означає 25 контактів.

Стереотип зв’язку <<DB-25>> вказується у специфікації зв’язку безпосередньо в полі Stereotype (див. рис. 9.3).

Рисунок 9.3 – Відображення стереотипу для зв’язку між комп’ютером і принтером

Завдання

Для власного варіанту предметної області:

- Відобразити уявне розташування пристроїв обробки інформації та обладнання мережі у приміщеннях, в яких буде розгорнута система автоматизації вашої предметної області.

- За результатами виконання роботи оформити звіт.

Контрольні питання

- Що таке артефакти? Що ми називаємо артефактами в процесі проектування програмного забезпечення?

- Які сутності та відповідні діаграми ми розглядаємо на логічному рівні, рівні компонентів, фізичному рівні?

- Яким чином показати інстальоване програмне забезпечення як процеси?

- Які типи зв’язків можливі між вузлами?

- Що таке паралельний порт і для чого він використовується?

- Як вказати стереотип для зв’язку асоціації між активним та пасивним обладнанням?