3.2. РІВНЯННЯ ФІЛЬТРАЦІЇ

Під фільтрацією будемо розуміти рух, а точніше, просочування рідини або газу в пористому середовищі або середовищі з тріщинами.

Основними величинами, що визначають стан рідини чи газу в природному ґрунті, є густина , тиск  і швидкість фільтрації. Характеристикою ґрунту або іншого середовища, у якому відбувається фільтрація, є пористість .

Під швидкістю фільтрації  розуміють витрати рідини чи газу, віднесені до одиниці площі, виділеної в пористому середовищі. Фільтрація – це рух частинок рідини через канали, що утворилися між частинками ґрунту або іншого пористого середовища.

Відношення загального об’єму каналів або пор, що знаходяться в деякому об’ємі пористого середовища, до всього об’єму цього середовища називається пористістю середовища .

В основі теорії фільтрації лежить закон, установлений експериментально у 1852–1855 рр. французьким інженером А. Дарсі. Згідно з цим законом, кількість рідини чи газу пропорційна падінню гідродинамічного тиску в напрямку потоку рідини:

,			         (2.3.21)

де  – тиск,  – нормаль до одиничної площадки, а  – коефіцієнт фільтрації.

Якщо  – густина, то кількість рідини , зібраної в деякому об’ємі  за відрізок часу , визначається інтегралом

.		        (2.3.22)

Кількість рідини  у , що відповідає заданій густині, визначається інтегралом

, .	        (2.3.23)

Це співвідношення аналогічне відповідному співвідношенню, що визначає кількість накопиченого тілом тепла .

При виведенні рівняння фільтрації рідини або газу в пористому середовищі необхідно використати рівняння руху в’язкої рідини Нав’є – Стокса, а також рівняння нерозривності та стану. Їх використання обумовлене тим, що на відміну від теплопровідності й дифузії, процес фільтрації визначається густиною , тиском  і швидкістю фільтрації . Безпосереднє інтегрування рівнянь Нав’є – Стокса у випадку обтікання нескінченно великого числа частинок (при фільтрації) не можна виконати. Тому застосовують штучний підхід, що базується на використанні рівнянь руху Ейлера.

,		(2.3.24)

де  – вектор масових сил,  – вектор сил опору,  – вектор швидкості.

Вважатимемо, що компонентами сил ваги є , де  – прискорення сили ваги. Знак “-” вибрано відповідно до вибору напрямку осі .

Сили опору , що виникають при обтіканні рідиною частинок пористого середовища, визначаються за допомогою закону Дарсі:

, , .		      (2.3.25)

Для їх визначення в рівняннях (2.3.24) нехтують силами інерції та силою ваги. Це приводить до такого рівняння:

.		   (2.3.26)

Використовуючи закон Дарсі, отримуємо

.		      (2.3.27)

Якщо підставити в рівняння (2.3.24) знайдені компоненти сил, то отримуємо

(2.3.28)

До цих рівнянь необхідно приєднати рівняння стану рідини чи газу (вони пов’язують густину  і тиск )

(2.3.29)

і рівняння нерозривності

.			     (2.3.30)

Однак така система рівнянь є невиправдано ускладненою. Як правило, сили інерції  досить малі, тому ними можна знехтувати в рівняннях (2.3.28). Тоді рівняння (2.3.28) спрощується:

(2.3.31)

Звідси випливають рівняння фільтрації:

(2.3.31)

Підставляючи знайдені  у рівняння нерозривності й ураховуючи рівняння стану, отримаємо основне рівняння фільтрації відносно тиску :

.		(2.3.32)

Фільтрація нестисливої рідини. Якщо рідина нестислива, то її густина – стала. Рівняння стану (2.3.29) у цьому випадку не використовується, а рівняння нерозривності набуває вигляду

, .	         (2.3.33)

Якщо ввести функцію напору (п’єзометричного напору)

,		      (2.3.34)

то рівняння фільтрації (2.3.31) матимуть вигляд

.	     (2.3.35)

Підставляючи (2.3.35) у (2.3.33), запишемо рівняння для знаходження напору :

.			(2.3.36)

Якщо  і , то воно зводиться до рівняння Лапласа:

.			      (2.3.37)

Тут частинки нестисливої рідини рухаються лініями току, що ортогональні до поверхонь сталого напору:

(2.3.38)

Рівняння фільтрації політропного газу. Рівняння стану такого газу має вигляд

,			        (2.3.39)

де  – абсолютний тиск газу,  – стала газу,  – показник політропи. Підставляючи (2.3.39) у рівняння фільтрації (2.3.32) і нехтуючи в ньому малими силами ваги, отримаємо рівняння

.	 (2.3.40)

Якщо ввести заміну , то   ,

і рівняння (2.3.40) набуде вигляду

.			(2.3.41)

Це і є основне рівняння фільтрації політропного газу в пористому середовищі (Лейбензона). При його інтегруванні необхідно задати початкову

та крайову

умови.

Рівняння Бусінеска. Однією з основних модельних задач руху ґрунтових вод є задача плоскої фільтрації рідини в пласті. Пласт, яким рухається рідина, має знизу непроникний ґрунт. Вода займає лише частину пласта й має вільну поверхню, тиск над якою є сталим. При відкачуванні води з пласта через водозбірні криниці або свердловини її початковий рівень у пласті змінюється, і рівень вільної поверхні води знижується в напрямку стоку. Припустимо, що висота вільної поверхні в пласті, що розташований під площиною відліку, описується функцією координат  та , яка змінюється неперервно й дуже повільно протягом усього пласта, а глибина дна  також є неперервною функцією від  та , що дуже повільно змінюється протягом усього пласта. Ці припущення дозволяють вважати рух рідини плоским, тобто таким, що всі величини, які його характеризують, залежать лише від  та , а вертикальна складова швидкості фільтрації .

Математичною моделлю такої плоскої фільтрації є диференціальне рівняння Бусінеска відносно п’єзометричного напору :

,

де  – глибина дна пласта,  – коефіцієнт фільтрації,  – питома вага,  – пористість шару,  – густина осадів.

Якщо , то при  маємо рівняння

(2.3.42)

де .

Розглянемо деякі окремі випадки рівняння (2.3.42):

1. Якщо відношення  то в рівнянні (2.3.42) можна знехтувати напором  порівняно з глибиною , що приводить до лінійного рівняння із змінними коефіцієнтами

.

Коли рух усталиться, отримаємо стаціонарне рівняння

.

2. Якщо підстильний пласт горизонтальний, то його можна прийняти за горизонтальну площину  і взяти . Тоді рівняння (2.3.42) матиме вигляд

або

.		      (2.3.43)

Це важливе рівняння було отримано Буссінеском.

Якщо рух є стаціонарним, то маємо

.

Це рівняння Дюпюї.

3. Проведемо аналогію з рухом газу. Якщо процес фільтрації газу ізотермічний, то показник політропи  Тоді рівняння (2.3.40) має вигляд

.

Якщо рух газу плоский, то отримаємо рівняння

або

яке збігається з рівнянням (2.3.41).

Одномірні нелінійні крайові задачі нестаціонарної ізотермічної фільтрації рідин і газів у пористих середовищах. До таких задач ми приходимо у випадку, коли процес фільтрації залежить тільки від однієї просторової змінної та часу . Така властивість притаманна процесам із плоскою, циліндричною або сферичною симетрією.

Тоді рівняння (2.3.32) можна записати у вигляді

,		(2.3.44)

де  – просторова координата, тобто відстань: а) від даної точки пористого середовища до площини відліку при русі газу плоскими хвилями; б) від цієї точки до осі симетрії руху при осесиметричному русі газу; в) від точки до центра симетрії при центрально-симетричному русі газу. Відповідно  дорівнює 1, 2 або 3 для цих типів руху.

Якщо , то для політропного газу отримаємо рівняння

.