# МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ З ДИСЦИПЛІН: «МЕХАНІКА ДЕФОРМІВНОГО ТВЕРДОГО ТІЛА» ТА «ОСНОВИ МЕХАНІКИ ДЕФОРМІВНОГО ТВЕРДОГО ТІЛА»

# 1. Основні гіпотези механіки суцільного середовища.

Теорія пружності – розділ механіки, що вивчає деформації у твердому тілі, які викликані фізичним впливом, і виникаючі при цьому сили.

Основні припущення:

1. Повна пружність – властивість тіл змінювати свою форму й об’єм під впливом зовнішніх навантажень і повністю відновлювати первісний стан після усунення цих впливів. Первісний стан передбачається таким, що при відсутності навантажень у тілі не виникають напруження (природний стан).

2. Лінійна залежність між навантаженням тіла і його деформацією.

3. Суцільність – відсутність порожнеч і розривів у тілі як до деформації, так і після.

4. Однорідність. У всіх точках тіла пружні властивості однакові.

5. Ізотропність. Однаковість пружних властивостей у всіх напрямках.

Основні принципи теорії пружності.

1. Переміщення точок тіла малі в порівнянні з його лінійними розмірами, а кути здвигів малі в порівнянні з одиницею.

2. Принцип суперпозиції (принцип незалежності дії сил): переміщення точок тіла, викликані дією декількох сил, дорівнюють сумі переміщень, викликаних кожною із сил.

3. Принцип Сен-Венана (принцип локальності ефекту самоурівноважених зовнішніх навантажень): якщо до малої частини тіла прикладена система взаємно-урівноважених навантажень, то вона викликає лише місцеве напруження, що швидко спадають в міру віддалення від місця прикладення. Це означає, що заміна системи сил на еквівалентну викликає лише місцевий ефект.

# 2. Поняття напруження.

Всі зовнішні сили, що діють на тверде тіло, можна розбити на дві групи: поверхневі й об’ємні.

Поверхневі сили розподілені по поверхні тіла. Прикладами таких сил є тиск води на греблю, тиск будинку на ґрунт і т.д. Звичайно поверхневі сили виникають у результаті контакту тіла з іншими тілами.

Об’ємні сили прикладені у внутрішніх точках тіла (наприклад вага тіла, сили інерції). Вони, як правило, є результатом взаємодії різного роду полів (гравітаційного, електричного й т.д.).

Розглянемо тверде тіло, що перебуває в рівновазі під дією поверхневих і об’ємних сил. Виберемо в цьому тілі точку  та деякий напрямок . Подумки розсічемо тіло площиною , що проходить через вибрану точку перпендикулярно , на дві частини  й . Частина  відкинемо. Виберемо в площині  площадку площею , що містить точку . Дію частини  на площадку замінимо силою .

Вектором напруження в точці  називається вектор

.

Вектор  залежить як від вибору точки, так і від орієнтації площадки. У загальному випадку він не збігається з напрямком нормалі  й представляється у вигляді суми двох векторів, один із яких перпендикулярний площадці (вектор нормального напруження), а інший паралельний площадці (вектор дотичного напруження). Для повної характеристики напруження в точці потрібно вказати довжину вектора  і його напрямок при всіх положеннях площадки.

Уведемо прямокутну декартову систему координат. Розглянемо площадку з нормальним вектором, паралельним вісі . Розкладемо вектор  по координатних вісях:

.

(У перетинах, паралельних координатним площинам, індекс  замінимо індексом координатної вісі, нормальної до перетину). Позначимо  (знак вибирається за правилом знаків.

Аналогічно вводяться величини  (у перетині, перпендикулярному вісі ) та  (у перетині, перпендикулярному вісі ).

Правило знаків: нормальне напруження додатне, якщо воно викликає розтягування (збігається з напрямком зовнішньої нормалі до площадки); дотичне напруження додатне, якщо воно на площадці, нормаль до якої збігається з напрямком відповідної їй координатної вісі, спрямовано убік відповідній цьому напруженню координатній вісі. Якщо зовнішня нормаль збігається з від’ємним напрямком відповідної їй координатної вісі, то додатне дотичне напруження спрямоване убік відповідному йому від’ємному напрямку координатної вісі.

Напруження в різних точках (у загальному випадку) різне, тобто:

.

Іноді всі компоненти напруження позначають символом , а в нормальних напруженнях пишуть два однакових індекси, тобто ,… Якщо в цих позначеннях поміняти індекси  на 1, 2, 3 відповідно, то отриманий набір величин  утворить тензор напруження. Цей тензор є симетричним, тому що . Для  це очевидно, а для  це є закон парності дотичних напружень.

Напруження виміряються в Паскалях (1 Па = Н/м2).

# 3. Поняття деформації. Тензор деформації.

Щоб визначити деформацію необхідно порівняти положення точок тіла до й після прикладення навантаження. Під дією навантаження точка  переходить у точку . Вектор  – переміщення точки . Потрібно розрізняти два види переміщень точок тіла: переміщення всього тіла цілком без його деформації (вивчається в теоретичній механіці) і переміщення, пов’язане з деформацією тіла. Проекції переміщення точки  на координатні вісі  й  дорівнюють різниці відповідних координат точок  й  і є функціями координат точки:

.

Різниця у величинах переміщень у різних точках тіла викликає його деформацію. Розглянемо нескінченно малий паралелепіпед з ребрами довжиною , який вирізаний із пружного тіла навколо довільної точки , що внаслідок різниці переміщень його точок деформується, тобто, змінюється довжина його ребер і початкові прямі кути між гранями.

Зобразимо два ребра:  і . Після того, як будуть прикладені сили точки  переходять у точки  відповідно.

Відносне подовження уздовж вісі  називається лінійною деформацією по напрямку вісі :

.

Аналогічно вводяться лінійні деформації по напрямках вісей  і .

Нехай точки мають наступні координати , , . Тоді розкладаючи функції  в ряд Тейлора й обмежуючись тільки першими похідними, будемо мати, наприклад, для

,

,

.

Знайдемо координати точок  і :

,

.

Тоді вектор . Довжина цього вектора (з точністю до нескінченно малих першого порядку) дорівнює

.

Обчислимо відносне подовження

.

Аналогічно можна отримати формули для двох інших лінійних деформацій:

.

Отже, лінійна деформація по будь-якому напрямку дорівнює частинній похідній складової переміщення в цьому напрямку по змінній у тому ж напрямку.

Кут здвигу в площині , тобто викривлення прямого кута , називається кутовою деформацією. Вона визначається як сума кутів поворотів ребер  та .

Розглянемо зміни кутів між ребрами  та  паралелепіпеда (мал. 2). Точка . Тому що кут малий, то

.

Ми обмежилися розглядом нескінченно малих першого порядку й урахували, що в цьому випадку . Аналогічно отримуємо, що кут . Тоді кутова деформація

.

За аналогією:

.

Кутова деформація в будь-якій площині дорівнює сумі частинних похідних складового переміщення в цій площині по змінним у перпендикулярних напрямках.

Отримані залежності між деформаціями й переміщеннями називаються співвідношеннями Коші.

Правило знаків: додатнім лінійним деформаціям відповідає подовження по відповідним напрямках; а від’ємним – укорочення. Додатнім кутовим деформаціям відповідає зменшення кутів між додатними напрямками координатних вісей, а від’ємним – збільшення тих же кутів.

Якщо ввести позначення , то набір величин  буде утворювати тензор деформації.

Компоненти тензора деформацій безрозмірні.

До деформації об’єм паралелепіпеда дорівнював , а після об’єм паралелепіпеда стане (з точністю до нескінченно малих вищих порядків)

Знайдемо відносну зміну об’єму

,

де  – середня деформація.

Матрицю тензора деформації запишемо у вигляді суми

.

Перший доданок називається девіатором (він відповідає за зміну форми тіла при постійному об’ємі), а другий – кульовою складовою (він відповідає за зміну об’єму тіла при збереженні форми).

# 4. Диференціальні рівняння рівноваги й руху.

Припустимо, що тіло перебуває в статичній рівновазі. Із цього тіла навколо деякої внутрішньої точки  подумки виріжемо нескінченно малий паралелепіпед з ребрами, паралельними вісям координат. Зі статики відомо, що сума проекцій всіх сил на кожну з координатних вісей повинна дорівнювати нулю. Сума моментів всіх сил щодо кожної з координатних вісей також повинна бути нульовою, тобто:

(4.1)

Разом з паралелепіпедом , що деформується, розглянемо точно такий же паралелепіпед , який не зазнає деформації. Якщо на грані площею  паралелепіпеда  нам відома напруга , то для складання рівнянь рівноваги будемо вважати, що до центра тієї ж грані паралелепіпеда  прикладена сила  (саме така сила викликає таке напруження на цій площадці). Запишемо рівняння рівноваги паралелепіпеда . Знайшовши проекції всіх сил на вісь , одержимо (малрис. 1 і 2):

,                 (4.3)

де  – густина речовини;  – проекція на вісь  об’ємної сили віднесеної до одиниці маси.

Після скорочення на  одержимо шукане рівняння. Аналогічно виходять і два інших рівняння рівноваги.

Умови рівності нулю моментів всіх сил щодо вісі :

.

Привівши подібні та врахувавши також, що  – нескінченно малі одного порядку, одержимо, що

.

(Ми відкинули всі доданки, у яких буква  зустрічається чотири рази як нескінченно малі в порівнянні з іншими доданками). Аналогічно отримуємо й два інших співвідношення

.

Ці три співвідношення називаються законом парності дотичних напружень.

Таким чином, рівняння рівноваги в напруженнях (рівняння Нав’є) мають такий вигляд

Для одержання рівнянь динаміки деформівного твердого тіла нам потрібно скористатися принципом Даламбера: у праві частини рівнянь статики потрібно додати інерційні члени:

# 5. Залежність між напруженнями й деформаціями в межах теорії пружності.

Залежність напружень і деформацій визначається властивостями матеріалів. Обмежуючись малими деформаціями пружного тіла, зв’язок між напруженнями й деформаціями можна прийняти лінійної. При цьому в загальному випадку кожна складова напружень може залежати від усіх складових деформації:

Тут  – пружні константи (те що це константи виходить з того, що тіло однорідне). Для тіл, що володіють повною пружністю з енергетичних міркувань випливає, що , тобто в цьому випадку незалежних сталих буде всього 21 (замість 36 у загальному випадку).

Для ізотропного тіла незалежними є тільки дві пружні постійні (це маємо з міркувань симетрії). Звичайно в якості таких незалежних пружних сталих звичайно вибираються:  – модуль Юнга,  – модуль зрушення,  – коефіцієнт Пуассона,  – постійні Ламе,  – коефіцієнт об’ємного розширення. Можна вибирати будь-які дві величини з цього списку (окрім пари  й , тому що вони рівні між собою). Усі розглянуті пружні постійні мають розмірність «Паскаль», крім коефіцієнта Пуассона, що є безрозмірним.

Наведемо нижче вирази цих пружних постійних через  і :

.

Якщо до протилежних бічних граней стрижня прикласти сили так, щоб на його торцях виникло розтягуючи напруження , то це викличе його подовження. Нехай величина відносного подовження дорівнює . У випадку невеликих напружень ці дві величини пропорційні: , і коефіцієнт пропорційності  називається модулем Юнга. При розтяганні стрижень стане тонше. Коефіцієнт пропорційності  між відносним подовженням стрижня й відносним укороченням його в напрямку, перпендикулярному вісі, називається коефіцієнтом Пуассона. Наприклад, якщо стрижень розтягується уздовж вісі , то .

Обчислимо подовження ребра, що паралельно напруженню . Від дії напруження  відносне подовження  ребра дорівнює . Напруження  викликає подовження в напрямку, який перпендикулярний ребру, що паралельне напруженню : , а в напрямку цього ребра викличе вкорочення . На підставі принципу незалежності дії сил знаходимо повне відносне подовження розглянутого ребра як суму подовжень від дії кожного напруження:

або

.

Аналогічно за напрямками вісей  та :

.

Зв’язок між кутовими деформаціями й дотичними напруженнями при здвигу можна представити незалежно для кожної із трьох площин, паралельних координатним площинам:

.

Таким чином, закон Гука для ізотропного тіла має вигляд:

# Одержимо зворотний закон Гука, що виражає напруження через деформації. Позначимо  – відносну зміну об’єму.

.

де  – перший інваріант напруженого стану. Модуль об’ємного розширення:

,

тоді

.

Якщо перший інваріант напруженого стану  замінити середнім напруженням  у точці, то одержимо, що

.

Використовуючи уведені величини, запишемо

.

Таким чином, вираз для напруження  приймає вигляд:

.                (5.1)

Провівши аналогічні викладки і для інших напружень, запишемо зворотний закон Гука:

6. Повна система рівнянь теорії пружності. Рівняння Ламе.

При розв’язанні задач теорії пружності невідомими (у кожній точці) є 15 величин: три компоненти вектора переміщення, шість (з урахуванням симетрії) компонент тензора напружень та шість компонент тензора деформації.

Деформації в тілі не можуть бути довільними. Розіб’ємо тіло на маленькі паралелепіпеди, потім кожний з них деформуємо, а потім складемо їх разом. Знову отримане тіло вже буде містити порожнечі, тобто порушитися принцип суцільності. Тому повинні виконаються ще додаткові співвідношення між компонентами деформації. Ці співвідношення ще мають ім’я Сен-Венана. Їхнє виконання легко перевірити. Для цього треба в них виразити компоненти деформацій через переміщення й одержати тотожності.

Отже, приведемо повну систему рівнянь лінійної теорії пружності:

1. Статичні умови:

а) рівняння Нав’є:

б) умови на поверхні:

,

Де  – одиничний вектор зовнішньої нормалі до поверхні.

2. Геометричні умови:

а) співвідношення Коші:

,

.

б) умови суцільності деформацій (співвідношення Сен-Венана)

3) Закон Гука, зворотний закон Гука:

а) закон Гука:

б) зворотний закон Гука:

Крім того, на поверхні тіла повинні бути відомі або напруження (перша основна гранична задача), або переміщення (друга основна гранична задача). Якщо ж на частині поверхні тіла відомі напруження, а на частині, що залишилася, – переміщення, то маємо змішану граничну задачу (іноді її називають третьою основною граничною задачею).

Досить часто зручно користуватися рівняннями рівноваги не в напруженнях (рівняннями Нав’є), а в переміщеннях (рівняннями Ламе):

де ,  – оператор Лапласа.

7. Рівняння Бельтрамі-Мітчела.

Якщо ми розв’язуємо задачу теорії пружності в переміщеннях, то зручно використовувати рівняння Ламе. При розв’язанні задач теорії пружності в напруженнях одних рівнянь рівноваги (рівнянь Нав’є) недостатньо. Для відшукання шести складових напружень крім трьох рівнянь рівноваги потрібно додати ще шість рівнянь суцільності деформацій. Так як у останні входять складові деформації, то їх необхідно попередньо виразити через напруження.

Спочатку знайдемо зв’язок між дотичними й нормальними напруженнями. Для цього продиференцюємо перше з рівнянь рівноваги по , друге – по , третє – по . Складаючи почленно два перших з отриманих рівнянь і, віднімаючи третє, знаходимо:

.

Тепер у першому з рівнянь суцільності деформацій виразимо деформації через напруження, одержимо:

,

або з урахуванням отриманної вище рівності

,

де  – оператор Лапласа,  – перший інваріант напруг. Аналогічно можна перетворити інші рівняння спільності деформацій. У результаті одержимо систему :

Ці рівняння отримані Е. Бельтрамі в 1892 році. У 1899 році У. Мітчел вивів ці рівняння для загального випадку, коли об’ємні сили не постійні, і, отже, у праву частину рівнянь замість нулів входять члени, що містять похідні від ємних сил. Тому часто цю систему рівнянь називають рівняннями Бельтрамі-Мітчела.

8. Поняття плоскої деформації й плоского напруженого стану.

Розглянемо тіло, що представляє собою нескінченний паралелепіпед або циліндр. Нехай під дією прикладених навантажень, рівномірно розподілених уздовж вісі тіла, всі точки тіла кожного з перетинів, перпендикулярного до вісі тіла, залишаються в тій же площині. У цьому випадку говорять, що тіло піддається плоскої деформації.

Будемо вважати, що вісь  паралельна вісі тіла. Тоді у всіх перерізах, які паралельні площини , напружений стан однаковий. Розмірність задачі в цьому випадку знижується, а рівняння теорії пружності спрощуються. Усі компоненти вектора переміщень і тензорів напружень і деформацій будуть залежати тільки від двох змінних: , і деякі з них будуть нульовими:

,

,

.

Перейдемо до розгляду напружень. З огляду на зв’язок між кутовими деформаціями й дотичними напруженнями, одержимо, що

.

Із закону Гука випливає, що

,

звідки

.

Підставляємо отримане співвідношення у дві перші формули закону Гука, маємо:

.

Виразивши звідси  й  через , ми одержимо, що

.

Виключивши з повної системи рівнянь теорії пружності ті, які перетворюються в тотожності, одержимо повну систему рівнянь пружності для випадку плоскої деформації:

1. Статичні рівняння:

а) рівняння рівноваги:

б) умови на поверхні:

де  – одиничний вектор зовнішньої нормалі до поверхні.

2. Формули Коші:

3. Рівняння суцільності деформацій:

.

4. Закону Гука:

,

де , .

При розв’язанні задач про плоску деформацію невідомими є вісім функцій: три складові напружень  й ; три складові деформації  й , а також складові переміщень  і .

Розглянемо тонку пластинку, що навантажена по торцях розтягуючими або стискаючими силами, які рівномірно розподіленими по товщині, і при цьому всі точки переміщаються в площинах, що паралельні серединній площини пластини. У цьому випадку говорять, що тіло перебуває в плоскому напруженому стані.

Уведемо систему координат так, що б вісь  була перпендикулярна серединній площини пластини. Так як пластинка тонка, то можна вважати, що всі компоненти переміщень, напружень і деформацій постійні по глибині (тобто суть функції змінних  та ). Зовнішні сили прикладені тільки по торцях пластини, і не прикладені до верхньої й нижньої її граней. Тому

.

Основні рівняння для тіла, що перебуває в плоскому напруженому стані, збігаються з рівняннями для тіла, що перебуває в умовах плоскої деформації. Відмінність лише в тому, що в законі Гука беруть участь інші пружні постійні:

.

Відзначимо ще відмінність між плоскою деформацією й плоским напруженим станом. При плоскій деформації , а при плоскому напруженому стані . Таким чином, дослідження плоского напруженого стану можна звести до дослідження плоскої деформації тіла.

При розв’язанні задач плоскої теорії пружності зручно використати так звану функцію Эрі , через яку виражаються напруження:

, .

Виключимо з рівнянь рівноваги величину , для чого перше із цих рівнянь продиференцюємо по , друге – по . Одержимо, що

,

звідки випливає умова існування функції Эрі.

Функція Эрі повинна задовольняти бігармоничному рівнянню

.

Цей факт виходить при підстановці функції в рівняння суцільності деформацій.

# Text boxes

(x

(z

## M

dx

dy

dz

(y

(z+dz

(y+dy

(x+dx

z

y

x

O

Рисунок 1 – Нормальні напруження

по всім граням елементарного паралелепіпеда

(zx+ dx

(yz+dz

(zy+dy

## M

z

y

x

O

Рисунок 2 – Дотичні напруження по всім граням

елементарного паралелепіпеда

(xz

(yx

(zx

(yz

(xy

(zy

(xz+dz

(xy+dy

(yx+dx